Государственное унитарное проектное предприятие «Институт Саратовгражданпроект»

Саратовской области

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Том I

Общая характеристика района

Саратов — 2009 г.

Государственное унитарное проектное предприятие «Институт Саратовгражданпроект»

Саратовской области

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Том I

Общая характеристика района

Директор ГУПП

«Институт Саратовгражданпроект»

Саратовской области	В.Н. Миронов

Зам. директора института

по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	А.В. Швырёва

Саратов — 2009 г.

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

| Желанов В.А. | — зам. директора института по архитектуре и |
| --- | --- |
|  |  | градостроительству |
| Швырёва А.В. | — | главный инженер проекта, начальник сектора |
|  |  | территориального планирования, руководитель работы |
| Лисовой В.А. | — главный специалист по транспортной инфраструктуре |
| Круглов В.В. | — главный специалист по ГО и ЧС |
| Нестеров С.В. | — главный специалист по электроснабжению |
| Котлов А.В. | — | ведущий архитектор |
| Дорофеев А.Г. | — ведущий инженер по газоснабжению |
| Скрипай И.Н. | — ведущий инженер по связи |
| Кузькин В.И. | — | ведущий инженер-топограф |
| Шитова Н.Н. | — | архитектор |
| Круглов Д.В. | — | инженер-топограф II категории |
| Митякина Л.Д. | — | инженер-землеустроитель II категории |
| Куликов В.Г. | — инженер по компьютерной графике |
| Царев Р.В. | — | инженер по газоснабжению |

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

Макаров В.З. — доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории урбоэкологии и регионального анализа СГУ

Чумаченко А.Н. — доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования СГУ

Дёмин А.М. — кандидат географических наук, доцент Гусев В.А. — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

3

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 1. Состав проекта схемы территориального планирования

Турковского муниципального района

| № |  | Наименование раздела |  | Гриф |  | Инв. № |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  | Схема территориального планирования |  |  |
|  |  | Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Положения о территориальном планировании |  | н/с |  |  |  |  |
|  |  | Графические материалы (Демонстраци |  | онные материалы) |  |  |
| 2 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | связи |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

| Текстовая часть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Общая характеристика района |  | н/с |  |  |
| Том II. Проектные предложения по |  | н/с |
| территориальному развитию района |  |  |
| Том III. Инженерно-технические мероприятия |  |  |  |  |
| гражданской обороны. Мероприятия по |  | с |
| предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| Графические материалы (демонстраци |  | онные материалы) |
| Схема использования территории |  | н/с |
| муниципального образования |  |  |
| Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |
| капитального строительства местного значения |  |  |
| Схема границ территорий, подверженных риску |  | дсп |
| возникновения ЧС природного и техногенного |  |  |
| характера |  |  |  |  |
| Схема границ территорий с особыми условиями |  | н/с |
| использования |  |  |
| Комплексная оценка экологической ситуации |  | н/с |  |  |
| Планировочная структура |  | н/с |  |  |
| Проектный план мероприятий ГО и ЧС |  | с |  |  |
| Схема существующих и планируемых границ |  | н/с |
| муниципальных образований (поселений) |  |  |
| (Том IV, альбом 1) |  |  |  |  |
| Уменьшенные копии демонстрационных |  | н/с |
| материалов (11 схем) |  |  |
| Обзорная карта |  | н/с |  |  |
| Космофотокарта |  | н/с |  |  |
| Опасные геологические процессы |  | н/с |  |  |
| Гипсометрическая карта |  | н/с |  |  |
| Углы наклона поверхности |  | н/с |  |  |
| Экспозиция склонов |  | н/с |  |  |
| Почвообразующие породы |  | н/с |  |  |
| Почвенная карта |  | н/с |  |  |

  - 1:50 000

  - 1:50 000

- 1:100 000

  - 1:50 000

- 1:100 000

- 1:100 000

  - 1:50 000

- 1:100 000

б/м

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

4

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

1

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

окончание таблицы 1.

| 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ландшафтное районирование |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Гидрогеологическое районирование |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Инженерно-геологическое районирование |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Природно-экологический каркас |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Туристско-рекреационные зоны |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Историко-культурное наследие |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Техногенная нагрузка |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Дорожная сеть и транспортная доступность |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Структура земельных угодий по муниципальным |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| образованиям |  |  |  |  |  |  |
| Численность и плотность населения (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Динамика людности (1985-2009 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Типы поселений |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Число прибывших на жительство (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Возрастная структура населения (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Численность детей дошкольного и школьного |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| возрастов (2006 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Экономически активное население (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Число родившихся и умерших (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Школы. Наполняемость |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Школы. Износ зданий и помещений |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Учреждения здравоохранения. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Типы учреждений |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Износ зданий и помещений |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения. Наполняемость |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Дошкольные учреждения. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Износ зданий и помещений |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Типы учреждений. Число мест |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Износ зданий и помещений |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки. Обеспеченность книгами |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Библиотеки. Износ зданий и помещений |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Схема существующих границ муниципальных |  | н/с |  |  |  | б/м |

образований (фрагменты №1-11)

(Том IV, альбом 2)

Схемы границ земельных участков, фотоснимки  н/с объектов местного значения

Специализированная геинформационная система «ГИС– Турковский район»

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

5

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО

ПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА	12

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	12

1.2. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ	17

2.	ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	18

2.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ	18

2.2. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ	21

2.3. КЛИМАТ	25

2.4. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	26

2.5. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ	30

2.6. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР	31

2.7. ЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЛАНДШАФТОВ	34

2.8. ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ И ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ	36

2.9. СТРУКТУРА И ЭЛЕМЕНТЫ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА И ОСОБО

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	37

2.10. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. РИСКИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	40

- ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ....... 43

3.1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО, ПОЛОВОЗРАСТНАЯ

СТРУКТУРА	43

3.2. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ	46

3.3. ПРОГНОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2015 И 2025 ГОДЫ	47

3.4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ	51

3.5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИЙ ЕЁ

РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА	55

3.6. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В

РАЗВИТИИ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	56

3.7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	59

4.	ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА	61

4.1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ	61

4.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	64

4.3. АГРАРНЫЙ СЕКТОР	68

4.4. УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ	85

4.5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ	87

- СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И

ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ	93

5.1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ СРЕД	93

5.2. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)	103

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

6

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО

НАСЛЕДИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	116

6.1. ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА	116

6.2. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ, ПОЧВЕННЫХ, ВОДНЫХ И

ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ	129

6.3. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И

ПОДДЕРЖАНИЕ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА	141

6.4. НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ	145

6.5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ	146

6.6. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ	147

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	153

7.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	155

7.1. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ	156

7.2. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО КОМПЛЕКСУ РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА	157

7.3. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ	158

7.4. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	160

7.5. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА	161

7.6. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ	163

7.7. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ	164

8.	ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	166

8.1. ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	166

8.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	175

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

7

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

ВВЕДЕНИЕ

Проект схемы территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании контракта №1137/5503 от 25.12.2007 г. с администрацией Турковского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы

| проектирования: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исходный год | — | 2007 г. |
| Первая очередь | — | 2015 г. |
| Расчётный срок | — | 2025 г. |

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, совершенствования пространственной организации муниципального района.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

8

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Задачи разработки схемы территориального планирования:

- проанализировать существующее положение территории района, его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- выявить сильные и слабые стороны территории района как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития района;

- дать предложения по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности человека.

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ муниципальных образований

- установленном порядке.

  - основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Схема территориального планирования Турковского муниципального района содержит положения о территориальном планировании и 5 схем планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Текстовые материалы схемы территориального планирования и материалов обоснования размещены в четырёх томах. Том первый содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальный район как единое целое. Во втором томе выполнен анализ территориальных систем внутри района и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципальных образований. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны.	Мероприятия	по	предупреждению	чрезвычайных	ситуаций».

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

9

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Информация третьего тома носит гриф Секретно. В четвертом томе помещены графические материалы проекта, выполненные в масштабе от 1:50 000 (уменьшенные до страницы альбома) до 1:350 000.

  - работе над проектом схемы принимали участие специалисты ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

При подготовке проекта использовались приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Саратовской области и программы социально-экономического развития Турковского района, фондовые материалы лаборатории урбоэкологии

- регионального анализа Саратовского госуниверситета.

  - ходе работы над проектом схемы осуществлен сбор исходных данных в администрациях района, городских и сельских поселений, проведено натурное обследование прохождения границ муниципальных образований, состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:50 000 предоставлена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Графические материалы проекта разработаны и представлены в векторном формате MapInfo Professional и в растровом формате.

  - рамках работы по подготовке «Схемы территориального планирования Турковского муниципального района» в лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского госуниверситета были разработаны концепция и структура специализированной геоинформационной системы «ГИС–Турковский район» в программе MapInfo Professional. ГИС имеет удобный интерфейс, обширные картографические и атрибутивные базы данных

- предназначена для мониторинга градостроительной деятельности и комплексного управления территориальным развитием муниципального района. В частности, сведения об объектах социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, включенные в ГИС, позволяют получить наглядную информацию об их состоянии, местах размещения и основных характеристиках.

При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью института

«Саратовгражданпроект»	и	лаборатории	геоинформатики	и	тематического

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

10

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

картографирования Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Авторский коллектив «Схемы территориального планирования Турковского муниципального района» благодарит за большую помощь в разработке проекта районного архитектора А.Б.Вахрачёва, зам.главы администрации Турковского МО А.В. Воронова.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

11

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА

1.1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Турковский муниципальный район занимает территорию — 1,4 тыс. км² в северо-западной части Правобережья и граничит с тремя районами Саратовской области: Ртищевским на севере, Аркадакским на востоке, Романовским на юге и с Тамбовской областью на западе. Районный центр — р/п Турки.

Численность населения Турковского муниципального района — 14,7 тыс. чел. По величине занимаемой территории он занимает предпоследнее место среди муниципальных районов Саратовской области (см. табл. 1.1.1.).

Таблица 1.1.1. Численность населения, территория и плотность населения

в Турковском и сопредельных с ним муниципальных районах, за 2006 г.

|  |  |  |  |  |  | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория |  |  |  |  |  |  | жителей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.км. |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское |  |  |  |  |  |  |  | сельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по области |  |  |  | 2595,3 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 1917,7 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 677,6 |  |  |  | 100,0 |  |  | 101,2 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 25,6 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аркадакский |  |  | 28,4 |  |  | 1.09 |  |  | 13,8 |  |  | 0.72 |  |  |  | 14,6 |  |  | 2.15 |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  | 12,9 |
|  | Романовский |  |  | 17,3 |  |  |  | 0.67 |  |  | 7,7 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  | 9,6 |  |  | 1.42 |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 13,3 |
|  | Ртищевский |  |  | 61,4 |  |  | 2.37 |  |  | 43,3 |  |  | 2.26 |  |  | 18,1 |  |  | 2.67 |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  | 26,7 |
|  | Турковский |  |  | 14,7 |  |  | 0.57 |  |  | 6,9 |  |  | 0.36 |  |  | 7,8 |  |  | 1.15 |  |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  | 10,5 |

Плотность населения в Турковском муниципальном районе в 2,5 раза ниже, чем в среднем по области.

В течение последних пяти лет в Турковском муниципальном районе, как и во всей Саратовской области, наблюдается сокращение численности населения. В 2008 г. естественная убыль населения по области в целом составила 4,6‰, а в Турковском муниципальном районе — 10,1‰. По значению коэффициента естественного прироста населения Турковский муниципальный район занимает 36-е место в области (см. рисунок 1.1.1.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

12

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

4,0

2,0

0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0 -14,0 -16,0

Алгайский

Озинский

| Аркадакский | Хвалынский | Романовский | Самойловский | Турковский | Аткарский | Ртищевский | Петровский | Балашовский | Базкарабулакский | Красноармейский | Балтайский | Вольский | Екатериновский | Краснопартизанский | Новобурасский | Лысогорский | Духовницкий | Ивантеевский | Калининский | Воскресенский | Татищевский | Дергачевский | Ершовский | Энгельсский | Пугачевский | Саратовский | Балаковский | Федоровский | Краснокутский | Советский | Марксовский | Ровенский | Питерский | Новоузенский | бскийПерел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1.1.1. Коэффициенты естественного прироста населения по районам Саратовской области в 2005 г. (на 1000 человек населения)

В 2006 г. численность населения в трудоспособном возрасте в Турковском муниципальном районе составила 8 тыс. чел. — это 0,5% от всего трудоспособного населения области. Причем, среднегодовая численность работающих в организациях в Турковском муниципальном районе составляет 38% от всего трудоспособного населения района.

Ведущую роль в экономическом развитии Турковского муниципального района играет сельское хозяйство.

Развитие сельского хозяйства, в районах Саратовской области, представлено в таблице 1.1.2.

Как видно из таблицы 1.1.2., на долю Турковского муниципального района приходится 1,5% (32-е место) областного объема производства сельскохозяйственной продукции. Объем производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу населения составил почти 42,1 тыс. руб. (11-е место), что в 2,5 раза больше, чем в среднем по области.

Роль растениеводства и животноводства в районе примерно одинакова (1,7% и 1,4% соответственно).

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в районе, являются зерновые и зернобобовые, подсолнечник, картофель и овощи

(см. таблицу 1.1.3.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

13

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 1.1.2. Показатели развития сельского хозяйства в Турковском

- сопредельных с ним муниципальных районах Саратовской области

  - 2006 г. (по всем сельхозпроизводителям)

Объём производства продукции сельского  хозяйства

|  |  |  | млн. руб. |  | % к итогу |  | Продукциярастениеводствамлн.руб. |  | % к итогу |  | Продукцияживотноводства,млн.руб. |  | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по области |  | 41038,8 |  | 100,0 |  | 21787,6 |  | 100,0 |  | 19251,2 |  | 100,0 |
|  | в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аркадакский |  | 1451,4 |  | 3,54 |  | 797,0 |  | 3,66 |  | 654,4 |  | 3,40 |
|  | Романовский |  | 796,0 |  | 1,94 |  | 419,8 |  | 1,93 |  | 376,2 |  | 1,95 |
|  | Ртищевский |  | 1376,9 |  | 3,36 |  | 873,6 |  | 4,01 |  | 503,3 |  | 2,61 |
|  | Турковский |  | 631,8 |  | 1,54 |  | 366,2 |  | 1,68 |  | 265,6 |  | 1,38 |

Объем

производства

продукции

сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб./чел.

15.86

49,54

45,75

22,32

42,12

Таблица 1.1.3. Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в

Турковском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г.

|  |  | Зерно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в весе после |  | Подсолнечник |  | Картофель |  | Овощи |
|  |  | доработки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. |  | В % к |  | тыс. т |  | В % к |  |  |  | тыс. т |  | В % к |  | тыс. т |
|  |  | т |  | итогу |  |  |  | итогу |  |  |  |  |  | итогу |  |  |
| Всего по области |  | 3400 |  | 100,00 |  | 622,2 |  | 100,00 |  | 570,7 |  | 100,00 |  | 320,8 |  | 100,00 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский | 89,1 | 2.59 | 19,0 | 3.05 | 57,6 | 10.09 | 3,0 | 0.94 |
| Романовский | 71,7 | 2.09 | 10,7 | 1.72 | 16,1 | 2.82 | 5,6 | 1.75 |
| Ртищевский | 141,7 | 4.12 | 27,3 | 4.39 | 30,8 | 5.40 | 3,6 | 1.12 |
| Турковский |  | 51,9 |  | 1.51 |  | 14,1 |  | 2.27 |  | 16,0 |  | 2.80 |  | 4,0 |  | 1.25 |

На долю Турковского муниципального района приходится 1,6% всех посевных площадей Саратовской области. Он дает 1,5% производимого в ней зерна, 1,2% овощей, 2,3% и 2,8% подсолнечника и картофеля соответственно.

Развитие животноводства в муниципальных районах области представлено в таблице 1.1.4.

По объему производства продукции животноводства Турковский муниципальный район занимает одно из последних мест в Саратовской области. На его долю приходится 1,3% совокупного объема производства молока, мяса — 1,4% и 1,3% яиц.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

14

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 1.1.4.

Производство продукции животноводства в Турковском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г.

(по всем сельхозпроизводителям)

|  |  | Мясо (скот и птица на |  | Молоко | Яйца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | убой в живом весе) |  |  |  |
|  |  | тыс. т |  | в % к итогу |  | тыс. т |  | в % к итогу |  | млн. шт. |  | в % к итогу |
| Всего по области |  | 128,0 |  | 100,00 |  | 888,5 |  | 100,00 |  | 823,7 |  | 100,00 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский |  | 3,9 |  | 3.05 |  | 36,1 |  | 4.06 |  | 13.23 |  | 1.61 |
| Романовский |  | 2,7 |  | 2.11 |  | 14,4 |  | 1.62 |  | 15.78 |  | 1.92 |
| Ртищевский |  | 3,2 |  | 2.50 |  | 20,2 |  | 2.27 |  | 37.38 |  | 4.54 |
| Турковский |  | 1,8 |  | 1.41 |  | 11,5 |  | 1.29 |  | 10.85 |  | 1.32 |

В настоящее время Турковский муниципальный район занимает последнее место по производству промышленной продукции в Саратовской области. На душу населения производится промышленной продукции на сумму всего лишь

0,27 тыс. руб. (см. таблицу 1.1.5.).

Таблица 1.1.5. Показатели развития промышленности в Турковском и сопредельных с ним

муниципальных районов Саратовской области в 2006 г.

Объём промышленного

|  |  | производства |
| --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. | % к итогу |
|  |  |  | 100,00 |
| Всего по области |  | 155900,0 |  |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |
| Аркадакский |  | 106,7 | 0.07 |
| Романовский |  | 153,6 | 0.10 |
| Ртищевский |  | 372,0 | 0.24 |
| Турковский |  | 4,1 | 0.00 |

|  | Объем |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | производства |  |  |
|  | промышленной |  | промышленного |
|  | продукции на |  | производства (в % к |
|  | душу населения, |  | предыдущему году) |
|  | тыс. руб./чел. |  |  |
|  | 60.26 |  | 106,5 |
|  | 3.64 |  | 121,7 |
|  | 8.83 |  | 73,1 |
|  | 6.03 |  | 67,6 |
|  | 0.27 |  | 95,4 |

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Турковский муниципальный район занимает одно из последних мест в Саратовской области (см. таблицу 1.1.6.).

Таблица 1.1.6.

Показатели объема строительных работ в Турковском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г.

|  |  |  | Объем работ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненных по |  | Ввод в действие жилых домов |  | Площадь |
|  |  |  | виду деятельности |  |  |  | жилищ, |
|  |  |  | «строительство» |  |  |  |  |  |  |  | приходящаяся |
|  |  |  |  |  | в % к |  |  |  | в % к |  | на душу |  | в среднем на |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  | тыс. м² |  |  |  | населения, |  | жителя, м² |
|  |  |  |  |  | итогу |  |  |  | итогу |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м²/чел. |  |  |
| Всего по области |  | 24115,7 |  | 100,00 |  | 810,1 |  | 100,00 |  | 0.31 |  | 22,8 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский |  | 7,8 |  | 0.03 |  | 3,5 |  | 0.43 |  | 0.12 |  | 24,1 |
| Романовский |  |  | - |  | - |  | 2,0 |  | 0.25 |  | 0.11 |  | 24,5 |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

15

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

окончание таблицы 1.1.6.

| Ртищевский |  | 91,4 |  | 0.38 |  | 6,2 |  | 0.77 | 0.10 | 35,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турковский |  | 0,5 |  | 0.00 |  | 1,5 |  | 0.19 |  | 0.10 |  | 23,9 |

Обеспеченность населения жильем является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. По этому показателю Турковский муниципальный район занимает 14-е место в области. Согласно таблице 1.1.6. в Саратовской области в среднем на одного жителя приходится 22,8 м², а в рассматриваемом районе этот показатель составляет 23,9 м2. В 2006 г. ввод жилья на душу населения в районе составил 0,1 м2/чел.

На данном этапе развития экономики показатели уровня и качества жизни выглядят следующим образом (см. таблицу. 1.1.7.).

Таблица 1.1.7. Некоторые показатели уровня и качества жизни населения в

Турковском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г.

|  |  | Среднемесячнаяначисленнаязаработнаяплата,руб. |  | Средний размерназначенныхмесячныхпенсий,руб. |  | Удельный вес учащихсягос-химуниц-хдневныхобщеобразовательныхшкол,занимающихсявовторуюсмену,% |  | Численность врачей на10000населения,чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области |  | 7009,7 |  | 2651,5 |  | 10,1 |  | 52,0 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский |  | 4616,5 |  | 2475,9 |  | 10,7 |  | 20,4 |
| Романовский |  | 3704,4 |  | 2474,5 |  | 1,1 |  | 12,7 |
| Ртищевский |  | 6472,0 |  | 2472,2 |  | - |  | 21,7 |
| Турковский |  | 3690,7 |  | 2458,0 |  | - |  | 16,3 |

зарегистрированных000 10на ,населения Числопреступлений

216,3

173,6

166,7

135,1

183,2

Одним из объективных показателей развития сети общеобразовательных учреждений, является удельный вес учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену. В Турковском муниципальном районе все школьники занимаются в первую смену, что говорит о достаточном количестве школ в районе.

В области здравоохранения, в частности по степени обеспеченности врачами в расчете на 10 000 населения, Турковский муниципальный район сильно отстает от общеобластного показателя.

Как видно из таблицы 1.1.7., параметры, характеризующие уровень жизни в Турковском муниципальном районе уступают показателям большинства районов Саратовской области. Средний размер назначенных пенсий в районе составляет 2458 руб. в месяц, а среднемесячная заработная плата его жителей

— 3691 руб. (36-е место).

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

16

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

1.2.	ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Экономико-географическое положение (ЭГП) района — в первую очередь, его положение по отношению к другим районам области и страны и удобство осуществления транспортных связей с ними — одно из главнейших условий развития территории, то есть ее основной нематериальный актив.

Именно экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе региональных или более широких хозяйственных связей.

В этом отношении ЭГП Турковского муниципального района оценить однозначно как благоприятное или неблагоприятное не представляется возможным, вследствие чего ЭГП описывается нами через соотношение его позитивных и негативных черт.

Таблица 1.2.1.

Позитивные черты                          Негативные черты

- расположен в западной части Саратовского - отсутствие собственной минерально-Правобережья на Окско-Донской равнине, с сырьевой базы;

| лучшими | в | Саратовской | области |  | - значительная | удаленность | от |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агроклиматическими ресурсами; |  |  | регионального центра (более 250 км); |  |
| - соседское положение с Тамбовской |  | - глубокая периферийность (автодорожный |
| областью | – | одним | из | регионов |  | тупик, вследствие отсутствия выхода в |
| Центрального федерального округа; |  | сопредельный регион); |  |  |
| - широкий выход к Хопру, определяющий |  | - транспортно-коммуникационная |  |  |
| возможности использования его важнейших |  | замкнутость (наличие всего лишь одного |
| народнохозяйственных |  | функций: |  | надёжного | транспортного | выхода | в |
| водоресурсной и рекреационной. |  |  | соседние | муниципальные | районы |
|  |  |  |  |  |  | Саратовской области). |  |  |

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его, в основном, как благоприятное для последующего развития в нем традиционных отраслей агропромышленного комплекса.

В целом, экономико-географическое положение района имеет возможности к улучшению. Реализовать эти возможности можно улучшая транспорентность границ района, путем усиления существующих и формирования новых автодорожных выходов в соседние территориальные системы.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

17

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Природно-ресурсный потенциал территории Турковского муниципального района определяется, в первую очередь, пологоволнистой равнинной территорией с континентальным климатом и преимущественным распространением высокоплодородных типичных чернозёмов, которые в основном используется под богарное земледелие и под пастбища;

во вторую очередь ― приуроченностью полезных ископаемых к толще осадочных пород различного возраста и представленными в основном группой строительных материалов (суглинки, глины, пески); широким развитием ледниковых отложений, которые связаны с Днепровским оледенением Русской равнины;

в третью очередь ― невысоким процентом лесистости, неравномерностью распределения лесных растительных сообществ по территории района и отсутствием особо охраняемых природных территорий.

В то же время Турковский район характеризуется благоприятными гидрогеологичесикми условиями. Пресные подземные воды пригодные для питьевого и хозяйственного водоснабжения водопотребители могут получить практически в любой точке района.

2.1.	ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ

Территория Турковского района (как и всей Саратовской области) располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. В тектоническом строении территория представлена преимущественно отрицательными структурными элементами — Рязано-Саратовским прогибом, разделяющим Воронежский и Токмовский своды.

В пределах Рязано-Саратовского прогиба в осадочном покрове выделяется Аркадакская зона погружений, которая в пределах Саратовской области целиком занимает бассейн р. Хопер.

Для этой территории характерно широкое развитие верхнемеловых и палеогеновых отложений, имеющих повышенную мощность.

Кристаллический фундамент в Турковском районе большей частью находится на глубине 1000 м и понижается до 2000 м в его восточной части. Он слагается метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

18

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

Осадочные отложения, перекрывающие кристаллический фундамент, представлены отложениями преимущественно палеозойско-мезозойской групп, а также палеогеновой и четвертичной системы кайнозойской группы (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

Наиболее древними отложениями являются песчаники, известняки и глины девонской системы. Их мощность колеблется от 200 до 400 м. Каменноугольные отложения залегают согласно девонским и представлены различными отделами и ярусами. Ярусы сложены серыми доломитизированнными, плотными, глинистыми известняками мощностью до 150 м, чередующимися слоями глин, алевролитов, песчаников, известняков и доломитов общей мощностью 200-300 м.

Мезозойская группа на территории Турковского района представлена отложениями юрской и меловой систем.

Горные породы юрских отложений представлены песчаниками и глинами мощностью до 100 м, а также серыми алевритистыми, тонкослоистыми глинами с большим количеством остатков аммонитов. Мощность отложений достигает

55-60 м.

Основными коренными рельефообразующими породами в районе являются отложения меловой системы, представленные песчанистыми, глинистыми и песчано-глинистыми отложениями. На них залегает маломощная толща гляциальных и других ледниковых образований. Часто мощность их достигает такой величины, что молодые современные овраги легко прорезают эту толщу и врезаются в коренные отложения.

Нижний отдел мела представлен альбским ярусом, отложения которого состоят преимущественно из песков глауконитово-кварцевых, разнозернистых с прослоями глин и песчаников. Мощность отложений этого яруса 40-60 м.

Верхний мел представлен сеноманским, сантонским и кампанским ярусами.

Сеноманский ярус в разрезе представлен песками мелкозернистыми, кварцевыми, часто глинистыми с прослоями глин и песчаников, иногда с отдельными желваками фосфоритов в нижней его части. Мощность песков сеноманского яруса составляет 30-50 м.

Песчанистые отложения сеномана перекрыты глинисто-опоковой толщей сантонского яруса. Нижняя зона сантонского яруса сложена чередующимися

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

19

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

слоями глин и опок. Глина светло- и тёмно-серого цвета, слюдистая, опоковидная с прослоями и линзами песчаника. Опока белая с переходом до тёмно-серой окраски. Слюдистые глины плотные и трещиноватые с гнездами песка слюдистого, кварцево-глауконитового.

Верхняя зона сложена глинами, местами в нижней части её скрывается кварцево-глауконитовый песок с прослойками песчаника в основании. Общая мощность сантонского яруса составляет 15-50 м.

Кампанский ярус представлен песком мелко и среднезернистым, местами глинистым, с линзами песчаника и с прослоями песчаных зеленовато-серых глин. Мощность кампанских отложений составляет 5-40 м.

Коренные	отложения	перекрыты	мощным	чехлом	четвертичных

отложений, среди которых выделяются ледниковые, покровные и современно-аллювиальные отложения.

Ледниковые отложения широко распространённые на территории района связаны с Днепровским оледенением Русской равнины. Представлены эти отложения суглинками и глинами с валунами метаморфических пород. Их мощность изменяемая oт 5 до 40 м, достигая максимума на водоразделах.

Покровные образования представлены суглинками и глинами делювиального происхождения. Мощность их колеблется от 1-3 до 10 м.

Древние и современные аллювиальные отложения залегают по долинам рек, слагая их надпойменные и пойменные террасы. Они состоят из суглинков и глин в верхней части и песков мелко-зернистых — в нижней. Общая мощность аллювия составляет 5-25 м, местами достигая 40 м.

Лёгкие (супесчаные и песчаные) отложения встречаются по долинам рек, но их общая площадь незначительна.

Рельеф

Геологические условия Турковского района (тектоника и литология рельефообразующих пород) не представляет особой сложности и разнообразия, поэтому в общем геоморфологическом плане территория района представляет собой ледниково-аккумулятивную равнину с полого-увалистым характером поверхности, расчленённую речными долинами, балками и оврагами.

Общий уклон поверхности направлен с востока на запад-юго-запад. Преобладающие уклоны склонов водоразделов составляют 0,5-3°. (см. Том IV. Обзорная карта. Гипсометрическая карта. Углы наклона поверхности. Экспозиция склонов).

Преобладающие высоты на территории района — 160-180 м. Водораздельные пространства Карая и Хопра имеют наивысшие абсолютные отметки, достигающие 180-220 м. Наивысшая точка района с отметкой 196 м,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

20

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

расположена на крайнем севере в 1 км к юго-востоку от с. Андреевка. Минимальные абсолютные высоты − 118 м отмечаются на юго-востоке района в долине р. Хопер.

Овражно-балочная сеть района представляет собой довольно развитую систему оврагов и балок различной формы и протяженности. Густота долинно-балочного расчленения территории составляет 0,8-1,0 км/км2. Глубина местных базисов эрозии 60-100 м. Степень эродированности почв повышается с запада на восток.

На фоне равнинной поверхности речные долины и другие, более мелкие эрозионные формы создают понижения и неровности в рельефе. Этому способствуют коренные отложения, легко поддающиеся размыву. Водораздельные пространства, большинства речных долин и эрозионных форм имеют вид плоских равнин с пологими склонами.

Долины рек хорошо разработаны, террасированы. Склоны долин прорезаются балками, оврагами и промоинами. Балки хорошо разработаны, имеют корытообразную форму с пологими, прекратившими рост вершинами.

Склоны балок высотой 8-12 м, прорезаются растущими оврагами и промоинами. В днищах балок наблюдаются эрозионные врезы, глубиной до 1 м. Глубина оврагов и промоин достигает 8-10 м. В верховьях балок и оврагов часто наблюдаются выходы родниковых вод.

Основные черты современного рельефа унаследованы от дочетвертичного рельефа, который сформировался, главным образом, в меловое время и, отчасти, в раннечетвертичное. Характерная черта территории района — однообразие рельефа и однотипность климатических условий.

Таким образом, большая часть территории Турковского района по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства.

Территории неблагоприятные для застройки — крутые склоны, овраги и поймы, развиты отдельными участками. При использовании их под застройку необходимо проведение инженерных мероприятий (планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и т.п.).

Выровненные, слаборасчленённые формы рельефа с плавными уклонами преимущественно используются для возделывания сельскохозяйственных культур.

2.2.	ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого района.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

21

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Турковский район, в силу геологического строения территории, располагает скудными запасами полезных ископаемых.

Наибольшее распространение и достаточную разведанность на территории района имеют пески и кирпичные глины, являющиеся одним из важных строительных материалов. Имеются месторождения и камня строительного (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

Пески и глины различной суммарной мощностью имеют верхнемеловой и четвертичный возраст.

Месторождения углеводородного сырья и других горючих ископаемых на территории района отсутствуют.

Подземные воды, как один из видов полезных ископаемых, на территории Турковского района изучены недостаточно. В настоящее время имеется одно месторождение подземных вод − Турковское. Однако по разведанным запасам, геохимической характеристике и минерализации подземных вод территория района оценивается как благоприятная для развития промышленного и гражданского строительства.

В банке данных ресурсной базы твёрдых полезных ископаемых Саратовской области по состоянию на 01.01.2003 г. на территории Турковского муниципального района зарегистрировано только одно разрабатываемое месторождение глин − Турковское. Полезная толща приурочена к моренным отложениям четвертичного возраста и представлена суглинками- и глинами мощностью 8,2 м. Вскрыша − почвенно-растительный слой мощностью 0,5 м (0,3-0,7). Балансовые запасы по категории АВС1 составляют 750 тыс. м3. Сырьё пригодно для производства кирпича марки ″100″ - ″150″. Месторождение эксплуатировалось Турковским кирпичным заводом. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

Что касается других имеющихся или разрабатываемых ранее месторождений, то все они имеют местное (районное) значение и в настоящее время по различным причинам не эксплуатируются.

Камень строительный.

1. Колычёвское (Свинухинское) месторождение расположено на водоразделе 3-х оврагов у с. Колычево. Выявлено Саратовским автодорожным институтом в 1937 году. Полезная толща приурочена к кампанскому ярусу верхнего мела и представлена песчаником мелкозернистым, глауконитово-

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

22

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

кварцевым, крепким, участками кварцитовидным, сливным, мощностью 1,1-1,5 м. Вскрыша − почвенно-растительный слой и суглинок мощностью 2,0-7,0 и более метров. Песчаник пригоден для использования его в качестве бута и щебня на строительных работах. Ориентировочные запасы песчаника составляли 795 тыс. м3. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

- Красавское месторождение расположено в 1,5 км юго-восточнее д. Красавские Дворики в овраге Березовый. Выявлено в 1937 году Саратовским автодорожным институтом. Полезная толща представлена песчаниками кампанского яруса верхнего мела, глауконитово-кварцевыми, мощностью 1,2 м. Вскрыша - почвенно-растительный слой и суглинки, аллювиальные и покровные мощностью 1,0-1,5 метра. Песчаник может быть использован при строительстве

неответственных сооружений. Ориентировочные запасы песчаника составляли 144 тыс. м3. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

- Осиповское месторождение расположено в 1,5 км юго-западнее с. Перевесинка. Полезная толща приурочена к кампанскому ярусу верхнего мела и представлена песчаником глауконитово-кварцевым, кварцитовидным, мощность 1,2 - 1,3 метра. Вскрыша - почвенно-растительный слой, суглинки

моренные и аллювиальные суммарной мощностью 1,5-4,0 м. Ориентировочные запасы песчаника 3900 тыс, м3. Месторождение не эксплуатируется.

- Месторождение Холодное расположено на левом склоне оврага Холодного, в 2 км западнее с. Перевесинка. Полезная толща приурочена к отложениям кампанского яруса верхнего мела и представлена песчаниками глауконитово-кварцевыми, сливными, мощностью 1,2 м. Вскрыша - четвертичные моренные суглинки мощностью до З м. Песчаники могут быть

использованы для производства бута и щебня. Ориентировочные запасы песчаника составляли 900 тыс. м3. Месторождение не эксплуатируется.

Кирпичное сырьё.

  - Перевесинское месторождение расположено у северной окраины с. Перевесинка. Обследовано Саратовской ГРЭ НВТГУ в 1973 году. Полезная толща представлена верхне-четвертичными суглинками желтовато-бурыми, грубо дисперсными, умеренно пластичными, содержащими незначительную примесь крупнозернистых включений карбонатов, реже кварца, мощностью 3,0-9,0 м. Вскрыша − почвенный слой мощностью 0,7 м. Суглинок пригоден для

изготовления кирпича марки «100». Ориентировочные запасы составляют более 100 тыс. м3. Месторождение эксплуатировалось кирпичным заводом бывшего cовхоза "Перевесинский", с плановой мощностью 1,5 млн, шт. кирпича в год. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

  - Студёно-Ивановское месторождение расположено близ с. Студёно-Ивановка. Разведано Саратовским политехническим институтом в 1966 году.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

23

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Полезная толща представлена четвертичными ледниковыми глинами и суглинками, средней мощностью 3,6 м (2,0-5,5). Вскрыша − почвенный слой (суглинки) мощностью 0,2-1,0 м. Глинистое сырье пригодно для производства кирпича марки «75» - «100». Ориентировочные запасы по категории А составляют 341 тыс. м3. Месторождение не эксплуатируется.

Пески строительные

- Карайское месторождение расположено в 2 км южнее д. Мосоловка, на левом склоне долины р. Мокрый Карай. Месторождение выявлено в 1954 г. и обследовано Саратовской ГРЭ НВТГУ в 1972 году. Полезная толща приурочена к отложениям кампанского яруса верхнего мела и представлена песками светло-желтыми, кварцевым, мелкозернистыми, пылеватыми, в нижней части слюдистыми. Видимая мощность полезной толщи 7-10 м. Вскрыша − почвенно-paстительный слой, суглинок с включением мелкого щебня опок, с примесью песка, суммарной мощностью 3,3 м (3,0 - 4,0). Возможно, применение песка для улучшения грунтовых дорог, устройства песчаных оснований, отсыпок и

отмосток. Кроме того, пески могут найти применение в производстве силикатных изделий. Ориентировочные запасы составляют 4 тыс. м3. Месторождение не эксплуатируется.

- Турковское месторождение расположено в 3 км северо-восточнее р.п. Турки и 5 км северо-восточнее ж/д ст. Турки. Месторождение разведано в 1956 году. Полезная толща представлена среднечетвертичным аллювиальным кварцевым песком, светло-серым и серовато-белым, в основном тонкозернистым, мощностью 2,97 м (0,95-5,10). Вскрыша − почвенно-растительный слой и супесь мощностью 0,72 м (0,2-1,9 м). Пески пригодны для

производства становых блоков марки − «25». Запасы по категории С1 составляют 180 тыс. м3 и могут быть увеличены за счёт доразведки площади, примыкающей с юго-запада к контуру подсчёта запасов. Месторождение не эксплуатируется.

- Турковское I расположено в 2 км к востоку от п. Турки, на склоне горы

Подрезенской. Месторождение разведано в 1971 г. институтом «Саратовоблколхозпроект». Полезная толща представлена флювиогляциальными четвертичными песками, тёмно-коричневыми, тёмно-серыми, кварцевыми мелкозернистыми пылеватыми. Залегание полезной толщи – пластовое. Мощность песка средняя по I подсчётному блоку 10,1 м по

II − 6,5 м.

Пески пригодны для использования в качестве отолщителя при производстве обыкновенного кирпича. Запасы подсчитаны по категории B+C1 и составляют 338 тыс. м3. Пески ранее использовались Турковским кирпичным заводом. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

24

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Кроме всех вышеуказанных месторождений, в некоторых хозяйствах муниципальных районов имеются небольшие карьеры, которые используются хозяйствами для строительства зданий и дорог. Эти мелкие карьеры не имеют промышленного значения. При организации поисковых и разведочных работ в районе возможно выявление новых месторождений нерудных полезных ископаемых.

2.3.	КЛИМАТ

Климат Турковского района, учитывая его расположение на территории Саратовской области, континентальный умеренных широт, характеризующийся холодной зимой и жарким летом.

Самая низкая температура за последние 100 лет опускалась до -40°С. Но крайние значения температуры воздуха наблюдаются редко (вероятность менее 10%). Среднегодовая температура составляет +4,7°С. Температура самого холодного месяца января в среднем составляет -11,1°С, самого теплого — июля +20,7°С. Абсолютный максимум +40°С.

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) наступает с 15/IV и продолжается до 17/Х, что составляет 180-184 дня. Период активной вегетации (выше 10°) равен 150 дням. Сумма активных температур 2400-2500°С. Средняя продолжительность безморозного периода 145-151 дней. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 125-135 дней. Средняя высота снежного покрова 20-35 см. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает 60 см. Незначительная высота снежного, покрова и неравномерность его распространения способствует глубокому промерзанию почвы более 90 см. По площади глубина промерзания изменчива и зависит от климатических факторов, местных условий, рельефа, растительности и механического состава грунтов. Промерзание почвы имеет определенное гидрогеологическое значение, так, как мерзлый слой весной играет роль водоупора, задерживает инфильтрацию талых снеговых вод и увеличивает относительное значение поверхностного стока.

В пределах территории Саратовской области Турковский муниципальный район расположен преимущественно в зоне значительного увлажнения. При сумме активных температур 2400-2500°С гидротермический коэффициент равен 0,8-1,0. Среднегодовое количество осадков составляет 471 мм, в том числе за теплый период (апрель октябрь) 326 мм. (холодный 145 мм). Осадки теплого периода часто бывают ливневого характера со среднесуточной суммой осадков до 30 мм. В результате таких ливней происходит углубление и paсширение оврагов.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

25

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Основным источником накопления влаги в почве являются осадки, выпадающие в холодное время года в виде снега.

Характерной чертой климата являются засухи причиной, которых служит преобладание на юге Европейской части России повышенного давления воздуха и возникновения юго-восточных суховеев. В среднем за год в пределах района насчитывается до 12-13 дней с суховеями преимущественно слабой интенсивности.

Ветровой режим на территории района не постоянен, резкого преобладания ветров одного направления нет, однако в годовом режиме можно выделить ветры юго-восточного, южного, юго-западного и северо-западного направлений, имеющие наибольшую повторяемость. Средняя годовая скорость ветра не превышает 4,5 м/сек.

При размещении нового промышленного и гражданского строительства, предприятия и животноводческие комплексы, загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к западу, северу и востоку от селитьбы.

По агроэкономическому районированию Саратовской области район относится к умеренно засушливому теплому подрайону и является благоприятным для сельскохозяйственного производства − земледелия, садоводства и животноводства.

Расчетные температуры для проектирования отопления и зимней вентиляции соответственно равны -28°С и -16°С. Продолжительность отопительного сезона составляет 203 дня.

Физиолого-климатические условия благоприятны для организации отдыха. Среднесуточные температуры тёплого периода +20,7°С, холодного -11,1°С, что благоприятно как для летних, так и для зимних видов отдыха.

В общем, климатические условия района не могут быть ограничивающими факторами и благоприятны для строительства.

2.4.	ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Поверхностные воды

В гидрографическом отношении территория Турковского района целиком принадлежит к Донскому бассейну. Наиболее крупными реками являются р. Хопер, ограничивающая территорию района на востоке, и р. Карай, протекающая по западной окраине района. Центральная часть района дренируется р. Щербединой, являющейся правым притоком р. Хопер (см. Том IV. Обзорная карта. Космофотокарта). В целом территория района отличается среднеразвитой гидрографической сетью. Густота речной сети составляет 0,2-0,3 км/км2.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

26

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Реки района имеют снеговое питание, поэтому наибольшая часть годового стока наблюдаемся в период весеннего половодья. Во время весеннего половодья сток рек составляет в среднем 80-85%. Годовое изменение уровня рек имеет аналогичный характер. Быстрый подъём уровня в период весеннего половодья сменяемся более медленным спадом, за которым наступает летняя, затем зимняя межень. Летняя межень в отдельные годы нарушается небольшими дождевыми паводками. Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледяным покровом.

Наиболее многоводной рекой района является р. Хопер. Исток реки находятся за пределами района на Приволжской возвышенности. Река Хопер имеет широкую, хорошо разработанную долину с расстоянием между противоположными склонами от 4-5 до 13 км. Ширина русла реки колеблется в пределах от 35 до 65 м, хотя в некоторых участках образуются плёсы шириной до 20 м, глубина реки 0,2-10 м (в среднем 1,1-2,6 м). Уклон дна реки менее 1 м на 8-10 км, что обуславливает довольно медленное течение — 0,1-0,3 м/с. На всей протяжении река сильно меандрирует, образуя в пойме многочисленные озера и старицы. Заросшая кустарниковой растительностью пойма располагается, как правило, на левом берегу реки.

Долина реки Xопёр на всем протяжении имеет асимметричный характер. Правый склон ее крутой (13-20°) — плоские водоразделы в ряде мест подходят непосредственно к реке и образуют высокие (до 50-70 м) крутые уступы. Левый, наоборот, чрезвычайно пологий: широкая долина реки незаметно сливается с низким коренным берегом, полого возвышающимся в восточном и юго-восточном направлениях.

Дно реки песчаное, местами заиленное. Долина с умеренно-крутыми склонами, среднерасчленённая оврагами и балками, весьма живописна.

Вода в реке умеренно-жесткая, достаточно прозрачная. Используется для хозяйственного водоснабжения, орошения, рыболовства.

Озёра на рассматриваемой территории расположены в основном пойме р. Хопер. По своим размерам и глубине озёра небольшие.

Лесные массивы различной конфигурации и высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами, перемежающимися с открытыми пространствами, создают благоприятные условия рекреационного использования речной долины р. Хопер.

Более мелкие водотоки района: рр. Карай, Мокрый Карай, Щербедина, Студёновка, Хмелинка, Карай, Канава, Волжанчик и др., (всего рек, ручьёв и временных водотоков — 14), протекая по равнине, имеют спокойное течение, извилистые русла, перекаты, чередующиеся с плесами. Скорость течения изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей — летом и зимой.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

27

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Питание рек, отражающее особенности умеренно-континентального климата имеет преимущественно снеговое питание, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое. Весной в долины поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. Весенний подъем воды в реках продолжается в среднем 12-15 дней. Половодье длиться 25 дней. Во время весеннего половодья сток рек составляет в среднем 80-85% от годового. Летняя межень начинается в начале мая и обычно устойчива.

Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь, порой, в цепочку озер. Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной — половодье не особенно большое, а при дружной весне бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября — начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца.

Общими чертами для долин рек Хоперского бассейна являются асимметрия их склонов, извилистость русла, а также обращенность крутых склонов на восток, пологих — на запад.

В долинах развиты надпойменные террасы, на которых расположено большинство населенных пунктов Турковского района.

Хопер и малые реки района широко используются для водопоя скота, полива садов, огородов и как места отдыха.

При оценке ресурсов поверхностных вод и решении вопросов водоотбора из малых рек необходимо учитывать, что около половины поверхностного стока формируется за пределами территории Турковского района.

Минимальный 30-дневный расход воды 95% обеспеченности таких рек как Карай и Щербедина составляет около 0,5-0,6 м3/с, что не позволяет рассматривать их как возможный источник промышленного водоснабжения.

Река Хопер со среднегодовым минимальным расходом воды в створе ниже впадения р. Карай (Романовский район) составляет около 3,4 м3/с. Допустимый водоотбор составляет 0,8-0,9 м3/с, что также не позволяет рассматривать р. Хопер как источник нового промышленного водоснабжения. Отбор воды из рек может быть использован ограниченно (не более 10%) для сельскохозяйственного водоснабжения, водопоя скота и орошения.

Гидрогеологические условия. По гидрогеологическому районированию РФ территория района принадлежит Сурско-Хоперскому артезианскому бассейну, Хоперскому гидрогеологическому району.

На территории района широко распространены воды различных водоносных горизонтов осадочного комплекса. К породам четвертичного

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

28

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

возраста приурочен ряд водоносных горизонтов, имеющих гидравлическую связь с поверхностными водами. Водовмещающие породы представлены песками, супесями с гравием и галькой мощностью от 2 до 20 м.

Верхние водоносные горизонты, не имеющие водоупорной кровли, подвержены загрязнению, малообильны и не имеют практического значения для водоснабжения. Частично их используют шахтными колодцами.

К верхним водоносным горизонтам относятся: верховодка, распространенная на глубине 0,5-3,5 м; воды аллювиального водоносного горизонта, распространённые по поймам рек на глубине 1-3 м; воды верхнечетвертичного комплекса, приуроченные к террасам рек на глубине не более 4 м.

Моренные отложения (четвертичные суглинки), слагающие водоразделы, почти всюду безводны. Только в верховьях балок и оврагов имеется слабый водоносный горизонт, используемый населением путем каптажа шахтными колодцами.

Девонские и каменноугольные отложения содержат рассолы и сильно минерализованные воды. Водоносный горизонт юрских отложений малообилен, содержит обычно солёную воду.

Для водоснабжения населения используются воды водоносных горизонтов, приуроченных в основном к четвертичным и верхнемеловым отложениям. Пресные воды четвертичных отложений широко распространены в долинах рек Карая, Щербедины и Хопра. Воды верхнемеловых отложений с минерализацией до 1,0 г/л. распространены повсеместно (см. Том IV. Гидрогеологическое районирование).

Воды в основном пресные, с хорошими вкусовыми качествами. Мощность водоносных горизонтов от 12 до 40 м, глубина залегания верхнемеловых водоносных горизонтов от 20 до 140 м. Тип воды преимущественно гидрокарбонатный. Дебит скважин в среднем от 16 до 40 м3/сут.

По данным ФГУП «Волгагеология» (Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Приволжского федерального округа РФ (Саратовская область) за 2006 г.) общие прогнозные ресурсы подземных вод по Турковскому району составляют 185,9 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,55 тыс. м3/сут. на км2, что характеризует ресурсы подземных вод как весьма значительные, а район в целом как благоприятный для развития гражданского строительства. Эксплуатационные запасы подземных вод по Турковскому району не оценивались. В настоящее время на территории Турковского района имеется одно месторождение подземных вод.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

29

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

2.5.	ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Однообразие рельефа, геологического строения и однородность климатических условий способствовали развитию в Турковском районе сравнительно немногочисленных подтипов почв.

Основной фон почвенного покрова Турковского района составляют чернозёмы типичные сформировавшиеся на слабоволнистых водораздельных плато и водораздельных склонах по всей территории района (см. Том IV. Почвообразующие породы. Почвенная карта).

Типичные черноземы, широко представленные на территории Турковского района, являются лучшими в области по своим агрономическим свойствам. Они эрозионно и геохимически устойчивы, обладают большой буферной способностью. Все эти почвы богаты гумусом и обладают высоким плодородием.

Сформированы они в подзоне лугово-злаково-разнотравной степи. Почвенный профиль у них аналогичен профилю выщелоченных черноземов, глубокогумусированный с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой.

Мощность гумусового горизонта среднемощных разновидностей типичного чернозема от 60 до 80 см. Характеризуются высоким содержанием гумуса от 6,6 до 8,8%. Почвы в основном тяжелого, а на выходах коренных пород легкого гранулометрического состава. Почвенный профиль у них глубокогумусированный с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой. Преобладают среднемощные среднегумусные и слабосмытые глинистые разновидности.

Основными почвообразующими породами являются покровные глины, делювиальные суглинки и глины, моренные и озёрно-ледниковые глинистые породы. На формирование основных подтипов почв на территории района оказывает влияние не только климат и географическое положение, но также рельеф и почвообразующие породы. В зависимости от характера рельефа черноземы, типичные подразделяются на:

  - черноземы типичные, расположенные на межоовражных водоразделах, сложенных глинами и суглинками, на надпойменных террасах рр. Хопер, Мокрый Карай, Щербедина и др. малых рек;

  - черноземы средней мощности и маломощные, расположенные на вершинах водоразделов, верхних частях выровненных пологих склонов;

  - черноземы типичные различной степени смытости, расположенные на слабоволнистых пологих, покатых и крутых склонах.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

30

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

  - целом, все подтипы чернозёмов типичных пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения плодородия почв

- уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий

На отдельных участках территории (в основном на речных террасах и склонах водоразделов) имеются выходы легких пород — супесей и песков. На надпойменных террасах встречаются участки с пойменными луговыми почвами. В условиях высокого залегания грунтовых вод в пониженных участках пойм сформировались лугово-болотные перегнойные или иловатые почвы.

  - долине р. Хопер встречаются небольшие участки аллювиально-дерновых почв. В балках и оврагах почвенный покров представлен смытыми и намытыми почвами оврагов и балок. Смыто-намытые почвы располагаются, на пологих (1-3°), покатых (3-5°), сильно-покатых (5-10°), крутых задернованных скатах и днищах балок, местами обрывистых (>45°), слабозадернованных и размытых днищах оврагов, а также по обрывистым берегам рек.

Эти почвы преимущественно не пригодны для использования в сельскохозяйственном производстве, возможен лишь ограниченный выпас по балкам. Чтобы прекратить рост оврагов необходимо строительство гидротехнических сооружений по днищам и вершинам действующих оврагов, закрепление берегов рек и водоемов, облесение действующих оврагов, сохранение лесокустарниковой растительности.

Участки с чернозёмными почвами все распаханы, на них возделываются основные зерновые культуры, в том числе ведущие продовольственные культуры — озимая и яровая пшеница, а из технических — сахарная свекла, картофель, подсолнечник.

Естественная травянистая растительность сохранилась лишь на покатых и крутых изрезанных склонах, по бровкам, склонам и днищам балок и оврагов, на холмах не пригодных к механизированной обработке.

  - целом по бонитету почв Турковский район занимает ведущее место в Саратовской области, что является привлекательным для инвесторов по дальнейшему развитию аграрного кластера на территории муниципального района.

2.6.	РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Вся территория Турковского района согласно ландшафтного районирования Саратовской области (1996 г.) находится в подзоне луговой степи лесостепной зоны (см. Том IV. Ландшафтное районирование. Космофотокарта).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

31

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

На типичных чернозёмах района характерное распространение получили луговые степи, где они до их распашки чередовались с лесными массивами, создавая ландшафт лесостепи.

Луговые степи характеризуются максимальной среди степей видовой насыщенностью, густым и довольно высоким травостоем. Господствующими растениями луговой степи являются сухолюбивые дерновинные злаки: ковыль перистый, ковыль узколистный, тимофеевка степная, овсец пустынный, типчак, келерия тонкая или тонконог. Обильны также корневищные злаки и осоки: костры береговой и безостый, мятлик узколистный, пырей ползучий, осоки ранняя и приземистая. Разнотравье в этих степях состоит из многолетних двудольных растений: лабазника степного, клевера горного, земляники зелёной, девясила иволистного подмаренника настоящего, ястребинки, сон-травы, шалфея лугового колокольчика и др.

Незначительную роль в травостое луговых степей играют эфемеры (вероника весенняя, проломник северный) и эфемероиды (гусиный лук, гиацинник беловатый).

Слабо холмистый рельеф, плодородные чернозёмные почвы способствовали массовой распашке степей.

  - настоящее время на месте луговых степей созданы сельскохозяйственные ландшафты; природные комплексы сохранились лишь в поймах рек, оврагах и балках. На сохранившихся участках естественного травостоя преобладают пырей, типчак, мятлик узколистный, костер прибрежный, шалфей степной.

Естественная травянистая растительность сохранилась в основном на нижних склонах балок, оврагов, непригодных к распашке, вдоль оврагов и балок, речек, на бугристых склонах. Однако в результате многолетнего бессистемного выпаса зональные степные ассоциации превратились в более бедные группировки. На них практически отсутствуют виды ковыля, а решающее значение при умеренной трансформации приобретают типчак, мятлик луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном воздействии — пырей ползучий и другие сорные растения. Лишь в местах, не используемых под пастбища, сохраняются первичные растительные группировки.

Лесные растительные сообщества распределены по территории района очень неравномерно. Наиболее крупные участки лесов приурочены к долине р. Хопер, где произрастают пойменные леса. К балкам приурочены байрачные леса.

  - лесах преобладают насаждения дуба, ольхи и клёна. В составе насаждений встречаются осина, берёза, липа, тополь, ива, из хвойных − сосна. Из кустарников произрастает спирея, ракитник, степная вишня, бобовник −

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

32

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

которые приурочены, в основном, к понижениям, склонам балок, оврагов и малым рекам.

Травяной покров содержит много степных и лесостепных элементов. В поймах рек и по берегам других водоемов значительно развита прибрежно-водная растительность, где кустарниковый ярус образуют различные виды ив. В травяном покрове доминируют тростник, рогозы узколистный и широколистный, различные виды осок и другие растения.

Общая площадь лесов Турковского района составляет 1,45 тыс. га, из них лесная — 1,23 тыс. га, что составляет около 4,6% от земельной площади района. В соседних районах Ртищевском, Аркадакском, Романовском этот показатель составляет соответственно 5,9%, 7,3%, 6,6%. Лесистость Саратовского Правобережья составляет 11,8%.

Все леса в районе относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

В последние годы большинство дубрав подвержено усыханию. Причинами являются атмосферные и почвенные засухи, понижение уровня грунтовых вод, высокие температуры воздуха в вегетационный период, листогрызущие вредители. Поэтому серьезной проблемой остается сохранение лесов, улучшение их состояния и увеличение площади зеленых насаждений в районе.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств Турковского района является животный мир, имеющий относительно не высокое биологическое разнообразие. Это объясняется физико-географическим положением Турковского района, своеобразием ландшафтных условий и невысокой мозаичностью ландшафтов. Тем не менее, на территории Турковского района обитают как типичные представители фауны степи и лесостепи, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах Хопра, Щербедины, Мокрого Карая и др. малых рек.

Основными представителями лугово-степных ценозов являются заяц русак, лиса, суслики; встречаются обыкновенная слепушонка, малая лесная мышь, обыкновенная полёвка.

Видовой состав птиц сравнительно небогат. Объясняется это изменением облика лугов в связи с их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам изучаемой территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, перепел. Среди пресмыкающихся наиболее многочисленна на данной территории прыткая ящерица. Фауна лесов более разнообразна и представлена копытными и пушными животными, а также птицами.

Среди копытных животных обычны кабаны, лоси, косули. Из хищников встречается волк, лиса, хорёк. Из пушных: куница лесная, горностай, ласка.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

33

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

На водных просторах озер, прудов и в зарослях по берегам рек обитают и гнездятся многие виды водоплавающих и околоводных птиц. Среди них утки (лысухи, чирки, кряквы, гоголь), кулик, чибис, витютень, вальдшнеп, камышовка, цапля серая, журавль серый, лебеди.

Среди млекопитающих, населяющих околоводные местообитания можно встретить норку американскую, бобра, ондатру, выхухоль. Из хищных птиц обычны лунь болотный, филин, сова.

Все указанные виды имеют эстетическое и большое экологическое значение для поддержания экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах.

Увеличение численности животных и птиц, их видового состава путем создания заказников, акклиматизация и реакклиматизация на территории района, представляет главную задачу для человека в сохранении и увеличении природных ресурсов района.

2.7.	ЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЛАНДШАФТОВ

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Турковского муниципального района располагается на Донской равнине в подзоне луговой степи лесостепной зоны (южная лесостепь).

Поверхность территории представляет собой плоско-волнистую, слабо всхолмлённую денудационную равнину позднеплейстоценового возраста в разной степени расчленённую эрозионной сетью.

Лесостепная зона в пределах района характеризуется распространением луговых степей на типичных чернозёмах с участками небольших лесных массивов в поймах рек.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные природно-территориальные целостности ― ландшафтные районы. Согласно схеме ландшафтного районирования рассматриваемая территория приурочена к двум ландшафтным районам (см. Том IV. Ландшафтное районирование).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

34

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Карай-Хоперский	ландшафтный	район	общей	площадью	1202,8 км2

(85,4%) охватывает почти всю территорию Турковского района. В его пределах выделяются два ландшафта.

Верхне-Карайский ландшафт площадью 93,0 км2 (6,6%) находится на крайнем северо-западе Турковского района и приурочен к бассейну р. Карай (левый приток р. Ворона).

Абсолютные высоты ландшафта от 160 м в долинах до 190 м. на междолинных участках. Ландшафт характеризуется господством плоских и слабонаклонных равнин, очень пологих склонов (1-3о). На поверхности равнин встречаются неглубокие понижения, образованные вследствие суффозии (вымывания линз песков и супесей из моренных суглинков и глин). Прибалочные склоны имеют уклоны до 3-5о.

Почвенный покров представлен черноземами типичными глинистыми и тяжелосуглинистыми среднегумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. Мощность гумусового горизонта составляет более 60 см. На придолинных склонах почвы слабо- и среднесмытые.

Пахотные угодья Верхне-Карайском ландшафте занимают около 81,1 км2, что составляет 6,7% от площади ландшафта.

Щербединский ландшафт площадью 1109,8 км2 (78,8%) охватывает практически всю территорию Турковского района за исключением крайнего северо-запада, а также долин малых рек. Абсолютные высоты в ландшафте от 120 м в долинах до 200 м на водоразделах рек Мокрый Карай и Щербедина, Карай и Ивановка. Для ландшафта характерны плоские и слабонаклонные равнины, осложненные грядами и останцами, а также очень пологие склоны (1-3о). Придолинные склоны имеют уклоны 3-5о, иногда более 5о.

В почвенном покрове господствуют черноземы типичные среднегумусные среднемощные на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. На придолинных склонах почвы слабо- и среднесмытые.

Пахотные угодья в Щербединском ландшафте занимают около 916,12 км2, что составляет 82,5% от площади ландшафта.

Интразональный ландшафтный район долин малых рек общей площадью 205,5 км2 (14,60%) включает долины рек Хопер, Мокрый Карай, Щербедина, Карай (приток р. Ворона), Ячейка и др. Абсолютные высоты в данном районе составляют 120-170 м. Для долин рек характерны аллювиальные пески, супеси, суглинки и глины, а также болотные суглинки и глины в пойменных понижениях. В поймах рек развиты аллювиальные насыщенные среднегумусные среднемощные почвы. На первой надпойменной террасе представлены лугово-черноземные тяжелосуглинистые почвы. На второй надпойменной террасе распространены черноземы типичные остаточно-луговатые среднегумусные среднемощные. В низовьях р. Щербедина

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

35

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

аллювиальные и луговые почвы встречаются в комплексе с солонцами (10-25%). В долине Хопра есть участки, сложенные песками, которые подвержены процессам дефляции.

Пахотные угодья в ландшафтном районе долин малых рек занимают около 28,1 км2, что составляет 13,7% от площади ландшафта.

2.8.	ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ И ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

На территории района распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные процессы (овраги, балки, плоскостной смыв, русловая и боковая эрозия). В облик современного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей песков и глин. Развитие и распространение этих форм рельефа по площади контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека (см. Том IV. Опасные геологические процессы).

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях района.

На территории района отмечаются следующие процессы и явления: Плоскостной смыв, имеющий в пределах района ограниченное

распространение. В основном отмечается на склоновых землях с большой степенью распаханности (уклон 0,5-1%) и на поверхности надпойменных террас Карая и Щербедины.

Линейная эрозия. Активное проявление линейной эрозии отмечается преимущественно на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1°. Тенденции активного проявления наблюдаются в долинных комплексах малых рек.

Боковая эрозия. Развивается вдоль русел и берегов рр. Хопер, Карай, Щербедина и других малых рек. Здесь же наблюдаются подмывы то правого, то левого берега, иногда обрушение береговых уступов. Боковой береговой эрозии способствуют и свойства пород, слагающих верхнюю часть геологического разреза, их лёгкая размокаемость и растворяемость;

Заболачивание. Отчётливо процесс заболачивания проявляется в пойме р. Хопер. Участки подверженные заболачиванию характеризуются высоким залеганием грунтовых вод и, как правило, сложены аллювиальными суглинками, глинами, песками, галечниками, слагающими пойменные террасы р. Хопер.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

36

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

2.9.	СТРУКТУРА И ЭЛЕМЕНТЫ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА И ОСОБО

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- основе природно-экологического каркаса Турковского муниципального района, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, водоемов и водотоков, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

- землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек и на возвышенных участках междуречий малых рек;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные и старозалежные участки степей вдоль балок, оврагов, пойменных и надпойменных террас рек;

- старозалежные участки пашни, сенокосные, пастбищные земли. Площадь этих видов угодий около 22823,6 га, что составляет примерно

16,2% территории района.

Структура природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы, главным образом, выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно на данные элементы природно-экологического каркаса возложена функция поддержания экологического баланса территории. Линейные элементы выполняют функцию «связи» вещественно-энергетическими потоками площадных элементов — «ядер» каркаса. Тем не менее, геометрические параметры элементов каркаса играют второстепенную роль при определении их функциональной принадлежности. Необходимо учитывать целый комплекс факторов, в частности, положение в ландшафтной структуре территории. Количественно-качественные параметры площадных и линейных элементов каркаса зависят от природных условий и степени антропогенной преобразованности.

Своеобразие природных условий Турковского района и уровень их антропогенной трансформации показывают, что в настоящее время, к площадным элементам могут быть отнесены крупные лесные массивы (пойменные), акватории крупных рек, имеющиеся значительные по площади участки разнотравно-злаковых степей, пойменных лугов.

Линейными элементами каркаса являются небольшие долины малых рек, стариц, водотоков и вытянутые вдоль склонов речных террас, сохранившиеся участки естественной растительности, полевые и противоэрозионные лесополосы с прилегающими участками естественного разнотравья.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

37

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Крупные лесные массивы расположены, в основном, в долине р. Хопер. Именно эта река образует главную ось природно-экологического каркаса района. Отметим, что река Хопер является элементом регионального каркаса и сочетает экологическую функцию экологического коридора (для регионального каркаса) и ядра (для районного) каркаса.

Вместе с основной осью природно-экологического каркаса, на территории Турковского района существуют вспомогательные оси — рр. Мокрый Карай, Щербедина. Долинные комплексы этих рек заняты большей частью кустарниковой и древесно-кустарниковой растительностью. В целом, природный комплекс речных долин по сравнению с относительно распаханными междуречьями имеет достаточно высокий природный потенциал.

Наряду с крупными осевыми, осевыми-ядерными элементами природно-экологического каркаса в Турковском районе имеются линейные элементы, представленные искусственными древесными насаждениями в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос. Мелкими площадными элементами в структуре природно-экологического каркаса являются небольшие пятна естественной растительности, сохранившейся, как правило, в небольших оврагах, балках, на границах хозяйств, в неудобьях.

Учитывая сложившуюся обстановку, в структуре природно-экологического каркаса отметим важные особенности — природно-экологический каркас Турковского района состоит, преимущественно, из элементов, представленных природными комплексами низкой сохранности.

В настоящий момент наиболее ценными лесными массивами являются пойменные дубравы, ветлянники и ольшанники р. Хопер (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

Зональным типом растительности, который приурочен к междуречным водоразделам и их склонам, являются луговые и богато-разнотравно-ковыльные степи на типичных и выщелоченных чернозёмах, которые ныне повсеместно распаханы. Остатки естественной степной растительности сохранились в долинах рек, крупных балках и оврагах. В основном большая часть сохранившихся лугово-степных и степных участков используется под выпас или сенокошение, что привело к некоторому изменению и обеднению растительных сообществ. Однако относительно высокая степень развития овражно-балочной сети района позволяет сохраняться небольшим степным участкам. Наиболее перспективны, с точки зрения, сохранности естественных фитоценозов и перспективы их восстановления овраги и балки, расположенные вблизи административных границ, приграничных частей хозяйств, а также старозалежный фонд. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, удаленные сенокосные участки, а также старозалежный фонд земель, образовавшийся в результате сокращения пашни на малоценных,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

38

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

малопродуктивных землях. Восстановление данных участков, происходившее в последние 15-20 лет демонстрирует их значительный природный потенциал. Однако высокая степень раздробленности, малая плотность, незначительная площадь данных степных участков свидетельствует о необходимости, на их основе проектировать дальнейшее развитие природно-экологического каркаса.

Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, ручьев и других водных объектов.

Однако экологическое состояние некоторых водотоков следует признать неудовлетворительным, прежде всего, это связано с отсутствием централизованной канализации в населенных пунктах, а также в животноводческих комплексах. Это резко ухудшает экологическое состояние водотоков и их значение в структуре природно-экологического каркаса района. В отдельных случаях, вместо положительного экологического эффекта характерного для аквальных и супераквальных природных комплексов, происходят негативные процессы, существенно влияющие на функционирование природно-экологического каркаса.

Удельная площадь элементов природно-экологического каркаса Турковского района невелика относительно показателей других правобережных районов Саратовской области. Учитывая раздробленность, низкую репрезентативность зональных элементов экологического каркаса необходимо проводить мероприятия поддерживающие каркас. Структурные элементы природно-экологического каркаса нуждаются в существенном изменении пространственно-функциональных параметров.

Особое природоохранное значение в структуре природоохранной системы района имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ), находящиеся под защитой специального природоохранного законодательства РФ, позволяющего регулировать в них характер природопользования и решать природоохранные задачи. Особо охраняемые природные территории выполняют роль стабилизаторов природопользования. В настоящее время ООПТ являются наиболее действенным механизмом по поддержанию и формированию природно-экологического каркаса. Ныне на территории района не создано ни одной ООПТ. Природоохранная политика в районе требует кардинального пересмотра приоритетов.

Первоочередной природоохранной задачей в Турковском районе является создание разноуровневой сети ООПТ, которая позволит позитивно влиять на экологическую ситуацию в районе, а также решать вопросы сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. В этой связи в стратегическом планировании природоохранной системы района необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и на первом этапе зарезервировать их под создание ООПТ. Такими особо ценными природными территориями в

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

39

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Турковском районе, прежде всего, являются отдельные фрагменты долины р. Хопер, имеющие высокую природоохранную значимость и незначительную степень антропогенной трансформации геосистем.

      - ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. РИСКИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

    - Большая часть территории Турковского муниципального района по своим геологическим и геоморфологическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных

- гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением пахотных угодий, долинных комплексов малых рек, а также участков занятых оврагами и балками.

    - Турковский район, в силу геологического строения территории, располагает скудными запасами полезных ископаемых. Наибольшее распространение и достаточную разведанность на территории района имеют пески и кирпичные глины, являющиеся одним из важных строительных материалов. Имеются месторождения и камня строительного.

По геологическим предпосылкам в районе имеются запасы песков и глин способные обеспечить потребности района на расчётный срок. Необходимо провести на территории района геолого-разведочные работы для их выявления. Топливно-энергетическое сырьё в районе не представлено.

Подземные воды, как один из видов полезных ископаемых, на территории Турковского района изучены недостаточно. Однако по запасам, геохимической характеристике и минерализации подземных вод территория района оценивается как благоприятная для развития строительства.

    - Климатические условия в целом благоприятны для промышленного и гражданского строительства и планировочных ограничений не вызывают.

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу их следует располагать к западу, северу и востоку от селитьбы.

По агроклиматическому районированию Саратовской области Турковский район относится к умеренно-засушливому району, тёплому району.

Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Лимитирующим фактором успешного ведения сельского хозяйства является влагообеспеченность. По агроклиматическим ресурсам территория района может быть отнесена к ограниченно благоприятной.

    - Собственные ресурсы поверхностных вод невелики и могут обеспечить лишь потребление воды в сельской местности на хозяйственно-питьевые цели

- орошение небольших локальных участков на местном стоке в средний по

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

40

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

водности год, а в маловодные годы — только при условии аккумуляции воды в прудах и водохранилищах.

Гидрогеологические условия района характеризуется как благоприятные. Пресные подземные воды водоносных горизонтов пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения приурочены, преимущественно, к четвертичным и верхнемеловым отложениям.

  - Доминирующие в почвенном покрове чернозёмы типичные и их разновидности высокоплодородны и по бонитету занимают одно из ведущих мест в Саратовской области, что, в свою очередь, является привлекательным для инвесторов по дальнейшему развитию аграрного кластера.

  - На территории района отмечается сильное антропогенное (агрогенное) преобразование природных территориальных комплексов. Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые урочища луговой степи и поймы рр. Карай, Щербедина. В настоящее время луговые степи сильно изменены в результате распашки и интенсивного использования под пастбища.

Лесные растительные сообщества распределены по территории района неравномерно. Наиболее крупные участки лесов приурочены к долинному комплексу р. Хопер. Все леса на территории Турковского муниципального района относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

  - Под действием зональных (биоклиматических) и азональных (геолого-геоморфологических) структур, на территории района сформировалось два ландшафтных района, в которых выделяются относительно однородные ландшафты, отличающиеся между собой литолого-морфологической дифференциацией.

Специфические особенности ландшафтов существенно конкретизируют планирование рационального и экологически сбалансированного природопользования.

  - Активная хозяйственная деятельность на территории района обуславливает развитие процессов природно-антропогенного характера связанного с проявлением линейной эрозии, образованием оврагов.

  - Сильная и относительно равномерная сельскохозяйственная освоенность Турковского района, определяет соответствующие структурные элементы природно-экологического каркаса их функциональную целостность.

Природно-экологический каркас территории Турковского района, на который приходиться 16,2% территории района (на водный фонд приходится около 0,8 %) не позволяет в полной мере сохранять продуктивный потенциал территории из-за отсутствия широкого набора стабилизирующих элементов.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

41

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Учитывая недостаточно высокую удельную площадь элементов природно-экологического каркаса района, а также отсутствие особо охраняемых природных территорий, необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие экологический каркас территории.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

42

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1.	ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО,

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

Численность населения в Турковском муниципальном районе на 01.01.2009 г. составила 14,2 тыс. чел., в том числе в р.п. Турки — 6,8 тыс. чел. (47,9% от всего населения). Удельный вес района в общей численности населения Саратовской области (2572,9 тыс. чел.) составляет 0,6%.

По показателю плотности населения (10,1 чел. /км²) район занимает 21-е место в области.

Динамика численности населения района за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (см. таблицу 3.1.1.,

рисунок 3.1.1.).

Таблица 3.1.1. Динамика численности населения Турковского муниципального района

|  |  |  | Все |  |  | Прирост |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  | Прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы |  |  | население |  |  | (снижение) за |  | Город |  |  | (снижение) за |  | Район |  |  | (снижение) за |
|  |  |  | (тыс. чел.) год, тыс. чел. |  |  |  |  | год, тыс. чел. |  |  |  |  | год, тыс. чел. |
| 1979 |  | 22,2 |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |
| 1989 |  | 18,6 |  | -0,36 |  | 7,3 |  | 0,0 |  | 11,2 |  | -0,37 |
| 1993 |  | 18,1 |  | -0,1 |  | 7,4 |  | 0,02 |  | 10,7 |  | -0,04 |
| 2000 |  | 17,3 |  | -0,1 |  | 7,2 |  | -0,025 |  | 10,1 |  | -0,075 |
| 2002 |  | 15,9 |  | -0,7 |  | 6,9 |  | -0,15 |  | 9,0 |  | -0,55 |
| 2003 |  | 16,3 |  | 0,4 |  | 7,1 |  | 0,2 |  | 9,2 |  | 0,2 |
| 2004 |  | 15,5 |  | -0,8 |  | 6,9 |  | -0,2 |  | 8,6 |  | -0,6 |
| 2005 |  | 15,2 |  | -0,3 |  | 6,9 |  | 0 |  | 8,3 |  | -0,3 |
| 2006 |  | 14,9 |  | -0,3 |  | 6,9 |  | 0 |  | 8,0 |  | -0,3 |
| 2008 |  | 14,4 |  | -0,25 |  | 6,8 |  | 0,05 |  | 7,6 |  | -0,2 |
| 2009 |  |  | 14,2 |  |  | -0,2 |  | 6,8 |  |  | 0 |  | 7,4 |  |  | -0,2 |

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением (см. рисунок 3.1.2.).

Видно, что естественный прирост населения в 90-е годы прошлого века имел устойчивую тенденцию к понижению. Рождаемость упала к 2006 году 5,5‰,смертность выросла на 6,4‰, но затем стабилизировалась, ситуация с рождаемостью в последнее время улучшилась: она стала расти.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

43

| Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. |
| --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района |  |
| 20 |  |  | Все население |  | город | село |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1989 | 1993 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 |
|  | Рисунок 3.1.1. Динамика численности населения |  |  |
|  |  | Турковского муниципального района |  |  |

| 25 |  |  | родилось | умерло | прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 1989 | 1993 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| -10 |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 3.1.2. Естественное воспроизводство населения Турковского |
|  |  |  | муниципального района, (‰) |  |  |

В результате движения населения меняется и его возрастная структура

(см. рисунок 3.1.3.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

44

| Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. |
| --- |
| Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района |  |
| 60 | 1989 | 1993 | 2000 | 2005 | 2006 | 2008 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | трудоспособные |  | старше трудоспособного |
| Рисунок 3.1.3. Возрастные когорты населения Турковского муниципального |
|  | района, (%) |  |  |  |  |
| 70 и старше |  |  |  |  |  |  |

60-64

| 50-54 |  |
| --- | --- |
| 40-44 |  |
| 30-34 | 2006 |

20-24

10-14

0-4

| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 3.1.4. Возрастной состав населения Турковского муниципального района, в % ко всему населению

Анализ демографических особенностей района позволяет отметить следующее:

  - с момента переписи 1989 г. население сократилось на 4,4 тыс. человек, то есть на 23,7 %, причем рост не наблюдался даже в начале и середине 1990-х гг., когда в область был приток

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

45

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

мигрантов после распада СССР, хотя небольшой рост численности населения был отмечен в 2003 году;

- как и вся Саратовская область, Турковский район в 1993-1999 гг. принял мигрантов из стран СНГ и северных районов РФ. В результате, миграционного прироста хватило только для того, чтобы покрыть естественную убыль и стабилизировать на время численность населения, как в районном центре, так и в сельской местности. Несколько улучшились показатели половозрастного состава населения (включая сбалансированность по полу; доля трудоспособного населения увеличилась);

- с 2003 г. численность населения стала относительно быстро сокращаться, что объясняется отрицательными показателями естественного и механического движения;

- продолжается переход возвратной структуры населения от стационарной к регрессивной.

3.2.	МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Механический прирост (миграция), принимающий участие в формировании населения, за период 2001–2007 гг. по Турковскому муниципальному району был стойко отрицательным. В 2004 г. зафиксировано рекордно высокое отрицательное сальдо миграций населения за последние годы — 117 чел. (см. таблицу 3.2.1.). В 2008 г. впервые за последнее десятилетие отмечено положительное сальдо миграции.

Таблица 3.2.1.

Механический прирост (убыль) населения Турковского муниципального района, чел.

|  |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальдо миграции, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чел. |  | -104 |  | -87 |  | -113 |  | -117 |  | -47 |  | -81 |  | -23 |  | 14 |

Наиболее устойчивы поселения расположенные на главных планировочных осях: именно здесь находятся населённые пункты, численность населения которых выросла или стабилизировалась за последнее время, причем в основном за счет механического, а не естественного прироста (см. Том IV. Число прибывших на жительство).

Население Турковского муниципального района многонациональное. Преобладает русское население. Однако смена самоидентификации, различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности этнических групп за период 1989-2008 гг. привели к росту в районе доли армян

(см. таблицу 3.2.2.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

46

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 3.2.2.

Доля народов в общей численности населения Турковского муниципального района (1989, 2002 гг.)

|  |  |  | Доля в |  |  | Доля в населении в 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Народ |  |  | населении в |  |  |  |
|  |  |  | 1989 г. |  |  |  |
| Русские |  | 95,2 |  | 95,8 |
| Украинцы |  | 1,2 |  | 1,1 |
| Татары |  | 0,3 |  | 0,2 |
| Казахи |  | 0,2 |  | 0,1 |
| Армяне |  | 0,2 |  | 0,6 |
| Мордва |  | 0,1 |  | 0,2 |
| Чуваши |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Белорусы |  | 0,3 |  | 0,2 |
| Немцы |  | 0,0 |  | 0,2 |
| Молдаване |  |  | 0,3 |  |  | 0,2 |

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь живет в основном славянское православное население.

3.3.	ПРОГНОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2015 И 2025 ГОДЫ

Прогнозирование населения — весьма сложный процесс, особенно когда это касается населения муниципальных районов незначительных по численности. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Поэтому расчеты основных показателей демографической ситуации на перспективу производились нами на основе анализа, сложившихся в последние десятилетие, изменений в динамике численности населения Турковского муниципального района и области в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в районе на начало 2007 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

Расчет и анализ траекторий изменения численности населения Турковского муниципального района производился по трем сценариям перспективного развития:

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

47

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в районе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Оптимистический сценарий развития предусматривает на каждый из расчетных периодов систематическое улучшение показателей рождаемости. Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента и числа умерших на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, что в свою очередь приведет к дальнейшему постарению населения (см. таблицу 3.3.1.).

Таблица 3.3.1. Динамика показателей воспроизводства населения Турковского

муниципального района, (на 1 000 жителей) оптимистический сценарий

|  |  | 1989 г. |  | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2008 г. |  |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прогн.) |
| Рождаемость |  | 12,7 |  | 8,6 |  | 7,8 |  | 9,5 |  | 10,0 |
| Смертность |  | 14,6 |  | 20,1 |  | 20,0 |  | 19,6 |  | 17,0 |
| Естественный прирост, убыль (−) |  | -1,9 |  | -12,3 |  | -12,2 |  | -10,1 |  |  | -7,0 |

Количество умерших, как и коэффициент смертности, на перспективные сроки рассчитывались нами с использованием повозрастных показателей смертности из таблиц смертности.

Использование данных таблиц смертности и метода передвижки возрастов, а также исходных данных статистики половой и возрастной структуры населения района на начало 2006 г. позволило нам произвести прогнозный расчет перспективной численности населения до 2025 г.

Произведенные расчеты перспективной численности населения потребовали определения числа еще не родившихся к исходному сроку детей. С этой целью производилось перемножение численности женщин отдельных детородных групп на соответствующие возрастные коэффициенты рождаемости. Последние приняты нами по данным на начало 2006 г. для Турковского муниципального района, хотя следует иметь в виду, что возрастные уровни рождаемости меняются во времени, что также желательно учитывать в перспективных расчетах населения.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

48

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Результаты прогнозных расчетов количества женщин в разрезе пятилетних возрастных категорий детородного возраста и числа рожденных детей приведены в таблице 3.3.2., и наглядно свидетельствуют об ожидаемом систематическом улучшении ситуации по воспроизводству новых поколений людей в районе.

Таблица 3.3.2. Динамика численности женщин детородного возраста и рожденных детей

в Турковском муниципальном районе на расчетные перспективные периоды, на начало года, (оптимистический сценарий)

Возрастные категории женщин детородного возраста, лет

2006 г. Численность женщин, чел.

Число рожденных детей, чел. 2015 г. Численность женщин, чел.

Число рожденных детей, чел. 2025 г. Численность женщин, чел.

Число рожденных детей, чел.

15—19  20—24  25—29  30—34  35—49  Итого

| 587 | 291 | 385 | 474 | 999 | 2736 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 48 |  | 21 |  | 12 |  | 7 |  | 105 |
| 304 | 426 | 626 | 362 | 936 | 2654 |
| 5 |  | 52 |  | 61 |  | 20 |  | 13 |  | 151 |
| 402 | 448 | 364 | 387 | 1057 | 2658 |
| 6 |  | 55 |  | 36 |  | 21 |  | 18 |  | 136 |

Демографические показатели на 2015 г. показывают, что начнется сокращение числа женщин детородных возрастов вообще и более молодых в частности. Число детей возрастет в результате увеличения их числа в семьях.

К 2025 г. даже при оптимистическом сценарии развития в Турковском муниципальном районе на 2,9 % сократится количество женщин детородного возраста, но несколько улучшится их структура с позиций интенсивности деторождений — вырастет доля женщин в наиболее репродуктивном возрасте 20—30 лет. В результате, количество рожденных детей при данном сценарии развития увеличится к 2025 г. в 1,3 раза по сравнению с 2006 г. (136 против 105, соответственно) (см. таблицу 3.3.3.).

Численность населения района будет расти, несмотря на отрицательные показатели естественного движения (которые существенно изменятся в сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо. Однако, одновременно с ростом числа жителей района ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов в районе предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и одновременном сокращении смертности. Вместе с тем данный сценарий предусматривает в качестве обязательной предпосылки и увеличение механического прироста населения.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

49

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 3.3.3. Прогноз численности населения Турковского муниципального района,

оптимистический сценарий

Возраст, лет Всего в т.ч.:

0—4

5—9

10—14

15—19

20—24

25—29

30—34

35—39

40—44

45—49

50—54

55—59

60—64

65—69

70 и старше

Численность населения (чел.)

| 01.01.2006 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14951 | 14200 | 15115 |
| 583 | 782 | 687 |
| 626 | 661 | 778 |
| 935 | 729 | 923 |
| 1189 | 698 | 832 |
| 622 | 918 | 904 |
| 772 | 1268 | 810 |
| 897 | 750 | 856 |
| 936 | 843 | 1265 |
| 1119 | 959 | 893 |
| 1209 | 951 | 915 |
| 1097 | 1059 | 1005 |
| 955 | 1131 | 952 |
| 666 | 1010 | 967 |
| 1251 | 854 | 986 |
| 2094 | 1589 | 2346 |
| 14951 | 14200 | 15115 |

Вероятность развития оптимистического варианта в Турковском муниципальном районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов и сокращению смертности. Именно в уменьшении смертности кроются наибольшие резервы для сокращения естественной убыли населения. Важную роль при этом должны играть мероприятия по стабилизации и совершенствованию структуры занятости населения. Оптимистический сценарий развития демографических процессов, помимо роста численности населения, предусматривает также замедление темпов старения населения, сглаживание половой диспропорции, улучшение состояния здоровья и рост продолжительности жизни населения, улучшение его благосостояния и т.д. (см. таблицу 3.3.4.).

Как видно, инерционный вариант развития будет сопровождаться резким сокращением численности населения на каждом из расчетных этапов. При этом независимо от учета внешних миграций.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов приведет к менее значительному изменению численности населения.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

50

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 3.3.4. Расчет прогнозной численности населения Турковского муниципального

района по трем сценариям, на начало года, тыс. чел.

| Сценарии прогнозной |  |  | Инерционный |  |  | Стабилизационный |  |  | Оптимистический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, чел. | 2007 г. |  | 14,9 |  |  | 14,9 |  |  | 14,9 |
|  | 2015 г. |  |  | 13,4 |  |  | 13,6 |  |  | 14,2 |
|  | 2025 г. |  |  | 12,2 |  |  | 14,0 |  |  | 15,1 |

Оптимистический сценарий развития характеризуется некоторым ростом численности населения к 2025 г. при выходе из «демографической ямы», образовавшейся в результате кризисных 1993-2000 гг. Из всех возможных сценариев развития демографических процессов по рассмотренным выше показателям видимо наиболее вероятным сценарием развития демографических процессов на расчетную перспективу будет стабилизационный вариант.

Произведенные выше расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения района. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2006 по 2025 годы уменьшится удельный вес лиц в детском возрасте (0—15 лет) — с 16,1% до 15,8 %. Абсолютное число детей за указанный период практически не изменится (см. таблицу 3.3.5).

Таблица 3.3.5. Возрастная структура населения Турковского муниципального района,

оптимистический сценарий на начало года (прогноз)

| Возрастные категории |  |  | 2006 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. |  | % |  |  | чел. |  | % |  |  | чел. |  | % |
| 0—15 |  | 2399 |  | 16,1 |  | 2172 |  | 15,3 |  | 2388 |  | 15,8 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж |  | 8035 |  | 53,7 |  | 7955 |  | 56,0 |  | 7883 |  | 52,2 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) |  | 4291 |  | 30,2 |  | 4074 |  | 28,7 |  | 4846 |  | 32,0 |
| Всего |  |  | 14951 |  | 100,0 |  |  | 14200 |  | 100,0 |  |  | 15115 |  | 100,0 |

Одновременно, численность лиц в пенсионном возрасте к 2025 г. существенно увеличится (с 30,2% в 2006 г. до 32,0% к 2025 г.). Наблюдавшийся в последнее десятилетие рост доли лиц в трудоспособном возрасте сменится существенным уменьшением.

3.4.	КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В результате анализа демографической ситуации в Турковском муниципальном районе была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления региональной политики в вопросах демографической политики.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

51

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Анализ демографической ситуации показывает, что по сравнению с Россией и Саратовской областью Турковский муниципальный район является муниципальным образованием с невысокой долей городского населения. Тем самым, проблемы сельского населения во многом будут определять приоритеты социально-экономического развития МО. Для этой части населения исключительно важно развитие р.п. Турки, как социально-культурного центра муниципального района, в котором можно получить весь спектр качественных социальных услуг и с которым существует удобное транспортное сообщение.

Турковский муниципальный район имеет невысокий демографический потенциал, что усугубляется сложившейся в последние десятилетия неблагоприятной демографической ситуацией. С середины 90-х годов прошлого века идет уменьшение, как общей численности населения, так и сокращение населения в городской и сельской местности.

Общее сокращение численности населения обусловлено негативными процессами в развитии естественного движения населения. Тенденции естественного воспроизводства населения в районе совпадают с общей ситуацией в Саратовской области и стране в целом. Происходит естественная убыль населения как в городской (-9,7‰), так и в сельской местности (-10,3‰)

- сочетании с тенденцией старения населения.

    - результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения (см. Том IV. Возрастная структура). В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер (со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Проблемы социальной группы «пенсионеры» выдвигают

- качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим.

Положительной демографической тенденцией в последние годы является рост доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории (см. Том IV. Возрастная структура).

Турковский муниципальный район имеет постоянный миграционный отток населения, что свидетельствует о малой его привлекательности не только для населения других регионов России и стран СНГ, но и для своего собственного.

Этнический состав населения района не разнообразен и не дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов не оказывают существенного влияния на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

52

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Резервы улучшения демографической ситуации в Турковском муниципальном районе, как и в области в целом, заключаются в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности, так и имиджа района.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Демографическая политика Турковского муниципального района должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г.»

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

- ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях района.

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

На территории Турковского муниципального района, в рамках мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и реализуются социально-ориентированные программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие областные целевые программы.

В число этих документов входят:

  - Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г. и План первоочередных мер по ее реализации, включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

53

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации;

  - Областная целевая программа «Охрана репродуктивного здоровья населения»;

  - Областная целевая программа «Дети Саратовской области», в том числе подпрограммы:

    - «Здоровый ребенок»;

    - «Дети-сироты»;

    - «Дети-инвалиды»;

    - «Одаренные дети»;

    - «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

    - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

  - Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской области»;

  - Областная целевая программа «Старшее поколение»;

  - Областная комплексная программа «Семейная медицина»;

  - Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратовской области», в том числе подпрограммы:

    - «Вакцинопрофилактика»;

    - «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;

    - «Сахарный диабет»;

    - «Анти-ВИЧ/СПИД»;

    - «Онкология»;

    - «Развитие психиатрической помощи населению области»;

    - «Профилактика и лечение наркологических расстройств».

  - Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Саратовской области»;

  - Областная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии»;

  - Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области»;

  - Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

54

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

3.5.	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИЙ

ЕЁ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

По данным на начало 2006 г. население Турковского муниципального района в трудоспособном возрасте составляло около 8,0 тыс. чел. или 53,7% от общей его численности.

Численность работающих в организациях в 2006 году составляла 3 тыс. чел. или 37,5% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

За годы рыночных преобразований произошли весьма большие изменения в сфере рынка труда, прежде всего, уменьшилось число занятых в организациях муниципального района (см. таблицу 3.5.1.).

Таблица 3.5.1. Динамика среднегодовой численности работающих в организациях

Турковского и сопредельных с ним муниципальных районах, тыс. чел.

|  | Муниципальный район |  | 1990 г. |  | 2001 г. |  | 2002 г. |  | 2003 г. |  | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2006 г. |  |  | 2006 г. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к 1990 г. |
|  | Саратовская область |  | 1 195, |  | 908,4 |  | 881,5 |  | 828,6 |  | 814,1 |  | 780,6 |  | 761,8 |  | 63,7 |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Турковский |  | 6,3 |  | 4,3 |  | 3,7 |  | 3,4 |  | 3,2 |  | 3,1 |  | 3,0 |  | 47,6 |
|  | Аркадакский |  | 10,9 |  | 8,2 |  | 7,1 |  | 6,8 |  | 6,0 |  | 5,8 |  | 5,7 |  | 52,3 |
|  | Романовский |  | 5,4 |  | 4,5 |  | 4,0 |  | 3,6 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,2 |  | 59,3 |
|  | Ртищевский |  | 25,4 |  | 17,1 |  | 16,3 |  | 16,6 |  | 15,9 |  | 16,6 |  | 16,4 |  | 64,6 |

При этом темпы сокращения числа работающих в организациях Турковского муниципального района были существенно выше, чем в соседних районах и по Саратовской области в целом.

Численность поставленных на учет безработных в Турковском муниципальном районе составляет в последние годы 130-160 чел. (311 чел. в 2004 г.).

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянию здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно труднопредсказуемых факторов. Абстрагируясь от миграций, в основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2015 и 2025 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения района в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

В таблице 3.5.2. представлен прогноз численности трудоспособного населения Турковского муниципального района по оптимистическому сценарию развития. Как наглядно демонстрирует таблица численность населения в

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

55

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

трудоспособном возрасте за предстоящий двадцатилетний период сократится, но незначительно на 80 чел., или 1,9%.

Таблица 3.5.2. Прогноз численности трудоспособного населения

Турковского муниципального района на расчетную перспективу, оптимистический сценарий, на начало года*

| Возрастные категории |  |  | 2007 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. |  | чел. |  |  | в % к 2007 г. |  | чел. |  |  | в % к 2007 г. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 16—19 |  | 479 |  | 394 |  |  | 82,3 |  | 430 |  |  | 89,8 |
| 20—24 |  | 331 |  | 492 |  |  | 148,6 |  | 456 |  |  | 137,8 |
| 25—29 |  | 387 |  | 642 |  |  | 165,9 |  | 446 |  |  | 115,2 |
| 30—34 |  | 423 |  | 388 |  |  | 91,7 |  | 469 |  |  | 110,9 |
| 35—39 |  | 471 |  | 421 |  |  | 89,4 |  | 648 |  |  | 137,6 |
| 40—44 |  | 585 |  | 445 |  |  | 76,1 |  | 453 |  |  | 77,4 |
| 45—49 |  | 616 |  | 446 |  |  | 72,4 |  | 455 |  |  | 73,9 |
| 50—54 |  | 550 |  | 501 |  |  | 91,1 |  | 451 |  |  | 82,0 |
| 55—59 |  | 449 |  | 509 |  |  | 113,4 |  | 403 |  |  | 89,8 |
| Всего |  | 4291 |  | 4238 |  |  | 98,8 |  | 4211 |  |  | 98,1 |
| * — без женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения района негативно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

3.6.	КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Турковский муниципальный район обладает невысоким трудовым потенциалом с отрицательной динамикой трудоспособного населения и исчерпанными резервами для его роста.

Экономическая активность населения Турковского муниципального района невысока, и в предшествующий период имела постоянную тенденцию к снижению. Район располагает значительным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте.

В районе сложилась сложная ситуация на рынке труда, обусловленная устойчивой тенденцией снижения общей занятости населения в ретроспективном периоде (с начала 90-х гг. прошлого века), и особенно снижением занятости в базовых отраслях (промышленности, сельском хозяйстве и строительстве). При этом произошла существенная трансформация отраслевой структуры занятости, обусловленная развитием новых экономических отношений (см. Том IV. Экономически активное население

(2006 г.)).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

56

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Занятое население района имеет сравнительно высокий уровень профессиональной подготовки (профессионального образования).

В результате негативных процессов в сфере занятости населения в Турковском муниципальном районе сформировался контингент (0,1-0,2 тыс. чел.) безработного населения. Структура безработного населения характеризуется повышенной долей женщин, а также молодёжи, значительная часть которой не имеет какого-либо профессионального образования и предшествующего опыта трудовой деятельности.

Последние 20 лет наблюдается сокращение численности занятых в экономике.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства в рамках МО с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Значительная категория безработных и экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте является основным резервом для покрытия перспективной потребности хозяйства территории в кадрах. Эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

  - сохранение и поддержание относительно высокого (объективно возможного) трудового потенциала района;

  - обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

  - обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

57

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда района, в первую очередь в сельской местности;

- недопущение застойной, “молодежной”, “женской” безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

Основные  направления  муниципальной  политики  на  рынке  труда  и

занятости населения:

- реформирование экономической базы района (в первую очередь, аграрного сектора и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции положительной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведениемиграционнойполитики,способствующей

сбалансированному развитию рынка труда.

На современном этапе, в различных программных документах областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят областные целевые программы:

  - «Содействие занятости населения Саратовской области» — специальная программа, разрабатываемая службами занятости, предусматривает комплекс мер по снижению всех видов безработицы, трудоустройству безработных граждан, переобучению, организации ярмарок вакансий и пр.;

  - Областная целевая программа «Основные направления развития промышленности в Саратовской области», направленная на формирование конкурентоспособного, динамично развивающегося сектора экономики, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, определяя занятость, уровень безработицы;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

58

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской области», направленная на восстановление и развитие сельского хозяйства и связанных с ним производств развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, повышая занятость сельского населения;

- Областная целевая программа «Социальное развитие села», содержащая программные мероприятия по созданию благоприятных условий проживания для сельского населения, закрепления его на селе, особенно, молодежи;

- Областная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Саратовской области», которая целенаправлена на рост занятости населения;

- Областная целевая программа «Развитие образования», направленная на повышение образовательного уровня населения, подготовку и переподготовку кадров.

3.7.	ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Результат выполненного анализа демографической ситуации позволяет сделать следующие выводы:

- наблюдается замедление темпов естественной убыли населения (увеличение рождаемости и снижение смертности);

- продолжается миграционный отток населения, главным образом молодых трудоспособных возрастов, в поисках мест приложения своего труда;

- наметился переход возвратной структуры населения от стационарной к регрессивной, усиливается процесс старения населения, особенно в сельской местности;

- имеется избыток трудовых ресурсов, вследствие снижения экономической активности трудоспособного населения, не задействованного по разным причинам в хозяйственном комплексе

района.

По всей вероятности, тенденция показателей естественного и механического прироста сохранится и на будущие несколько лет. Поэтому есть основание полагать, что со временем демографическая ситуация должна выправиться и достичь уровня, обеспечивающего оптимальное для Турковского муниципального района количество народонаселения.

На предстоящие 20—25 лет в части развития сельского расселения возможны следующие процессы:

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

59

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Пессимистический вариант

Исходя из демографических предпосылок и существующих тенденций развития расселения в Турковском муниципальном районе, напрашиваются следующие выводы:

- будет происходить сокращение численности населения в связи с сокращением внешнего (по отношению к району) миграционного притока, который не сможет перекрывать естественную убыль населения. Естественная убыль, в свою очередь, будет возрастать в результате постарения населения;

- возрастет миграционный отток населения из сельской местности в другие районы и города области;

- будет происходить процесс дальнейшей концентрации населения в центры сельских поселений;

- в ближайшие десять лет может произойти сокращение числа сельских населенных пунктов групп людности до 50 человек.

То есть, пессимистический вариант развития событий не приемлем для Турковского муниципального района, поскольку он опасен: уменьшение разнообразия — «упрощение системы», наряду со снижением потенциала развития, неминуемо ведет к ее деградации.

Оптимистический вариант

Пережив период деструктуризации, сельское расселение сейчас относительно стабилизировалось. Теперь необходим следующий этап — укрепление структурных звеньев расселения, особенно низовых, а также центров зон сельского расселения — их экономической базы и транспортно-связующей роли для своих зон тяготения.

Численность сельского населения на перспективу по этому варианту определяется, как ориентировочная величина, которая со временем будет уточнена, когда новые экономические отношения на селе более четко проявятся в демографических, расселенческих (экистических) и социальных тенденциях.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

60

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

4.1.	ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ

Турковский муниципальный район представляет собой слаборазвитый регион аграрного типа. Объем производства сельскохозяйственной продукции (898* млн. руб. в 2008 г.) значительно превосходит объем промышленного производства (4,6 млн. руб.). Для сравнения в среднем по Саратовской области напротив валовая продукция промышленности превышает в 3 раза валовую продукцию сельского хозяйства. (*по данным бизнес-паспорта Турковского муниципального образования за 2007-2008 г.)

Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2006 г. составляло в районе 249 единиц. Количество предприятий в районе сократилось за год менее чем на 1%, а в сравнении с 2003 годом почти на 30%.

Число занятых в экономике также сокращается. За 6 лет их количество уменьшилось в 1,5 раза и составило в 2006 году 3159 чел.

Сельское хозяйство

52

Строительство

15

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

0,8

Транспорт

0,7

| 31,5 | Прочие отрасли |
| --- | --- |

Рисунок 4.1.1. Структура занятых по отраслям хозяйства Турковского муниципального образования, 2006 г.( по данным отдела государственной статистики Турковского муниципального района)

Индекс промышленного производства района в 2005 году по отношению к 2004 году составил 94%, в то время как области 110,0%. В следующем 2006 году индекс промышленного производства Турковского района вырос незначительно и составил 95,4%. В Саратовской области в 2006 году этот показатель составил

106,5%.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

61

| Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. |
| --- |
| Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района |
| В тоже время, инвестиции в основной капитал района за период с 2000 по |
| 2006 гг. возросли почти в 10 раз. Положение Турковского муниципального |
| района по данному показателю наглядно демонстрирует рисунок 4.1.2. |
| 200 | Турковский район |  |
| 180 | Саратовская область |  |
|  | Российская Федерация |  |
| 160 |  |  |
| 140 |  |  |
| 120 |  |  |
| 100 |  |  |
| 80 |  |  |
| 60 |  |  |
| 40 |  |  |
| 20 |  |  |
| 0 |  |  |
| 2004 | 2005 | 2006 |
| Рисунок 4.1.2. Динамика | инвестиций в основной капитал по |
| Турковскому муниципальному району в сравнении с Россией и Саратовской |
| областью, в % к предыдущему году. |  |

Объем инвестиций в основной капитал в 2006 г. возрос более чем в 2 раза по сравнению с 2005 годом и составили немногим более 40 млн. рублей.

Согласно бизнес-паспорту Турковского муниципального образования, объем привлеченных инвестиций в основной капитал предприятий значительно возрос и составил в 2007 году составил 143,3 млн. руб. (из них 30% на сельское хозяйство), в 2008 году – 194,1 млн. руб. (33% на сельское хозяйство).

Из общего объема инвестиций лишь 17% в 2007 году приходилось на собственные средства предприятий и организаций, в 2008 году доля собственных средств предприятий и организаций составила 43%.

Бюджет Турковского муниципального района является дефицитным. Всего в доходную часть бюджета муниципального района за 2008 год поступило 206,7 млн. руб., в том числе безвозмездные поступления составили

164,9 млн. руб. (80%).

Собственные доходы получены в сумме 41,9 млн. руб. (20%). Наибольшую долю поступлений в местный бюджет составил подоходный налог в сумме 24,5 млн. руб. (58%). Земельный налог поступил в сумме 6,3 млн. руб. (15%). Доходы от использования муниципального имущества составили

3,6 млн. руб.(9%).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

62

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

37

Дотации

Субсидии

7

Субвенции

56

Рисунок 4.1.3. Структура безвозмездных поступлений в бюджет Турковского муниципального образования, 2008 г. (справка о социально-экономическом развитии Турковского муниципального района за 2008 г.)

Хозяйственный комплекс Турковского района сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и исторического освоения территории.

Экономика района в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность). Полноценным из его составляющих в районе является только сельское хозяйство. Лесное хозяйство также имеет определенную базу для развития.

- вторичный сектор (пищевая промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство) — не является основным в хозяйственном комплексе района, в основном выполняет функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса района, и значительно уступает им по стоимости произведенной продукции.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики

района.

Экономика Турковского муниципального района за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная, собственность общественных организаций и

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

63

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

другие формы собственности. На территории Турковского района функционирует 7 предприятий малого бизнеса.

В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание бизнес– центра на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

4.2.	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность является вспомогательной отраслью экономики Турковского муниципального района и представлена несколькими предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья: «Элеватор», КФХ «Виктория», КХ «Колос». Отрасль в целом находится в сложном положении из-за отсутствия собственных инвестиционных средств, а также слабости снабженческо-сбытовой кооперации. Кроме того, среди факторов, сдерживающих наращивание выпуска промышленной продукции необходимо указать повышение тарифов на энергоносители, рост цен на сырье и материалы, а также высокий уровень износа основных фондов.

Общий объем промышленного производства в районе за 2007 год составил 3,9 млн. руб. В 2008 этот показатель вырос на 17% и составил 4,6 млн. рублей.

Число занятых в промышленности в 2009 году составило немногим более 180 человек.

Некоторые известные в прошлом промышленные предприятия прекратили финансово-хозяйственную деятельность (Маслозавод, Плодзавод (Консервный), пекарня, асфальтовый завод).

Проведенный анализ производственного сектора экономики Турковского муниципального района позволяет сделать следующие выводы.

  - За годы советской модели хозяйствования здесь сложился территориально-производственный комплекс, включающий предприятия агропромышленной специализации.

  - Основными факторами, сдерживающими развитие промышленности, являются:

  - дефицит квалифицированных кадров;

  - устаревшая технико-технологическая база;

  - быстрый рост издержек производства в результате ускорения роста цен на сырье, полуфабрикаты, комплектующие, энергоносители и пр.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

64

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- Для промышленного производства характерен низкий уровень использования производственных мощностей.

- Отличительной особенностью промышленности Турковского района является низкий уровень ее отраслевой диверсификации.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе является развитие пищевой и перерабатывающей отраслей, как конкурентоспособных на региональном и федеральном рынках. В связи с развитием сельского хозяйства, восстановлением и расширением сырьевой базы этот кластер получит ускоренное развитие.

Основные стратегические направления развития промышленного комплекса Турковского муниципального района и механизмы их реализации.

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы и в Турковского муниципальном районе, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера, это, в первую очередь:

- Программа социально-экономического развития Саратовской области на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.);

- Основные направления развития промышленности в Саратовской области на 2006–2008 годы;

- Областная целевая программа «Энергоэффективность Саратовской области на 2006–2010 годы»;

- Схема территориального планирования Саратовской области, разработанная институтом «Гипрогор» в 2007 году на дальнесрочную перспективу;

- Программы  социально-экономического  развития  муниципального

образования Турковского района на отдельные годы.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Обоснование точек роста и системы приоритетов в экономической сфере муниципального развития производится на основе концепции бизнес-портфеля муниципального образования.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

65

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Под бизнес-портфелем района понимается совокупность промышленных предприятий района, часть из которых образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Бизнес-портфель	Турковского	муниципального	района	включает

агропромышленный кластер.

Базовые территории кластеров могут рассматриваться как приоритетные зоны для размещения промышленных объектов капитального строительства (как реконструкция, модернизация и создание новых производств на территории существующих предприятий, так и строительство новых предприятий на новых площадках).

Процесс формирования кластеров неизбежно повлечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента, рекламной деятельности и т.д.

Основные структурные элементы промышленных кластеров

Корневые элементы:

- Турковский элеватор,

- КФХ «Виктория»,

- КХ «Колос». Дополнительные элементы:

- ПУ – 69 - готовит кадры для сельского хозяйства;

- частные  предприниматели  Турковского  муниципального  района,

занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции. Данный кластер является основным и традиционным для Турковского

муниципального района, поскольку основы его (сельское хозяйство, производство таких видов пищевой продукции, как мука и молочная продукция) были заложены еще первыми поселенцами. Кроме того, район обладает плодородными землями – типичными черноземами. Для динамичного развития пищевого кластера в районе есть необходимые условия, что делает его главной «точкой роста» объединенного муниципального образования. Для кластера

пищевой и перерабатывающей промышленности (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

  - концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

  - разработка маркетинговых стратегий;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

66

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- подготовка кадров в районе.

Кроме того, необходима реконструкция и модернизация или восстановление ранее функционирующих предприятий: маслозавода, производившего молочную продукцию и масло; плодзавода (Консервного завода), производившего консервы из овощей и фруктов, а также продукцию из семян подсолнечника.

Предприятия пищевого кластера являются достаточно конкурентоспособными, чему способствуют значительная специализация деятельности, а также навыки и знания в вопросах сбыта продукции у новых собственников. Кроме того, на предприятиях проводится обновление производственного оборудования, что в результате приводит к снижению общих издержек.

Как представляется, в районе имеются возможности для формирования конкурентоспособного и динамичного агропромышленного кластера.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

1. Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

- производств с более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

- производств и видов деятельности, базирующихся на использовании

местных сырьевых ресурсов.

Содействие развитию конкурентоспособных региональных кластеров (групп) предприятий, усиливающих позиции на внутреннем и внешнем рынках района и привлекающих инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации МО.

Руководством области кластерная политика выбрана как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

67

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов (маслозавод, плодзавод) и строительства новых (объекты нового капитального строительства).

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний, инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в пищевой промышленности, в промышленности строительных материалов. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и Турковской администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

- Создание сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

4.3.	АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой хозяйственного комплекса Турковского муниципального района.

Земельный фонд сельскохозяйственных производителей района составляет 123,2 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 94%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится около 82,7% сельхозугодий. Относительно скромное место — 13% занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Из общей площади сельхоз угодий района 52,7% (61,2 тыс. га) занимают сельскохозяйственные организации, 46% принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и незначительная доля (1,3%) находятся в личном пользовании населения.

Основные сельскохозяйственные производители существенно различаются не только по доле занимаемой ими земельной площади, но и структуре принадлежащих им сельскохозяйственных угодий (см. таблицу 4.3.1.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

68

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 4.3.1. Структура сельскохозяйственных угодий Турковского муниципального

района (по данным Управления сельского хозяйства на 01.10.2006 г.)

|  |  |  |  |  | с/х |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | угодья, |  | пашня |  |  |  |  |  |  |  | пашня |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район в |  | тыс. га |  | 116,1 |  | 96,0 |  | 0,8 |  |  | 14,2 |  |  | 0,06 |  | 5,0 |
| целом |  | % |  | 100 |  | 82,7 |  | 0,7 |  |  | 12,2 |  |  | 0,1 |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | в том |  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. С/х |  | тыс. га |  | 61,2 |  | 50,0 |  | 0,7 |  |  | 9,7 |  |  | 0,03 |  | 0,7 |
| организации |  | % |  | 52,7 |  | 81,7 |  | 1,1 |  |  | 15,8 |  |  | 0,3 |  | 1,1 |
| 2. КФХ |  | тыс. га |  | 53,4 |  | 45,0 |  | 0,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0 |  | 3,8 |
|  | % | 46,0 | 84,2 | 0,3 | 8,4 |  |  | 0 | 7,1 |
| 3. ЛПХ |  | тыс. га |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,03 |  | 0,5 |
|  |  | % |  | 1,3 |  | 66,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33,3 |

Так, в крестьянских (фермерских) хозяйствах более 80% сельхозугодий приходится на пашню и лишь 17% — на естественные кормовые угодья и многолетние насаждения. В личных подсобных хозяйствах высока доля пашни (66,7%), залежи (33,3%) и практическое отсутствие пастбищ и сенокосов. Последние имеют статус земель граждан для выпаса и сенокосов. Наиболее сбалансированной структурой сельскохозяйственных угодий выделяются сельскохозяйственные организации.

Несмотря на низкий удельный вес хозяйств населения в земельной площади и сельскохозяйственных угодьях они дают большую часть всей продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении (см. таблицу 4.3.2.).

Таблица 4.3.2. Динамика производства продукции сельского хозяйства

по формам собственности

|  |  |  | 2003 г. |  |  |  |  | 2004 г. |  |  |  |  | 2005 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. |  | % |  | млн. руб. |  | % |  | млн. руб. |  |  | % |
| С/х организации |  | 74,9 |  | 17,2 |  | 93,9 |  | 18,2 |  | 74,2 |  |  | 14,6 |
| Хозяйства населения |  | 239,5 | 55,0 |  | 249,8 |  | 48,2 |  | 309,3 |  |  | 61,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |  | 121,0 | 27,8 |  | 173,9 |  | 33,6 |  | 123,9 |  |  | 24,4 |
| Всего по району: |  |  | 435,5 |  | 100 |  |  | 517,7 |  | 100 |  |  | 507,5 |  |  | 100 |

Более 50% приходится на долю хозяйств населения. Позиции крестьянских (фермерских) хозяйств подвержены резким колебаниям по годам (27,8% в 2003 г., с последующим ростом до 33,6% в 2004 г. и спадом до 24,4% в 2005 г.). Происходящие в последние годы сдвиги и в структуре сельскохозяйственного производства района по категориям хозяйств не имеют четко выраженной тенденции. Пониженным удельным весом растениеводства по сравнению с другими категориями хозяйств выделяются хозяйства населения — 40,3% в 2005 г. (см. таблицу 4.3.3.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

69

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 4.3.3.

Динамика структуры сельского хозяйства Турковского муниципального района по категориям хозяйств, %

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |
| - растениеводство | 88,8 | 90,7 | 86,1 |
| - животноводство | 11,2 | 9,3 | 13,9 |
|  | Хозяйства населения |  |  |
| - растениеводство | 41,8 | 46,1 | 40,3 |
| - животноводство | 58,2 | 53,9 | 59,7 |
|  | Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |
| - растениеводство | 91,7 | 94,3 | 86,8 |
| - животноводство | 8,3 | 5,7 | 13,2 |

Подавляющее большинство ведущих производственную деятельность на начало 2006 г. крестьянских (фермерских) хозяйств специализировались на возделывании земледельческих культур.

Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности и нуждается в оптимизации.

4.3.1. Растениеводство

Природные условия Турковского муниципального района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса. Тем не менее, это один из наиболее не сбалансированных в Саратовской области районов по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых культур (см. таблицу 4.3.1.1.,

рисунок 4.3.1.1.).

Таблица 4.3.1.1.

Структура посевных площадей Турковского муниципального района, все категории хозяйств

|  |  |  |  |  | 2001 г. |  |  | 2002 г. |  |  | 2003 г. |  |  | 2004 г. |  |  | 2005 г. |  |  | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная |  | тыс. га |  | 52,7 |  | 58,5 |  | 56,3 |  | 52,6 |  | 54,7 |  | 56,8 |
| площадь |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые |  | тыс. га |  | 32,7 |  | 38,0 |  | 34,5 |  | 31,7 |  | 34,4 |  | 35,7 |
|  | % | 62,1 | 64,8 | 61,4 | 60,2 | 62,9 | 62,9 |
| Технические |  | тыс. га |  | 13,4 |  | 14,2 |  | 15,4 |  | 14,5 |  | 16,0 |  | 17,5 |
|  | % | 25,4 | 24,3 | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 30,8 |
| Картофель, |  | тыс. га |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| овощи и бахчевые |  | % |  | 2,3 |  | 2,0 |  | 2,1 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 2,1 |
| Кормовые |  | тыс. га |  | 5,4 |  | 5,2 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 3,1 |  | 2,3 |
|  |  | % |  | 10,2 |  | 8,9 |  | 9,2 |  | 9,8 |  | 5,7 |  | 4,2 |

По сравнению с общеобластными показателями в Турковском муниципальном районе пониженная доля зерновых (62,9% в 2006 г. против 67% по области в целом) и кормовых культур (соответственно 4,2 и 10,3%), и повышенная — по картофелю и овощебахчевым культурам (2,1% и 1,7% соответственно). Сложившаяся структура посевных площадей свидетельствует

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

70

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

о более низкой степени интенсивности растениеводства района в сравнении с большинством других районов области. Из негативных сдвигов в структуре посевных площадей района следует отметить уменьшение в 2 раза за период с 2001 по 2006 гг. площади посева и удельного веса в общей посевной площади кормовых культур.

| 70 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

Картофель, овощи и бахчевые

Кормовые

Технические

Зерновые

Рисунок 4.3.1.1. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур Турковского муниципального района, все категории хозяйств, %

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений. Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые культуры (60%-72% в 2007 г.) (см. таблицу 4.3.1.2., рисунок 4.3.1.2.).

|  |  |  |  | Структура посевных площадей |  |  | Таблица 4.3.1.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турковского муниципального района по категориям хозяйств |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 г. |  |  |  |  | 2006 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | с/х |  | хоз-ва |  | КФХ |  | с/х |  |  | хоз-ва |  | КФХ |  |
|  |  |  |  | организации |  | населения |  |  |  | организации |  |  | населения |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Всего, |  | га |  | 20555 |  | 1200 |  | 30882 |  | 23622 |  |  | 1200 |  | 32881 |  |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые |  | га |  | 12927 |  | - |  | 18790 |  | 14179 |  |  | - |  | 23689 |  |
|  | % | 62,9 | - | 60,8 | 60,0 | - | 72,0 |  |
| Технические |  | га |  | 4843 |  | - |  | 9738 |  | 7061 |  |  | - |  | 8692 |  |
|  | % | 23,5 | - | 31,5 | 30,0 | - | 26,4 |  |
| Картофель |  | га |  | - |  | 1000 |  | - |  | - |  |  | 1000 |  | - |  |
|  | % | - | 83,3 | - | - | 83,3 | - |  |
| Овощи и |  | га |  | - |  | 200 |  | - |  | - |  |  | 200 |  | - |  |
| бахчи |  | % |  | - |  | 16,7 |  | - |  | - |  |  | 16,7 |  | - |  |
| Кормовые |  | га |  | 2785 |  | - |  | 2354 |  | 2382 |  |  | - |  | 500 |  |
|  |  | % |  | 13,6 |  | - |  | 7,7 |  | 10,0 |  |  | - |  | 1,6 |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

71

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

|  |  | Овощи и бахчи |
| --- | --- | --- |
| 90 |  | Картофель |
| 80 |  | Кормовые |
| 70 |  |  |
| 60 |  | Технические |
| 50 |  |  |
| 40 |  | Зерновые |
| 30 |  |  |
| 20 |  |  |
| 10 |  |  |
| 0 |  |  |
| хоз-ва | КФХ | с/х |
| населения |  | организации |

Рисунок 4.3.1.2. Структура посевных площадей Турковского муниципального района по категориям хозяйств, 2007 г.

В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монокультурное производство картофеля и овощных культур.

Зерновые культуры

В структуре растениеводства Турковского муниципального района, как и Саратовской области в целом, ведущим является зернопродуктовый подкомплекс. Его основу составляет мощное зерновое производство, традиционно сложившееся в Поволжье. На долю зерновых и зернобобовых в последние годы приходится большая часть всех посевных площадей района. Посевная площадь под зерновыми в последние годы колеблется от 34,5 тыс. га в 2003 г. до 31,7 тыс. га в 2004 г. В 2007 г. она составила 37,9 тыс. га.

Более 50% всех посевных площадей под зерновыми приходится на яровые культуры. При этом площадь под ними резко колеблется по годам. Так, если в 2003 г. они занимали 70,5% всех посевов зерновых, то в 2005 г. уже 53,5%, а в 2007 г. — 63,9% (см. таблицу 4.3.1.3.). Столь резкие перепады объясняются климатической неустойчивостью и гибелью озимых в отдельные годы.

Озимые культуры в районе представлены пшеницей и рожью. При этом, посевы озимой ржи уступают соответствующим показателям озимой пшеницы.

Помимо пшеницы, ячменя и ржи в районе возделываются и другие зерновые культуры. Доминирующее положение в структуре возделывания зерновых культур района занимают пшеница и ячмень. На них приходится

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

72

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

основная часть посевов зерновых и валового их сбора (см. таблицу 4.3.1.4.,

рисунок 4.3.1.3-4.).

Таблица 4.3.1.3.

Структура посевных площадей зерновых культур Турковского муниципального района

|  |  |  |  |  | 2003 г. |  |  | 2004 г. |  |  | 2005 г. |  |  | 2006 г. |  |  | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые |  | тыс. га |  | 34,5 |  | 31,7 |  | 34,4 |  | 35,7 |  | 37,9 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озимые |  | тыс. га |  | 10,2 |  | 13,2 |  | 16,0 |  | 10,5 |  | 13,7 |
|  | % | 29,5 | 41,6 | 46,5 | 29,4 | 36,1 |
| - пшеница |  | тыс. га |  | 7,2 |  | 10,3 |  | 11,9 |  | 8,2 |  | 8,9 |
|  | % | 20,8 | 32,5 | 34,6 | 23,0 | 23,5 |
| - рожь |  | тыс. га |  | 3,0 |  | 2,9 |  | 4,1 |  | 2,3 |  | 4,8 |
|  | % | 8,7 | 9,1 | 11,9 | 6,4 | 12,6 |
| Яровые |  | тыс. га |  | 24,3 |  | 18,5 |  | 18,3 |  | 25,2 |  | 24,1 |
|  | % | 70,5 | 58,4 | 53,5 | 70,6 | 63,9 |
| - пшеница |  | тыс. га |  | 13,5 |  | 10,5 |  | 11,6 |  | 15,5 |  | 14,8 |
|  | % | 39,1 | 33,1 | 33,7 | 43,4 | 39,0 |
| - ячмень |  | тыс. га |  | 6,2 |  | 4,8 |  | 3,9 |  | 5,7 |  | 6,1 |
|  |  | % |  | 18,0 |  | 15,1 |  | 11,3 |  | 16,0 |  | 16,1 |

Таблица 4.3.1.4.

Посевные площади, валовой сбор и урожайность зерновых культур в Турковском муниципальном районе, по всем категориям хозяйств, 2006 г.

| Культура |  |  | Посевные площади, га |  |  | Валовой сбор, тыс. ц. |  |  | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего озимых | 10575 |  | 143593 |  | 13,6 |
| - озимая пшеница |  | 8266 |  | 107719 |  | 13,0 |
| - озимая рожь |  | 2309 |  | 35874 |  | 15,5 |
| Всего яровых |  | 25178 |  | 371380 |  | 14,7 |
| - яровая пшеница |  | 15538 |  | 237463 |  | 15,3 |
| - яровой ячмень |  | 5769 |  | 92788 |  | 16,1 |
| - просо |  | 877 |  | 8076 |  | 9,2 |
| - овес |  | 2507 |  | 33053 |  | 13,2 |
| Всего зерновых |  |  | 35753 |  |  | 518982 |  |  | 14,5 |

|  |  | 6,4 | Озимая пшеница |
| --- | --- | --- | --- |
| 43,4 |  |  | Яровая пшеница |
|  |  | 16,1 | Озимая рожь |
|  |  |  | Яровой ячмень |
|  |  |  | Овес |
|  |  | 7 | Просо |
|  | 23,1 | 1,62,4 | Прочие |

Рисунок 4.3.1.3. Структура посевных площадей зерновых культур в Турковском муниципальном районе, 2006 г., %

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

73

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

|  | 6,9 |  |  | Озимая пшеница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45,7 |  |  |  | Яровая пшеница |
|  |  |  | 17,9 | Озимая рожь |
|  |  |  |  | Яровой ячмень |
|  |  |  |  | Овес |
|  |  | 6,4 |  | Просо |
| 0,9 1,5 |  |  |  | Прочие |
| 20,7 |  |  |  |  |

Рисунок 4.3.1.4. Структура валового сбора зерновых культур в Турковском муниципальном районе, 2006 г., %

Важно отметить и то, что производство зерна почти полностью сконцентрировано в КФХ и крупных сельскохозяйственных организациях, обладающих возможностями для широкой механизации производственных процессов. Практически не возделываются зерновые культуры в хозяйствах населения (см. таблицу 4.3.1.5.).

Таблица 4.3.1.5.

Производство зерновых культур в Турковском муниципальном районе по категориям хозяйствам, тыс. ц.

|  |  |  | Все категории |  | С/х |  |  | Крестьянские |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хозяйств |  |  |  |  | (фермерские) |
|  |  |  |  |  | организации |  |  |  |
|  |  |  | 2005 г. |  | 2006 г. |  |  |  |  | хозяйства |
| Всего |  | 480,8 |  | 519,0 |  | 200,3 |  | 318,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пшеница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - озимая |  | 167,4 |  | 107,7 |  | 31,6 |  | 76,1 |
| - яровая |  | 158,1 |  | 237,4 |  | 92,2 |  | 145,2 |
| Рожь озимая |  | 60,2 |  | 35,9 |  | 18,7 |  | 17,2 |
| Ячмень яровой |  | 56,7 |  | 92,8 |  | 35,8 |  | 57,0 |
| Сорго |  | 30,9 |  | 33,0 |  | 13,2 |  | 19,8 |
| Просо |  |  | 6,4 |  | 8,0 |  | 5,0 |  |  | 3,0 |

Во многих из хозяйств района характерно фактически монокультурное производство зерновых.

Широкая диверсификация структуры зерновых делает их менее уязвимыми со стороны воздействия неблагоприятных природных условий, хотя и лишает их преимуществ узкой специализации.

Технические культуры

Технические культуры занимают высокий удельный вес в структуре посевных площадей Турковского муниципального района. Этот показатель превосходит соответствующую величину по Саратовской области в целом. Так, в 2006 г. доля технических культур в посевной площади района составляла — 30,8%, в то время как по области в среднем он составлял 20,9% (см. таблицу 4.3.1.6.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

74

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 4.3.1.6.

Динамика удельного веса технических культур в посевной площади Турковского муниципального района, % (все категории хозяйств)

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 13,2 | 11,8 | 12,4 | 15,2 | 12,7 | 16,7 | 20,9 |
| Турковский район | 29,7 | 25,4 | 24,3 | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 30,8 |

Характерен узкий видовой спектр возделывания технических культур. Они представлены только группой масличных культур, а именно, подсолнечником

(см. таблицу 4.3.1.7.).

Таблица 4.3.1.7.

Посевная площадь, валовой сбор и урожайность подсолнечника в Турковском муниципальном районе

| Год |  |  | Посевная площадь, га |  |  | Валовой сбор, ц. |  |  | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 |  | 14385 |  | 68247 | 4,7 |
| 2004 |  | 13500 |  | 101850 |  | 7,5 |
| 2005 |  | 15256 |  | 105273 |  | 7,0 |
| 2006 |  |  | 16835 |  |  | 140664 |  |  | 8,4 |

Несмотря на сравнительно низкую урожайность подсолнечника в районе

(4,7 ц/га в 2003 г., 7,5 ц/га в 2004 г., 7,0 ц/га в 2005 г. и 8,4 ц/га в 2006 г.), эта культура одна из рентабельных в хозяйствах рассматриваемой территории. Но, помимо высококачественного растительного масла подсолнечник дает хороший корм с высоким содержанием белков и углеводов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, это прекрасный медонос — с 1 га площади посева можно собрать до 100 кг меда.

Как и зерновые культуры, подсолнечник не возделывается в товарных масштабах в хозяйствах населения. Около 60% в 2006 году его посевов было представлено в сельскохозяйственных организациях и 40% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Роль овощеводства в структуре растениеводства и сельского хозяйства Турковского муниципального района в целом незначительна. Вместе с картофелем и бахчевыми на его долю ежегодно приходится 2,1% всех посевных площадей района, что превышает соответствующий показатель по области в целом (см. таблицу 4.3.1.8.).

Таблица 4.3.1.8.

Динамика удельного веса картофеля и овощебахчевых культур в посевной площади Турковского муниципального района, % (все категории хозяйств)

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Посевная площадь |  |  |  |
| Саратовская область | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Турковский район | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Саратовская область |  | Валовой сбор, тыс. т |  |  |  |
| - картофель | 587,1 | 469 | 442 | 593 | 608 | 606 | 570,7 |
| - овощи открытого типа | 168,5 | 160 | 193 | 209 | 296 | 304 | 320,8 |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

75

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

окончание таблицы 4.3.1.8.

| Турковский район |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - картофель | 18,7 | 9,6 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 16,0 |
| - овощи открытого типа | 3,6 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |

Важно отметить и то, что объем производства овощей в последние годы практически не растет. В 2006 году собрано 4 тыс. т овощей открытого типа и при урожайности 200,3 ц/га (см. таблицу 4.3.1.9.).

Таблица 4.3.1.9.

Основные показатели возделывания картофеля и овощей в Турковском муниципальном районе, 2006 г. (все категории хозяйств)

|  |  |  | Посевные площади, га |  |  | Валовой сбор, тыс. ц. |  |  | Урожайность ц/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Овощи открытого типа | 200 | 40,0 |  | 200,3 |
| Картофель |  | 1000 |  | 160,1 |  | 160,1 |
| Всего овощи и | 1200 | 200,1 | 166,7 |
| картофель |  |  |  |

Турковский муниципальный район относится к районам области со средней концентрацией многолетних насаждений. Из плодовых и косточковых преобладают яблони и вишни, а из ягодников наиболее известны насаждения малины, смородины, клубники, крыжовника и др.

Доминирующее положение в площади многолетних насаждений и валовом сборе их продукции занимают хозяйства населения.

В структуре посевных площадей Турковского муниципального района скромное место занимают кормовые культуры — 2,9 тыс. га или 5% от общей посевной площади. Это в 2 раза ниже, чем в целом по Саратовской области

(9,7% в 2007 г.) (см. таблицу 4.3.1.10.).

Таблица 4.3.1.10.

Динамика посевных площадей кормовых культур в Турковском муниципальном районе

| Саратовская область | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - тыс. га | 669,7 | 603,9 | 552,6 | 449,3 | 363,7 | 337,6 |
| - % от всех посевных площадей | 17,5 | 16,2 | 14,9 | 12,3 | 10,3 | 9,7 |
| Турковский район |  |  |  |  |  |  |
| - тыс. га | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 3,1 | 2,3 | 2,9 |
| - % от всех посевных площадей | 8,9 | 9,2 | 9,8 | 5,7 | 4,2 | 5,0 |

Отмечается выраженная тенденция их сокращения в последние годы.

- Животноводство

По стоимости произведенной продукции животноводство в Турковском муниципальном районе немного уступает растениеводству, но играет весьма важную роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство. Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние годы претерпела некоторые изменения (см. таблицу 4.3.2.1.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

76

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 4.3.2.1.

Динамика поголовья скота в Турковском муниципальном районе, тыс. голов (все категории хозяйств)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 5,3 |
| в том числе — коровы | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
| Свиньи | 8,6 | 5,8 | 5,4 | 5,0 |
| Овцы и козы | 3,4 | 3,5 | 5,2 | 5,0 |
| Лошади | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

За указанные годы произошли определенные сдвиги и в структуре животноводства, как в разрезе отдельных категорий хозяйств, так и по району в целом. Для сопоставления поголовья отдельных видов сельскохозяйственных животных абсолютные их величины были переведены в условные головы по соответствующим коэффициентам (см. рисунки 4.3.2.1-2.).

| 100% |  |
| --- | --- |
| 80% | крестьянские (фермерские) |
| 60% | хозяйства |
|  | хозяйства населения |
| 40% |  |
| 20% | сельскохозяйственные |
|  | организации |

0%

КРС свиньи овцы и лошади козы

Рисунок 4.3.2.1. Удельный вес категорий хозяйств Турковского муниципального района в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2004 г., %

| 100% |  |
| --- | --- |
| 80% | крестьянские (фермерские) |
| 60% | хозяйства |
|  | хозяйства населения |
| 40% |  |
| 20% | сельскохозяйственные |
|  | организации |

0%

КРС свиньи овцы и лошади козы

Рисунок 4.3.2.2. Удельный вес категорий хозяйств Турковского муниципального района в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2007 г., %

Сложившуюся структуру животноводства, как по его видам, так и по категориям хозяйств никак нельзя признать удовлетворительной и, тем более, оптимальной. Хозяйства населения, занимающие лидирующее положение по поголовью всех видов животных, отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего эффективного

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

77

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия (при возрождении животноводства), отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных за годы рыночных преобразований сопровождалось и резким уменьшением объема производства большинства видов животноводческой продукции (см. таблицу 4.3.2.2.).

Таблица 4.3.2.2.

Динамика производства важнейших видов животноводческой продукции Турковского муниципального района, все категории хозяйств

| Годы |  | 1990 г. |  | 2001 г. |  | 2002 г. |  | 2003 г. |  | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2006 г. |  | 2006 г. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к 1990 г. |
|  |  |  |  |  |  | Саратов |  | ская обл |  | асть |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т |  | 272 |  | 130 | 137 | 130 |  | 134 |  | 129 |  | 128 |  | 47,1 |
| - молоко, тыс. т |  | 1 437 |  | 836 |  | 851 |  | 864 |  | 868 |  | 871 |  | 889 |  | 61,9 |
| - яйца, млн. шт. |  | 946 |  | 826 |  | 858 |  | 831 |  | 808 |  | 810 |  | 824 |  | 87,1 |
|  |  |  |  |  |  | Турковский район |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т |  | 4,1 |  | 1,6 |  | 2,0 |  | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,8 |  | 44,0 |
| - молоко, тыс. т |  | 24,9 |  | 11,2 |  | 11,1 |  | 10,7 |  | 10,4 |  | 10,7 |  | 11,5 |  | 46,2 |
| - яйца, млн. шт. |  | 7,5 |  | 10,6 |  | 12,6 |  | 8,4 |  | 8,1 |  | 7,4 |  | 10,8 |  | 144 |
|  |  | Турк |  | овский ра |  | йон в % от Саратовской области |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т |  | 1,5 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,4 |  | 93,3 |
| - молоко, тыс. т |  | 1,7 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 76,5 |
| - яйца, млн. шт. |  | 0,8 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 1,3 |  | 162,5 |

При этом масштабы спада производства мяса и молока в Турковском муниципальном районе были больше соответствующих показателей по области в целом. Так, если объем производства мяса в 2006 г. в Саратовской области составлял 47,1% от уровня 1990 г., то в Турковском районе — 44%. Соответствующие показатели по молоку составляли 61,9 и 46,2%.

Доля Турковского района в областном производстве мяса уменьшилась с 1,5% в 1990 г. до 1,4% в 2006 г, а в производстве яиц увеличилась с 0,8% до

1,3%.

Существенные различия наблюдаются и в структуре сельскохозяйственных производителей животноводческой продукции (см. таблицу 4.3.2.3.,

рисунок 4.3.2.3.).

Таблица 4.3.2.3.

Производство основных видов продукции животноводства Турковского муниципального района по отдельным категориям хозяйств, тыс. т

| Виды продукции | 2006 г. |
| --- | --- |
| Мясо, в ж.в., всего | 2,9 |
| - с/х организации | 0,1 |
| - хозяйства населения | 2,6 |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

78

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окончание таблицы 4.3.2.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - КФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  | Молоко, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |
|  | - с/х организации |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  | - хозяйства населения |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  | - КФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  | Яйца , млн. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,8 |  |
|  | - с/х организации |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | - хозяйства населения |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |
|  | - КФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  | Шерсть, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | - с/х организации |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | - хозяйства населения |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | - КФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | крестьянские (фермерские) |
| 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйства |
| 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйства населения |
| 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельскохозяйственные |
| 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации |
| 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мясо | молоко | яйцо | шерсть |

Рисунок 4.3.2.3. Удельный вес категорий хозяйств Турковского муниципального района в производстве отдельных видов продукции животноводства (2006 г.), %

По основным показателям продуктивности животноводства Турковский муниципальный район уступает соответствующим показателям по области в целом. К тому же виден спад продуктивности отдельных видов животных в последние годы на фоне роста среднеобластных показателей

(см. таблицу 4.3.2.4.).

Таблица 4.3.2.4.

Продуктивность коров в Турковском МР, с/х предприятия

|  |  |  | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надои молоко на 1 корову, кг | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| - Саратовская область | 2 458 | 2 557 | 2 733 | 2962 |
| - Турковский район | 2196 | 2061 | 2123 | 1919 |

Приведенные в таблице данные относятся к категории сельскохозяйственных организаций. Но примерно такое же соотношение имеет место и по остальным категориям хозяйств.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

79

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

4.3.3. Прогноз потенциальных возможностей развития

сельского хозяйства

Основной профиль Турковского муниципального района определяется как аграрный, и сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории.

Для развития сельского хозяйства в районе имеются определенные препятствия. Некоторые из них являются типичными для многих регионов России:

- Вопросы собственности и корпоративного управления в сельхозпредприятиях в достаточной мере еще не решены.

- Длительный период неэффективного управления сельхозпредприятиями привел к серьезному ухудшению качества сельскохозяйственных земель и разрушению инфраструктуры.

- Низкое качество кадровых ресурсов, прежде всего менеджмента (среднего уровня) в сельскохозяйственных предприятиях.

- Проблемы с мотивацией работников.

- Плохая кредитная история большинства сельхозпредприятий мешает доступу к инвестициям.

Основные возможности для развития сельского хозяйства Турковского муниципального района следующие:

  - постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек (прежде всего — за счет повышения производительности труда и энергосбережения);

  - привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов;

  - развитие в районе перерабатывающей пищевой промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое время и ресурсы в производство;

  - развитие оптовых торговых фирм в районе;

  - концентрация внимания руководителей предприятий на конечном потребительском продукте, его потребительских качествах и конкурентоспособности, в т.ч.:

    - размер фасовки;

    - длина, ширина и глубина продуктовой линейки;

    - упаковка;

    - торговая марка;

    - контроль качества;

    - поиск целевых сегментов потребителей;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

80

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- контроль над каналами распространения, прежде всего — розницей.

Последний пункт является особенно важным для предприятий района, т.к. обычно главной причиной низкой реализации продукции является ее неправильное позиционирование и неправильные каналы распространения.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (трудовые ресурсы, основные фонды).

Основная цель развития АПК района в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Поступательное развитие АПК должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

- обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- увеличение объемов производства и расширение ассортимента продуктов питания;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- интенсификацию использования земельных ресурсов;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Турковского муниципального района способно стать прибыльным и развивающимся.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

81

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Развитие сельского хозяйства определено с учетом экономических и природных условий, ресурсного потенциала региона, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр.

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ — в результате — повышение продуктивности сельхозугодий — рост урожайности сельскохозяйственных культур.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Продукция растениеводства в перспективе может увеличиться: производство зерна на 10-15%, картофеля и овощей на 20-25%, семян подсолнечника на 15%, в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

Стратегическое направление развития растениеводства — производство продовольственного и фуражного зерна. Переработка в населенных пунктах, в хозяйствах сельхозпроизводителей (сушка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.). Выращивание зерновых культур — первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов; получение экологически чистой продукции (биологизация земледелия: сочетание приемов химизации с биологическими).

Посевные площади под кормовыми культурами могут быть расширены из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо восстановить систему применения органических

- минеральных удобрений.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

82

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси. Очень важно применение микроудобрений.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на минимизации применения минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходимо внедрение фирменных технологий реализации продукции.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит — 45%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

Наличие пастбищьных угодий позволяет увеличить поголовье овец в 2 раза.

С развитием зернового хозяйства предлагается развитие свиноводства (самая «скороспелая» отрасль) с увеличением поголовья минимум в 2,5 раза. На это должны быть разработаны и направлены инвестиционные проекты в аграрной сфере Турковского муниципального района.

Размещение поголовья скота в МО возможно с учетом развития кормовой базы, наличия животноводческих построек.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов, обеспеченность которыми намечается за счет производства зерна и его переработки в концентрированные корма; в составе концентрированных кормов — 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты. Эту проблему позволит решить реализация инвестиционных проектов, в которых должно быть заложено строительство комбикормового производства.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

83

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и ее ремонт.

Учреждения и организации, занимающиеся этими видами сервиса, следует разместить, помимо р.п. Турки, в центрах межселенного обслуживания с. Перевесинка, с. Рязанка.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов, при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 1,0-1,2 тыс. чел. (при отчете 0,8 тыс. чел.).

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием (финансирование нацпроекта и целевых программ типа «Плодородие», «Мелиорация» и пр.).

Очень важна интеграция и кооперация на районном уровне — объединение сельхозпредприятий и других сельхозтоваропроизводителей с предприятиями переработки, торговли и общественного питания.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для района. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Проблемы реализации продукции — системный подход, включающий гарантии, стимулы и правовую защиту для производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции и др. Для этого необходимо:

  - определение объема закупок;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

84

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- заключение договоров на 3—5 лет с установлением гарантированных цен с последующей индексацией (не ниже рыночных);

- введение системы аванса: 50% — под посевные работы, остальное работы и пр.

По мере поступления продукции; применение льготных кредитов под сезонный недостаток оборотных средств.

На базе региональной продовольственной корпорации следует концентрировать денежные и материально-технические ресурсы, дающие заготовителям возможность кредитовать под конечную продукцию посевные и уборочные работы и прочее.

Развитие рентабельного сельскохозяйственного производства, получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних кормовых культур невозможно без проведения сельскохозяйственной мелиорации.

Основным источником водообеспечения орошения являются поверхностные воды, представленные ресурсами рр. Хопер, Карай и Щербедина, а также местным стоком. Использование местного стока возможно только при условии регулирования весеннего стока. Часть гидротехнических сооружений подвержены разрушениям разной степени и требуют проведения значительных объемов гидротехнических работ по реконструкции и ремонту плотин.

В новых экономических условиях не следует ожидать значительных объемов нового мелиоративного строительства.

Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения; стимулирует развитие малого предпринимательства.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться.

4.4.	УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Уровень жизни населения является основным показателем степени устойчивого развития и благополучия общества. Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. По ее уровню Турковский муниципальный район, уступает среднему по Саратовской области показателю. Правда, темпы роста зарплаты в

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

85

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

последнее	пятилетие	несколько	выше	среднеобластного	показателю

(см. таблицу 4.4.1.).

Таблица 4.4.1. Динамика среднемесячной заработной платы работающих в экономике в

Турковском и сопредельных с ним муниципальных районах, руб.

|  |  |  |  |  |  |  | Годы |  |  |  |  |  |  | 2006 г. в % к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |  | 2001 г. |
|  | Всего по области |  | 1953,3 |  | 2706,6 |  | 3456,2 |  | 4301,4 |  | 5439,3 |  | 7009,7 |  | 359 |
|  | в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аркадакский |  | 1071,4 |  | 1700,3 |  | 2203,9 |  | 3035,6 |  | 3609,1 |  | 4616,5 |  | 431 |
|  | Романовский | 906,9 | 1358,8 | 1804,5 | 2397,3 | 2766,7 |  | 3704,4 |  | 408 |
|  | Ртищевский |  | 1115,4 | 1505,6 | 1910,1 | 3126,4 | 2923,2 |  | 3455,2 |  | 310 |
|  | Турковский |  | 856,9 |  | 1424,0 |  | 1851,1 |  | 2435,7 |  | 3050,0 |  | 3690,7 |  | 431 |

Одним из важных показателей уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 гг.» предусмотрено выполнение ряд подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения области, её городов и районов. В их числе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

По данным на начало 2007 г. жилищный фонд Турковского муниципального района составлял 351 тыс. м2 общей площади (см. таблицу 4.4.2.). За период с 1990 по 2007 годы темпы роста жилищного фонда Турковского муниципального района (106%) уступали соответствующим показателям, как Саратовской области в целом (136%), так и подавляющему большинству других районов.

Таблица 4.4.2. Динамика жилищного фонда в Турковском и сопредельных с ним

муниципальных районах, тыс. м² (на конец года, общая площадь жилищ)

|  |  | 1990 г. |  | 2001 г. |  | 2002 г. |  | 2003 г. |  | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2006 г. |  | 2006 г. в % к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 г. |
| Всего по области |  | 43592 |  | 55042 |  | 55574 |  | 57484 |  | 58445 |  | 58864 |  | 59202 |  | 136 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский |  | 570 |  | 666 |  | 673 |  | 677 |  | 681 |  | 684 |  | 685 |  | 120 |
| Романовский |  | 381 |  | 416 |  | 417 |  | 419 |  | 421 |  | 422 |  | 423 |  | 111 |
| Ртищевский |  | 432 |  | 536 |  | 559 |  | 704 |  | 730 |  | 725 |  | 729 |  | 169 |
| Турковский |  | 330 |  | 357 |  | 361 |  | 368 |  | 383 |  | 384 |  | 351 |  | 106 |

Обеспеченность жильем, в расчете на одного жителя, в Турковском муниципальном районе, в настоящее время чуть выше (23,9 м2 и 22,8 м2, соответственно) областного показателя (см. таблицу 4.4.3.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

86

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 4.4.3. Динамика площади жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя в

Турковском и сопредельных с ним муниципальных районах, м² (на конец года)

|  |  | 1990 г. |  | 2001 г. |  | 2002 г. |  | 2003 г. |  | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2006 г. |  | 2006 г. в % к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 г. |
| Всего по области |  | 16,6 |  | 20,6 |  | 20,9 |  | 21,7 |  | 22,3 |  | 22,6 |  | 22,8 |  | 137 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский |  | 17,0 |  | 21,3 |  | 21,9 |  | 22,3 |  | 22,9 |  | 23,3 |  | 24,1 |  | 142 |
| Романовский |  | 20,0 |  | 21,8 |  | 22,1 |  | 23,4 |  | 23,8 |  | 24,2 |  | 24,5 |  | 123 |
| Ртищевский |  | 20,0 |  | 26,3 |  | 27,9 |  | 36,7 |  | 39,0 |  | 39,6 |  | 40,3 |  | 202 |
| Турковский |  | 18,3 |  | 21,3 |  | 22,2 |  | 23,7 |  | 25,2 |  | 25,6 |  | 23,9 |  | 131 |

В числе показателей уровня и качества жизни населения важное место занимает благоустроенность жилищного фонда. Основные показатели благоустройства жилищного фонда района в сравнении с районами области и среднеобластными показателями представлены в таблице 4.4.4.

Таблица 4.4.4. Благоустройство жилищного фонда в Турковском и сопредельных с ним

муниципальных районах, 2006 г., %

Общая площадь, оборудованная

|  |  | водопроводом |  | канализацией |  | отоплением |  | Ваннами(душем) |  | газом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области |  | 72,0 |  | 69,0 |  | 90,7 |  | 57,7 |  | 91,6 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский |  | 27,3 |  | 21,9 |  | 15,0 |  | 15,7 |  | 83,4 |
| Романовский |  | 13,6 |  | 13,6 |  | 88,2 |  | 18,2 |  | 97,9 |
| Ртищевский |  | 19,1 |  | 14,8 |  | 97,7 |  | 13,8 |  | 67,5 |
| Турковский |  | 36,0 |  | 36,0 |  | 100,0 |  | 14,4 |  | 47,4 |

| Горячимводоснабжением | Напольнымиэлектроплитами |
| --- | --- |
| 53,2 | 1,6 |
| 0,7 |  |
|  | - |
| 1,0 | 0,2 |
| 13,8 | - |
| - | - |

4.5.	ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ

Как представляется, будущее Турковского муниципального района связано с реализацией позитивных черт географического положения; эффективным использованием существующих материальных активов и их рациональным развитием, с учетом экологических рисков; созданием условий для развития агропромышленного производства.

Бюджет района и доходы жителей в значительной степени зависят от функционирования предприятий отраслей агропромышленного комплекса, будущее которых зависит от политики районных властей, т.е. является управляемым и предсказуемым на уровне района.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

87

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Преобразования в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания в районе такой отраслевой структуры экономики, которая бы качественно отличалась от прежней.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Развитие малого предпринимательства определяется на перспективу с учетом региональных особенностей, а также, исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, из имеющихся в районе природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Природные ресурсы района и особенности транспортно-географического положения ориентируют на создание малых предприятий в строительстве и производстве строительных материалов, в агробизнесе и транспортной сфере.

В сельской местности целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также, по использованию водных ресурсов искусственных водоемов для рыборазведения.

Потенциал малых предприятий промышленности в районе все еще остается низким, и хотя в краткосрочной перспективе сфера малого бизнеса в промышленности еще не будет определять облик и тенденции этого сектора экономики, в перспективе основу малого бизнеса подобно развитым странам должно составлять производственное предпринимательство, образующим которого являются небольшие технологичные производства.

Количество малых предприятий на территории — показатель ее цивилизованности, уровня развития. Если их количество соотнести с численностью населения, то наиболее развитые индустриальные страны имеют показатель 3%, то есть на каждые 100 чел. приходится 3 малых предприятия.

У стран со средним уровнем развития данный показатель составляет 0,5-1%. В России он — 0,4%, в районе — 0,05%. Таким образом, чтобы достичь среднего уровня развития, количество малых предприятий в районе

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

88

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

необходимо увеличить не менее чем в 10 раз, а доля малых предприятий в экономике района должна составлять не менее 60%.

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономической и конкурентной среды, занятости населения, имеют более высокие возможности по прибыльности и доходу работников. Поэтому этот сектор экономики является перспективным и должен получить соответствующую поддержку в Турковском муниципальном районе.

Характерными особенностями современного состояния промышленности, отражающими ключевые проблемы ее развития, в Турковском муниципальном районе являются:

- слабое развитие комплексных технологических циклов, включающих в себя производство — заготовку — переработку и хранение продукции;

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- значительная степень физического и морального износа основного капитала;

- недостаточный уровень освоения новых видов конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий;

- недостаточное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Район имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является малоприбыльной.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время удовлетворяет основные потребности населения района в продуктах питания, и позволяет Турковскому муниципальному району входить в число сельхозтоваропроизводителей Саратовской области.

В тоже время, для сельского хозяйства района характерно наличие следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

  - уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства; в сравнении с 1990 г. выбытие основных средств во много раз превышает их ввод; уровень износа основных фондов 70-80%;

  - снижение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

  - слабо обновляется техника и оборудование: лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику, в т.ч. и по лизингу;

  - потеря плодородия почвы (гумуса);

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

89

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- недостаточно соблюдается система земледелия, и внедряются новые технологии производства;

- недостаточно внедряются приемы биологизации земледелия; не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно проводятся работы по мелиорации, окультуриванию почвы;

- недостаточно применение элитного семеноводства и элитного животноводства;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создания оптовых рынков и пр.;

- недостаточно проводится работа по подготовке и закреплению кадров для села;

- существует недостаток квалификационных руководителей и специалистов, способных обеспечить необходимый уровень управления и финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий;

- невысокая инвестиционная привлекательность аграрного сектора вследствие низкой эффективности производства и слабого внедрения рыночных методов хозяйствования.

Потенциальные возможности района позволяют увеличить производство сельхозпродукции.

Проведенный анализ ситуации и динамики ее развития во всех основных сферах жизни района: экономика, население, географическое и историческое своеобразие, — позволил определить целый комплекс положительных и отрицательных факторов (сильных и слабых сторон), которые будут оказывать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования, а также выявить ряд угроз и возможностей со стороны внешней среды.

Слабые стороны

  - неразвитость малого бизнеса;

  - низкий уровень жизни сельского населения;

  - ограниченность трудовых ресурсов;

  - недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства;

  - недостаточная степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО в социальной сфере и агробизнесе;

  - моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения;

  - значительная дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

90

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- относительно низкая общественная и предпринимательская активность населения.

Сильные стороны

- лучшие в Саратовской области агроклиматические ресурсы;

- высокий эколого-рекреационный потенциал;

- относительно благоприятный социальный климат в МО;

- сохранение, в значительной мере, социальной инфраструктуры района.

Методом экспертных оценок была оценена степень влияния выявленных сильных и слабых сторон на перспективу развития муниципального образования (см. таблицу 4.5.1.).

Слабые стороны стороны Сильные

Таблица 4.5.1. Сильные и слабые стороны перспективы развития

Турковского муниципального образования

|  | Значительное влияние |  |  | Умеренное влияние |  |  | Слабое влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| · | Агроклиматические ресурсы. |  | · | Сохранение в |  | · | Благоприятный |
| · | Эколого-рекреационный |  | значительной мере |  | социальный климат |
|  | потенциал. |  | социальной |  |  |  |
|  |  |  | инфраструктуры района. |  |  |  |
| · | Высокая степень желания |  | · | Недостаточный |  | · | Моральное |
| молодежи к миграции за |  | профессионализм кадров |  | устаревание |
| пределы района. |  | для развития |  | материально- |
| · | Неразвитость малого |  | перспективных отраслей |  | технического оснащения |
| бизнеса. |  | производства. |  | учреждений |

- Низкая степень привлечения  ·   Низкая общественная  образования, культуры и

инвесторов к использованию активность населения. здравоохранения. возможностей МО. · Низкий уровень

жизни сельского населения.

Угрозы:

- зависимость развития МО от внешних инвестиций;

- изменение налоговой системы, сокращающей доходную часть местного бюджета;

- отток специалистов и молодых кадров;

Возможности:

- привлечение инвестиционных средств к развитию социальной инфраструктуры МО и рекреационной сферы;

- стимулирование малого бизнеса и предпринимательства в сфере услуг и переработки;

- увеличение занятости молодежи в отраслях малого бизнеса.

Для решения задач развития производственной сферы экономики Турковского муниципального района на расчетный период по наиболее

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

91

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

реалистичному стабилизационному сценарию предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих предприятий агропромышленного комплекса (элеватор);

- создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры агропромышленного кластера: строительство предприятий по производству консервной, мясной, молочной продукции и комбикормов в р.п. Турки;

- строительство МТС, асфальто-бетонного и кирпичного заводов в р.п. Турки;

- строительство молочных комплексов в с. Марьино и с. Шепелёвка; свиноводческих комплексов в с. Чернавка и с. Студёнка.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

92

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

5.	СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РЕКРЕАЦИОННЫЕ

РЕСУРСЫ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

5.1.	ОБЩАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ СРЕД

Среди существующих проблем на территории Саратовской области и Турковского муниципального района, в частности, экологические проблемы становятся одними из наиболее важных.

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение безопасности страны.

«Схема территориального планирования Турковского муниципального района» служит, в определенной мере, инструментом охраны природы, т.к. включает в себя меры по улучшению экологической обстановки, повышению качества среды обитания, формированию устойчивых экосистем, прежде всего в районах городской застройки, промзон, территорий с неблагоприятной экологической обстановкой.

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

На территории Турковского муниципального района техногенная нагрузка распределена относительно равномерно и изменяется в небольших диапазонах: от низкого (0-2 балла) в межселенных территориях, до наивысшего (6 баллов)

— в р.п. Турки и прилегающих к нему селитебных территорий (см. Том IV. Техногенная нагрузка). Для определения относительной количественной величины антропогенной нагрузки применен метод сравнительной оценки существующих объектов в единой системе баллов. Количество баллов, присвоенных объекту, определено на основе данных, опубликованных в

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

93

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

ежегодных «Докладах о состоянии окружающей среды Саратовской области», издаваемых Комитетом охраны окружающей среды и природопользования Cаратовской области и Управлением по техноогическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области. Кроме этих данных, при оценке принимались во внимание энергоемкости применяемых технологических процессов, состав участвующих в технологиях веществ, площадь объекта и его потенциальная экологическая опасность. Балльная оценка антропогенных объектов суммируется для единицы площади. При подсчете учтены объекты, отраженные на картах в 1:200 000 масштабе.

Для дополнительной характеристики состояния окружающей среды, обусловленного антропогенезом, приводится модуль техногенной нагрузки. Этот показатель представляет из себя суммарный объем твердых и жидких отходов, приходящихся на один км2 в год (тыс. т).

Техногенная (антропогенная) нагрузка является одним из основных факторов, определяющим состояние окружающей среды. Сопоставление этих данных с данными о состоянии поверхностных и подземных вод, почв, ландшафтов и т.д., позволяет более полно представить картину сегодняшнего экологического состояния Турковского района.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду Турковского района, являются:

- селитебный комплекс;

- автомобильный, железнодорожный, трубопроводный транспорт;

- сельскохозяйственное производство;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- добыча пресных подземных вод.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

    - Состояние воздушного бассейна

  - настоящее время на территории Турковского муниципального района отсутствуют крупные промышленные предприятия. Промышленность представлена в основном предприятиями по переработке сельхозпродукции, коммунального хозяйства и автотранспортными предприятиями.

Стационарных постов за наблюдением состояния атмосферного воздуха на территории Турковского района нет. Систематические стационарные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха не ведутся, поэтому дать действительную характеристику уровня загрязнения воздушного бассейна не представляется возможным.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

94

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Саратовской области на 01.01.2007 г. В Турковском районе количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу составляло 2 шт. Количество источников выбросов всего 47, из них организованных — 47.

Валовой выброс загрязнителей от стационарных источников в районе составлял 28 т (на 2007 г.). Из них основную долю составляли твёрдые и газообразные вещества. Все загрязняющие вещества были выброшены в атмосферу без очистки.

    - настоящее время (на 01.01.2009) на территории района практически отсутствуют выбросы загрязняющих веществ отстационарных источников в объёмах подлежащих внесению в статистический бюллетень Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Саратовской области.

По данным областного управления ГИБДД численность автомототранспорта в Турковском районе на 01.01.2008 г. составляет 4132 ед.,

- том числе: легковых — 2073, грузовых — 784, автобусов — 26, мототранспорта

— 1249.

Общий уровень автомобилизации в районе несколько выше среднеобластного, а динамика численности автомобильного парка положительная.

Однако благодаря повышенной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, незначительной лесистости территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

    - перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства, изменение состояния воздушного бассейна не предполагается.

    - целом территория района по состоянию атмосферного воздуха может быть оценена как условно благоприятная.

      - Состояние водных ресурсов

    - пределах района основным источником водоснабжения служат подземные воды, поверхностные воды (реки, пруды, водохранилища) относятся ко II виду водопользования, которые используются для купания, отдыха населения и рыбохозяйственных целей.

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

95

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Основными источниками загрязнения поверхностных вод района являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды. Центральная часть территории Турковского района находится в бассейне

р. Щербедина. На востоке вдоль административной границы территорию района дренируют р. Хопер, а на северо-западе — Мокрый Карай и Карай (правый приток р. Хопер).

Постоянные наблюдения за состоянием поверхностных вод на территории района не осуществляются. Пункты наблюдения за качеством воды в реках Карай и Хопер расположены на территориях Романовского (р. Карай) и Балашовского (р. Хопер) районов. По данным сетевых мониторинговых наблюдений ГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уровень загрязнения воды р. Карай в 2007-2008 гг. оценивался как «очень загрязненная» 3 «Б» класса качества. Уровень загрязнения воды р. Хопер в районе г. Балашова также оценивался как «очень загрязненная» 3 «Б» класса качества.

Учитывая, что сброс сточных вод на территории Турковского района от стационарных источников практически отсутствует, можно сделать вывод о том, что экологическое благополучие вод р. Хопер и других малых рек в пределах территории Турковского района в значительной мере определяется небольшим перечнем загрязняющих веществ. Наиболее вероятно, что основная часть загрязняющих веществ поступает в водосток с рассеянным поверхностным стоком с территорий населенных пунктов. Кроме того, это связано также с выраженными процессами обмеления р. Хопер и повсеместно отмечающимся лесным завалам, захламляющим русло реки.

Гидрогеологические условия для пресных подземных вод в Турковском районе в целом благоприятны. Подземные воды широко используются населением для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин. Воды преимущественно пресные, гидрокарбонатного и сульфатно-гидрокарбонатного типа с минерализацией от 0,4 до 1 г/л. Подземные источники большей частью относятся к 1 классу и используются без очистки.

Потребность района в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными подземными водами, приуроченными к

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

96

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

верхнемеловым и четвертичным отложениям и широко распространёнными на территории района.

Подземные воды — наиболее надежный источник водоснабжения населения, поскольку они защищены от поверхностного загрязнения, но степень использования их в настоящее время не соответствует природным гидрогеологическим возможностям. Как правило, население снабжается водой за счет бурения и эксплуатации одиночных скважин, расположение которых зачастую случайно и определяется местоположением отдельных водопотребителей.

В районе насчитывается 35 водозаборных скважин в 18 населённых пунктах.

Артезианские воды соответствуют стандартам, предъявляемым к питьевым водам, и используются для питьевого водоснабжения населения, хозяйственно-технического водоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Практически во всех населённых пунктах района имеются шахтные колодцы. Санитарно-эпидемиологических заключений на них нет.

5.1.3. Загрязнение и деградация почв

Почва — важнейший экономический ресурс, основа сельскохозяйственного производства Турковского муниципального района. Это своеобразная «кожа» ландшафта, от состояния которой зависит экологическое «самочувствие» территории.

Турковский район — сельскохозяйственный. Доля сельскохозяйственных угодий в районе по данным «Предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. по Саратовской области» составляет 116083,8 га или 94,2% от общей земельной площади района, из них 95986,5 га или 82,7% приходится на пахотные земли. Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически используется 8763,4 га. На залежные земли приходится более 5035,4 га. Сенокосы и пастбища составляют 15001,5 га. Орошаемых земель в настоящее время нет.

В последние годы состояние сельскохозяйственных земель (пахотных) Турковского района, находящихся в сфере хозяйственной деятельности имеет тенденцию к снижению своих качественных показателей.

Показателем ухудшения качества земель является прогрессивное снижение содержания гумуса в почвах за счет нарушения севооборотов и безвозвратной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Ухудшение состояния почвенного покрова происходит также за счет уплотнения почв при обработке тяжелыми машинами и орудиями, сокращением противоэрозионных мероприятий, отсутствием рекультивации земель. В целом,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

97

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

при отсутствии комплекса почвозащитных мероприятий все эти процессы и явления приводят к ухудшению качества почвенных ресурсов.

Сплошная распашка лугово-степных ценозов, уничтожение травянистого покрова, нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, бессистемный выпас скота привели к значительной активизации эрозионных процессов.

Относительно широкое распространение на территории района получила линейная эрозия, которая отмечается на участках с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с большей степенью распаханности. Тенденции активного проявления эрозии наблюдаются в долинных комплексах рр. Карай и Щербедина (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование. Опасные геологические процессы).

В целом по району площадь эродированных почв занимает около 2% от общей земельной площади района, что составляет более 2,3 тыс. га (водной эрозии подвержено около 50% пахотных земель).

Правильное хранение, транспортировка и применение минеральных удобрений и ядохимикатов — одно из важнейших мероприятий по охране почв. Однако степень загрязнения почв пестицидами и ядохимикатами из-за отсутствия данных по району определить нельзя. При этом необходимо отметить, что в настоящее время массового применения пестицидов и ядохимикатов во всех хозяйствах района (как и области) ограничено.

Что касается применения минеральных и органических удобрений, то по Турковскому району посевная площадь сельскохозяйственных культур, с внесёнными органическими и минеральными удобрениями в последние годы не превышала 1-2% к общей посевной площади. Этого явно не достаточно для улучшения качества пахотных земель и повышения их плодородия.

На территориях муниципальных образований Турковского района складов для хранения ядохимикатов нет, все работы по защите растений проводятся привлеченными организациями с собственными ядохимикатами.

Утилизация оставшихся и непригодных к применению ядохимикатов должна быть осуществлена согласно проекту областной целевой программы «Утилизация и захоронение непригодных пестицидов в Саратовской области на 2006-2008 гг.», разработанной Министерством сельского хозяйства Саратовской области.

Интенсивное загрязнение почв, воздуха и поверхностных вод вызывает неконтролируемая свалка твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

На территории Турковского муниципального района, согласно предоставленным материалам, зарегистрировано 20 свалок твёрдых бытовых отходов (количество твёрдых бытовых отходов, вывозимых на свалку ТБО

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

98

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

р.п. Турки, составляет около 1,032 тыс. м3/год. Количество жидких отходов −

1,009 тыс. м3/год).

Плановая регулярная очистка населённых пунктов, в т.ч. в частном секторе проводится согласно месячников по благоустройству. Вывоз ТБО осуществляется сотрудниками МУП ЖКХ. Однако все свалки не санкционированы и не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

Другой немаловажной проблемой на территории Турковского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников.

Расположение скотомогильников (ямы Беккари) в населенных пунктах, относительно селитебных застроек, ферм, водоёмов и дорог находятся на расстоянии от 500 до 2000 м., что соответствует ветеринарно-санитарным правилам (см. Схема границ с территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

Однако по содержанию и эксплуатации все действующие скотомогильники не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и правилам. Во всех населённых пунктах и хозяйствах на скотомогильниках или отсутствуют ограждения и обваловка, или навесы, крышки загрузочных люков и запорные устройства. Общее состояние отдельных скотомогильников неудовлетворительное по причине обвала перекрытий или стен. На 01.01.2009 г. все скотомогильники не имеют балансосодержателя. Из 13 скотомогильников, зарегистрированных на территории района, действующих всего 7. Завалены, но официально не законсервированы ― 4. Требуют ремонта

— 7. Есть необходимость в строительстве новых скотомогильников (Шепелёвка, Перевесинка, Бороно-Михайловка) .

К техногенным преобразованиям рельефа и почв на территории района приводят разрабатываемые месторождения, карьерная добыча строительных глин и песков. При разработке полезных ископаемых формируется техногенный рельеф в виде карьеров, отвалов, промышленных площадок (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование. Опасные геологические процессы).

5.1.4. Оценка устойчивости экосистем к антропогенному воздействию

Степень хозяйственной нагрузки Турковского района, как, впрочем, всей Саратовской области весьма высока, в основном вследствие перераспашки земель. При средней распаханности земель Саратовской области 63-65%, доля пашни от общей площади земель района составляет 82,7%.

В настоящее время естественная зональная растительность сохранилась на не значительных участках территории Турковского района.

Тем не менее, в условиях постоянного воздействия различных природных

- антропогенных  факторов  на  почвенно-растительный  покров  степных

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

99

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

ландшафтов на территории Турковского района возникли природно-антропогенные системы, которые отличаются особой восприимчивостью к изменениям среды. Неустойчивое состояние экосистем внешне проявляется в ускоренных сукцессиях растительности и быстром переформировании зооценозов.

Распашка территории, несмотря на небольшие уклоны рельефа и глинистый состав почв, привела к весьма заметному развитию процессов линейного и плоскостного смыва на территории района. Зоны плоскостного смыва почвы проявляются на присетевых участках склонов, тыловых швах и уступах надпойменных террас рр. Карай, Хопер и Щербедина.

Относительно широкое распространение на территории района получила линейная эрозия, которая отмечается на участках с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с большей степенью распаханности. Тенденции активного проявления линейной эрозии наблюдаются в долинных комплексах Карая, Щербедины и других малых рек (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование. Опасные геологические процессы).

Другой существенной особенностью антропогенного воздействия на ландшафты является высокая сбитость и стравленность естественной растительности на пойменных террасах малых рек. Некогда существовавшие здесь лугово-степные ассоциации сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища.

Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые поверхности (урочища) Донской равнины и пойменные террасы рр. Карая, Хопра и Щербедины.

В период подъёма и активного развития агропромышленного комплекса (1970-1980 гг.) прибрежные зоны рек и прудов были подвержены значительному антропогенному воздействию и сильно трансформированы в результате выпаса скота, сопровождающегося вытаптыванием и выеданием прибрежной растительности.

Видовой состав птиц и животных, приуроченных к типичным степным ландшафтам, сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а также изменением облика луговых степей в связи с их распашкой и интенсивным пастбищным использованием.

Наибольшее значение в Турковском районе имеют леса, наиболее крупные массивы, которых расположены цепочкой вдоль русла р. Хопер. Более мелкие лесные участки разбросаны среди земель по склонам оврагов и балок, а так же на приовражных территориях. Урочища небольшой величины располагаются в поймах рр. Карай и Щербедина.

При относительно высоком антропогенном (агрогенном) прессе важную роль по поддержанию видового разнообразия насекомых, птиц и животных на

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

100

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

территории Турковского муниципального района играют лесные полосы, являющиеся одним из элементов экологического каркаса территории.

Искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в сохранении биоразнообразия и поддержании экологической устойчивости территории.

5.1.5. Рекреационные ресурсы

Оценка рекреационных ресурсов складывается из многофакторного анализа территории, учитывающего комплекс природных и социально-экономических показателей. К их числу относятся рекреационная комфортность природных ландшафтов, их санитарно-гигиеническое состояние, преобладающий тип хозяйственного использования территории, транспортная инфраструктура, водообеспеченность и др. С этой позиции перспективы развития рекреации и природного (экологического) туризма на территории Турковского района относительно невысоки по сравнению с другими районами Саратовского Правобережья.

Однако достаточно крупные пойменные леса, наличие средних (по водности и протяженности) рек позволяют говорить о возможности развития рекреационных и туристических видов отдыха на территории Турковского района.

Ввиду наличия соответствующих природных комплексов на его территории, целесообразна организация преимущественно кратковременного отдыха.

Байрачные и обширные пойменные леса р. Хопёр создают благоприятные ландшафтно-рекреационные и санитарно-гигиенические условия, перспективные для развития зон летнего, в том числе, детского отдыха.

Комплексный анализ природных и хозяйственных особенностей Турковского района позволяет оценить территории для рекреационных целей:

  - благоприятным рекреационным территориям отнесены долина р. Хопер с обширными массивами пойменных лесов, лугов и кустарниковой растительности. Долину р. Хопер отличает наличие трех основных архитектурно-ландшафтных факторов: воды, леса и живописного ландшафта. Наиболее целесообразный тип использования территории в рекреационных целях — это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: рыболовно-спортивных баз, сезонных многолетних туристических баз, ведомственных баз отдыха, спортивных лагерей;

  - ограниченно-благоприятным (для кратковременного еженедельного,

ежедневного отдыха) отнесены участки в долинах рр. Мокрый Карай, Щербедина с участками лесных массивов, луговой и лугово-кустарниковой

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

101

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

растительностью, благоприятными условиями водоснабжения, санитарно-эпидемиологической ситуации, транспортной обеспеченности. Целесообразный тип использования данных рекреационных территорий — устройство площадок кратковременного отдыха (палаточных стоянок, кемпингов, спортивных площадок и др.).

Таким образом, несмотря на наличие соответствующих природных комплексов периферийное расположение района на территории области, низкая плотность населения и отсутствие городских поселений, сельскохозяйственная специализация, малое число памятников истории и культуры регионального значения ограничивают развитие туристско-рекреационного природопользования на территории Турковского района.

    - Выводы

  - Уровень загрязнения атмосферы с учётом практического отсутствия промышленных предприятий и ограниченных площадей добычи полезных ископаемых незначителен и не требует проведения особых мероприятий по охране воздушного бассейна на территории района.

  - Постоянные наблюдения за качеством воды поверхностных вод на территории Турковского района не ведутся.

Однако, учитывая, что уровень загрязнения воды в рр. Хопер, Карай и Щербедина в пределах Балашовского и Романовского районов за последние три года практически не изменялся, и вода оценивалась как «очень загрязнённая», необходимо на территории района особое внимание уделять потенциальным загрязнителям поверхностных вод, которыми являются животноводческие фермы, летние лагеря скота, мехдойки, сточные воды предприятий коммунального обслуживания.

Гидрогеологические условия для наличия пресных подземных вод в Турковском районе в целом благоприятны. Подземные воды, пригодные для питьевых целей, распространены по всей территории района. Наиболее широко используются водоносные горизонты верхнемеловых и четвертичных отложений.

В большинстве случаев скважинная вода, подающаяся в сеть магистральных водопроводов по физико-механическим, химическим и бактериологическим требованием соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Шахтные колодцы, использующиеся для дополнительного питьевого и хозяйственного водоснабжения, санитарно-эпидемиологических заключений не имеют.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

102

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- Высокая доля сельскохозяйственных угодий (94,2%) и большой процент их распаханности (82,7%), нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, снижение содержания гумуса в почвах указывает на тенденцию ухудшения качества земельных угодий и состояния пахотных земель.

Сплошная распашка степных ценозов, уничтожение травянистого покрова, нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, бессистемный выпас скота привели к значительной активизации эрозионных процессов.

Площадь эродированных почв составляет около 2% от всей площади Турковского района, что составляет более 2,3 тыс. га.

- В целом по степени хозяйственной (агрогенной) нагрузки территория Турковского муниципального района оценивается как относительно высокая.

Изменённость лугово-степных ценозов и невысокая удельная площадь элементов природно-экологического каркаса, отсутствие особо охраняемых природных территорий не позволяет сохранять в полной мере продуктивный потенциал территории района.

- С точки зрения рекреации и оздоровительного туризма возможности Турковского района ограничены.

Периферийное расположение района на территории области, низкая плотность населения и отсутствие городских поселений, сельскохозяйственная специализация, малое число памятников истории и культуры регионального значения ограничивает развитие туристско-рекреационного природопользования.

5.2.	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) всех ее народов в интересах настоящего и будущего поколений.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.).

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.)

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

103

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

104

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

105

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации (Закон Саратовской области от 04.11.2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области».

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации (ст. 34 Федерального закона №73-ФЗ).

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

106

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ): в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (ст. 35 Федерального закона №73-ФЗ).

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г.

Цели Закона:

  - формирование на территории Саратовской области комплексной системы управления процессами сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), федерального (в пределах компетенции органов государственной власти области), регионального и местного (муниципального) значения;

  - обеспечение реализации конституционного права каждого жителя области на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного наследия;

  - сохранение исторического и архитектурного наследия городов и сельских поселений области;

  - организация взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления в целях формирования единой государственной политики на основе сохранения исторической среды в условиях развития современной архитектуры;

  - обеспечение прав народов и иных этнических общностей в области на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности,

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

107

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

защиту, восстановление и сохранение историко-культурного наследия.

Основные задачи Закона:

- проведение согласованной государственной политики в сфере учета, охраны, реставрации и использования объектов культурного наследия области;

- обеспечение открытости и доступности информации об объектах культурного наследия;

- обеспечение прозрачности процедур разрешительного процесса в области охраны объектов культурного наследия;

- создание благоприятного инвестиционного климата для сохранения объектов культурного наследия;

- защита прав и интересов субъектов охраны культурного наследия.

На государственной охране как исторические поселения общегосударственного значения состоят десять городов Саратовской области: гг. Саратов, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Новоузенск, Петровск, Пугачев, Хвалынск, Энгельс (Закон Саратовской области N 289 от 31.10.2008 г.).

Большинство исторических поселений области формировалось в течение двух, двух с половиной столетий. Градостроительная структура исторических городов сохранила свою логику. Ценность этой среды заключается в ее подлинности. Пока еще можно говорить о неплохой степени сохранности этих исторических территорий. Дальнейшая их судьба зависит от позиции государства.

Как показывает практика, в течение последних 50 лет эксплуатации памятников истории и культуры капитальный ремонт в них, за редким исключением, не проводился. В результате чего несущие конструкции ряда объектов пришли в предаварийное и аварийное состояние. По экспертной оценке специалистов более 80 процентов объектов культурного наследия области находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ.

В Турковском муниципальном районе Саратовской области насчитывается около 70 памятников истории и культуры различного статуса и типологической принадлежности.

Для удобства отображения на карте (см. Том IV. Историко-культурное наследие) была принята следующая типология памятников истории и культуры района:

- архитектурные — отдельные строения, здания и сооружения, имеющие историко-культурное значение (в том числе памятники религиозного назначения);

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

108

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- мемориальные комплексы и памятники — произведения монументального искусства (памятники участникам ВОВ, героям СССР и РФ, и т.д)

- археологические — остатки древних поселений, курганы, курганные группы различной датировки.

В районе находится один археологический объект регионального значения — курганная группа (5 курганов, 15 га.) 2 тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э., расположенная в 1 км западнее с. Родионовка.

Сведения о выявленных объектах культурного наследия Турковского муниципального района приведены в таблице 5.2.1.

№ п/п   1

2

3

4

5

Таблица 5.2.1

Выявленные объекты культурного наследия Турковского муниципального района

| Наименование |  | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Народный дом, конец ХIХ в. |  | р.п. Турки |
| Церковь Казанская, середина ХIХ в. |  | с. Чириково |
| Церковь, начало ХХ в. |  | с. Шепелевка |
| Усадьба, Х IХ в. |  | с. Трубетчино |
| Обелиск в честь воинов, умерших от ран в госпиталях |  |  |
| Турковского р-на в 1941- 45 гг., 1962 г., скульптор |  | с. Трубетчино |
| Вутетич |  |  |

Первые четыре выявленных объекта культурного наследия района относятся к типу архитектурных, оставшиеся два – к типу мемориальных комплексов и памятников.

В таблице 5.2.2 приведены объекты культурного наследия Турковского муниципального района, не имеющие официального статуса.

Таблица 5.2.2

Мемориальные комплексы и памятники Турковского муниципального района, не имеющие официального статуса

| № |  | Наименование |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 1. |  | Памятник павшим воинам в ВОВ |  | с. Боцманово |
| 2. |  | Памятник павшим воинам в ВОВ |  | с. Гривки |
| 3. |  | Мемориальный комплекс павшим воинам в ВОВ |  | с. Бороно-Михайловка |
| 4. |  | Мемориальный комплекс павшим воинам в ВОВ |  | с. Каменка |
| 5. |  | Мемориальный комплекс павшим воинам в ВОВ |  | с. Марьино |
| 6. |  | Мемориальный комплекс павшим воинам в ВОВ |  | с. Перевесинка |
| 7. |  | Мемориальный комплекс павшим воинам в ВОВ |  | с. Рязанка |
| 8. |  | Мемориальный комплекс павшим воинам в ВОВ |  | с. Студенка |
| 9. |  | Мемориальный комплекс павшим воинам в ВОВ |  | с. Чернавка |
| 10. |  | Мемориальный комплекс павшим воинам в ВОВ |  | с. Шепелевка |
| 11. |  | Памятник Героям Гражданской войны |  | с. Дмитриевка |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

109

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

|  |  |  | окончание таблицы 5.2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. |  | Памятник погибшим в ВОВ | с. Колычево |
| 13. |  | Мемориальный комплекс Героям Гражданской | с. Перевесино-Михайловка |
|  |  | войны и ВОВ |  |
| 14. |  | Бюст С.М. Кирову | с. Каменка |
| 15. |  | Бюст В.И. Ленину | с. Дмитриевка |

Необходимо провести оценку состояния вышеперечисленных объектов и, по необходимости, принять меры для их восстановления и реконструкции.

На территории Турковского муниципального района находится 50 выявленных объекта археологического наследия (см. таблицу 5.2.3; согласно «Приложению к «Приказу №01-05/189 от 25.06.2007 г.»»). Это остатки древних поселений, курганы, курганные группы различной датировки (эпоха бронзы, средневековье), разбросанные практически по всей территории района (см. Том IV. Схема границ территорий с особыми условиями использования).

Таблица 5.2.3. Объекты археологического наследия Турковского муниципального района

| № |  |  | Наименование |  | Датировка |  | Местонахождение объекта, площадь |  |  | Техническое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | объекта |  |  |  |  |  |  | состояние |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Остатки |  | древних поселений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Эпоха бронзы |  | с. Бороно-Михайловка; 1,5 км к юго- |  |  |  |
|  |  |  | Поселение |  |  |  | юго-западу от села, на мысу первой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (предположи- |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Бороно- |  |  |  | надпойменной террасы, |  |  | Пастбище |
|  |  |  |  |  | тельно II тыс. до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Михайловка-1* |  |  |  | образованном р. Щербедина и ручьем |  |  |  |
|  |  |  |  |  | н.э.) |  | - ее правым притоком — 1 га |  |  |  |
|  |  |  | Поселение |  | Эпоха бронзы |  | с. Бороно-Михайловка, 1 км к югу от |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (предположи- села, на понижении коренного левого |  |  |  |
| 2 |  |  | Бороно- |  |  |  |  | Не используется |
|  |  |  |  |  | тельно II тыс. до |  | берега р. Щербедина в виде мыса — |  |  |  |
|  |  |  | Михайловка-2* |  | н.э.) |  | 1,3 га |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с. Глебовка, 1 км к северу от села, на |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Эпоха бронзы |  | первой террасе правого берега |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | р. Щербедина, 100 м к северу от |  |  |  |
| 3 |  |  | Поселение |  | (предположител |  |  |  |  | Пастбище |
|  |  |  |  |  |  |  | устья оврага с ручьем, 12 м к востоку |  |  |  |
|  |  |  | Глебовка-1 |  | ьно II тыс. до |  | от грунтовой дороги, 10 м к северу от |  |  |  |
|  |  |  |  |  | н.э.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | остатков фундамента современной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | постройки — 0,98 га |  |  |  |
|  |  |  | Поселение |  | Эпоха бронзы |  | с. Ильинка; 1,5 км к юго-востоку от |  |  |  |
|  |  |  | Ильинка-1 |  |  |  |  |  |  | Пастбище и |
|  |  |  |  |  | (предположител |  | села, на пойменном возвышении |  |  |  |
| 4 |  |  | могильник |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьно II тыс. до |  | левого берега р. Щербедина, по |  |  | промоина |
|  |  |  | Калининск-1 (3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | н.э.) |  | обеим сторонам промоины — 3,65 га |  |  |  |
|  |  |  | насыпи)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Могильники, надмогильные ритуальные сооружения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Эпоха бронзы - |  | с. Колычево; 3,5 км к западу-северо- |  |  |  |
| 1 |  |  | Курганная группа |  | средневековье |  | западу от села; 200 м к юго-западу от |  |  | Пашня |
|  |  |  | Колычево-1 (3 |  | (III тыс. до н.э. – |  | сада и грунтовой дороги; 250 м к |  |  |  |
|  |  |  | насыпи)* |  |  |  | северо-востоку от другой полевой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | XIV в.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дороги, на водоразделе — 1,26 га |  |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

110

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

2

3

4

5

6

7

8

9

продолжение таблицы 5.2.3

|  |  |  |  | с. Бороно-Михайловка, северо- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | восточная окраина села, на первой |  |  |
| Курганная группа |  | Эпоха бронзы - |  | надпойменной террасе левого берега |  | Курган №1 не |
| Бороно- |  | средневековье |  | р. Щербедина. В 80 м к востоку от |  | используется, |
|  |  |  |  | кургана №1 находится калда, в 60 м к |  |  |
| Михайловка-1 (2 |  | (III тыс. до н.э. – |  |  |  | курган №2 под |
| насыпи) |  | XIV в.) |  | юго-востоку - склад ГСМ, в 70 м к |  | пашней |
|  |  |  |  | западу проходит грунтовая дорога, в |  |  |
|  |  |  |  | 100 м к северу - шоссе с лесополосой |  |  |
|  |  |  |  | и ЛЭП — 0,75 га |  |  |
|  |  |  |  | с. Гривки, 350 м к западу от западной |  | На к.1 |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | окраины села, на водоразделе. В |  |  |
| Курганная группа |  |  |  |  |  | грабительский |
|  |  | средневековье |  | 100 м к северу от памятника проходят |  |  |
| Гривки-1 (2 |  | (III тыс. до н.э. – две ЛЭП и между ними грунтовая |  | раскоп, полы |
| насыпи) |  |  |  | опахиваются; |
|  |  | XIV в.) |  | дорога, в 200 м к югу - другая |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к. 2 под пашней |
|  |  |  |  | полевая дорога — 0,86 га |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | с. Гривки, 3 км к северо-западу от |  |  |
|  |  |  |  | водонапорной башни села; на |  |  |
| Курган Гривки-1 |  | средневековье |  | водоразделе. В 230 м к северу от |  | Пашня |
|  |  | (III тыс. до н.э. – памятника проходит грунтовая дорога |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | с лесополосой, в 220 м к востоку - |  |  |
|  |  |  |  | другая полевая дорога — 0,25 га |  |  |
|  |  |  |  | с. Красавка, 700 м к западу-северо- |  |  |
|  |  |  |  | западу от села, на водоразделе, в |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | 350 м к северо-востоку от отрога |  |  |
| Курган Красавка-1 |  | средневековье |  | оврага Гривский. В 300 м к северу от |  | Пашня |
|  |  | (III тыс. до н.э. – памятника проходит грунтовая дорога |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | с лесополосой и ЛЭП, в 200 м к |  |  |
|  |  |  |  | западу - другая полевая дорога — |  |  |
|  |  |  |  | 0,35 га |  |  |
|  |  |  |  | с. Красавка, 1,5 км к западу-северо- |  |  |
|  |  |  |  | западу от села; на водоразделе, в |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | 400 м к северо-западу от отрога |  |  |
| Курган Красавка-2 |  | средневековье |  | оврага Гривский. В 3 км к югу от |  | Пашня |
|  |  | (III тыс. до н.э. – |  | памятника расположена |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | водонапорная башня с. Гривки, в |  |  |
|  |  |  |  | 300 м к западу - грунтовая дорога — |  |  |
|  |  |  |  | 0,4 га |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | с. Андреевка, 500 м к северо-востоку |  |  |
| Курганная группа |  | средневековье |  | от водонапорной башни на северо - |  | Пашня |
| Андреевка-1 (3 |  | (III тыс. до н.э. – |  | восточной окраине села, 100 м к |  |  |
| насыпи)* |  |  |  | востоку от угла ЛЭП и грунтовой |  |  |
|  |  | XIV в.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дороги, на водоразделе — 1,6 га |  |  |
|  |  |  |  | с. Андреевка, 800 м к юго-востоку от |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | села; 270 м к северу от старого тока , |  |  |
| Курганная группа |  | средневековье |  | рядом с которым начинается сад, в |  | Пашня |
| Андреевка-2 (6 |  | (III тыс. до н.э. – |  | 170 м к северо-западу и 280 м к |  |  |
| насыпей)* |  |  |  | северо-востоку соответственно от |  |  |
|  |  | XIV в.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пересекающихся грунтовых дорог, на |  |  |
|  |  |  |  | водоразделе — 3,24 га |  |  |
|  |  |  |  | с. Марьино Поле, 2 км к северо- |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - востоку от села; 1 км к востоку от |  |  |
| Курган Марьино |  | средневековье |  | пруда Ершов, в 80 м к востоку и 70 м |  | Пашня |
| Поле-1 |  | (III тыс. до н.э. – |  | к югу соответственно от |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | пересекающихся грунтовых дорог, на |  |  |
|  |  |  |  | водоразделе — 0,45 га |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

111

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

продолжение таблицы 5.2.3

| Курганная группа |  | Эпоха бронзы - |  | с. Марьино Поле, 1 км к северо- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марьино Поле-1 |  | средневековье |  | востоку от села; 800 м к юго-востоку |  | Пашня |
| (5 насыпей)* |  | (III тыс. до н.э. – |  | от пр.Ершов, на водоразделе — 2,3 га |  |  |
|  |  | XIV в.) |  |  |  |  |
| Курганная группа |  | Эпоха бронзы - |  | с. Перевесино-Михайловка, на |  |  |
|  |  |  |  | северо-западной окраине села, на |  |  |
| Перевесино- |  | средневековье |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водоразделе. Со всех сторон, кроме |  | Пашня |
| Михайловка-1 |  | (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |
| (25 насыпей)* |  | XIV в.) |  | западной, памятник окружен |  |  |
|  |  |  |  | грунтовыми дорогами — 19,65 га |  |  |
|  |  |  |  | с. Крутец, 1 км к северо-востоку от |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - села, 250 м к юго-западу от калды, |  |  |
| Курган Крутец-1 |  | средневековье |  | 400 м к северо-северо-западу от |  | Пашня |
|  |  | (III тыс. до н.э. – |  | геодезического знака, 170 м к западу |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | от грунтовой дороги, на вершине |  |  |
|  |  |  |  | водораздела — 0,25 га |  |  |
| Курганная группа |  | Эпоха бронзы - |  | с. Крутец, 1,5 км к востоку от села, |  |  |
|  |  | средневековье |  |  |  | Пашня |
| Крутец-1 |  | (III тыс. до н.э. – |  | на водоразделе — 1,98 га |  |  |
| (4 насыпи)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XIV в.) |  |  |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | с. Красное Колено, 3 км к юго- |  |  |
| Курганная группа |  |  |  | востоку от села, 3 км к югу от |  |  |
|  |  | средневековье |  |  |  | Пашня и |
| Красное Колено-1 |  | (III тыс. до н.э. – |  | с. Сиротка, на водоразделе, южнее |  | грунтовая дорога |
| (2 насыпи) |  | XIV в.) |  | лесополосы и ЛЭП. Оба кургана |  |  |
|  |  |  |  | пересекает грунтовая дорога — 0,8 га |  |  |
| Курганная группа |  | Эпоха бронзы - |  | с. Львовка, 700 м к юго-западу от |  |  |
|  |  | средневековье |  | села, 70 м к западу от грунтовой |  | Пашня |
| Львовка-1 |  | (III тыс. до н.э. – |  | дороги с лесополосой, на |  |  |
| (11 насыпей)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | водоразделе — 5,23 га |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | с. Львовка, 3 км к юго-западу от |  | К. 1 под дорогой |
| Курганная группа |  |  |  | села, на водоразделе, восточнее |  | и лесополосой, |
| Львовка-2 |  | средневековье |  | грунтовой дороги и лесополосы, |  | полы |
|  |  | (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |
| (2 насыпи) |  |  |  | проходящих через курган №1, — |  | опахиваются; |
|  |  | XIV в.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,76 га |  | к.2 под пашней |
|  |  | Эпоха бронзы – |  | с. Марьино; 0,8 км к востоку от села, |  |  |
| Курган Марьино-1 |  | средневековье |  | 300 м к северу от грунтовой дороги с |  | Пашня |
|  |  | (III тыс. до н.э. – |  | лесополосой, 200 м к западу от |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | другой полевой дороги, на вершине |  |  |
|  |  |  |  | водораздела — 0,4 га |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы – |  | с. Беляевка, 3 км к юго-востоку от |  |  |
| Курган Беляевка- |  | средневековье |  | села; 40 м к востоку от грунтовой |  | Пашня |
| 1 |  | (III тыс. до н.э. – |  | дороги, на вершине водораздела — |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | 0,25 га |  |  |
| Курганная группа |  | Эпоха бронзы – |  | с. Беляевка , 3 км к юго-востоку от |  |  |
| Беляевка-1 |  | средневековье |  | села; 250 м к северо-западу от |  | Пашня |
|  |  | (III тыс. до н.э. – грунтовой дороги, на водоразделе — |  |  |
| (3 насыпи)* |  |  |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | 1,25 га |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы – |  | с. Беляевка, 1 км к востоку от села; |  |  |
| Курганная группа |  |  |  | 400 м к югу от грунтовой дороги в |  |  |
| Беляевка-2 (2 |  | средневековье |  | село с лесополосой, восточнее |  | Пашня |
|  |  | (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |
| насыпи) |  |  |  | другой полевой дороги, на вершине |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | водораздела — 0,75 га |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

112

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Курган Беляевка-2

Курган Рязанка-1

Курганная группа Рязанка-1 (8 насыпей)*

Курганная группа Беляевка-3 (3 насыпи)*

Курган Беляевка-3

Курган Беляевка-4

Курганная группа Беляевка-4 (2 насыпи)

Курганная группа Лунино-1 (3 насыпи)*

Курганная группа Лунино-2 (4 насыпи)

Курганная группа Лунино-3 (3 насыпи)*

Курган Ермилов - 1

продолжение таблицы 5.2.3

|  |  |  | с. Беляевка; 2,5 км к востоку от села, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпоха бронзы - |  |  | на водоразделе. В 15 м к северу и |  |  |
|  |  |  | 80 м к востоку от памятника |  |  |
| средневековье |  |  |  |  | Пашня |
|  |  |  | соответственно проходят грунтовые |  |  |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |  |
| XIV в.) |  |  | дороги, причем вдоль северной |  |  |
|  |  |  | имеется лесополоса, а за восточной - |  |  |
|  |  |  | лесной массив — 0,85 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Рязанка; 1,3 км к югу от села, |  |  |
| средневековье 300 м к северу от лесного массива, |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  | 5 м к востоку от грунтовой дороги, на |  |  |
| XIV в.) |  |  | водоразделе — 0,2 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Рязанка; 0,6 км к юго-юго-востоку |  |  |
| средневековье |  |  |  |  |  |
| (III тыс. до н.э. – |  |  | от села, 20 м к востоку от грунтовой |  | Пашня |
| XIV в.) |  |  | дороги, на водоразделе — 4,76 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Беляевка, 1 км к северо-северо- |  |  |
|  |  |  | востоку от села; 160 м к западу от |  |  |
| средневековье |  |  |  |  |  |
|  |  |  | грунтовой дороги с ЛЭП и |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лесополосой, на вершине |  |  |
| XIV в.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водораздела — 1,2 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Беляевка; 1,2 км к северо-западу |  |  |
|  |  |  | от села, 400 м к северо-востоку от |  |  |
| средневековье |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пруда рядом с калдой, 360 м к западу |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |  |
| XIV в.) |  |  | от грунтовой дороги, на |  |  |
|  |  |  | водоразделе — 0,35 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Беляевка; 2,5 км к северо-западу |  |  |
|  |  |  | от села, 370 м к северу от грунтовой |  |  |
| средневековье |  |  |  |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  | дороги в село, огибающей пруд |  |  |
|  |  |  | рядом с калдой, на вершине |  |  |
| XIV в.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водораздела — 0,25 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  | с. Беляевка; 4,2 км к юго-востоку от |  |  |
| средневековье |  |  | села; 400 м к юго-востоку от |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – грунтовой дороги, на водоразделе — |  |  |
| XIV в.) |  |  | 0,7 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Лунино, 2 км к востоку от села, |  |  |
|  |  |  | 200 м к северо-западу от изгиба |  |  |
| средневековье |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шоссе, идущего вдоль пруда Верхний |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |  |
| XIV в.) |  |  | в село, 350 м к северу от ЛЭП, на |  |  |
|  |  |  | вершине водораздела — 1,46 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Лунино, 1 км к юго-западу от моста |  |  |
| средневековье |  |  |  |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  | в село, 0,6 км к юго-востоку от |  |  |
|  |  |  | автотрассы, на водоразделе — 2,3 га |  |  |
| XIV в.) |  |  |  |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Лунино; 0,8 км к востоку-юго- |  |  |
|  |  |  | востоку от водонапорной башни села; |  |  |
| средневековье |  |  | 0,3 км к западу от лощины; 0,25 км к |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |  |
| XIV в.) |  |  | югу от автотрассы, на водоразделе — |  |  |
|  |  |  | 1,56 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Лунино, 4 км к востоку от села; |  | На кургане |
|  |  |  | 1,2 км к юго-востоку от оврага |  |  |
| средневековье |  |  |  |  | геодезический |
|  |  |  | Ермилов; 0,8 км к северу от |  |  |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  | знак, полы |
|  |  |  | автотрассы Лунино - Каменка, на |  |  |
| XIV в.) |  |  |  |  | опахиваются |
|  |  |  | водоразделе — 0,35 га |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

113

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Курганная группа Павловка-1 (5 насыпей)*

Курган Родионовка-1

Курган Родионовка-2

Курганная группа Чернавка-1 (6 насыпей)*

Курганная группа Чернавка-2 (5 насыпей)*

Курганная группа Чернавка-3 (4 насыпи)*

Курган Чернавка-1

Курганная группа Суходол-1 (2 насыпи)

Курганная группа Ромашевка-1 (3 насыпи)

Курганная группа Каменка-1 (6 насыпей)*

Курганная группа Каменка-2 (2 насыпи)

|  |  |  | продолжение таблицы 5.2.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Эпоха бронзы - |  |  | с.Павловка; 2,5 км к востоку-юго- |  |  |
| средневековье |  |  | востоку от водонапорной башни села; |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – 0,4 км к югу от автотрассы Павловка - |  |  |
| XIV в.) |  |  | Лунино, на водоразделе — 2,64 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Родионовка; 0,8 км к северу от |  |  |
|  |  |  | села; 1,5 км к юго-юго-западу от |  |  |
| средневековье |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с. Ивлиевка, 100 м к югу от оврага |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумароков, 130 м к западу от полевой |  |  |
| XIV в.) |  |  | дороги. на водоразделе — 0,25 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  | с. Родионовка; 2,5 км к юго-востоку |  |  |
| средневековье |  |  | от моста в село; 0.3 км к югу от |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – автотрассы с лесополосой и ЛЭП, на |  |  |
| XIV в.) |  |  | водоразделе — 0,35 га |  |  |
|  |  |  | с. Чернавка; 0,4 км к северо-западу |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | от села, 260 м к юго-западу от |  |  |
|  |  |  | поворота автотрассы Ромашовка - |  |  |
| средневековье |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чернавка с идущими вдоль нее |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лесополосой и полевой дорогой, |  |  |
| XIV в.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 м к западу от ЛЭП, на |  |  |
|  |  |  | водоразделе — 3,46 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Чернавка, северо-западная |  |  |
|  |  |  | окраина села, 200 м к юго-западу от |  |  |
| средневековье |  |  | водонапорной башни села, западнее |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |  |
| XIV в.) |  |  | ЛЭП, 70 м к западу от полевой |  |  |
|  |  |  | дороги, на водоразделе — 2,3 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Чернавка; 1,8 км к северо-западу |  |  |
| средневековье |  |  |  |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – от села, на водоразделе — 1,98 га |  |  |
| XIV в.) |  |  |  |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Чернавка; 1,8 км к западу-юго- |  | Ямы от |
|  |  |  | западу от села; 0,4 км к западу от |  |  |
| средневековье |  |  |  |  | грабительских |
|  |  |  | пруда Суходол, 20 м к югу от |  |  |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  | раскопов, |
|  |  |  | грунтовой дороги, на водоразделе — |  |  |
| XIV в.) |  |  | 0,3 га |  | деревья. |
|  |  |  | с. Чернавка, 2 км к юго-юго-западу от |  |  |
| Эпоха бронзы - села; 1,3 км к юго-востоку от пруда |  |  |
| средневековье |  |  | Суходол и 550 м к востоку от |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  | одноименного оврага, 150 м к западу |  |  |
| XIV в.) |  |  | от грунтовой дороги, на |  |  |
|  |  |  | водоразделе — 0,74 га |  |  |
|  |  |  | с. Ромашевка, 3 км к юго-востоку от |  |  |
| Эпоха бронзы - села; 0,6 км к северу от автотрассы с |  |  |
| средневековье |  |  | лесополосой, 500 м к востоку от |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  | другой лесополосы, 150 м к западу от |  |  |
| XIV в.) |  |  | грунтовой дороги, на водоразделе — |  |  |
|  |  |  | 1,2 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  | с. Каменка, 3 км к западу от села, на |  |  |
| средневековье |  |  | пересечении двух грунтовых дорог, |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – западнее начала лесополосы, на |  |  |
| XIV в.) |  |  | водоразделе — 3,54 га |  |  |
| Эпоха бронзы - |  |  | с. Каменка; 2,5 км к западу-юго- |  |  |
|  |  |  | западу от села; 2,5 км к западу- |  |  |
| средневековье |  |  |  |  |  |
|  |  |  | северо-западу от с. Ильинка, на |  | Пашня |
| (III тыс. до н.э. – |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водоразделе, северо-северо- |  |  |
| XIV в.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | западнее лесополосы — 0,85 га |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

114

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

43

44

45

46

|  |  |  |  | окончание таблицы 5.2.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. Каменка; 0,8 км к юго-западу от |  |  |
|  |  |  |  | юго-западной окраины села, 1 км к |  |  |
| Курганная группа |  | Эпоха бронзы - |  | юго-юго-востоку от водонапорной |  |  |
|  |  |  |  | башни, 400 м к западу от правого |  |  |
|  |  | средневековье |  |  |  | Пашня |
| Каменка-3 (3 |  | (III тыс. до н.э. – |  | берега р. Щербедина, на |  |  |
| насыпи)* |  |  |  | водоразделе. В 70 м к северо-востоку |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | от памятника проходит автотрасса на |  |  |
|  |  |  |  | с. Каменка с лесополосой; в 50 м к |  |  |
|  |  |  |  | юго-западу – ЛЭП — 1,46 га |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | с. Каменка, 130 м к юго-востоку от |  |  |
| Курганная группа |  |  |  | окраины села, 90 м к юго-западу от |  |  |
|  |  | средневековье |  |  |  | Пастбище |
| Каменка-4 (2 |  | (III тыс. до н.э. – |  | сельского кладбища, на водоразделе. |  |  |
| насыпи) |  | XIV в.) |  | В 90 м к юго-западу проходит |  |  |
|  |  |  |  | автотрасса на р/ц. Турки — 0,75 га |  |  |
|  |  |  |  | с. Шепелевка; 0,5 км к северо-западу |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | от села; 0,3 км к западу-северо- |  |  |
|  |  |  |  | западу от сельского тока, на |  |  |
| Курган |  | средневековье |  | водоразделе. В 5 км к северу |  | Пашня |
| Шепелевка-1 |  | (III тыс. до н.э. – |  | находится элеватор р/ц. Турки. В |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | 130 м к северо-востоку от памятника |  |  |
|  |  |  |  | проходит грунтовая дорога в село — |  |  |
|  |  |  |  | 0,25 га |  |  |
|  |  |  |  | с. Шепелевка, 200 м к северу от села, |  |  |
|  |  | Эпоха бронзы - |  | на краю первой террасы левого |  |  |
|  |  |  |  | берега р. Щербедина. В 80 м к |  |  |
| Курган |  | средневековье |  | северо-востоку от памятника |  | Пастбище |
| Шепелевка-2 |  | (III тыс. до н.э. – |  | проходит лесополоса, в 8 м к западу |  |  |
|  |  | XIV в.) |  | и 22 м к северо-западу |  |  |
|  |  |  |  | соответственно имеются две |  |  |
|  |  |  |  | современные ямы — 0,4 га |  |  |

* — рекомендуются к постановке на государственную охрану

Памятники истории и культуры имеют большое воспитательное значение. При застройке населенных мест необходимо учитывать наличие

памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Вокруг памятников следует предусматривать, по согласованию с органами охраны памятников, охранную зону и зону регулирования застройки (согласно постановлению Правительства РФ №315 от 26.04.2008 г.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

115

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

6.	ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО

НАСЛЕДИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1.	ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

Неотъемлемой частью Федерального закона «Об экологической экспертизе» (от 23.11.1995 г. №74-ФЗ) является «поддержка общественных экологических движений, привлечение неправительственных организаций, граждан к решению экологических проблем, осуществлению экологического контроля, общественной экологической экспертизы и мониторинга».

В рамках требований этого закона экономическая политика Турковского муниципального района должна осуществляться с учётом экологического контроля техногенной нагрузки на окружающую среду. Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и воспроизводства природных ресурсов, улучшения здоровья населения необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы управления природопользованием;

- развитие и совершенствование системы экологического контроля;

- развитие систем мониторинга состояния окружающей среды;

- реализация мероприятий по сохранению биоразнообразия, экосистем и ландшафтов;

- расширение зон ограниченного природопользования;

- упорядочение системы обращения с отходами производства и потребления, борьба с захламлением территорий;

- пополнение запасов и улучшение качества питьевой воды;

- увеличение площади зеленых насаждений, создание единой службы зеленого хозяйства, разработка комплексной программы озеленения;

- формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, экологической культуры и экологического

мировоззрения.

Пути решения указанных задач следующие:

  - формирование и развитие муниципального контроля за осуществлением природоохранной политики;

  - организация системы мониторинга состояния окружающей среды;

  - сохранение биоразнообразия, экосистем и ландшафтов, экологически значимых объектов, расширение зон ограниченного природопользования;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

116

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- улучшение качества питьевой воды;

- экономическое стимулирование природоохранной деятельности природопользователей.

Защите и охране на территории Турковского муниципального района подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, природные экосистемы в целом.

Охрана атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Турковского муниципального района как было сказано ранее, являются промышленные предприятия, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Промышленность представлена в основном предприятиями по переработке сельхозпродукции и коммунального хозяйства. При работе ряда промышленных предприятий, автомобильного транспорта, котелен в атмосферу попадают различные загрязняющие вещества, негативно влияющих на окружающую природную среду и человека.

Для охраны воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры защиты:

- экологизацию технологических процессов;

- очистку газовых выбросов от вредных примесей;

- рассеивание газовых выбросов в атмосфере;

- устройство санитарно-защитных зон;

- архитектурно-планировочные решения и др.

Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от загрязнения

— экологизация технологических процессов и в первую очередь создание замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ.

Экологизация технологических процессов предусматривает, в частности, создание непрерывных технологических процессов, предварительную очистку топлива или замену его более экологичными видами, применение гидрообеспыливания, перевод на электропривод различных агрегатов, рециркуляцию газов и др.

Первоочередная задача — борьба с загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами (ОГ) автомобилей. В настоящее время ведется активный поиск более «чистого» топлива, чем бензин. Рассматриваются его заменители: газовое топливо, метиловый спирт (метанол), малотоксичный аммиак и идеальное топливо — водород. Продолжаются разработки по замене карбюраторного двигателя на более экологичные типы — дизельный, паровой, газотурбинный и др. В опытно-конструкторских бюро созданы пробные модели

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

117

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

автомобилей, работающих на энергии электрических аккумуляторов и на солнечных батареях.

Нынешний уровень экологизации технологических процессов еще недостаточен для полного предотвращения газовых выбросов в атмосферу. Поэтому повсеместно используются различные методы очистки отходящих газов от аэрозолей (пыли) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO,

NO2, S02, S03 и др.).

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств предусматриваются организационно-правовые, архитектурно-планировочные, конструкторско-технические и эксплутационные мероприятия.

Согласно закону №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. №122-ФЗ от 22.08.2004 г.) «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Архитектурно-планировочные мероприятия в Турковском муниципальном районе должны быть направлены на разработку рациональных планировочных решений, способствующих снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. К ним относятся:

- строительство жилых зданий с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладка дорог в обход особо ценных природных территорий и исторических памятников;

- учёт  в  планировочных  решениях  селитебной  застройки  мест

размещения зеленых насаждений, способствующих снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Экологическая безопасность при конструкторско-технических мероприятиях будет повышаться за счет улучшения экологических показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования, применяемых в перевозочном процессе, при ремонте и техническом обслуживании. На подвижном составе к конструкторско-техническим мероприятиям относятся: повышение экономичности двигателей, снижение массы конструкции, уменьшение сопротивления движению, снижение токсичности отработавших газов,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

118

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии.

Эксплутационные мероприятия предусматривают поддержание экологических параметров транспортных средств в эксплуатации на допустимом уровне за счет периодического проведения регулировочных работ на бензиновых и дизельных двигателях.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

Исходя из СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», любые объекты, которые являются источниками выбросов в окружающую природную среду (ОПС) вредных веществ, а также источниками шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества, необходимо в обязательном порядке отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Поэтому СЗЗ являются обязательными составными компонентами промышленного предприятия или иного объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия на ОПС и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона — это зона пространства и растительности, специально выделенная между промышленным предприятием и районом проживания населения. Обеспечивая пространство для безопасного рассеивания вредных выбросов, она должна быть надлежащим образом озеленена и удовлетворять специальным гигиеническим требованиям.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

  - предприятия I класса опасности — 1000 м;

  - предприятия II класса опасности — 500 м;

  - предприятия IV класса опасности — 300 м;

  - предприятия IV класса опасности — 100 м;

  - предприятия V класса опасности — 50 м.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

119

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должна составлять не менее 2000 м.

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий, производств и объектов на территории Турковского района отражены на картах (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направления ветров, выбор под застройку промышленного предприятия ровного возвышенного места хорошо продуваемого ветрами.

  - Охрана поверхностных вод

- поверхностным относятся воды рек, временных водотоков, озёр, водохранилищ, прудов и каналов. В пределах Турковского муниципального района кроме главной гидрографической единицы − р. Хопер, насчитывается ещё 13 малых рек, ручьёв и водотоков.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным Кодексом,

введенным в действие Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

120

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Организация водоохранных зон. Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответствует экологическим требованиям, исключает загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод и сохраняет среду обитания животных и растений, организуют водоохранные зоны. Ими являются территории, примыкающие к акватории рек, водохранилищ и других поверхностных водных объектов на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Ширина водоохранной зоны устанавливается согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона №118-ФЗ от

14.07.2008 г.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км — в размере 50 м;

- от 10 до 50 км — в размере 100 м;

- от 50 км и более — в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

121

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Ширина водоохраной зоны для таких малых рек как Хопер, Карай, Щербедина составляет 200 м. Для остальных малых рек Турковского района ширина водоохранных зон будет составлять от 50 до 100 м.

Большое значение в деле охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения имеют водоохранные лесные насаждения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков. Они предназначены для защиты их от разрушительных действий ветров и поступающей в них с водосбора воды, а также для уменьшения потерь воды на испарение. Лесные насаждения улучшают водный режим водоемов, санитарно-гигиенические условия побережья и его ландшафтно-декоративное оформление, качество воды в водоемах, уменьшают их заиление, сокращают потери земельных угодий из-за переработки берегов волнами (абразии). Водоохранные лесные насаждения, размещаемые вокруг водохранилищ, должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к питьевым водохранилищам. В их состав входят до 50% хвойных пород, которые размещают в крайних 2-3 рядах со стороны водохранилища для защиты его зеркала от опадающих листьев. Кроме хвойных пород в эти насаждения вводят лиственные породы, обладающие большой фитонцидной способностью (липа, тополь и др.).

Помимо водоохранных зон в целях обеспечения охраны вод могут устанавливаться также зоны и округа санитарной охраны. Они устанавливаются в целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы.

Главный загрязнитель поверхностных вод — сточные воды, поэтому экологически весьма важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация. Сточные воды должны сбрасываться через системы канализации населенных пунктов. Необходимо отметить, что современное состояние по водоотведению сточных вод в Турковском районе неудовлетворительное.

Организованного сброса сточных вод через центральные канализации в районе не имеется. Существующие локальные очистные сооружения на предприятиях в р.п. Турки (молокозавод, консервный завод и банно-прачечный комбинат) мощностью 30-50 м3/сут. несовершенны и не производят полную очистку сточных вод. Неочищенные сточные воды сбрасывались в овражно-балочную сеть (оз. Подгорное), откуда они попадали в р. Хопер. В настоящее

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

122

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

время данные предприятия по ряду социально-экономических причин не функционируют.

    - р.п. Турки местная канализация имеется в районе двухэтажных домов и

- административных  зданий  в  центре  посёлка  со  сбросом  стоков  в

водонепроницаемые выгребные колодцы, с последующим вывозом на свалку. Локальные очистные сооружения мощностью 30 м3/сут. имеются также в

с. Трубетчино − дом отдыха "Хопер" и р.п. Турки − комплекс по откорму KPС, мощность 25 м3 жидкой фракции в сутки. Выпуск сточных вод также осуществлялся в овражно-балочную сеть. В настоящее время данные предприятия не функционируют.

Водоотведение большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота находящегося в личном пользовании в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания.

С учётом внесения в схему территориального планирования строительство канализационных систем в перспективных населённых пунктах, этот вопрос освещается детально в главе «Водоснабжение и водоотведение».

Наиболее действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения сточными водами являются безводные и безотходные технологии. На начальном этапе создается оборотное водоснабжение. В его систему включают ряд очистных сооружений и установок, что создает замкнутый цикл использования сточных вод, которые при таком способе все время находятся в обороте и не попадают в поверхностные водоёмы.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозяйственно-бытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Обеззараживание (дезинфицирование) производят с помощью соединения хлора или других сильных окислителей. При этом способе (хлорировании) уничтожаются патогенные бактерии, вирусы, болезнетворные микроорганизмы, после чего воды можно использовать в оборотном водоснабжении либо сбрасывать в поверхностные водоемы.

Охрана малых рек. Малые реки, будучи важным элементом биосферы, выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов локального и регионального уровня, поскольку в значительной степени поддерживают водный баланс и осуществляют перераспределение влаги. Кроме того, малые реки влияют на химизм средних и крупных рек.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

123

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Поскольку сток малых рек формируется в тесной связи с особенностями их бассейна, то он чутко реагирует на характер хозяйственной деятельности.

Охрана вод малых рек тесно связана с охраной от загрязнения той территории, с которой река собирает свои воды.

Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, нежели у больших, важно создавать на их берегах водоохранные зоны и строго поддерживать их режим. В указанную зону (шириной от 100 до 200 м) входят пойма, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны берегов, овраги и балки. Вдоль берегов рекомендуется устройство полосы леса или луга шириной от 15 до 100 м. Запрещается распашка склонов по берегу, выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработка прилегающих к рекам полей ядохимикатами. Овраги, примыкающие к водоохранной зоне, должны быть укреплены, родники, которые питают малую реку — расчищены.

Повышению способности малых рек к переработке биохимически окисляемых примесей, которые поступают со стоками и сбросами загрязненных вод, способствует искусственная аэрация. Это достигается посредством установки плотины с переливом, благодаря чему падающая даже с небольшой высоты вода хорошо насыщается кислородом.

6.1.2. Охрана подземных вод

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

Согласно ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации, подземные воды — это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить

их истощения).

Иногда для профилактики истощения подземных вод применяют искусственное пополнение их посредством перевода части поверхностного стока в подземный.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

124

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Обоснование размеров зон санитарной охраны, их обустройство проводится в проектной документации, которая разрабатывается либо предприятием водопользователем, либо специализированной организацией. Зона санитарной охраны состоит из трех поясов. Размеры I пояса зависят от защищенности с поверхности горизонта, пригодного для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для слабозащищенных вод размер пояса принимается равным 50 м, для достаточно защищенных — 30 м. Размеры второго и третьего поясов определяются гидродинамическим расчетом. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения, от границы третьего пояса — время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

- первый пояс ЗСО радиусом 50 м включается участок водозаборного сооружения. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

- пределах первого пояса ЗСО:

- запрещается строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- водопроводные сооружения оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье

скважины	(герметичный	оголовок,	цементаж	приустьевого	и

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

125

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

затрубного пространства, ограждение зоны санитарной охраны строгого режима с утверждённым радиусом 50 м);

- водозаборная скважина оборудуется аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ — ЗСО;

- проводится регулярный контроль над качеством отбираемой воды.

В зону второго пояса подземных водозаборов включаются территория в

радиусе около 0,5 км, но не менее радиуса воронки депрессии.

Во втором поясе ЗСО, который объединяется с первым и служит для защиты водоносного горизонта от бактериальных загрязнений, запрещается:

-	размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	применение удобрений и ядохимикатов.

В пределах третьего пояса ЗСО (зона ограничений) запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- складирование твёрдых отходов;

- разработка недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, а также складов ядохимикатов;

- накопителей промышленных стоков, шламоотвалов и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Организация таких профилактических мер предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов как организация зон санитарной охраны подземных вод, позволит обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков, предотвратить истощение запасов подземных вод.

Для всех населённых пунктов Турковского района источником водоснабжения служат подземные воды. В большинстве населённых пунктов территории водозаборов содержаться в должном санитарном состоянии, однако из 40 водозаборных скважин 32 не имеют оборудованных зон санитарной охраны.

6.1.3. Санитарная очистка территории

Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производиться путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-полигонах. К свалкам

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

126

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

подводятся благоустроенные подъездные пути. Размер свалок устанавливается согласно инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО, утвержденной Министерством строительства РФ от

02.11.1996 г.

Требования к объектам размещения отходов:

- создание объектов размещения отходов и проектная документация на эти объекты связанная с размещением и обезвреживанием отходов I-V класса опасности подлежат государственной экологической экспертизе (ст. 16 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ);

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в

действие  с  01.01.2005 г.  Федеральным  законом  от  22.08.2004 г.

№122-ФЗ);

- запрещается захоронение отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза

загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) обязывает выполнять следующие требования при обращении с отходами производства и потребления:

  - отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации;

  - сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

127

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

- захоронение   опасных  отходов  и  радиоактивных   отходов  на

водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.

Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (№96-ФЗ от 02.04.1999 г.) направлен на регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления. Ст. 18 закона предусматривает:

- запрещение хранения, захоронения и обезвреживания на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;

- обеспечение юридическими лицами своевременного вывоза отходов производства и потребления на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

- согласование места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других

федеральных органов исполнительной власти.

«Концепция обращения с отходами производства и потребления в Саратовской области на 2008-2010 гг.» утверждённая распоряжением Правительства Саратовской области №303-Пр от 08.11.2007 г. предусматривает предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье населения Саратовской области,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

128

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

комплексного решения проблем, связанных с созданием системы глубокой переработки сырья и отходов.

На территории Турковского муниципального района зарегистрировано 20 свалок. Все свалки не санкционированы. Контрольных точек отбора проб воды в зоне влияния свалки р.п. Турки нет из-за отсутствия артезианских скважин. Воздух в районе размещения свалки не исследовался.

Другой немаловажной проблемой на территории Турковского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников.

Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил.

В Турковском районе эксплуатация действующих скотомогильников не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и правилам. Во всех населённых пунктах и хозяйствах у скотомогильников или отсутствуют ограждения и обваловка, или навесы, крышки загрузочных люков и запорные устройства. Общее состояние отдельных скотомогильников неудовлетворительное по причине обвала перекрытий или стен. На 01.01.2009 г. все скотомогильники не имеют балансосодержателя. Из 14 скотомогильников (один строящийся в р.п. Турки), зарегистрированных на территории района, действующих всего 7. Завалены, но официально не законсервированы ― 4. Требуют ремонта — 7. Есть необходимость в строительстве новых скотомогильников в сс. Шепелёвка, Перевесинка, Бороно-Михайловка.

6.2.	ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ,

ПОЧВЕННЫХ, ВОДНЫХ И ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

6.2.1. Охрана недр

Экологические и некоторые другие функции недр как природного объекта достаточно многообразны. Являясь естественным фундаментом земной поверхности, недра активно влияют на окружающую природную среду. В этом состоит их главная экологическая функция.

Основное природное богатство недр — минерально-сырьевые ресурсы, т.е. совокупность полезных ископаемых, заключенных в них. Добыча (извлечение) полезных ископаемых с целью их переработки — главная цель пользования недрами.

Важно также подчеркнуть, что в наши дни недра должны рассматриваться не только в качестве источника полезных ископаемых или резервуара для захоронения отходов, но и как часть среды обитания человека в связи со

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

129

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

строительством метрополитенов, подземных переходов, гаражей, объектов гражданской обороны и т.д.

Экологическое состояние недр определяется, прежде всего, силой и характером воздействия на них горнодобывающей, строительной и иной деятельности.

Недра нуждаются в постоянной экологической защите, в первую очередь от истощения запасов сырья, а также от загрязнения их вредными отходами, сточными водами и т.д. С другой стороны, разработка недр оказывает вредное воздействие практически на все компоненты окружающей природной среды и ее качество в целом.

Разрабатываемые месторождения, карьерная добыча строительных песков и глин, как правило, приводят к техногенным преобразованиям рельефа, почв, воды.

Необходимо отметить, что минерально-сырьевые ресурсы на территории Турковского района представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых. Наиболее распространёнными и хорошо освоенными являются кирпичные глины, пески строительные, камень строительный.

Открытые карьерные выемки представляют экологически неблагополучные участки. Вследствие выветривания и дефляции они служат источниками пыли для окружающих территорий. Откосы и отвалы подвержены обвально-осыпным и оползневым процессам, эрозионному размыву, днища карьеров со временем заболачиваются и, зачастую, являются местом стихийных несанкционированных свалок, что ведет к обострению экологической обстановки.

Недра подлежат охране от истощения запасов полезных ископаемых и загрязнения. Необходимо также предупреждать вредное воздействие недр на окружающую природную среду при их освоении. Согласно действующему законодательству для предотвращения экологического и экономического вреда недрам необходимо:

  - обеспечивать полное и комплексное геологическое изучение недр;

  - соблюдать порядок пользования недрами, исключить самовольное пользование;

  - наиболее полно извлекать из недр и рационально использовать запасы основных полезных ископаемых и попутных компонентов;

  - охранять месторождения от затопления, обводнения, пожаров и др.;

  - предупреждать необоснованную застройку площадей залегания полезных ископаемых;

  - предотвращать загрязнение недр при захоронении вредных веществ и отходов производства.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

130

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Для предотвращения возможного истощения природных ресурсов и сохранения запасов недр очень важно соблюдать принцип наиболее полного извлечения из недр основных и попутных полезных ископаемых.

Одной из важных проблем, связанных с охраной и рациональным использованием недр, является комплексное использование минерального сырья, включая проблему утилизации отходов. Основные направления утилизации отходов и улучшения экологической обстановки - это использование их в качестве сырья, в промышленности и строительном производстве, для закладки выработанного пространства и для производства удобрений. Жидкие отходы после очистки в основном используют для водоснабжения и орошения, газообразные - для отопления и газоснабжения.

С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние в соответствие с Постановлением Правительства РФ №689 от 15.11.2006 г. «О государственном земельном контроле» необходимо проведение комплекса работ по рекультивации. Объектами рекультивации являются:

- карьерные выемки, мульды оседания, провальные воронки, терриконы, отвалы;

- земли, нарушенные при строительных работах;

- территории полигонов твердых бытовых отходов.

Рекультивация (восстановление) осуществляется последовательно, по этапам. Различают техническую и биологическую рекультивации.

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: планировка поверхности, а также снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков для освоения. На этом этапе рекультивации засыпают карьеры (в глубоких — устраивают водоемы), разбирают отвалы, закладывают «пустой» породой подземные выработки и др.

Биологическая рекультивация проводится после технической на подготовленных выровненных участках. С ее помощью формируют зеленый ландшафт, создают условия для развития флоры и фауны, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии и т.д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе законов развития сукцессионных процессов, позволяющих восстанавливать биологическую продуктивность, нарушенных земель.

При благоприятных условиях рекультивацию нарушенных земель осуществляют не по всем этапам, а выбирают какое-либо одно преимущественное направление рекультивации: водохозяйственное, рекреационное и др.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

131

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

6.2.2. Охрана почв

Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2002 года признает, в отличие от ранее действующего аналогичного Федерального закона 1991 года, объектами охраны природы от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности не только земли, недра, но и почвы (ст. 4 Закона).

Комплекс организационных, гигиенических, санитарных, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных и агротехнических мероприятий должен ограничивать загрязнение почвы до величин, не нарушающих процессов самоочищения и не допустить накопления опасных веществ в посевах и других выращиваемых растениях, загрязнения воздуха, поверхностных и подземных вод.

Так, согласно правилам проектирования строительства отводимый участок должен иметь: определенный естественный или легко регулируемый уклон для стока; хорошо фильтрующую незагрязненную почву и низкое стояние грунтовых вод; достаточные разрывы по отношению к ближайшим источникам загрязнения и шума.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Требования законодательства (ст. 12-14 Земельного кодекса №13б-ФЗ от 25.10.2001 г.) направлены на:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных

мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований.

Запрещается внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

При проведении строительных работ связанных с нарушением почвенного слоя и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

132

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» устанавливает обязательные для всех пользователей земли требования, чтобы охранялись не только земли сами по себе, но и почвы, верхний плодородный слой (ст. 34, 42, 43).

Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь — наиболее острая экологическая проблема в земледелии, которая еще далека от своего решения. В число основных звеньев экологической защиты почв входят:

- защита почв от водной и ветровой эрозии;

- организация севооборотов и системы обработки почв;

- мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв и др.);

- рекультивация нарушенного почвенного покрова;

- защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны от уничтожения;

- предотвращение необоснованного изъятия земель из сельхозоборота. Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер:

землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических. При этом учитывают, что гидротехнические мероприятия останавливают развитие эрозии на определенном участке сразу же после их устройства, агротехнические — через несколько лет, а лесомелиоративные — через 10-20 лет после их внедрения.

Для защиты почв от ветровой эрозии предусмотрены посадки полезащитных лесополос, от водной эрозии - посадки прибалочных и приовражных лесополос. Кроме того, предусмотрен комплекс агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на предотвращение процессов эрозии, охрану почв и поднятие их плодородия.

Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс противоэрозионных мер: полосное земледелие, т.е. такая организация территории, при которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными лесными полосами, почвозащитные севообороты, облесение оврагов, бесплужные системы обработки почв (применение культиваторов, плоскорезов и т.п.), различные гидротехнические мероприятия, (устройство каналов, валов, канав, террас, сооружение водотоков, лотков и др.) и другие меры.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

133

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими вредными веществами используют экологические методы защиты растений (биологические, агротехнические и др.), повышают природную способность почв к самоочищению, не применяют особо опасные и стойкие инсектицидные препараты и др. Например, широко используется разведение и выпуск в агроэкосистемы насекомых-хищников: божьей коровки, жужелицы, муравьев и др. (биологическая защита). Применяют препараты, содержащие болезнетворные для вредителей бактерии (энтобактерин и др.). К нехимическим методам борьбы с видами, распространение и рост численности которых нежелательны для человека, относится и генетический метод, основанный на массовом выпуске в природную среду самцов-вредителей с нежелательным потомством. Потребность в применении химических методов защиты растений при этом резко сокращается, а следовательно, предотвращается и загрязнение почв. В настоящее время применение пестицидов в России осуществляется только после разрешения органов Минздрава РФ. При этом обосновываются сроки и кратность внесения препаратов, методы и условия их применения.

Изъятие пахотных земель для капитального строительства и других целей допускается лишь в исключительных случаях в соответствии с действующим законодательством. Необходимо расширять использование для строительства условно непригодных для сельского хозяйства земель, прокладывать коммуникации под землей, повышать этажности застройки городов и населенных пунктов и т.д.

При проведении строительных и иных работ, связанных с механическим нарушением почвенного покрова, предусматривается снятие, сохранение и нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные земли. Плодородный слой вывозится и складируется в специальных временных отвалах (буртах). Нанесение его на нарушенные земли производят не позже, чем через год с момента окончания работ.

    - Охрана поверхностных и подземных вод

  - пределах территории Турковского муниципального района источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды. Поверхностные источники (рр. Хопер, Щербедина, Карай) относятся к водоёмам второй категории и для питьевого водоснабжения в районе не используются.

Возможное воздействие на подземные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

134

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

Границы ЗСО подземного водозабора первого пояса располагаются на расстоянии от него:

- не менее 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- не  менее  50 м  при  использовании  недостаточно  защищенных

подземных вод и при искусственном пополнении запасов подземных вод.

Границы 2-го и 3-го поясов определяются гидродинамическими расчетами. Основным расчетным параметром для определения границы 2-го пояса является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Для недостаточно защищенных подземных вод оно составляет 400 суток в пределах территории I, II и III климатических районов. Для защищенных подземных вод — 200 суток в пределах территории I и II районов и 100 суток в пределах III района.

Граница 3-го пояса предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений. Основным расчетным параметром является время движения химического загрязнения к водозабору, оно принимается как срок эксплуатации водозабора 25-50 лет. Расчеты проводятся по методикам, согласованным с Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ.

Границы ЗСО водопроводных сооружений и водопроводов. Граница 1-го пояса водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей — не менее 30 м;

- от водонапорных башен — не менее 10 м;

- от остальных помещений — не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода принимается:

  - при отсутствии грунтовых вод — не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

135

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- при наличии грунтовых вод — не менее 50 м.

Для зон санитарной охраны предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий. Охрана водозабора подземных вод первого пояса ЗСО включает следующие мероприятия:

- отвод поверхностных стоков за пределы территории;

- озеленение, ограждение и охрана территории;

- запрещение всех видов строительства, не имеющих отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, а также запрещение применения ядохимикатов и удобрений;

- оборудование зданий канализацией с отведением сточных вод;

- систематический контроль сточных вод в месте водозабора.

На территории второго и третьего поясов ЗСО источников подземных вод запрещается:

- бурение новых скважин и новое строительство;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранения и других объектов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов.

На территории ЗСО источников поверхностных вод запрещается:

- спуск любых сточных вод;

- добыча песка, гравия и проведение дноуглубительных работ без согласования с центром санитарно-эпидемиологического надзора;

- купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, стирка белья, водопой

скота и другие виды водопользования.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Организации ЗСО предшествует разработка её проекта. Проект включает:

- определение границ зоны и составляющих её поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим

хозяйственного использования территорий 3-х поясов.

Решение об организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана города, при выборе источника

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

136

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест ЗСО источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

6.2.4. Охрана животного мира

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира (ст. 19, 21-23 Закона «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г.). Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления жизненных циклов животных (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на указанных защитных участках территорий и акваторий.

Мероприятия по охране фауны. Охрана животного мира и его местообитаний может обеспечиваться оптимальным вариантом обустройства, а также всеми мероприятиями по охране атмосферного воздуха, водной среды и почвенно-растительного покрова. К существующим мероприятиям по охране животного мира относятся:

- исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных;

- ограничение строительных работ в период массовой миграции и гнездования птиц;

- создание сети подъездных автодорог к проектируемым объектам и исключение движения транспорта вне них;

- надежная система пожарной безопасности.

На стадии эксплуатации проектируемых сооружений, после восстановления нарушенных местообитаний, следует ожидать общего улучшения экологической ситуации, в том числе и с животным миром. На

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

137

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

участках, которые отводились во временное пользование, зооценозы постепенно, практически полностью восстанавливаются.

Выскажем несколько основных рекомендаций, направленных на сохранение биологического разнообразия на территории Турковского муниципального района:

- размещение и строительство инженерных и промышленных объектов, необходимо планировать только в пределах лицензионной площади, характеризующейся минимальными показателями плотности населения видов, а также вблизи населенных пунктов, лесных полезащитных полос, автодорог и прочих уже существующих объектов;

- при проведении работ обеспечивать четкое обозначение и выдерживание границ производственных площадок и санитарно-защитных зон;

- при создании новой сети дорог (временных и постоянных) необходимо не допускать дробления существующих сельскохозяйственных полей, в особенности тех, площадь которых превышает 200 га, а также установить предупредительные специальные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта;

- хранить горюче-смазочные материалы, химические реагенты и др. только в специально отведенных местах (на бетонированных и обвалованных площадках);

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки в пределах производственной площадке или вывозить их на специальные полигоны для последующей утилизации;

- в период трофических кочевок, включая аспекты весенних и осенних миграций, ограничить работы при строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, причем первые должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину), а последние — представлять собой подземные (кабельные) линии;

- не допускать выжигания растительности и сброса сточных вод на

сопредельные территории.

Соблюдение природоохранных мероприятий при организации хозяйственной деятельности не приведет к существенному дополнительному влиянию на почвенно-растительный покров и фауну, обеспечит минимальное изменение окружающей среды.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

138

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

  - Охрана растительности

- подзоне луговой степи лесостепной зоны на типичных чернозёмах Турковского района характерное распространение получили луговые степи. В настоящее время большая часть лугово-степных ценозов распахана и сильно изменена в результате интенсивного использования под пастбища.

Сенокосы и пастбища имеют большое значение в обеспечении кормами сельскохозяйственных животных. Травы естественных сенокосов наиболее полноценный корм, богатый витаминами, микроэлементами и минеральными солями. На пастбищах произрастает около 60% видов растений.

Учитывая высокую степень распаханности территории Турковского района (82,7% от общей земельной площади) необходимы дальнейшие меры по улучшению существующих сенокосов и пастбищ, их рациональному использованию.

- качестве мер по улучшению сенокосов и пастбищ рекомендуется:

- расчистка и выравнивание поверхности (очистка от кустарников, камней, мусора, валежника, уничтожение кочек);

- улучшение и регулирование водного режима почв;

- сохранение (при необходимости и создание) прибрежных полос кустарников в поймах крупных рек;

- борьба с ядовитыми растениями;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- выборочный посев трав.

В повышении урожайности естественных кормовых угодий наилучшие результаты дает попеременное сенокосно-пастбищное использование. Однако ранний весенний выпас скота с последующим сенокошением вдвое снижает урожай естественных кормовых угодий.

Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. Охрана и рациональное использование хозяйственно ценных видов состоит в правильном природопользовании, устраняющем возможность истощения. Под прямым или косвенным воздействием человека многие виды растений стали редкими или исчезающими. Такие виды заносятся в Красные книги. Включение в эти книги того или иного вида служит сигналом, что он находится в опасности и необходимы специальные меры его защиты.

Среди видов произрастающих на территории Турковского муниципального района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать: страусник обыкновенный и горец змеиный, встречающиеся по берегам лесных ручьёв и сырым лугам; кувшинку белую, обитающую в речных заводях и озёрах-старицах; вех ядовитый, произрастающий по топким берегам водоёмов; ковыль перистый, произрастающий в лугово-степных сообществах; пролеску сибирскую, обитающую на повышенных участках поймы р. Хопер; ирис

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

139

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

аировидный, обитающий по берегам водоёмов; бубенчик лилиелистный, встречающийся во влажных лесных оврагах; рябчик русский и шахматовидный, произрастающие на остепнённых лугах и другие виды растений с сокращающейся численностью.

Охрана редких и исчезающих видов растений осуществляется несколькими путями:

Первый путь — полный запрет на сбор этих видов; Второй путь — охрана редких видов в заповедниках и заказниках;

Третий путь — создание коллекционных участков и резерватов в ботанических садах и других научных учреждениях. На коллекционных участках растения сохраняются длительный срок и служат резервом для их восстановления в природе.

Успех охраны растительности во многом зависит от участия в этом деле широких кругов населения. Большое значение приобретает природоохранительное просвещение, в частности пропаганда научных знаний о флоре и ее значении для человека. Велика роль природоохранительного образования и воспитания молодежи.

Правовая охрана растительности. Охрану, контроль, регулирование использования объектов растительного мира в Российской Федерации осуществляют федеральные органы исполнительной власти — Государственный комитет РФ по охране окружающей среды и природных ресурсов (до мая 2000 г.), Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства

- продовольствия РФ, Федеральная служба лесного хозяйства России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Несмотря на то, что растительный мир оказывает доминирующее влияние на формирование биогеоценозов, до настоящего времени не организованы полно масштабный учет, охрана и регулирование использования растительных ресурсов (за исключением лесной древесной растительности). Поскольку работы по учёту и охране растительного мира курируют различные отраслевые министерства и ведомства, сведения о его реальном состоянии фрагментарны

- неполны, и проблема сохранения природной растительности остается весьма актуальной.

    - особой заботе нуждаются леса. В соответствии с Лесным кодексом (2006) устанавливаются правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их ресурсного и экологического потенциала.

Основополагающее значение для охраны лесов имеет подразделение их по целевому назначению.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

140

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Все леса в районе относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

К категории защитных лесов на территории района относятся:

- запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- противоэрозионные леса; защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог;

- леса зеленой зоны районного центра Турки, других населенных пунктов;

- леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Кроме того, в лесах всех групп могут быть выделены особые защитные участки с ограниченным режимом лесопользования, включая берего- и почвозащитные участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений.

Для повышения эффективности лесных насаждений необходимо все лесохозяйственные мероприятия направлять на формирование полноценных древостоев с наилучшими защитными и рекреационными функциями.

Леса района занимают в единой системе зеленых насаждений сравнительно весомое место, и в эколого-экономическом отношении играют важную роль как наиболее стойкие к антропогенным, хозяйственным воздействиям и обеспечивающие систему зеленых насаждений необходимым посадочным материалом.

6.3.	ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И

ПОДДЕРЖАНИЕ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА

Ныне большое значение придается сохранению естественных экологических систем, сбережению природных ландшафтов.

Стратегия развития региональной экологической безопасности во многом определяется структурой и функциональными особенностями сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), являющейся ключевым элементом комплексных мероприятий по охране природы и поддержанию природно-экологического каркаса.

Правовые нормы создания, использования и охраны ООПТ устанавливаются федеральными законами, постановлениями Правительства России, законами субъектов Российской Федерации. Особое место ООПТ уделено в Федеральном законе России «Об особо охраняемых природных

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

141

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

территориях» (февраль 1995 г.). Он регулирует отношения в области организации, охраны и использования таких территорий для сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. Закон определяет категории и статус особо охраняемых природных территорий: заповедников (в том числе биосферных), национальных и природных парков, заказников, памятников природы и других. В настоящее время в Саратовской области наряду с федеральным законом об ООПТ действует Постановление областного правительства от 16 ноября 2006 года №345-П «Об утверждении положения об ООПТ регионального значения», которое устанавливает правоприменительную практику по организации, охране, мониторингу в отношении ООПТ регионального значения. Постановление существенно расширяет номенклатуру категорий региональных ООПТ и уточняет их правовой статус и режим использования. В частности, Постановлением утверждена категория ООПТ регионального значения - Природный парк. Данная категория позволяет оперативно организовывать крупные по площади ООПТ со строгим природоохранным режимом соответствующем федеральным категориям ООПТ, таким как национальный парк и заповедник. Это существенно расширяет перспективы решения природоохранных задач региона.

Кроме того, Саратовской областной Думой принят закон Саратовской области «О порядке организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Саратовской области» от 29 марта 2006 года №35 ЗСО, регламентирующий порядок организации ООПТ муниципального района или городского округа, что в условиях современного хозяйственного развития Саратовской области особенно актуально.

Важной проблемой охраны природы является создание в каждом муниципальном районе разноуровневой, многофункциональной системы охраняемых природных комплексов. Для ее решения необходимы:

- выявление естественно-исторической и функциональной ценности конкретных географических, геологических и биологических объектов;

- оценка антропогенного воздействия на них и определение для каждого оптимальной природоохранной категории;

- создание специальной государственной природоохранной службы, занимающейся вопросами организации, управления, мониторинга

районными ООПТ.

Основой создания системы ООПТ, определяющей её структурно-функциональную целостность, являются типичность (репрезентативность) и

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

142

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

уникальность её структурных элементов. Под репрезентативностью или представительностью охраняемых природных территорий понимается их способность отражать типичные проявления разнообразия природных условий в конкретном природном территориальном комплексе различного уровня иерархии. Уникальность охраняемых природных территорий — понятие, противоположное репрезентативности, демонстрирует редкие, неповторимые черты территории, иногда типичные классические черты какого-то отдельного явления или объекта. Репрезентативность и уникальность — категории, охватывающие многообразие природных условий, — являются одними из важных и необходимых свойств ПТК при формировании системы ООПТ.

Таким образом, территории, входящие в ООПТ, сочетают, наряду с зональными, экстразональные и азональные экосистемы, включая уникальные.

Охраняемые природные территории призваны выполнять не только функции сохранения природной экосистемы или ее отдельного объекта, но и служить средством экологического и культурно-эстетического воспитания, оздоровления человека и улучшения окружающей природной среды.

Современная концепция территориальной охраны природы предполагает создание систем ООПТ различного иерархического уровня (локального, регионального, макрорегионального), обеспечивающих функционирование природно-экологического каркаса какой-либо территории.

Под природно-экологическим каркасом понимается совокупность основных средоформирующих и средорегулирующих экосистем (природных комплексов), обеспечивающих устойчивое развитие территории. Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

«ядра» или ключевые участки, представляющие достаточно сохранившиеся природные комплексы, состоящие из категорий ООПТ с высоким уровнем охраны, занимающие сравнительно крупные по площади территории и способные сохранять естественность и целостность геосистем;

экологические коридоры – территории, состоящие из ООПТ относительно низкого природоохранного статуса, но достаточного для выполнения их основной функции – обеспечение вещественно-энергетическими и информационными связями «ядра» системы (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

Процесс перехода от простого набора ООПТ к построению системы охраняемых природных территорий и его скорость определяются, двумя главными факторами: природно-антропогенными (степень освоенности территории) и организационно-финансовыми.

Для создания и последующего развития сети ООПТ Турковского района необходимы следующие мероприятия:

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

143

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- - инвентаризация наиболее перспективных для организации ООПТ участков;

- - организация комплексного мониторинга ключевых территорий природно-экологического каркаса;

- - создание государственного отдела по регулированию и управлению ООПТ и участками признанных ключевыми территориями природно-экологического каркаса;

- - развитие местной сети ООПТ муниципального района.

В Турковском районе в качестве крупных территорий, перспективных для организации ООПТ являются: отдельные фрагменты долины р. Хопер. (см. Том IV. Природно-экологический каркас). Данные территории имеют высокий уровень природно-ресурсного потенциала и составляют основу для развития природно-заповедного фонда не только района, но и региона в целом. Организация в их пределах особого природоохранного режима — первоочередная природоохранная задача. В частности, в долине р. Хопер в обширных пойменных лесах, прорезанных многочисленными протоками и старицами, существуют малоизмененные естественные природные комплексы, имеющие значительное биологическое разнообразие и требующие организации соответствующего природоохранного режима. В долине р. Хопер возможно создание ООПТ со строгим природоохранным режимом. Например, комплексного заказника и, при определенных условиях, ООПТ более высокого статуса — природного парка. Наряду с «лесными» ООПТ, в Турковском районе необходимо организовывать природоохранный режим и на степных участках. Их организация возможна на сохранившихся целинных и старозалежных землях, расположенных, как правило, в неудобьях — оврагах, балках и др. Наиболее крупные луговые и степные участки расположены по долинам рр. Мокрый Карай, Щербидина, Волжанчик.

Отсутствие крупных зональных участков луговых и богаторазнотравных типчаково-ковыльных степей на территории района вызывает необходимость образования зон экологической реабилитации природных степных ландшафтов и их компонентов, а также широкое применение всего спектра законодательно закрепленных категорий особо охраняемых природных территорий. К зонам экологической реабилитации могут быть отнесены, прежде всего, старозалежные участки пашни и территории неиспользуемых пастбищ, в настоящее время находящихся на различных стадиях восстановления естественного (природного) облика степного ландшафта. В противном случае, в результате дальнейшего сельскохозяйственного освоения, будет окончательно утрачен естественный природный облик степей Донской равнины, что принесет непоправимый ущерб сохранению природного наследия региона, вызовет ощутимые негативные изменения природной среды.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

144

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

6.4.	НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Одним из базовых условий развития Турковского муниципального района является благоприятная, т.е. комфортная для его жителей экологическая обстановка при росте экономических показателей.

Для достижения экологического комфорта при росте экономики требуется разработка и реализация комплекса организационных, технологических и экологических мероприятий, среди которых должна стать разработка стратегии рационального природопользования на комплексной основе.

Ниже приведём ряд принципов при разработке указаний стратегии и рассмотрим базовые основы экологической концепции Саратовского муниципального района и его экологические проблемы.

  - Глубокая взаимозависимость природных и техногенных компонентов

- ландшафтных комплексах позволяет рассматривать их как единый элементарный объект управления. Ландшафтно-экологический подход предполагает такую систему управления природными ресурсами, при которой оценка воздействия тех или иных факторов, планирование и осуществление мероприятий природопользования и охраны окружающей среды производились бы с учетом состояния и последствий для всех экосистем на территории Саратовского района. Хозяйственные воздействия, которые могут вызвать ухудшение качества природной среды, должны быть исключены или минимизированы в той степени, в какой это позволяют сделать современные прогрессивные технологии и оборудование. Концепция государственной политики устойчивого природопользования предполагает разработку и применение региональных стандартов качества жизнеобеспечивающих сред и целевых показателей состояния основных компонентов природной среды: водных объектов, атмосферного воздуха, почвы, растительности, животного мира. В основу региональных стандартов могут быть положены показатели «естественного» (фонового) или близкого к нему качества природных сред.

  - При размещении новых техногенных объектов (гидротехнических сооружений, промышленных предприятий, коммунальных комплексов и т.д.) в ландшафтных системах не должно нарушаться сложившееся экологическое равновесие, дополнительная техногенная нагрузка не может превышать экологическую ёмкость природных ландшафтов и их способность к самоочищению и восстановлению.

  - Привлечение общественности к решению проблем природопользования — важный принцип, который подразумевает гласность проектирования и строительства новых техногенных объектов, которые связаны

- использованием  природных  ресурсов  (своевременное  информирование

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

145

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

населения), и учет общественного мнения при решении вопросов природопользования и охраны окружающей среды.

6.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Стратегической целью экологической политики всей Саратовской области и входящих в её состав районов является оптимизация использования природных богатств для сохранения уникальных природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности региона, увеличение хозяйственной и рекреационной емкости всего региона при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через принятие научно-обоснованных решений по управлению природными ресурсами.

Необходимым условием достижения цели является:

- сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегулированию, как необходимого условия существования человеческого общества;

- рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья

населения.

Алгоритм достижения цели формулируется следующим образом:

- выявление основных экологических проблем;

- ранжирование  проблем  по  актуальности,  срочности  решения,

финансовому обеспечению. Определение путей решения проблем:

  - разработка критериев и показателей допустимой техногенной нагрузки;

  - выявление территорий с допустимой, критической и катастрофической нагрузкой;

  - определение причин возникновения недопустимой экологической ситуации;

  - разработка мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране природных комплексов;

  - составление комплексного плана рационального природопользования и охраны природной среды в пределах Турковского района, который

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

146

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

должен быть составной частью комплексного плана всей Саратовской области.

6.6.	ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

На основании анализа экологического состояния окружающей среды по комплексу показателей (состояние геологической среды, загрязнённости атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, радиационной обстановки и т.д.) Главным управлением природных ресурсов по Саратовской области выделены территории и участки, где экологическая обстановка характеризуется как:

- относительно благоприятная, где экологическая обстановка территорий характеризуются наименьшей техногенной нагрузкой и наименее поражена опасными геологическими процессами. Такие участки встречаются в виде отдельных пятен по границам территории и в центральной части области в Пугачёвском, Перелюбском, Ивантеевском, Александрово-Гайском, Питерском, Энгельсском, Екатериновском, Ртищевском, Романовском, Калининском, Лысогорском районах и др;

- удовлетворительной экологической обстановкой характеризуется примерно 50% территории области. Участки с относительно благоприятной экологической обстановкой отмечаются практически во всех районах области;

- напряжённая экологическая обстановка отмечается в ряде мест Ртищевского, Турковского, Балашовского, Калининского, Красноармейского, Энгельсского, Советского, Марксовского, Александрово-Гайского, Новоузенского, Ершовского, Балаковского районов;

- критическая, кризисная и катастрофическая экологическая обстановка характерна для крупных городов, промышленных зон, транспортных узлов, территорий месторождений полезных ископаемых, местах складирования ядохимикатов. Территории с такой экологической обстановкой характерны для отдельных участков

территории Саратовского, Энгельсского, Балаковского, Советского районов, центральной части Ершовского, юга Озинского, Аткарского, Ртищевского, Балашовского районов.

Комплексная оценка загрязнения и деградации компонентов ландшафтов свидетельствуют о том, что большая часть Турковского района может быть включена в зону относительно благоприятного и удовлетворительного состояния окружающей среды, часть промышленно-селитебной территории р.п.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

147

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Турки — в зону с напряжённой экологической обстановкой. Однако необходимо учесть, что все промышленные предприятия, расположенные в р.п. Турки (стационарные источники загрязнения воздушного бассейна и гидрографической сети) ликвидированы и в настоящее время не функционируют.

Тем не менее, именно в зоне с напряжённой экологической ситуацией необходимо в первую очередь планировать и осуществлять природоохранные мероприятия.

К основным экологическим проблемам Турковского района следует отнести:

- загрязнение поверхностных источников хозяйственно-питьевого назначения стоками от сельскохозяйственных предприятий, сточными водами от населённых пунктов, загрязненными ливневыми водами;

- загрязнение и захламление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО): несанкционированное размещение отходов (стихийные свалки) на землях, представляющих хозяйственную или рекреационную ценность;

- уменьшение видового состава и ухудшение состояния растительности, деградация растительности и почвенного покрова лугово-степных ландшафтов, угнетение плодородного слоя почвы (дегумификация, усиление водной эрозии почвы);

- нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных ископаемых).

Учитывая антропогенную нагрузку на территории Турковского района, схемой районной планировки предлагаются возможные пути решения основных экологических проблем.

6.6.1. Загрязнение воздушного бассейна

Современная структура выбросов в атмосферный воздух в значительной степени определяется эффективностью улавливания загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Если по твердым веществам, диоксиду серы и сероводороду на очистку поступает значительная часть промышленных выбросов, и эти соединения обезвреживается с высокой эффективностью, то многие другие газы и аэрозоли, побочные продукты промышленного производства, поступают на очистные установки лишь частично, или выбрасываются в атмосферу безо всякой очистки.

В настоящее время на территории Турковского района отсутствуют крупные промышленные предприятия. Основные предприятия (молокозавод, кирпичный завод, консервный завод, банно-прачечный комбинат) в настоящее

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

148

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

время по ряду социально-экономических причин не функционируют. Поэтому на территории района практически отсутствуют выбросы загрязняющих от стационарных источников (Валовой выброс загрязнителей от стационарных источников в районе на.2007 г был незначителен и составлял 28 т).

По данным областного управления ГИБДД общий уровень автомобилизации в районе несколько выше среднеобластного, а динамика численности автомобильного парка положительная.

Что касается перспектив развития промышленного производства в районе, то в его отраслевой структуре на расчетную перспективу резких изменений не прогнозируется. Доминирующие позиции будет по-прежнему занимать аграрный сектор с перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственного производства автомобильный и железнодорожный транспорт. Поэтому в целом по району существенных изменений в загрязнении атмосферного воздуха не предполагается.

Тем не менее, для охраны воздушного бассейна на территории Турковского района от негативного воздействия загрязняющих веществ необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях предусматривающих минимилизацию выбросов загрязняющих веществ;

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников;

- перевести все котельные и большую часть автомобилей на газовое топливо.

  - Загрязнение поверхностных и подземных вод

- Турковском муниципальном районе основными источниками централизованного водоснабжения населения служат подземные воды.

Поверхностные источники в настоящее время относятся к водоёмам второй категории водопользования, которые можно использовать для купания, отдыха населения и рыбохозяйственных целей.

Возможное воздействие на поверхностные и подземные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

По данным сетевых мониторинговых наблюдений ГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уровень загрязнения воды р. Карай (в Романовском районе) в 2007-2008 гг.

оценивался	как	«очень	загрязненная»	3	«Б»	класса	качества.	Уровень

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

149

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

загрязнения воды р. Хопер в районе г. Балашова также оценивался как «очень загрязненная» 3 «Б» класса качества.

Характерными загрязняющими веществами р. Карай, являлись взвешенные вещества, ХПК, азот нитритный, железо общее и фосфаты.

Характерными загрязняющими веществами р. Хопер, являлись азот нитритный, железо общее, ХПК, нефтепродукты, БПК5.

Проблема качества водных ресурсов неразрывно связана с проблемой загрязнения поверхностных и подземных вод промышленными и коммунальными стоками.

Организованного сброса сточных вод через центральные канализации в Турковском районе не имеется. Существующие локальные очистные сооружения на предприятиях в р.п. Турки (молокозавод, консервный завод и банно-прачечный комбинат) несовершенны и не производят полную очистку сточных вод.

Неочищенные сточные воды сбрасывались в овражно-балочную сеть (оз. Подгорное), откуда они попадали в р. Хопер. В настоящее время по ряду социально-экономических причин данные предприятия не функционируют.

    - р.п. Турки местная канализация имеется в районе двухэтажных домов и

- административных зданий в центре посёлка со сбросом стоков в водонепроницаемые выгребные колодцы, с последующим вывозом на свалку.

Локальные очистные сооружения имеются также в с. Трубетчино − дом отдыха "Хопер" и р.п. Турки − комплекс по откорму KPС. Выпуск сточных вод также осуществлялся в овражно-балочную сеть.

Учитывая, что уровень загрязнения воды в рр. Хопер, Карай и Щербедина в пределах Балашовского и Романовского районов за последние три года практически не изменялся, и вода оценивалась как «очень загрязнённая», необходимо на территории района особое внимание уделять потенциальным загрязнителям поверхностных вод, которыми являются животноводческие фермы, летние лагеря скота, мехдойки, сточные воды предприятий коммунального обслуживания.

Что касается водоотведения большинства населенных пунктов района, то оно предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота находящегося в личном пользовании в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания.

Рекомендуемые мероприятия по решению экологической проблемы водоснабжения и водоотведения.

Для улучшения водоснабжения сельских населённых пунктов Турковского района в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» необходимы следующие первоочередные мероприятия:

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

150

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- предусмотреть полное обеспечение района централизованным водоснабжением;

- построить станции по обезжелезиванию и уменьшению жёсткости в населённых пунктах эксплуатирующие артезианские воды с повышенным содержанием железа и повышенной жёсткостью;

- провести замену ветхих водонапорных башен и изношенных водопроводных сетей в населённых пунктах;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение населения питьевой водой;

- в целях поддержки чистоты и качества воды проводить ремонт и очистку шахтных колодцев;

- в перспективе провести замену всей разводящей сети из металлических труб на долгоживущие пластмассовые трубы;

Для поддержания необходимого уровня производственного контроля и обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых вод необходимо:

- предусмотреть строительство очистных сооружений и канализационных и ливневых сетей в р.п. Турки, центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- на иловых площадках создавать комплексы по переработке и превращению илов в компост для сельского хозяйства.

6.6.3. Охрана земель и природных ландшафтов, рациональное использование природных ресурсов

Общее состояние сельскохозяйственных угодий на территории Турковского района следует оценить как относительно неблагоприятное, что связано, прежде всего, с экстенсивным землепользованием, снижением уровня культуры земледелия и резким сокращением агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

Ухудшение плодородия происходит за счет неправильного выполнения агротехнических приемов обработки почв, несоблюдения зональных севооборотов, недостаточного внесения органических и минеральных удобрений. Так за последние 15 лет в Саратовской области резко снизилось применение минеральных и органических удобрений. Сельскохозяйственные предприятия области практически не занимаются повышением плодородия земель. Посевная площадь сельскохозяйственных культур, с внесёнными органическими и минеральными удобрениями по Саратовскому району в последние годы не превышала 1-2% к общей посевной площади.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

151

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Серьёзные экологические проблемы для многих ландшафтов Турковского района возникли в связи с усилением общей антропогенной нагрузки в период 1960-80 гг., которое происходило в основном за счет распашки земель, интенсивного использования естественных лугово-степных ценозов под пастбища, строительства промышленных предприятий и развития транспортных путей. В результате масштабных преобразований естественных ландшафтов, как правило, происходило изменение видового разнообразия и уменьшение численности отдельных видов.

Среди растительных видов произрастающих на территории Турковского района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать: страусник обыкновенный, горец змеиный, кувшинку белую, вех ядовитый, ковыль перистый, пролеску сибирскую, ирис аировидный, бубенчик лилиелистный, рябчик русский и другие виды растений с сокращающейся численностью.

Среди обитающих видов животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области, в районе можно встретить веретеницу, живородящую ящерицу, гадюку Никольского, чёрного аиста, большого подорлика, скопу, европейского тювика, серого журавля, филина, большую белую цаплю, клинтуха, зелёного дятла, кутору обыкновенную, косулю европейскую.

В последние годы в связи с общим уменьшением антропогенного пресса численность данных видов животных остается стабильной.

Видовая насыщенность флоры и фауны сохранившихся участков естественной растительности по долинам рр. Хопер, Щербедина, Карай и др. малых рек требуют повышенного внимания к вопросам ее охраны. Для улучшения ситуации, по-видимому, необходимы дополнительные мероприятия по охране мест их обитания. Охрана природных ландшафтов и их обитателей, среди которых встречаются редкие виды растительного и животного мира, будет более действенной, если будут включены в зоны особого природоохранного режима, в которых предусматривается снижение антропогенной нагрузки и комплексные восстановительные мероприятия.

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

  - снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

  - возрождение высокотехнологичного земледелия с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

152

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии;

- развитие природоохранных зон в долинах рр. Хопер, Мокрый Карай и Щербедина;

- инвентаризация наиболее перспективных участков территории для организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

- развитие местной сети ООПТ Турковского района.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

  - Больших изменений в отраслевой структуре промышленного производства Турковского района на расчётную перспективу не прогнозируется. Доминирующие позиции будет по-прежнему занимать аграрный сектор с перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственного производства, автомобильный и железнодорожный транспорт, поэтому уровень загрязнения атмосферы с учётом соблюдения природоохранных мероприятий и внедрения передовых технологий в целом на территории Турковского района будет незначителен и не потребует особых мероприятий по охране воздушного бассейна.

  - В целях охраны поверхностных и грунтовых вод от загрязнения и улучшения санитарно-гигиенического состояния водных объектов необходима модернизация существующих и строительство новых очистных сооружений в р.п. Турки, на неканализованных предприятиях, центрах муниципальных образований и в перспективных населённых пунктах, соблюдение санитарно-защитных норм при размещении хозяйственных и иных объектов на территориях муниципальных образований.

Для охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения вокруг естественных и искусственных водоёмов и водотоков дополнительно создавать водоохранные лесные насаждения.

  - С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние необходимо проведение комплекса работ по рекультивации земель.

Для предотвращения деградации почв и необоснованных потерь необходим комплекс землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мер.

  - Для охраны животного мира необходимо выделять защитные участки территорий, на которых запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

153

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

В целях поддержания и увеличения продуктивности естественной растительности должен регулироваться выпас скота с учетом сроков развития травостоя и состояния пастбищ.

Для сохранения всех категорий лесов водоохранного, защитного, санитарно-гигиенического и оздоровительного назначения и поддержания уровня общей лесистости района допускаются только рубки ухода за лесом, санитарные рубки и рубки реконструкции.

  - Формирование экологического каркаса на территории района и его поддержание будет способствовать не только повышению ландшафтно-эстетических качеств территории, но и возрастанию её экологической устойчивости.

  - Создавшиеся социально-экономические условия в землепользовании

- принятие ряда Федеральных законов позволяют в условиях современного хозяйствования Турковского муниципального района провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории для организации местной сети особо охраняемых природных территорий и рассмотреть вопрос о создании особого природоохранного режима на отдельных участках его территории.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

154

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

  - КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

- данном разделе приводятся результаты комплексной оценки территории, цель которой — определить территориальные и природные ресурсы для развития основных видов градостроительного и хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной и природоохранной деятельности.

В разделе выполнена оценка отдельных участков территории района по комплексу природных и техногенных факторов, по степени их благоприятности для различных видов деятельности. Сформулированы требования к разным видам использования территории, а также рассмотрены ограничения для градостроительной и хозяйственной деятельности (см. Комплексная оценка территории).

Комплексная оценка территории Турковского муниципального района является основой для разработки предложений по функциональному зонированию территории.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями Турковского района в целом, его экономико-географическим положением, хозяйственными особенностями, природными условиями, состоянием окружающей среды, ресурсами и возможностями их освоения.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

  - природных факторов;

  - ресурсно-сырьевого потенциала;

  - экологического состояния природных комплексов и их компонентов;

  - транспортной освоенности и обеспеченности территории;

  - рекреационного потенциала;

  - планировочных условий;

  - системы расселения;

  - градостроительной освоенности территории;

  - хозяйственной, в том числе сельскохозяйственной освоенности территории;

  - социальной инфраструктуры;

  - производственной инфраструктуры.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

155

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Оценка территории производилась по двум группам факторов: природным, которые определяются природными и инженерно-

строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;

техногенным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основных промышленных, административных, культурных центров, санитарно-гигиеническими условиями и требованиями к охране природы, а также архитектурно-эстетическими достоинствами отдельных природных или культурных ландшафтов.

На «Схеме границ территорий с особыми условиями использования Турковского муниципального района» показаны территориальные выделы, в границах которых устанавливаются ограничения, лимитирующие использование территории при осуществлении градостроительной деятельности. К ним относятся зоны охраны источников водоснабжения, границы санитарно-защитных и водоохранных зон, зоны залегания полезных ископаемых (примерные границы горных отводов), территории с возможными проявлениями опасных природных и природно-антропогенных процессов.

В главе «Особенности природно-ресурсного потенциала» и также в ряде других разделов «Схемы территориального развития Турковского муниципального района», детально выполнен анализ отдельных природных факторов, влияющих на градостроительное освоение территории Турковского района, в настоящем же разделе излагаются основные выводы по разным факторам, оценивается их значимость и приводится их суммарная оценка.

7.1.	ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ

Территория Турковского муниципального района располагается на Донской равнине в подзоне луговой степи лесостепной зоны. Поверхность территории представляет собой плоско-волнистую, слабо всхолмлённую денудационную равнину позднеплейстоценового возраста, в разной степени расчленённую эрозионной сетью.

По климатическим условиям рассматриваемая территория не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства.

Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Лимитирующим фактором успешного ведения сельского хозяйства является влагообеспеченность. По агроклиматическим ресурсам территория района может быть отнесена к ограниченно благоприятной.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

156

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Физиолого-климатические условия района благоприятны как для организации летних, так и зимних видов отдыха.

В почвенном покрове доминируют чернозёмы типичные, обладающие высоким плодородием и по бонитету занимающие ведущее место в Саратовской области. Формирование почв в районе протекает по степному типу в условиях относительно недостаточного увлажнения. Пахотные почвы нуждаются в специфических агротехнических и почвозащитных мероприятиях, а также различных видах мелиорации.

Зональным типом растительности на территории района, являются луговые степи на чернозёмах типичных, которые в настоящее время заняты под пастбищные и пахотные угодья. Естественный растительный покров сохранился лишь в поймах рек, оврагах, балках или непригодных для пахоты участках.

Лесистость района невысокая и составляет 4,6% от общей земельной площади района, при средней лесистости Саратовского Правобережья − 11,8%.

Леса на территории района распространены неравномерно и произрастают в основном в пойме р. Хопер.

Главная гидрографическая единица района ― р. Хопер, сток которой в пределах Турковского района не зарегулирован.

Кроме р. Хопер гидрографическая сеть района представлена рр. Карай, Щербедина и системой более мелких рек и речушек.

Многие малые реки, дренирующие территорию Турковского района, имеют постоянное течение за счёт подземного стока водоносных горизонтов, которые питают многочисленные родники по склонам, дну речных долин и по оврагам.

7.2.	ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО КОМПЛЕКСУ РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Минерально-сырьевые ресурсы. Минерально-сырьевые ресурсы на территории Турковского муниципального района в силу геологического строения территории, представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база представлена в основном группой строительных материалов: кирпичные глины, пески строительные, камень строительный.

По геологическим предпосылкам в районе имеются запасы песков и глин, способные обеспечить потребности района на расчетный срок. Необходимо провести на территории района геолого-разведочные работы для их выявления. Топливно-энергетическое сырьё в районе не представлено.

Подземные воды, как один из видов полезных ископаемых, на территории Турковского района изучены недостаточно. В настоящее время на территории района имеется одно месторождение подземных вод − Турковское. По разведанным запасам, геохимической характеристике и минерализации

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

157

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

подземных вод территория района оценивается как благоприятная для развития строительства.

Земельные ресурсы. Наибольшую долю в земельном фонде Турковского муниципального района составляют сельскохозяйственные земли, на которые приходится 94,2% общей земельной площади района.

Большая часть сельскохозяйственных земель 95986,5 га или 85,1% представлена пахотными землями. Участки с черноземными почвами в районе распаханы, на них возделываются зерновые и технические культуры.

Водные ресурсы. По гидрологическому режиму все малые реки относятся к равнинному типу и имеют смешанное питание. В основном питание снеговое и дождевое, в меньшей степени за счёт грунтовых вод.

В целом, по условиям водообеспечения из поверхностных вод, территория Турковского района является неблагоприятной для строительства. Реки Хопер, Карай и Щербедина с точки зрения использования для промышленного и гражданского строительства могут служить источником водоёмких производств лишь ограниченно. Для удовлетворения населения водой хозяйственного назначения, а также мелких промышленных предприятий, запасы поверхностных вод вполне достаточны.

По запасам подземных вод район классифицируется как благоприятный для промышленного и гражданского строительства, благоприятный для развития сельскохозяйственного водоснабжения.

Потребность района в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными подземными водами, приуроченными к верхнемеловым и четвертичным отложениям и широко распространёнными на территории района.

7.3.	ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

Оценка территории для промышленного и гражданского строительства проводилась на основе анализа геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий; а также распространения месторождений полезных ископаемых, то есть факторов, от которых в наибольшей степени зависят условия строительства в данном районе.

В результате анализа комплекса данных по геологии, гидрогеологии и инженерной геологии выделены 3 типа территорий по степени благоприятности для строительства: благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные.

Участки, благоприятные для промышленного и гражданского строительства по инженерно-геологическим условиям занимают водораздельные поверхности и их склоны, для которых характерна слабо- и

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

158

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

средневыраженная расчлененность рельефа овражно-балочной сетью, представляющей собой пологие неглубокие хорошо задернованные балки. Территория участков, как правило, сложена делювиальными, моренными и озёрно-ледниковыми отложениями (мощность которых колеблется от 1-3 до 10 м), а также аллювиальными отложениями надпойменных террас (пески, супеси, суглинки, глины).

Покровные суглинки подстилаются суглинками и глинами моренными, плотными, непросадочными. Консистенция грунтов твёрдая. Естественными основаниями фундаментов зданий при строительстве будут служить охарактеризованными выше покровные и мореные суглинки и глины. Грунтовые воды залегают обычно ниже 3-5 м.

Расчётно-нормативное сопротивление грунтов оснований рекомендуется принимать, исходя из плотности покровных глин − 2,5-3,0 кг/см2.

При проектировании зданий на основания из покровных, макропористых суглинков рекомендуется предусмотреть мероприятия, предохраняющие фундаменты от замачивания, во избежание их просадок.

- ограниченно благоприятным участкам для строительства отнесены водораздельные поверхности, сложенные аллювиальными лёссовидными супесями, суглинками, глинами. Аллювиальные лёссовидные суглинки и глины

при замачивании способны к просадкам и относятся к I типу просадочности. Расчётное сопротивление грунтов оснований составляет 2,0-2,5 кг/см2.

Грунтовые воды залегают обычно на глубине более 3 м.

- ограниченно благоприятным относятся также участки развития долинно-балочных комплексов пород. Основанием фундаментов будут служить современные аллювиальные отложения, представленные в верхней части толщей суглинков и глин, в нижней – песками, преимущественно мелко-

зернистыми.

Расчетное сопротивление грунтов ― 1,5-2,0 кг/см2. Грунтовые воды залегают на глубине от 1 до 5 метров. При глубине залегания грунтовых вод менее 3,5 метров, глубину заложения фундаментов проектируемых зданий следует предусмотреть не менее расчетной глубины промерзания грунтов. Нормативную глубину промерзания грунтов принять 1,0 метр.

Такие участки широко распространены вдоль надпойменных террас рр. Хопер, Карай, Щербедина и имеют вытянутую форму. Основанием фундаментов строений являются аллювиальные грунты, глинистые разности. Они просадочны и набухают при смачивании.

К ограниченно благоприятным также отнесены территории с уклонами свыше 10%, с грунтовыми водами, залегающими на глубине 1-3 м, овраги, глубиной до 10 м, со слабой интенсивностью роста.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

159

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Все вышеперечисленные участки развиты по всей территории района и приурочены к склонам водораздельных пространств и овражно-балочной сети, а так же надпойменным террасам малых рек. Освоение указанных территорий требует дополнительной инженерной подготовки территории.

Неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям территории занимают поймы рек, затапливаемые 1% паводком. Основанием фундаментов будут служить современные аллювиальные отложения — суглинки, супеси, глины, пески макропористые илистые с включением растительных остатков. Расчётное сопротивление грунтов оснований < 0,5 кг/см2. Грунтовые воды залегают в основном выше 1 м. Сюда же входят овраги глубиной свыше 10 м, со значительной интенсивностью роста, угодья, подверженные действию современных физико-геологических процессов и явлений и т.д. Использование указанных территорий требует дорогостоящих инженерных мероприятий по их освоению.

Не подлежат застройки территории, занятые эксплуатируемыми и перспективными месторождениями полезных ископаемых, и крутые склоны более 20%.

Исключаются из застройки все леса, относящиеся к категории защитных. В исключительных случаях допускается для застройки изъятие сельскохозяйственных земель худшего качества.

7.4.	ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ведущими факторами при оценке территории района для развития сельского хозяйства явились:

- агроклиматические и почвенные ресурсы;

- водообеспеченность;

- транспортная доступность.

Рассматривались также инженерно-геологические, санитарно-гигиенические и другие факторы, влияющие на характер и продуктивность сельского хозяйства.

По совокупности главных агроклиматических факторов территория отнесена к ограниченно благоприятной. Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания основных сельскохозяйственных культур (сумма воздуха выше 10°С за период активной вегетации 2400-2500°, при гидротермическом коэффициенте 0,8-1,0), что по обеспеченности влагой характеризует территорию как относительно благоприятную. Тем не менее, при таких условиях большое значение имеют все приемы накопления влаги, как фактор повышения и стабилизации урожайности.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

160

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Почвенные ресурсы района определялись бонитировкой почв района (относительная качественная оценка их естественного плодородия).

Наиболее ценной с точки зрения естественного плодородия является богарная часть типичных черноземов. К ограниченно благоприятным отнесены участки развития луговых, пойменных почв, занятые под покосы.

Реки Хопер, Карай и Щербедина пригодны для целей орошения ограниченно, могут служить источником орошения лишь локальных участков и для сельхозводоснабжения. На остальной части территории использование поверхностных водных источников возможно только при условии регулирования стока.

По наличию подземных вод территория района благоприятна для развития сельскохозяйственного производства. Все населенные пункты района обеспечены хозяйственно-питьевым водоснабжением за счёт подземных вод.

По транспортной обеспеченности район в целом благоприятен для развития сельского хозяйства.

По совокупности всех ведущих факторов по району выделены следующие территории:

- благоприятные для ведения сельского хозяйства (благоприятные по условиям качества земель, транспортной доступности, ограниченно благоприятные по агроклиматическим ресурсам). Широко распространены на землях всех муниципальных образований Турковского района;

- ограниченно благоприятные участки. Имеют наиболее широкое распространение в долинных комплексах малых рек (ограниченно-благоприятные по агроклиматическим условиям и почвенным ресурсам);

- неблагоприятные участки (по ряду факторов) заняты лесами, овражно-балочными комплексами, поймы рек, и т.д.

В результате оценки территории для сельскохозяйственного производства можно сделать вывод о том, что земли Турковского района почти полностью пригодны для развития земледелия и животноводства.

7.5.	ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА

Туризм — один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности. Туризм и рекреация в большей степени имеют природную ориентированность. При оценке территории для целей рекреации ведущими факторами явились: рекреационная комфортность компонентов

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

161

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

природных ландшафтов, санитарно-гигиеническое состояние территорий, водообеспеченность и транспортная обеспеченность. В Турковском районе рекреация, оздоровительный и познавательно-краеведческий, экологический туризм имеют существенные ограничения по сравнению с некоторыми другими правобережными районами Саратовской области, вследствие климатических особенностей и интенсивного сельскохозяйственного освоения.

При туристско-рекреационной оценке территории Турковского района учитывались рекреационные свойства ландшафтов. К ним относятся: благоприятность температурных условий, особенности растительного покрова, расчлененность, открытость рельефа, температура поверхностных вод, их качество, густота речной сети, эстетическая привлекательность и др.

Учитывая выше изложенные особенности на территории Турковского района выделены два типа туристско-рекреационных зон:

существующие — территории интенсивного туристско-рекреационного освоения;

перспективные — территории с достаточно высоким туристско-рекреационным потенциалом (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны).

В Турковском районе существуют две небольшие по площади зоны интенсивного туристско-рекреационного освоения. Первая располагается в прибрежной части р. Хопер к востоку и юго-воcтоку от административного центра, занимая территорию между рекой и жилой застройкой. Вторая туристско-рекреационная зона сформировалась на правом берегу р. Хопер к востоку от с. Трубетчино.

К территориям с высоким туристско-рекреационным потенциалом относятся участки долины р. Хопер. Фрагменты долины этой реки характеризуются наличием разнообразной водной, около водной растительности, расчлененным рельефом. Данные территории характеризуются полифункциональной структурой рекреационных ресурсов. Наиболее эстетически привлекательной для туризма и рекреации является, прежде всего, береговая линия р. Хопер.

Отметим, что в Турковском районе может быть выделен третий тип туристско-рекреационных зон — ограниченно перспективные. Это территории долин малых рек, прудов с относительно низким туристско-рекреационным потенциалом по сравнению с долиной р. Хопер. Однако подобные прибрежные зоны прудов, долин рек выгодно отличаются от соседних, интенсивно освоенных сельхозугодий наличием пойменных лесов, луговых и степных участков, водных источников.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

162

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

7.6.	ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ

Анализ запасов водных ресурсов показал, что поверхностные и подземные водные ресурсы распределены по территории района области достаточно равномерно. Это определенным образом сказывается на хозяйственном и селитебном освоении Турковского муниципального района.

Обеспеченность территории поверхностными и подземными водами рассматривалась отдельно.

Фактор «Водообеспеченность» оценивался с точки зрения его влияния на развитие гражданского и промышленного строительства, сельского хозяйства, отдыха.

При оценке ресурсов поверхностных вод и решении вопросов водоотбора из малых рек необходимо учитывать, что около половины поверхностного стока формируется за пределами территории Турковского района.

Минимальный 30-дневный расход воды 95% обеспеченности таких рек как Карай и Щербедина составляет около 0,5-0,6 м3/с, что не позволяет рассматривать их как возможный источник промышленного водоснабжения.

Река Хопер со среднегодовым минимальным расходом воды в створе ниже впадения р. Карай (Романовский район) составляет около 3,4 м3/с. Допустимый водоотбор составляет 0,8-0,9 м3/с, что также не позволяет рассматривать р. Хопер как источник нового промышленного водоснабжения. Отбор воды из рек может быть использован ограниченно (не более 10%) для сельскохозяйственного водоснабжения, водопоя скота и орошения.

Санитарное состояние рек характеризуется как неблагоприятное и оценивается как «очень загрязненные» 3 «Б» класса качества.

Однако необходимо отметить, что с точки зрения рекреации и отдыха участки долины р. Хопер можно отнести к территориям с высоким туристско-рекреационным потенциалом. Фрагменты долины этой реки характеризуются наличием разнообразной водной, около водной растительности, расчленённым рельефом. Данные территории характеризуются полифункциональной структурой рекреационных ресурсов. Наиболее эстетически привлекательной для туризма и рекреации является, прежде всего, береговая линия р. Хопер.

Подземные воды являются наиболее надежным источником водоснабжения населения и позволяют полностью решить данную проблему большинства населенных пунктов района.

Территория Турковского муниципального района приурочена к Сурско-Хоперскому артезианскому бассейну, который является наиболее благоприятным в Саратовской области по запасам и водообеспеченности.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

163

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

В Турковском районе наиболее перспективные и интенсивно эксплуатируемые водоносные горизонты, приурочены в основном к отложениям верхнемелового и четвертичного возрастов.

По данным ФГУП «Волгагеология» (Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Приволжского федерального округа РФ (Саратовская область) за 2006 г.) общие прогнозные ресурсы подземных вод по Турковскому району составляют 185,9 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,55 тыс. м3/сут. на км2, что характеризует ресурсы подземных вод как весьма значительные, а район в целом как благоприятный для развития гражданского строительства. Эксплуатационные запасы подземных вод по Турковскому району не оценивались. В настоящее время на территории Турковского района имеется одно месторождение подземных вод.

7.7.	ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Степень транспортной обеспеченности территории оценивалась по следующим показателям:

- наличие существующих транспортных сетей и их состояние;

- наличие строящихся транспортных сетей;

- проектируемая транспортная сеть и узлы;

- транспортная доступность от основных центров и магистралей.

Транспортная инфраструктура Турковского муниципального района интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

Через границу района на юго-востоке проходит тупиковая ветка железнодорожной линии, однопутной на тепловозной тяге, Ртищево – Турки.

На территории района расположена одна железнодорожная станция — Турки.

Основной региональной дорогой в районе является автодорога Аркадак - Турки, которая пересекает территорию района с севера на юг и обеспечивает транспортные связи р.п. Турки со смежными районами и областным центром. Дорога имеет IV техническую категорию, протяженность в пределах района — 8,65 км, покрытие усовершенствованное.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.

В целом, плотность дорог с твердым покрытием по району выше, чем в среднем по области, 36,7% дорог не имеют твердого покрытия. Обеспеченность дорогами в районе можно признать удовлетворительной. Техническое состояние небольшого количества дорог находится в неудовлетворительном

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

164

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

состоянии. К недостаткам дорожной сети района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными поселениями района осуществляется со значительными перепробегами.

При оценке территории по фактору «транспорт» принимается ширина зоны влияния трассы железной дороги и автомобильной дороги в зависимости от её категории.

Согласно принятым критериям к благоприятным территориям отнесена зона вдоль железнодорожной или автомобильной магистрали шириной до 10 км по обе стороны трассы. К ограниченно благоприятной — относят зону шириной

10-25 км.

Согласно принятым критериям, восточная часть района и южная в основном относится к благоприятной, а северная и западная к ограниченно благоприятной по транспортной обеспеченности.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

165

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

  - ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

8.1.1. Современный планировочный каркас

Турковский район расположен в северо-западной части правобережной зоны Саратовской области. Максимальная протяжённость района с севера на юг

– 50 км, с запада на восток – 35 км. Общая площадь территории 1408 км2 с численностью населения 14276 чел., из которых 6,8 тыс. чел. являются жителями р.п. Турки. Основная направленность экономики района — сельское хозяйство.

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Турковского муниципального района находятся в тесной взаимосвязи с планировочной структурой Ртищевского, Аркадакского и Романовского муниципальных районов. Западная часть территории района граничит с Тамбовской областью.

Планировочные оси – речные долины, важнейшие транспортные магистрали, магистральные газопроводы. Планировочная структура района характеризуется наличием планировочных осей первого и второго порядка.

Главной	ландшафтно-планировочной	осью	является	р.	Хопёр,

протянувшаяся вдоль восточной границы района почти на 70 км. Река сыграла важное системообразующее значение в градостроительном освоении территории и оказала влияние на формирование и развитие систем расселения, изначально являясь основным источником водоснабжения.

Второстепенными ландшафтно-планировочными осями являются реки — Мокрый Карай и Щербедина. Большая часть территории района располагается в бассейнах этих рек, и они играют важную роль в формировании сельской системы расселения района. Мокрый Карай является естественной западной границей территории района. Центральную часть района дренирует р. Щербедина.

Таким образом территория района формируется на пространстве, ограниченном главной ландшафтно-планировочной осью р. Хопёр на востоке и второстепенной ландшафтно-планировочной осью р. Мокрый Карай на западе.

Большинство опорных центров систем расселения местного уровня сформировались в долинах рек. В настоящее время все малые реки района утратили свою главенствующую роль в связи с развитием более мощных транспортных коммуникаций.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

166

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

В структуре района можно выделить транспортные планировочные оси первого и второго порядка.

Планировочные оси первого порядка:

1. Аркадак – Турки – Лунино - Князевка — участок автодороги регионального значения. Планировочная ось пересекает территорию Турковского района в широтном направлении. Автодорога связывает территорию района с областным центром г. Саратов, обеспечивает транспортные выходы на территории Аркадакского района и Тамбовской области, выполняет функции основной внешней связи.

Важное значение в формировании планировочной структуры района принадлежит автодорогам межмуниципального и местного значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка планировочная структура района соединяется с каркасом одноимённых структур соседних районов.

Планировочные оси второго порядка:

- Каменка – Рязанка - Беляевка — автодорога межмуниципального значения проходит по территории района в центральной его части и обеспечивает внутрирайонные транспортные связи.

- Турки – Перевесинка – Гривки - Макарово (Ртищевского муниципального района) — автодорога межмуниципального значения проходит по территории района в северном направлении, обеспечивает внутрирайонные транспортные связи для населённых пунктов в долине р. Хопёр и транспортный выход на территорию Ртищевского муниципального района.

- Бароно-Михайловка – Дмитриевка - Перевесино-Михайловка — автодорога межмуниципального значения, обеспечивает внутрирайонные связи населённых пунктов в северо-восточной части района, является участком радиальной планировочной автотранспортной оси.

- Перевесино-Михайловка – Сальники – Марьино - Князевка — участок автодороги местного значения пересекает территорию района в меридиональном направлении в его восточной части. Планировочная ось в данном направлении обеспечивает внутрирайонные связи и является участком радиальной автотранспортной планировочной оси.

- Ромашовка - Чернавка — автодорога межмуниципального значения проходит по территории района в южном направлении, обеспечивает внутрирайонные связи. Планировочная ось в данном направлении носит тупиковый характер.

  - Турки  –  Шепелёвка  –  Памятка  (Романовского  муниципального

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

167

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

района) — автодорога межмуниципального значения обеспечивает транспортные связи в юго-восточной части района и обеспечивает транспортный выход на территорию Романовского муниципального района.

- Бороно-Михайловка – Львовка – автодорога межмуниципального значения обеспечивает внутрирайонные связи в северо-восточной части района. Планировочная ось в данном направлении носит тупиковый характер.

- Аркадак - Турки – тупиковая однопутная железнодорожная ветка пересекающая юго-восточную часть территории района, которая в настоящее время не функционирует.

Главным планировочным узлом в планировочной структуре района является районный центр р.п. Турки, который расположен на высоком левом берегу р. Хопёр и озера-старицы Подгорное в 280 км от областного центра г. Саратов. Главный планировочный узел сформировался на пересечении автотранспортных, железнодорожных и ландшафтных планировочных осей первого и второго порядка. Территорию посёлка пересекают многочисленные овраги, балки и р. Рысь, что обуславливает преобладание в планировочной структуре посёлка кварталов неправильной формы. Северо-восточная окраина посёлка выходит к Прихопёрскому пойменному лесу. Общественно-деловой центр сформировался в центральной части посёлка и обеспечен удобными транспортными и пешеходными связями. Численность населения р.п. Турки 6800 чел., что составляет 35 % от численности населения района.

Важнейшим элементом планировочной структуры района являются крупные сельские посёлки, сформировавшиеся на территории района, которые в настоящее время являются планировочными узлами второго порядка и закрепляют планировочный каркас.

Планировочным узлом второго порядка в современной планировочной структуре является с. Перевесинка. Планировочные узлы второго порядка — существующие крупные населённые пункты, интенсивно развивающиеся, обладающие сравнительно высоким промышленным потенциалом, выполняющие роль транспортных узлов и центров социально-культурного и бытового обслуживания населения, формирующие планировочную структуру района. Планировочные узлы второго порядка, сформировавшиеся в местах пересечения планировочных осей обладают наибольшим потенциалом и как правило развиваются более интенсивно. Кроме того, планировочные центры второго порядка выполняют роль системообразующих центров прилегающих территорий и поселений, опорных центров планировочного каркаса.

Село Перевесинка было основано в 1728 г. на месте сближения с Хопром гужевых путей в центральную часть губернии. Село расположено на

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

168

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

пересечении главной ландшафтно-планировочной и второстепенной автотранспортной осей в северо-восточной части района в 26 км от районного центра. Численность населения составляет 816 чел. Планировочная структура села сформировалась в большей степени под влиянием природно-географических условий: центральную часть села пересекает р. Каменка, с севера территория ограничена р. Ивановка, к восточной окраине села примыкает р. Хопёр с пойменными лесами. Лучи планировочных осей–улиц направлены к центральной части села, где сформировался общественный центр. Многорядная квартальная застройка сформирована усадебными участками с жилыми домами до 3-х этажей. Промышленные и коммунально-складские территории сформировались на западной и северной окраинах села. В настоящее время с. Перевесинка является одновременно опорным центром системы расселения местного уровня и административным центром одноимённого муниципального образования, выполняет функции подцентра с полным комплексом повседневного и элементами периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах.

Автотранспортные планировочные оси на территории района направлены к главному планировочному узлу и формируют на территории района планировочный каркас, имеющий линейно-радиальную структуру. Специфической особенностью планировочного каркаса является крайнее юго-восточной положение главного планировочного узла, который располагается на пересечении транспортных и ландшафтно-планировочных осей первого и второго порядка. Радиальные связи формируются в центральной и западной части территории района. Каркас недостаточно устойчив и закреплён одним планировочным узлом второго порядка, который в настоящее время охватывает зоной своего влияния только северо-восточную часть территории района. Тип планировочного каркаса обусловлен природно-географическими условиями и ориентирован на исторически сложившуюся систему расселения, основные транспортные коридоры и специфику хозяйственного освоения территории.

Заполнение планировочного каркаса района строится под влиянием расположения его по отношению к главному планировочному узлу (пояса доступности).

  - настоящее время в первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) находятся 13 населённых пунктов и проживает 8943 чел. (в т.ч. р.п. Турки).

Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) находятся 18 населённых пунктов и проживает 3826 чел.

  - третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) находятся 19 населённых пунктов и проживает 1507 чел.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

169

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Границы поясов доступности, существующих в настоящее время на территории района, условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура, существующее положение, М 1:450 000).

8.1.2. Планировочное зонирование

Планировочные зоны – обширные территории, формы с чётко выраженными природными и хозяйственными особенностями, куда могут входить ареалы активного селитебного освоения, орошаемого земледелия, углеводородного сырья.

Вся территория района условно делится на две планировочных зоны:

- Центральную;

- Периферийную.

Центральная зона включает в себя территории 4 населённых пунктов – р.п. Турки, д. Чапаевка, с. Трубетчино, с. Шепелёвка и прилегающие к ним территории. Территория зоны сформировалась в пределах естественных природных границ – на западе это ландшафтно-планировочная ось второго порядка р. Щербедина, на востоке это главная ландшафтно-планировочная ось р. Хопёр. Площадь зоны 133,99 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 8145 чел., плотность населения — 60,8 чел/км2. В центральной зоне сосредоточена большая часть населения района, распределяются основные транспортные потоки, размещаются наиболее крупные коммунально-складские, транспортные, аграрно-промышленные и промышленные объекты.

Периферийная зона значительно большая по площади включает в себя территории 46 сельских населённых пунктов и прилегающие к ним территории. Большую часть территории в зоне занимают земли сельскохозяйственного назначения. Площадь зоны 1274,53 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 6131 чел., плотность населения —

4,8 чел/км2.

Планировочное зонирование условно отображено в графической части проекта (см. Планировочная структура, планировочное зонирование, М 1:450 000).

По степени градостроительной освоенности территории проектом выделены следующие подзоны:

  - Ареалы активного селитебного освоения;

  - Ареалы аграрного типа;

  - Ареалы смешанного типа (аграрно-рекреационные функции);

  - Интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий;

  - Слабо освоенных сельскохозяйственных территорий.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

170

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Ареалы активного селитебного освоения выделены в центральной планировочной зоне района. Ареалы активного селитебного освоения — наиболее крупные по численности населённые пункты ( группы населённых пунктов), имеющие материально-ресурсную и производственную базы и тенденцию к демографическому росту. Таковым на территории района является р.п. Турки.

Ареалы аграрного типа выделены на территориях сельских населённых пунктов и прилегающих к ним территориях, где сосредоточены наиболее крупные агропромышленные предприятия района. Таковых в пределах района насчитывается 16, ареалы распределены по территории района равномерно.

Ареалы смешанного типа (аграрно-рекреационные функции) выделены на территории одного населённого пункта в центральной планировочной зоне — с. Трубетчино. Часть населения с. Тубетчино трудоустроена в сфере обслуживания дома отдыха «Хопёр».

Подзоны	интенсивно	освоенных	сельскохозяйственных	территорий

выделены на большей части района в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства, части малых и средних сельских населённых пунктов, части рекреационных территорий.

Подзоны слабо освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на части пойменных территорий малых рек, а также на деградировавших сельскохозяйственных землях, преимущественно выведенных из хозяйственного оборота и неудобьях.

Зонирование по степени градостроительной освоенности территории условно отображено в графической части проекта на схеме «Планировочная структура» М 1:100 000.

  - Выводы и предложения

- современном состоянии планировочной структуры Турковского муниципального района можно сделать следующие выводы:

- Планировочная структура района неоднородна и сочетает в себе две планировочные зоны большую территориально периферийную и более плотно заселённую, но значительно меньшую по площади центральную. Техногенная нагрузка в планировочных зонах распределена относительно равномерно и изменяется в небольших диапазонах: от низкого (0-2 балла) в периферийной зоне, до

наивысшего (6 баллов) — в центральной планировочной зоне (р.п. Турки и прилегающие к нему селитебные территории (см. Том IV. Техногенная нагрузка).

  - Планировочная структура района формируется в соответствии с направленностью природного и транспортного каркаса территории.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

171

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- Главный планировочный узел р.п. Турки расположен на юго-восточной окраине района. Сложившаяся планировочная структура р.п. Турки предполагает возможности его территориального развития.

- Автотранспортная доступность всех населённых пунктов района до административного центра района не превышает 1 часа.

- Окраинное положение главного планировочного узла в планировочной структуре требует дальнейшего формирования радиальных связей в центральной части района.

- Планировочный узел второго порядка с. Перевесинка обладает недостаточно развитым набором элементов периодического обслуживания для населения сопряжённых территорий и требуют дальнейшего формирования.

- Планировочная структура района не достаточно устойчива и требует создания дополнительных планировочных узлов второго порядка. Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию её дальнейшего формирования. В настоящее время она не в полной мере отвечает требованиям обеспечения взаимоувязанного территориального развития района. Оптимизация функционально-планировочной структуры является одной из главных задач архитектурно-планировочной организации территории Турковского района. В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения лежит идея развития территории района за счёт дальнейшего формирования автотранспортных планировочных осей, в том числе и радиальных, формирования и дальнейшего развития планировочных узлов второго

порядка.

Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Дальнейшее развитие и формирование планировочных автотранспортных осей первого и второго порядка:

- строительство автодороги регионального значения Князевка – Инважино (Тамбовской области) на первую очередь строительства;

- строительство автодороги межмуниципального значения Львовка – Студёнка – Красный Хутор на первую очередь строительства;

- строительство автодороги местного значения Беляевка – Лунино – Студёно-Ивановка – Чернавка к расчётному сроку. Предлагаемые

проектом мероприятия в сфере дорожного строительства позволят развивать открытый характер планировочной структуры,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

172

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

сформировать радиальные планировочные связи в центральной части района.

  - С целью повышения комфортности проживания на селе предлагается формирование автодорожной сети в местных системах расселения. К расчётному сроку все населённые пункты района будут обеспечены подъездами по автодорогам с твёрдым покрытием и будут обеспечены оптимальными автотранспортными связями с административными центрами внутри муниципальных образований района.

  - В результате проведения мероприятий, предлагаемых проектом в сфере дорожного строительства, произойдут изменения в заполнении планировочного каркаса.

- первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) будут находиться 13 населённых пунктов (в т.ч. р.п. Турки).

Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) будут находиться 20 населённых пунктов.

- третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) будут находиться 17 населённых пунктов.

Границы планируемых поясов доступности условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура, планировочное зонирование М 1:450 000).

  - Формирование планировочного узла второго порядка в с. Лунино позволит обеспечить устойчивость планировочного каркаса территории района. Настоящим проектом рекомендовано усиление функций во всех сферах социально-культурной, бытовой и хозяйственной деятельности с. Лунино, географическое положение которого является наиболее благоприятным для формирования

планировочного узла, распространяющего зону своего влияния в западной и юго-западной части территории района. Село расположено в юго-западной части территории района по обеим берегам р. Волжанчик — притока р. Карай на пересечении главной автотранспортной и второстепенной ландшафтной планировочных осей. Планировочная структура села линейная, представлена застройкой жилыми домами усадебного типа до 3-х этажей. Общественно-деловой центр села сформировался в центральной части, производственные и коммунально-складские зоны расположены на восточной и юго-восточной окраинах села. Село имеет возможности территориального развития. В с. Лунино располагаются объекты социально-культурной и бытовой сфер обслуживания населения, обеспечивающие полный комплекс услуг на повседневном уровне. Кроме того, ретроспективный анализ

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

173

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

демографической ситуации показал, что численность населения с. Лунино в настоящее время составляет 271 чел. и имеет тенденцию к дальнейшему росту. В дальнейшем по мере формирования радиальных планировочных осей в центральной части района роль села как второстепенного транспортного узла на территории района будет увеличиваться.

- Населённые пункты, расположенные в зоне влияния планировочных узлов второго порядка с. Перевесинка и с. Лунино будут находиться в пределах автотранспортной доступности не превышающей 30 мин.

- В зоне влияния планировочного узла второго порядка с. Перевесинка будут находиться 15 населённых пунктов, входящих в состав Перевесинского, Перевесино-Михайловского и Бороно-Михайловского муниципальных образований.

- В зоне влияния главного планировочного узла р.п. Турки будет находиться 16 населённых пункта, входящих в состав Турковского, Студёновского, Каменского и Чернавского муниципальных

образований.

Зоны влияния планировочных узлов второго порядка и главного планировочного узла будут полностью охватывать территорию района и соответствовать внутрирайонным системам расселения.

- Устойчивость перспективного планировочного каркаса и сбалансированность пространственной организации территории будет реализована за счёт развития его опорных центров – планировочных узлов второго порядка – с. Перевесинка и с. Лунино. Планировочные центры второго порядка будут выполнять функции межмуниципальных центров в социально-культурной, бытовой и хозяйственной сферах деятельности населения. Предлагаемая планировочная структура будет способствовать преодолению территориальных диспропорций и созданию сбалансированной пространственной организации территории района.

Графические материалы, характеризующие состояние планировочной организации Турковского муниципального района к расчётному сроку отображены в графической части проекта на схеме «Планировочная структура» М 1: 100 000.

Графические материалы, отражающие проектные мероприятия в социально-культурной сфере (см. Социальная инфраструктура и демография).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

174

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

8.2.	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, проектной планировочной организации территории района и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса района.

Комплексная оценка территории района не выявила резко выраженных различий в хозяйственной деятельности на территории района. Ключевыми видами хозяйственной и экономической деятельности на территории района являются сельское хозяйство, пищевая и лёгкая промышленность, оптовая и розничная торговля.

На основе комплексной оценки территории выявлено 5 типов функциональных зон:

- активного градостроительного назначения;

- преимущественного сельскохозяйственного назначения;

- преимущественного рекреационного назначения;

- особо охраняемых природных территорий;

- с регламентируемой хозяйственной деятельностью. Недостатками сложившегося функционального зонирования является:

- нарушения санитарных норм в зоне активного градостроительного

назначения.

Положительными факторами сложившегося функционального зонирования является:

- наличие свободных территорий для дальнейшего развития главного планировочного узла и планировочных узлов второго порядка;

- концентрация объектов капитального строительства в опорных центрах местных систем расселения;

- наличие на территории района природных условий для дальнейшего развития рекреационной деятельности.

На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры проектом предлагается сохранение количества и номенклатуры существующих в районе функциональных зон.

Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

Зона активного градостроительного назначения подразделяется на подзоны:

  - селитебные;

  - промышленные и коммунально-складские.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

175

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Селитебная подзона выделена в пределах селитебных территорий всех населённых пунктов района.

На формирование планировочной структуры р.п. Турки значительное влияние оказало его природно-географическое положение. Селитебная зона представлена компактным территориальным образованием, в котором сформировались системы площадей и общественных центров. В планировочной структуре преобладает квартальная застройка. Большая часть кварталов имеет правильную форму, наличие кварталов неправильной формы обусловлено расчленённостью территории посёлка овражно-балочной сетью и наличием водоёмов. Жилая застройка представлена домами усадебного типа до 3 этажей. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного и периодического социально-культурного и бытового обслуживания населения. Территория посёлка характеризуются сравнительно невысокой степенью благоустройства и недостаточно обеспечена инженерной инфраструктурой. На северо-востоке к жилой застройке примыкают массивы древесных насаждений государственного лесного фонда.

Жилая застройка сельских населённых пунктов района, характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки, низкой степенью благоустройства жилого фонда. Территории некоторых сельских населённых пунктов не имеют чёткого функционального зонирования. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного и периодического социально-культурного

- бытового обслуживания населения.

  - целях повышения комфортности проживания населения проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части сёл, являющихся опорными центрами систем расселения местного уровня, создание объектов социально-культурной и бытовой сфер обслуживания с полным комплексом периодического обслуживания в населённых пунктах района, являющихся планировочными узлами второго порядка: с. Перевесинка

- с. Лунино.

Подзона промышленная и коммунально-складская выделена:

  - в пределах сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон на территории района;

  - за пределами селитебных территорий сельских населённых пунктов, где они представлены объектами сельскохозяйственного производства;

  - в пределах территорий для утилизации промышленных и бытовых отходов;

  - в пределах территорий, занятых сельскими и поселковыми кладбищами.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

176

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- настоящее время на территории Турковского муниципального района отсутствуют крупные промышленные предприятия. Промышленность представлена в основном предприятиями по переработке сельхозпродукции, коммунального хозяйства и автотранспортными предприятиями. В р.п. Турки промышленные и коммунально-складские территории сконцентрированы преимущественно в южной части посёлка в пределах полосы отвода железной дороги, частично на западной и северо-западной окраинах посёлка. Промышленные и коммунально-складские территории имеют удобные подъездные пути (в т.ч. и железнодорожные) и резервы для территориального развития.

- сельских населённых пунктах зоны включают в себя территории, занимаемые объектами сельскохозяйственного производства: животноводческими фермами и малыми предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, которые в основном сконцентрированы за

пределами селитебных территорий населённых пунктов. В тоже время, в с. Марьино не выдержан санитарно-защитный разрыв от животноводческих ферм до жилой застройки.

Проектом рекомендовано новые здания и сооружения животноводческих ферм размещать в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. На территориях действующих животноводческих ферм, при отсутствии возможности выноса их за пределы санитарно-защитных разрывов, необходимо проведение защитных мероприятий (обвалование, посадка защитных зелёных полос, устройство жижесборников).

На территории Турковского муниципального района зарегистрировано 20 несанкционированных свалок.

Санитарно-защитный разрыв от свалок до жилой застройки (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования) не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам в следующих населённых пунктах:

  - с. Дмитриевка;

  - с. Перевесино-Михайловка;

  - с. Беляевка;

  - с. Лунино;

  - с. Рязанка;

  - с. Мокровка;

  - п. Ивлиевка;

  - с. Ромашовка;

  - с. Чернавка;

  - с. Студёнка;

  - с. Перевесинка;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

177

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- с. Колычево;

- с. Чириково;

- с. Боцманово;

- с. Трубетчино;

- с. Каменка;

- р.п. Турки;

- с. Шепелёвка.

Комплексная оценка территории выявила нарушения в размещении скотомогильников на территории района:

- в санитарно-защитной зоне скотомогильников расположена жилая застройка с. Николаевка;

- скотомогильник у с. Боцманово расположен в водоохраной зоне р. Хопёр и требует консервации.

Размещение новых свалок и скотомогильников необходимо вести в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, конкретизировать расположение объектов на последующих стадиях проектирования (генеральные планы поселений).

На территории района выявлено нарушение при размещении кладбищ: жилая застройка северо-западной окраины с. Шепелёвка находится в санитарно-защитной зоне сельского кладбища.

В зоне активного градостроительного назначения жилищное и промышленное строительство рекомендовано осуществлять преимущественно в границах населённых пунктов, в соответствии с генеральными планами поселений. Участки для строительства новых промышленных объектов в р.п. Турки, с. Марьино, с. Студёнка, с. Шепелёвка, с. Чернавка необходимо выделять в пределах сложившихся и прилегающих к ним промышленных зон, с учётом территорий, необходимых для формирования санитарно-защитных разрывов до жилой застройки. При размещении новых промышленных и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, их следует располагать к западу, северу и востоку от селитебной застройки с учётом ветрового режима на территории района. Ветровой режим на территории района не постоянен, резкого преобладания ветров одного направления нет, однако в годовом режиме можно выделить ветры юго-восточного, южного, юго-западного и северо-западного направлений, имеющие наибольшую повторяемость.

Территории приоритетного размещения объектов капитального строительства гражданского назначения рекомендовано выделять к северу от р.п. Турки. Основная часть необходимого нового жилищного строительства в сельских населённых пунктах района, учитывая демографическую ситуацию и

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

178

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

высокий процент износа зданий, должна размещаться на реконструируемых территориях.

Зона	преимущественного	сельскохозяйственного	назначения

включает в себя большую часть территории района, на долю которых по данным территориального фонда Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области приходится около 116083,8 га или 94,7 % общей земельной площади района. Большая часть сельскохозяйственных земель 95986,5 га или 82,7 % представлена пахотными землями.

Территории степных и луговых ландшафтных комплексов и участки водно-болотной растительности, используются в зоне преимущественно под пастбища и сенокосы. На долю кормовых угодий (сенокосы и пастбища) приходится более 15 000 га. Орошаемые сельскохозяйственные угодья на территории района отсутствуют.

Часть земель сельскохозяйственного назначения занята садоводческими комплексами. Обширные участки территории занятые многолетними фруктовыми насаждениями расположены преимущественно в долинах р.р. Хопёр, Щербедина, Мокрый Карай и распределены по территории района относительно равномерно. Суммарная площадь территории занимаемой садоводческими комплексами – 6,39 км2 или 0,45 % от площади района.

Дальнейшее развитие зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения не предусматривает её расширения за счёт введения в

сельскохозяйственный оборот новых земель. С целью сохранения плодородия почв и уменьшения выявленных эрозионных процессов необходимо проведение комплекса агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий. Режим использования территории зоны должен быть направлен на более интенсивное использование сельхозугодий, недопустимость отчуждения сельскохозяйственных земель, планомерное проведение агромелиоративных мероприятий.

Зона преимущественного рекреационного назначения выделена на территориях благоприятных по водообеспеченности и транспортной доступности, характеризующихся хорошими санитарно-гигиеническими условиями (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова и качества воды).

С точки зрения рекреации и оздоровительного туризма возможности Турковского района ограничены. Периферийное расположение района на территории области, низкая плотность населения и отсутствие городских поселений, сельскохозяйственная специализация, малое число памятников истории и культуры регионального значения ограничивает развитие туристско-рекреационного природопользования.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

179

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Наиболее подходящей для рекреационного использования является территория вблизи с. Трубетчино и р.п. Турки в живописной долине р. Хопёр. Долину реки отличают наличие трёх основных архитектурно-ландшафтных фактора : леса, воды и живописного ландшафта. Наиболее целесообразный вид использования территории - это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: рыболовно-спортивных баз, баз отдыха, спортивных лагерей. Наряду с вышеуказанными территориями возможно использование в рекреационных целях отдельных участков в долинах р.р. Хопёр, Щербедина и Карай. На участках преобладает луговая и лугово-кустарниковая растительность и целесообразный тип использования данных территорий это устройство площадок кратковременного отдыха – палаточных стоянок.

На территории района в настоящее время действуют два объекта-рекреанта: пляж в р.п. Турки на озере Подгорное и дом отдыха «Хопёр» в с. Трубетчино. Проектом рекомендовано размещение детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных учреждений в р.п. Турки, с. Шепелёвка, с. Перевесинка и с. Марьино. Кроме того, предлагается к расчётному сроку осуществить строительством водный стадион на р. Хопёр в р.п. Турки.

Особое внимание в зоне преимущественного рекреационного назначения должно быть уделено комплексу мероприятий на последующих стадиях проектирования по упорядочению градостроительного освоения зон массового отдыха населения. С этой целью необходимо определение максимально допустимых антропогенных нагрузок на территориях массового отдыха населения и разработка градостроительной документации для этих участков (проекты планировки и межевания с учётом инвентаризации существующих рекреационных учреждений).

На территориях прилегающих к рекреационным зонам не допускается строительство объектов промышленно-производственной специализации. В соответствии с ФЗ от 08.11.2008 г. № 196-ФЗ запрещается захоронение отходов в границах лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.

Зона преимущественного развития лесного хозяйства в районе занимает незначительную часть территории.

Лесистость района составляет 4,6 % от площади района, при средней лесистости Саратовской области – 6,7 % (лесистость Саратовского Правобережья − 11,8%). Общая площадь лесов Турковского района составляет 1,45 тыс. га, из них лесная — 1,23 тыс. га, что составляет — 4,6% от земельной площади района. В соседних районах Ртищевском, Аркадакском, Романовском этот показатель составляет соответственно 5,9%, 7,3%, 6,6%.

Леса состоят более чем на 90% из твёрдо лиственных пород. Основной лиственной породой является дуб (в основном низкоствольный занимающий 60,3% территории, второе место занимает осина — 11,8%, ольха черная — 10,8%,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

180

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

хвойные — сосна 6,9%.), остальные породы составляют незначительное количество — 10,2%.

Все леса на территории района относятся к категории защитных и выполняют водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Леса пойменного типа произрастают преимущественно в долинах рек Хопра, Карая, Щербедины. Лесомелиоративные мероприятия осуществляет Турковский лесхоз. Наибольшее значение в Турковском районе имеют леса, наиболее крупные массивы, которых расположены цепочкой вдоль русла р. Хопёр. Более мелкие лесные участки разбросаны среди земель по склонам оврагов и балок, а так же на приовражных территориях. Урочища небольшой величины располагаются в поймах рр. Карай и Щербедина.

Важную роль по поддержанию видового разнообразия насекомых, птиц и животных на территории Турковского муниципального района играют лесные полосы, являющиеся одним из элементов экологического каркаса территории. Серьезной проблемой остается сохранение, улучшение состояния и увеличение площади зеленых насаждений в районе. В последние годы большинство дубрав подвержено усыханию. Причинами являются атмосферные и почвенные засухи, понижение уровня грунтовых вод, высокие температуры воздуха в вегетационный период, листогрызущие вредители.

В этой зоне необходимо предусматривать проведение плановых лесомелиоративных мероприятий направленных на улучшение качества древесных пород и увеличение площади зелёных насаждений в районе. В соответствии с ФЗ от 08.11.2008 г. № 196-ФЗ запрещается захоронение отходов в границах лесопарковых зон.

Зона с регламентируемой хозяйственной деятельностью в том числе подзоны:

- месторождений твёрдых полезных ископаемых;

- болот;

- транспортной и инженерной инфраструктур.

Подзона месторождений твёрдых полезных ископаемых выделена на территориях преимущественно в восточной части района. Наибольшее распространение и достаточную разведанность на территории района имеют пески и кирпичные глины, являющиеся одним из важных строительных материалов. Имеются месторождения камня строительного. Согласно банку данных ресурсной базы твёрдых полезных ископаемых Саратовской области на территории Турковского муниципального района зарегистрировано только одно разрабатываемое месторождение – Турковское. Месторождение суглинков и глин расположено на западной окраине р.п. Турки, на левом берегу р. Хопёр. Сырьё пригодно для производства кирпича и ранее эксплуатировалось

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

181

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Турковским кирпичным заводом. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

Турковский район, в силу геологического строения территории, располагает скудными запасами полезных ископаемых.

Наибольшее распространение и достаточную разведанность на территории района имеют пески и кирпичные глины, являющиеся одним из важных строительных материалов. Имеются месторождения и камня строительного (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

Что касается других имеющихся или разрабатываемых ранее месторождений, то все они имеют местное (районное) значение и в настоящее время по различным причинам не эксплуатируются .

Месторождения камня строительного:

  - Колычёвское (Свинухинское) месторождение расположено на водоразделе 3-х оврагов у с. Колычево.

  - Красавское месторождение расположено в 1,5 км юго-восточнее д. Красавские Дворики в овраге Березовый. Песчаник может быть использован при строительстве неответственных сооружений.

  - Осиповское месторождение расположено в 1,5 км юго-западнее с. Перевесинка.

  - Месторождение Холодное расположено на левом склоне оврага Холодного, в 2 км западнее с. Перевесинка. Песчаники могут быть использованы для производства бута и щебня.

Месторождения глин и суглинков:

  - Перевесинское  месторождение  расположено  у  северной  окраины

с. Перевесинка. Суглинок пригоден для изготовления кирпича марки «100». Ориентировочные запасы составляют более 100 тыс. м3. Месторождение эксплуатировалось кирпичным заводом бывшего с-за "Перевесинский", с плановой мощностью 1,5 млн, шт. кирпича в год. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

  - Студёно-Ивановское месторождение расположено близ с. Студёно-Ивановка. Глинистое сырье пригодно для производства кирпича марки «75» - 100».

Месторождения песков строительных:

  - Карайское месторождение расположено в 2 км южнее д. Мосоловка, на левом склоне долины р. Мокрый Карай. Возможно, применение песка для улучшения грунтовых дорог, устройства песчаных оснований, отсыпок и отмосток. Кроме того, пески могут найти применение в производстве силикатных изделий.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

182

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- Турковское месторождение расположено в 3 км северо-восточнее р.п. Турки и 5 км северо-восточнее ж/д ст. Турки. Пески пригодны для производства стеновых блоков марки − «25».

- Турковское I расположено в 2 км к востоку от п. Турки, на склоне горы Подрезенской. Пески пригодны для использования при производстве обыкновенного кирпича.

Кроме всех вышеуказанных месторождений, в некоторых хозяйствах муниципальных районов имеются небольшие карьеры, которые используются хозяйствами для строительства зданий и дорог. Эти мелкие карьеры не имеют промышленного значения. При организации поисковых и разведочных работ в районе возможно выявление новых месторождений нерудных полезных ископаемых.

Месторождения углеводородного сырья на территории района отсутствуют.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых должна осуществляться в соответствии со ст. 25 Закона РФ о недрах в редакции от 30.12.2008 № 309-ФЗ с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия в сфере регулирования отношений недропользователей в соответствии со ст. 5 Закона РФ о недрах в редакции от 30.12.2008 № 309-ФЗ, которые предусматривают предоставление разрешений на строительство подземных сооружений местного значения и контроль за строительством подземных сооружений на территориях залегания полезных ископаемых. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

На территориях залегания полезных ископаемых не допускается размещение промышленного и гражданского строительства до их полной отработки. Также не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлечённых и не вовлекаемых в эксплуатацию.

Подзона болот. Отчётливо процесс заболачивания проявляется в пойме р. Хопёр. Участки, подверженные заболачиванию, характеризуются высоким залеганием грунтовых вод и, как правило, сложены аллювиальными суглинками, глинами, песками, галечниками, слагающими пойменные террасы р. Хопёр. Кроме того, процессы заболачивания выявлены на территориях

Марьинского и Студёновского муниципальных образований в поймах р.р. Волжанчик, Студёновка, Мокрый Карай. Площадь территории, занятой болотами, составляет 0,5 км2 или 0,04 % от площади района.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

183

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

В подзоне должны быть исключены виды хозяйственной деятельности, которые могут привести к повышению уровня грунтовых вод.

Подзона транспортной и инженерной инфраструктуры выделена на территориях, отведённых для эксплуатации железных и автомобильных дорог, магистральных газопроводов, проходящих по территории района, а также на прилегающих территориях, необходимых для устройства санитарно-защитных зон вышеуказанных объектов.

Зона особо охраняемых природных территорий . В Турковском районе территориями, перспективными для организации ООПТ, являются отдельные фрагменты долины р. Хопер. (см. Том IV — Графические приложения. Природно-экологический каркас). Данные территории имеют высокий уровень природно-ресурсного потенциала и составляют основу для развития природно-заповедного фонда не только района, но и региона в целом. Организация в их пределах особого природоохранного режима — первоочередная природоохранная задача. В частности, в долине р. Хопёр в обширных пойменных лесах, прорезанных многочисленными протоками и старицами, существуют малоизмененные естественные природные комплексы, имеющие значительное биологическое разнообразие и требующие организации соответствующего природоохранного режима. В долине р. Хопер возможно создание ООПТ со строгим природоохранным режимом. Например, комплексного заказника и, при определенных условиях, ООПТ более высокого статуса — природного парка. Наряду с «лесными» ООПТ, в Турковском районе необходимо организовывать природоохранный режим и на степных участках. Их организация возможна на сохранившихся целинных и старозалежных землях, расположенных, как правило, в неудобьях — оврагах, балках и др. Наиболее крупные луговые и степные участки расположены по долинам рр. Мокрый Карай, Щербидина, Волжанчик.

Режим использования в зоне особо охраняемых территорий должен быть направлен на максимальное сохранение и восстановление природной среды.

К прочим территориям отнесены земли, занятые пустырями и неудобьями. Сведения о распределении земель в различных функциональных зонах на

территории района приведены в таблица 8.2.1.

Функциональное зонирование территории района является одним из главных элементов регулирования территориального развития района и базовым документом для разработки проектного плана.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение специализации хозяйственной деятельности района в соответствии с функциональным зонированием.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

184

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Таблица 8.2.1. Функциональное зонирование территории Турковского муниципального

района (по обмеру чертежа опорного плана)

| Наименование функциональной зоны |  |  | Площадь, |  | то же, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км2 |  |  |
| Зоны активного градостроительного назначения, в т.ч.: |  | 35,78 |  | 2,54 |
| - селитебные; |  | 29,71 |  | 2,11 |
| - промышленные и коммунально-складские. |  | 6,07 |  | 0,43 |
| Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: |  | 1030,42 |  | 73,16 |
| - богарного земледелия; |  | 1014,26 |  | 72,02 |
| - садоводческих комплексов; |  | 6,39 |  | 0,45 |
| - прочие сельскохозяйственные земли. |  | 9,77 |  | 0,69 |
| Зоны преимущественного рекреационного назначения, в т.ч.: |  | 0,51 |  | 0,04 |
| - кратковременного и длительного отдыха населения | 0,00 | 0,00 |
| (оздоровительные детские лагеря); |  |  |
| - садово-дачные участки. |  | 0,51 |  | 0,04 |
| Зона преимущественного развития лесного хозяйства, в т.ч.: |  | 65,41 |  | 4,64 |
| - земли государственного лесного фонда. |  | 65,41 |  | 4,64 |
| Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, в т.ч.: |  | 19,34 |  | 1,37 |
| - месторождений твёрдых полезных ископаемых; |  | 0,18 |  | 0,01 |
| - болота; |  | 0,50 |  | 0,04 |
| - земли транспортной и инженерной инфраструктур. |  | 18,66 |  | 1,32 |
| Акватории водных объектов в пределах района: |  | 11,75 |  | 0,83 |
| Прочие территории: |  | 245,15 |  | 17,41 |
| ВСЕГО: |  |  | 1408,36 |  | 100,00 |

Функциональное зонирование отображено в графической части проекта (см. Комплексная оценка территории).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

185