Государственное унитарное проектное предприятие «Институт Саратовгражданпроект»

Саратовской области

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Том II

Проектные предложения по территориальному развитию района

Саратов — 2009 г.

Государственное унитарное проектное предприятие «Институт Саратовгражданпроект»

Саратовской области

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Том II

Проектные предложения по территориальному развитию района

Директор ГУПП

«Институт Саратовгражданпроект»

Саратовской области	В.Н. Миронов

Зам. директора института

по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	А.В. Швырёва

Саратов — 2009 г.

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

| Желанов В.А. | — зам. директора института по архитектуре и |
| --- | --- |
|  |  | градостроительству |
| Швырёва А.В. | — | главный инженер проекта, начальник сектора |
|  |  | территориального планирования, руководитель работы |
| Лисовой В.А. | — главный специалист по транспортной инфраструктуре |
| Круглов В.В. | — главный специалист по ГО и ЧС |
| Нестеров С.В. | — главный специалист по электроснабжению |
| Котлов А.В. | — | ведущий архитектор |
| Дорофеев А.Г. | — ведущий инженер по газоснабжению |
| Скрипай И.Н. | — ведущий инженер по связи |
| Кузькин В.И. | — | ведущий инженер-топограф |
| Шитова Н.Н. | — | архитектор |
| Круглов Д.В. | — | инженер-топограф II категории |
| Митякина Л.Д. | — | инженер-землеустроитель II категории |
| Куликов В.Г. | — инженер по компьютерной графике |
| Царев Р.В. | — | инженер по газоснабжению |

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

Макаров В.З. — доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории урбоэкологии и регионального анализа СГУ

Чумаченко А.Н. — доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования СГУ

Дёмин А.М. — кандидат географических наук, доцент Гусев В.А. — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

3

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

| Состав проекта схемы территориального планирования |  | Таблица 1. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Турковского муниципального района |  |  |  |
|  | № |  | Наименование раздела |  | Гриф |  | Инв. № |  | Примечание |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | Схема территориального планирования |  |  |  |
|  |  |  | Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Положения о территориальном планировании |  | н/с |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Графические материалы (Демонстраци |  | онные материалы) |  |  |  |
| 2 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | связи |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |  |  |  | М 1:100 000 |
|  |  | социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

| Текстовая часть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Общая характеристика района |  | н/с |  |  |
| Том II. Проектные предложения по |  | н/с |
| территориальному развитию района |  |  |
| Том III. Инженерно-технические мероприятия |  |  |  |  |
| гражданской обороны. Мероприятия по |  | с |
| предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| Графические материалы (демонстраци |  | онные материалы) |
| Схема использования территории |  | н/с |
| муниципального образования |  |  |
| Схема планируемого размещения объектов |  | н/с |
| капитального строительства местного значения |  |  |
| Схема границ территорий, подверженных риску |  |  |  |  |
| возникновения ЧС природного и техногенного |  | дсп |
| характера |  |  |  |  |
| Схема границ территорий с особыми условиями |  | н/с |
| использования |  |  |
| Комплексная оценка экологической ситуации |  | н/с |  |  |
| Планировочная структура |  | н/с |  |  |
| Проектный план мероприятий ГО и ЧС |  | с |  |  |
| Схема существующих и планируемых границ |  | н/с |
| муниципальных образований (поселений) |  |  |
| (Том IV, альбом 1) |  |  |  |  |
| Уменьшенные копии демонстрационных |  | н/с |
| материалов (11 схем) |  |  |
| Обзорная карта |  | н/с |  |  |
| Космофотокарта |  | н/с |  |  |
| Опасные геологические процессы |  | н/с |  |  |
| Гипсометрическая карта |  | н/с |  |  |
| Углы наклона поверхности |  | н/с |  |  |
| Экспозиция склонов |  | н/с |  |  |
| Почвообразующие породы |  | н/с |  |  |
| Почвенная карта |  | н/с |  |  |

  - 1:50 000

  - 1:50 000

- 1:100 000

  - 1:50 000

- 1:100 000

- 1:100 000

  - 1:50 000

- 1:100 000

б/м

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

- 1:200 000

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

4

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

1

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

окончание таблицы 1.

| 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ландшафтное районирование |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Гидрогеологическое районирование |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Инженерно-геологическое районирование |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Природно-экологический каркас |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Туристско-рекреационные зоны |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Историко-культурное наследие |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Техногенная нагрузка |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Дорожная сеть и транспортная доступность |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| Структура земельных угодий по муниципальным |  | н/с |  |  |  | М 1:200 000 |
| образованиям |  |  |  |  |  |  |
| Численность и плотность населения (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Динамика людности (1985-2009 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Типы поселений |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Число прибывших на жительство (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Возрастная структура населения (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Численность детей дошкольного и школьного |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| возрастов (2006 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Экономически активное население (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Число родившихся и умерших (2006 г.) |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Школы. Наполняемость |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Школы. Износ зданий и помещений |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Учреждения здравоохранения. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Типы учреждений |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Износ зданий и помещений |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения. Наполняемость |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Дошкольные учреждения. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Износ зданий и помещений |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Типы учреждений. Число мест |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры. |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Износ зданий и помещений |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки. Обеспеченность книгами |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Библиотеки. Износ зданий и помещений |  | н/с |  |  |  | М 1:250 000 |
| Схема существующих границ муниципальных |  | н/с |  |  |  | б/м |

образований (фрагменты №1-11)

(Том IV, альбом 2)

Схемы границ земельных участков, фотоснимки  н/с объектов местного значения

Специализированная геинформационная система «ГИС– Турковский район»

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

5

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

СОДЕРЖАНИЕ

- ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПРОСТРАНСТВА	7

1.1. ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ	7

1.2. АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ	8

1.3. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В

ГРАНИЦАХ ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	17

2.	ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	22

2.1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	22

2.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	50

2.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	73

2.4. СИСТЕМЫ СВЯЗИ	83

2.5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	100

3.	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	108

3.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ..108

3.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА	143

3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА	143

- РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО

КОМПЛЕКСА	151

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ

ОТХОДОВ И ОРГАНИЗАЦИИ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ	155

6.	КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ГИС-ТУРКОВСКИЙ РАЙОН»	158

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	165

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

6

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

1.	ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

1.1.	ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ

Первые селения на территории Турковского района появились в начале XVIII в. (см. табл. 1.1.1.). В 1723 году Петр I пожаловал плодороднейшие земли («из диких поль») победителям в Северной русско-шведской войне. Поселенцы обосновались под Турковой горой, где течет речка Рысь. Назвали селение – деревня Рысья.

Таблица 1.1.1. Время основания некоторых населенных пунктов Турковского района

Название (старое название) населенного пункта

с. Колычево

с. Боцманово

р.п. Турки (дер. Рысья, с. Богородское)

с. Перевесинка

с. Студенка

с. Чернавка

с. Боцманово

с. Рязанка

с. Шепелевка

с. Марьино

с. Перевесино-Михайловка

с. Лунино

с. Каменка

с. Дмитриевка

с. Бороно-Михайловка

пос. Талы  пос. Красный Хутор

Год основания

1713

1714

1723

1728

1731

1735

1737

1740

1749

1754

1769

1780

1788

1790

1820

1840

1857

В 1737 г. Святейший Синод дал разрешение «в деревне Рысья построить церкви во имя Казанской Пресвятой Богородицы». К концу 30-х годов XVIII века нынешние Турки называли селом Богородским. Относилось село к Подлесному стану Керенского уезда. В селе проживало 29 помещиков.

Во второй половине XIX века появилось название Турки.

К концу XIX века Турки были крупным торговым селом, в котором проживало 6 тыс. жителей. В селе было 2 церкви, волостное правление, школа, больница, почта, телеграф, аптека, ссудно-сберегательное товарищество, учебные ремесленные мастерские, земский склад земледельческих орудий и кустарных изделий, мельница Любимова. В селе проходило 2 ежегодные

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

7

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

ярмарки, имелось 35 лавок. Кроме того, в селе работали 2 воскобойни, 2 салотопни, поташное заведение, маслобойный завод с 30 рабочими и производительность в 60 тыс. руб. Со станции отправлялось 1300 тыс. пудов различных грузов.

- с. Колычево - 800 жителей, лавки, базары, школа, волостное правление.

- дер. Михайловка 1000 жителей, здесь находилось имение барона Боде-Колычева с овчарней и маслобойным заводом на 36 рабочих и производительностью 120 тыс. руб.

К началу XX века на территории Турковского района было 17 мельниц, 20 маслобоек и крупорушек частного владения. Из них 2 мельницы и 1 маслозавод имели государственное значение, 1 мельница районное значение. Большую доходность приносило садоводство: одна ярмарка давала оборот от продажи фруктов более 20 тыс. руб.

Турковский  район  был  образован  1  августа  1928  года.  В  1932  г.  в

административных границах района были организованы три машинно-тракторных станции с центрами в Турках, Рязанке и Перевесинке. Начиная с 1933 г. по 1946 г. сельским хозяйством в районе занималось (руководило) Турковское районное земельное управление.

В 1940-41 гг. Турковский район содержал 21 сельсовет, 41 колхоз и 3 совхоза.

В 1954 году Турковский район вошел в состав вновь образованной Балашовской области. Однако в 1957 году Балашовская область была упразднена и Турковский район вновь вошел в состав Саратовской области.

С разделением территории области на промышленные и сельскохозяйственные зоны и образованием промышленных и сельскохозяйственных облисполкомов по указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 7.12.1962 г. вместо 37 районов в области созданы 18 сельских районов. Турковский район вошел в состав Аркадакского района.

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. были упразднены 19 районов – в том числе и Турковский.

12. 01.1965 г. Саратовский облисполком принял решение о восстановлении Турковского района. В 1966 г. с. Турки получило статус рабочего поселка.

1.2.	АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ

Расселение населения в Турковском муниципальном районе — это заселение в течение трех последних столетий долины Хопра и бассейна его правого притока р. Карай.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

8

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

    - условиях Турковского района, сложившаяся к середине ХIХ в. сеть сельских поселений изменяется сравнительно медленно.

Сложилось современное расселение в результате сложной трансформации традиционной сети сельских населенных мест. Самые существенные изменения

— образование новых населенных пунктов (около 80% ныне существующих населенных пунктов были основаны в XVIII в., а остальные в первой половине XIX в.) и укрепление существующих за счет ликвидации (сселения) мелких поселений и отдельных жилых строений.

Наиболее ощутимые деструктивные изменения произошли в результате осуществления целенаправленной политики по отношению к сельским населенным пунктам, признанными «неперспективными», куда попали мелкие деревни и хутора, которые исстари были основой расселения.

Можно сделать вывод о снижении устойчивости системы сельского расселения района, ибо реконструкции 1970-80 годов и экономические реформы 1990-х годов ввели систему в стадию серьезного упрощения. Значительную часть рядовых населенных пунктов можно отнести к категории деградирующих.

Характер самих селений во многом диктовался природными условиями. Одни образовывали ленточные структуры в долинах Хопра, Карая и Щербедины (Колычево, Марьинская, Перевесино-Михайловская, Каменская). Другие располагались довольно тесными группами «гнездами», главным образом в верховьях гидрографической сети (Рязанское, Чернавское, Студёновское). В «гнезде» от одного селения до другого рукой подать, а между самими «гнездами» довольно значительное расстояние. Села преобладали малые и средние. Эта особенность проявляется и в сопредельных муниципальных районах Саратовской области.

Современная система расселения представлена 50-ю населенными пунктами, 49 из которых относятся к категории сельских (из них пять числятся без населения).

    - характере расселения населения различия от места к месту выражены слабо. Это типичный (в недавнем прошлом) район среднеселенного ареала расселения, характеризующийся относительно густой сетью населенных пунктов, переходит в разряд мелкоселённых.

Территориальные различия в плотности населения несущественные и колеблется от 4 до 12 чел./км2 (см. Том IV. Численность и плотность населения).

Таким образом, структура расселения на территории района была основана на схожести условий земледельческого освоения, и может быть определена как линейно-кустовая (групповая).

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

9

|  | Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. |
| --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района |
|  | На территории района площадью 1,4 тыс. км2 проживает 14,2 тыс. чел. при |
| средней плотности 10,1 чел./км2. Население проживает в рабочем поселке |
| Турки и 44 СНП (сельский населенный пункт), кроме того 5 СНП числится без |
| населения (см. таблицу 1.2.1.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.2.1. |
|  |  | Динамика числа сельских населенных пунктов (1985-2009 гг.) |
|  |  |  | Всего | В т.ч. с | Всего | В т.ч. с | Всего |  | В т.ч. с | Всего | В т.ч. с |
| Название |  |  | СНП |  |  | СНП |  |  |  |  |
|  | СНП | населени |  |  | население |  |  | население | СНП | население |
|  | района |  |  | 2002 |  |  | 2006 г |  |  |  |  |
|  |  |  | 1985 г. | ем |  | г. |  | м |  |  | . |  | м | 2009 г. | м |
| Турковский | 57 | 52 |  | 49 |  | 48 |  |  | 49 |  | 46 | 49 | 44 |
|  | Преобладающие планировочные формы селений — линейная. Плотность |
| сельского населения — 5,4 чел./км2, густота селений — 35 на 1 тыс. км2. |
|  | Средняя людность СНП составляет — 156 чел. и имеет ярко выраженную |
| тенденцию к снижению (см. таблицу 1.2.2.). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средняя людность СНП и ее динамика | Таблица 1.2.2. |
|  |  |  | Средняя | Средняя |  | Средняя |  | Средняя | Изменени Изменение | Изменени |
| Муниципаль | людность людность | людность | людность |  | е 2002 г. | 2006 г. к | е 2009 г. к |
| ный район | (чел.) | (чел.) |  | (чел.) |  | (чел.) |  | к 1985 г. | 2002 г. (в | 2006 г. (в |
|  |  |  | 1985 г. | 2002 г. |  | 2006 г. |  | 2009 г. |  | (в %) | %) | %) |
| Турковский | 219 | 187 |  |  | 172 |  | 156 |  | 85,4 | 91,8 | 90,7 |
|  | Население | проживает |  | в |  | селениях | различной | людности |
| (см. рисунок 1.2.1-2.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  | 2006 |  | 2009 |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| числе |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СНП (%) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в общем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля |  | 0 | до10 | 11.-50 |  |  | 51-100 |  | 101-200 201-500 501-1000 |
| Рисунок 1.2.1. Группировка СНП по количеству жителей |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

10

| Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. |
| --- |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района |
|  |  | 2002 | 2006 | 2009 |
|  | 45 |  |  |  |
| числе | 40 |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |
| в общемСНП(%) |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
| Доля | 10 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |
|  |  | 11.-50 51-100 | 101-200 201-500 501-1000 |
|  | до10 |  |  |
| Рисунок 1.2.2. Распределение сельского населения по группам селений |
|  |  | различной людности |  |

Из 44 жилых СНП района только 14 селений с числом жителей более 200 чел. (32%). Из них 4 СНП (9%) с числом жителей более 500. Самый крупный населённый пункт — село Перевесинка насчитывает 816 чел. Большинство населения района (80%) проживает в населенных пунктах людностью свыше

200 чел.

Социально-экономическая активность сосредоточена в административных центрах муниципальных образований. Некоторые характеристики муниципальных образований и их административных центров представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3. Основные характеристики муниципальных образований и их

административных центров

Наименование

муниципального

образования

Турковское  Бороно-Михайовское  Каменское  Марьинское  Перевесино-Михайловское  Перевесинское  Рязанское  Студеновское  Чернавское

| Наименование | Плотностьнаселения,чел/км² |
| --- | --- |
| административного центра |  |
| р.п. Турки |  | 74,2 |
| с. Бароно-Михайловка |  | 7,3 |
| с. Каменка |  | 12,6 |
| с. Марьино |  | 3,8 |
| с. Перевесино-Михайловка |  | 4,4 |
| с. Перевесинка |  | 5,4 |
| с. Рязанка |  | 4,5 |
| с. Студенка |  | 3,7 |
| с. Чернавка |  | 7,0 |
| Всего: |  | 10,1 |

образования, % муниципального центра в населении Удельный вес центра, чел. административного Население пунктов, шт. населённых Количество

| 2 | 6800 | 99,3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 387 | 42,3 |
| 3 | 377 | 35,8 |
| 13 | 270 | 32,3 |
| 6 | 392 | 45,6 |
| 4 | 816 | 89,5 |
| 6 | 412 | 46,2 |
| 8 | 557 | 72,1 |
| 3 | 469 | 39,3 |
| 50 | 10480 | 73,4 |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

11

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таким образом, 73,4% населения района проживает в административных центрах поселений. По сельскому населению этот показатель составляет 49,2%.

По функциональному значению все сельские населенные пункты — сельскохозяйственные.

Из рассчитанного показателя индекса динамики людности по каждому населенному пункту за период 1985—2009 гг. видно, что рост (изменение более 1%) или стабилизация населения (+ или − 1%) характерны лишь для двух сельских населенных пунктов из 44, в них проживает всего лишь 7% сельского населения (см. Том IV. Динамика людности (1985-2009 гг.) и таблицу 1.2.4.).

Таблица 1.2.4. Динамика численности населения Турковского муниципального района по

поселениям и населённым пунктам, человек

| Поселения, населённые |  | 1985 | г. |  | 2002 г. |  | 2006 г. |  | 2009 г. |  |  | Индекс людности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2009 г. к 1985 г.) |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Все население |  | 19,7 |  |  | 15,9 |  | 14,6 |  | 14,3 |  |  |  |
| Городское |  | 7,2 |  |  | 6,9 |  | 6,9 |  | 6,8 |  |  |  |
| Сельское |  | 12,5 |  |  | 9,0 |  | 8,2 |  | 7,5 |  |  |  |
| Бороно-Михайловское |  | 1458 |  | 1065 |  | 1006 |  | 911 |  |  |  |
| с. Бороно-Михайловка |  | 471 |  |  | 470 |  | 440 |  | 387 |  | 82 |
| д. Агеевка |  | 58 |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| с. Боцманово |  | 261 |  |  | 207 |  | 217 |  | 222 |  | 85 |
| с. Колычево |  | 464 |  |  | 281 |  | 264 |  | 221 |  | 48 |
| с. Чириково |  | 204 |  |  | 102 |  | 84 |  | 80 |  | 39 |
| Каменское |  | 1353 |  | 1165 |  | 1144 |  | 1052 |  |  |  |
| с. Каменка |  | 300 |  |  | 374 |  | 371 |  | 377 |  | 126 |
| с. Ильинка |  | 182 |  |  | 125 |  | 115 |  | 96 |  | 53 |
| с. Трубетчино |  | 871 |  |  | 666 |  | 658 |  | 579 |  | 66 |
| Турковское городское |  | 7347 |  | 6981 |  | 6964 |  | 6847 |  |  |  |
| р. п. Турки |  | 7200 |  |  | 6900 |  | 6900 |  | 6800 |  | 94 |
| д. Чапаевка |  | 147 |  |  | 81 |  | 64 |  | 47 |  | 32 |
| Марьинское |  | 1816 |  | 1048 |  | 949 |  | 837 |  |  |  |
| с. Марьино |  | 303 |  |  | 297 |  | 287 |  | 270 |  | 89 |
| д. Варваринка |  | 92 |  |  | 27 |  | 23 |  | 19 |  | 21 |
| д. Волжанка |  | 113 |  |  | 25 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |
| пос. Карай-Журавка |  | 31 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| с. Князевка |  | 145 |  |  | 40 |  | 33 |  | 19 |  | 13 |
| д. Ковалевка |  | 102 |  |  | 47 |  | 44 |  | 47 |  | 46 |
| с. Красное Колено |  | 124 |  |  | 95 |  | 83 |  | 65 |  | 52 |
| с. Лунино |  | 301 |  |  | 281 |  | 283 |  | 271 |  | 90 |
| д. Мосоловка |  | 82 |  |  | 14 |  | 11 |  | 6 |  | 7 |
| д. Павловка |  | 89 |  |  | 47 |  | 37 |  | 31 |  | 35 |
| с. Родионовка |  | 56 |  |  | 6 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |
| пос. Сиротка |  | 214 |  |  | 93 |  | 73 |  | 41 |  | 19 |
| д. Студено-Ивановка |  | 164 |  |  | 74 |  | 58 |  | 56 |  | 34 |
| Перевесино-Михайловское |  | 1436 |  | 1075 |  | 963 |  | 860 |  |  |  |
| с. Перевесино- Михайловка |  | 565 |  |  | 425 |  | 422 |  | 392 |  | 69 |
| с. Дмитриевка |  | 363 |  |  | 284 |  | 286 |  | 256 |  | 71 |
| с. Евсюковка |  | 117 |  |  | 74 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |
| с. Ольгино |  | 117 |  |  | 111 |  | 91 |  | 62 |  | 53 |
| с. Сальники |  | 176 |  |  | 109 |  | 92 |  | 83 |  |  | 47 |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

12

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 1.2.4.

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Талы |  | 98 |  | 72 |  | 65 |  | 62 |  |  | 63 |
| Перевесинское |  | 1544 |  | 1061 |  | 1012 |  | 912 |  |  |  |
| с. Перевесинка |  | 987 |  | 881 |  | 875 |  | 816 |  |  | 83 |
| с. Андреевка |  | 128 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| с. Гривки |  | 378 |  | 166 |  | 137 |  | 96 |  |  | 25 |
| д. Красавские Дворики |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Рязанское |  | 1345 |  | 1012 |  | 908 |  | 892 |  |  |  |
| с. Рязанка |  | 478 |  | 442 |  | 398 |  | 412 |  |  | 86 |
| с. Беляевка |  | 285 |  | 173 |  | 151 |  | 145 |  |  | 51 |
| пос. Ивлиевка |  | 152 |  | 55 |  | 22 |  | 14 |  |  | 9 |
| пос. Красный Хутор |  | 72 |  | 17 |  | 12 |  | 6 |  |  | 8 |
| с. Мокровка |  | 192 |  | 147 |  | 156 |  | 143 |  |  | 74 |
| с. Ромашовка |  | 166 |  | 178 |  | 169 |  | 172 |  |  | 104 |
| Студеновское |  | 1574 |  | 1069 |  | 921 |  | 772 |  |  |  |
| с. Студенка |  | 771 |  | 660 |  | 616 |  | 557 |  |  | 72 |
| д. Березовка |  | 89 |  | 39 |  | 16 |  | 0 |  |  | 0 |
| с. Глебовка |  | 221 |  | 84 |  | 44 |  | 10 |  |  | 5 |
| д. Дмитриевка |  | 12 |  | 2 |  | 7 |  | 3 |  |  | 25 |
| с. Ивановка |  | 27 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| с. Львовка |  | 253 |  | 214 |  | 208 |  | 182 |  |  | 72 |
| д. Ляховка |  | 121 |  | 49 |  | 27 |  | 17 |  |  | 14 |
| д. Николаевка |  | 80 |  | 17 |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 |
| Чернавское |  | 1706 |  | 1404 |  | 1277 |  | 1193 |  |  |  |
| с. Чернавка |  | 669 |  | 602 |  | 531 |  | 469 |  |  | 70 |
| д. Егорьевка |  | 120 |  | 27 |  | 19 |  | 5 |  |  | 4 |
| с. Шепелевка |  | 917 |  | 775 |  | 727 |  | 719 |  |  | 78 |
| Итого: |  |  | 12461 |  |  | 8980 |  |  | 8244 |  | 7476 |  |  |  |

Территориальная организация населения, выраженная в системах расселения, является производной мультипликационного эффекта синергии природных (экологических), демографо-популяционных, социальных и экономико-технологических элементов территориальной общественной системы. Системы расселения идентифицируются, исходя из наличия и тесноты разнообразных связей по взаимодействию в сети населенных пунктов. Формирование систем расселения определяется двумя доминантными факторами: самоорганизацией (реализация выгод экономико-географического положения) и социализацией (законодательно определенная организация местного самоуправления), действие которых приводит к упорядочению (разграничение и иерархиезация) элементов структуры.

До реформы местного самоуправления в 2005 г. Турковский район пережил несколько актов такого упорядочения своего контролируемого пространства: от волостной, до советской и муниципально-окружной организации территории.

Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) и

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

13

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

вышедшем на его основе Законе Саратовской области №105-ЗСО от 27.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского муниципального района», и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

Закон определяет границы девяти муниципальных образований, входящих в состав района: одного городского поселения — Турковского и восьми сельских — Бороно-Михайловского, Каменского, Марьинского, Перевесино-Михайловского, Перевесинского, Рязанского, Студёновского и Чернавского.

На основе совокупности элементов планировочного каркаса района и его заполнения в районе выделяются 13 систем расселения местного уровня. Характеристики систем приведены в таблице 1.2.5.

В основу выделения систем расселения местного уровня положено обобщение населённых пунктов по наличию в них ряда элементов системы коммунально-бытового обслуживания, характеру трудовых и культурно-бытовых связей.

На территории Турковского муниципального района явно преобладают локальные системы расселения, сформировавшиеся в границах низового административно-территориального деления предшествующих периодов. Все они осуществляют связи по эпизодическому и частично периодическому обслуживанию напрямую с районным центром. Турки замкнули на себя почти все функции по обслуживанию сельского населения района, сдерживая тем самым формирование и развитие периферийных центров межселенного обслуживания.

Тем не менее, необходимость в таких центрах очевидна. В этих условиях некоторые функции межселенного обслуживания могли бы взять на себя: с. Перевесинка и с. Рязанка.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

14

Таблица 1.2.5. Местные системы расселения, сформировавшиеся на территории Турковского муниципального района

2008 г.

Наличие объектов  социальной инфраструктуры

- Наименование

п/п	системы

1	2

I	Турковская

II  Бороно-Михайловская

III	Боцмановская

IV	Каменская

V	Марьинская

| Численностьнаселенияначел. | Наименование |
| --- | --- |
|  | опорного центра |
|  | системы |
|  | 4 |
| 3 |  |
| 7426 | р.п. Турки |
|  | с. Бороно- |
| 671 | Михайловка |
| 302 | с. Боцманово |
| 479 | с. Каменка |
|  | с. Марьино |
| 395 |  |

Перечень населенных пунктов, входящих в состав системы

5

р.п. Турки дер. Чапаевка с. Трубетчино

с. Бороно-Михайловка с. Колычево дер. Агеевка с. Ольгино  с. Боцманово

дер. Березовка с. Чириково  с. Каменка с. Ильинка с. Дмитриевка с. Ивановка с. Николаевка  с. Марьино

пос. Карай Журавка с. Красное Колено с. Князевка пос. Сиротка

ФАП,

Больница  6

●

-

●

●

●

-

●

●

-

-

●

-

-

-

-

●

-

-

-

-

СДК, СК СОШ

7	8

●    ●

-	-

- ●

●    ●

- -

- -

- -

●    ●

- -

- ●

●    ●

- -

- -

- -

- -

●    ●

- -

- -

- -

- -

|  | ДОУ |  | Основные | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОШ, |  | направления | опорного |
|  |  |  | хозяйственной | центра системы |
|  |  |  | деятельности | расселения |
|  |  |  |  | более высокого |
| 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  | порядка, к |
|  | ● |  | Промышленность, | которому |
|  | ● |  | непроизводственная | тяготеет данная |
| - |  | сфера, сельское | г. Аркадак |
|  |  |  | система |
|  |  |  | хозяйство |  |
| - |  |  |  |
| - |  | Сельское хозяйство | р.п. Турки |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  | с. Бороно- |
| - |  | Сельское хозяйство |  |
|  |  |  | Михайловка |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
|  | ● |  |  |  |
| - |  | Сельское хозяйство | р.п. Турки |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  | Сельское хозяйство | р.п. Турки |
| - |  |  |  |
|  | - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI |  | Лунинская | 442 | с. Лунино |
| VII |  | Дмитриевская | 323 | с. Дмитриевка |
| VIII |  | Перевесино- | 475 | с. Перевесино- |
|  |  | Михайловское |  |  | Михайловка |
| IX |  | Перевесинская | 912 | с. Перевесинка |
| X |  | Рязанская | 706 | с. Рязанка |
| XI |  | Студеновская | 766 | с. Студенка |
| XII |  | Чернавская | 660 | с. Чернавка |
| XIII |  | Шепелевская | 719 | с. Шепелевка |

| 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лунино |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● |
| дер. Варваринка | - | - | - | - |
| дер. Волжанка | - | - | - | - |
| дер. Мосоловка | - | - | - | - |
| дер. Павловка | - | - | - | - |
| дер. Ковалевка | - | - | - | - |
| дер. Студено-Ивановка | - | - | - | ● |
| с. Родионовка | - | - | - | - |
| с. Дмитриевка |  | ● |  | ● |  |  | ● | - |
| с. Евсюковка | - | - | - | - |
| пос. Талы | - | - | - | - |
| с. Перевесино- |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● |
| Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сальники | - | - | - | - |
| с. Перевесинка |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● |
| с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| с. Гривки |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  | ● | - |
| дер. Красавские |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| Дворики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| с. Рязанка |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |
| с. Беляевка |  | ● | - |  |  | ● | ● |
| с. Мокровка | - | - | - | ● |
| пос. Красный Хутор | - | - | - | - |
| с. Студенка |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● |
| с. Львовка |  | ● |  | ● | - | - |
| с. Глебовка | - | - | - | - |
| с. Ляховка | - | - | - | - |
| с. Чернавка |  | ● |  | ● |  |  | ● | - |
| дер. Егорьевка | - | - | - | - |
| с. Ромашовка |  | ● |  | ● |  |  | ● | - |
| пос. Ивлиевка | - | - | - | - |
| с. Шепелевка |  | ● |  | ● |  | - | - |

окончание таблицы 1.2.5.

10	11

Сельское хозяйство	с. Марьино

Сельское хозяйство  с. Перевесино-  Михайловка

Сельское хозяйство	р. п. Турки

Сельское хозяйство	р. п. Турки

Сельское хозяйство	р. п. Турки

Сельское хозяйство	р. п. Турки

Сельское хозяйство	р. п. Турки

Сельское хозяйство   р. п. Турки

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

1.3.	СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Одной из основных целей Закона №131-ФЗ является введение унифицированной системы территориального устройства местного самоуправления.

Наличие территории и её размеры является одним из необходимых элементов статуса муниципального образования, поскольку местное самоуправление осуществляется только в его границах.

Правовую основу территориальной организации местного самоуправления на территории Турковского муниципального района Саратовской области составляют:

- Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный  Кодекс  Российской  Федерации,  введённый  в

действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон Саратовской области № 78-ЗСО от 23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;

- Постановление Саратовской областной Думы №22-881 от 25.02.2004 г. «Об установлении границ Турковского района »

- Закон Саратовской области №105-ЗСО от 27.12.2004 г. (с изменениями от 21 июля 2005 г., 1 февраля 2006 г.) «О муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского муниципального района»;

В целях организации местного самоуправления на территории Турковского района Саратовской области, руководствуясь требованиями Федерального Закона №131-ФЗ; Законом Саратовской области № 78-ЗСО от 23.12.2004 г. «О муниципальных районах»:

- ОМО Турковского района наделено статусом муниципального района, с административным центром – рабочий поселок Турки;

- границамимуниципального   района   установлены   границы,

утверждённые постановлением Саратовской областной Думы №22-881 от 25.02.2004 г. «Об установлении границ Турковского района »

Законом Саратовской области №105-ЗСО от 27.12.2004 г. (с изменениями от 21 июля 2005 г., 1 февраля 2006 г.) « О муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского муниципального района:

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

17

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- в границах Турковского муниципального района образовано 9 муниципальных образований, которые наделены статусом: «сельское поселение» — 8 и «городское поселение» — 1;

- утверждены в виде картографического описания границы вновь образованных муниципальных образований;

- определены состав населенных пунктов, входящих в состав каждого муниципального образования и административные центры сельских поселений.

В соответствии с постановлением Саратовской Областной Думы №22-881 от 25.02.2004 г. «Об установлении границ Турковского района» Внешняя граница земель муниципального района проходит по смежествам:

- с Ртищевским муниципальным районом — 86 км 062 м;

- с Аркадакским муниципальным районом — 52 км 041 м;

- с Романовским муниципальным районом — 57 км 589 м;

- с Тамбовской областью — 50 км 766 м;

Общая протяженность внешней границы Турковского муниципального района составляет 246 км 459 м.

Общая площадь земель в границах Турковского муниципального района составляет 140690 га.

Протяжённость границ и площадь территории муниципального района посчитана по графическим материалам и требуют уточнения при проведении землеустроительных работ.

Сведения о поселениях, образованных на территории Турковского муниципального района представлены в таблице 1.3.1.

Существующие границы муниципальных образований, установленные Законом №105-ЗСО отображены на «Обзорной схеме границ муниципальных образований Турковского муниципального района» и «Схемах существующих границ муниципальных образований» (см. Том IV. Фрагменты №1-11).

В результате анализа границ, установленных законом №105-ЗСО выявлены участки описанные и отображенные на графических материалах с нарушением требований закона 131-ФЗ.

Предложения по изменению границ и преобразованию муниципальных образований рассмотрены в отдельном томе.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

18

Таблица 1.3.1. Сведения о муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского муниципального района,

Саратовской области (в соответствии с законом №82-ЗСО от 27.12.2004 г)

| № |  |  | Наименование |  |  | Статус |  | Административный |  | Наименование |  |  | Расстояние до | Численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципального |  |  | муниципального |  |  |  |  |  |  | административ- | населения на |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  | центр поселения |  | населенных пунктов |  |  |  |  |
|  |  |  | образования |  |  | образования |  |  |  |  |  |  | ного центра | 01.01.2008 г. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  |  | Турковское муниципальное |  |  | городское |  | рабочий поселок |  | рабочий поселок Турки |  |  | административный | 6800 |
|  |  |  | образование |  |  | поселение |  | Турки |  |  |  |  | центр |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деревня Чапаевка |  | 8 | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2 |  | - | 6847 |
| 2 |  |  | Бороно-Михайловское |  |  | сельское |  | село Бороно- |  | село Бороно-Михайловка |  | административный | 387 |
|  |  |  | муниципальное образование |  |  | поселение |  | Михайловка |  |  |  |  | центр |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деревня Агеевка |  | 12 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Боцманово |  | 13 | 222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Колычево | 8 | 221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Чириково |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 5 |  | - | 911 |
| 3 |  |  | Каменское муниципальное |  |  | сельское |  | село Каменка |  | село Каменка |  |  | административный | 377 |
|  |  |  | образование |  |  | поселение |  |  |  |  |  |  | центр |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Ильинка |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Трубетчино |  | 11 | 579 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 3 |  | - | 1052 |
| 4 |  |  | Марьинское муниципальное |  |  | сельское |  | село Марьино |  | село Марьино |  |  | административный | 270 |
|  |  |  | образование |  |  | поселение |  |  |  |  |  |  | центр |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деревня Варваринка |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деревня Волжанка |  | 17 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселок Карай Журавка |  | 4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Князевка |  | 2 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деревня Ковалевка |  | 16 | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Красное Колено |  | 6 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Лунино |  | 14 | 271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деревня Мосоловка |  | 11 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деревня Павловка |  | 10 | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Родионовка |  |  | 22 | 2 |

Площадь, га

8

9 171,4

12 477,86

8 514,57

21 793,83

продолжение таблицы 1.3.1.

1	                  2                                                                      3

5  Перевесино - Михайловское  сельское  муниципальное образование поселение

6  Перевесинское  сельское  муниципальное образование поселение

7  Рязанское  сельское  муниципальное образование поселение

8  Студеновское  сельское  муниципальное образование поселение

4

Всего  село Перевесино-

Михайловка

Всего  село Перевесинка

Всего

село Рязанка

5

поселок                          Сиротка деревня                          Студено       - Ивановка

13

село                       Перевесино          - Михайловка село                       Дмитриевка село                        Евсюковка село                         Ольгино село                        Сальники поселок                            Талы

6

село	Перевесинка

село                        Андреевка село                         Гривки деревня                         Красавские Дворики

4

село	Рязанка

|  | село Беляевка |
| --- | --- |
|  | поселок Ивлиевка |
|  | поселок Красный Хутор |
|  | село Мокровка |
|  | село Ромашовка |
| Всего | 6 |
| село Студенка | село Студенка |
|  | деревня Березовка |
|  | село Глебовка |
|  | деревня Дмитриевка |
|  | село Ивановка |
|  | село Львовка |
|  | деревня Ляховка |

| 6 | 7 |
| --- | --- |
| 9 | 41 |
| 22 | 56 |
| - | 837 |
| административный | 392 |
| центр |  |
| 4 | 256 |
| 11 | 5 |
| 15 | 62 |
| 4 | 83 |
| 6 | 62 |
| - | 860 |
| административный | 816 |
| центр |  |
| 16 | - |
| 5 | 96 |
| 13 | - |
| - | 912 |
| административный | 412 |
| центр |  |
| 5 | 145 |
| 8 | 14 |
| 2 | 6 |
| 2 | 143 |
| 11 | 172 |
| - | 892 |
| административный | 557 |
| центр |  |
| 13 | - |
| 5 | 10 |
| 15 | 3 |
| 13 | - |
| 11 | 182 |
| 8 | 17 |

8

19 434,39

16 807,59

14 871,5

20 771,48

окончание таблицы 1.3.1.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | деревня Николаевка |  | 14 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | 8 |  | - |  | 772 |  |  |
| 9 |  | Чернавское |  | сельское |  | село Чернавка |  |  | село Чернавка |  |  | административный |  | 469 |  |  |
|  |  | муниципальное образование |  | поселение |  |  |  |  |  |  |  | центр |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | деревня Егорьевка |  | 5 |  | 5 | 16 992,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | село Шепелевка |  | 17 |  | 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | 3 |  | - |  | 1193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 50 |  |  | - |  | 14276 |  | 140 835 |

Примечание: Площади территорий муниципальных образований, приведённые в графе 8, посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства.

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.1.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

Транспортная инфраструктура Турковского района интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

Протяженность магистральных железных дорог на территории района составляет 10,04 км, автодорог общего пользования с твердым покрытием — 166,69 км, магистральных газопроводов —330,5 км.

- Железнодорожный транспорт

Современное состояние

Территория района обслуживается Приволжской железной дорогой ОАО «РЖД».

Через границу района на Юго-востоке проходит тупиковая ветка железнодорожной линии, однопутной на тепловозной тяге, Ртищево – Турки. Протяженность дороги в границах района — 10,04 км

На территории района расположена одна железнодорожная станция — Турки.

Основные характеристики станции приведены в таблицах 2.1.1.1-2.

|  |  | Характеристика станций района | Таблица 2.1.1.1. |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование станции |  | Класс станции | Назначение станции |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Турки |  | 4 |  |  | грузовая |  |

По направлению Ртищево - Турки ежедневно осуществляется движение поезда местного сообщения.

Характеристика железнодорожных линий приведена в таблице 2.1.1.2

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

22

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

|  |  | Характеристика железнодорожных линий | Таблица 2.1.1.2. |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | Перегоны |  | Категория |  | Количество |  | Вид тяги | Размеры движения, |  |
| п/п |  |  |  |  |  | главных путей |  |  | пар поездов в сутки |
| 1 |  | Ртищево - Турки |  | 4 | 1 |  | тепловозная |  |  | 0,3 |  |

Проектные предложения

Повышение привлекательности железнодорожного транспорта и освоение увеличивающихся пассажирских и грузовых перевозок намечается осуществить за счет:

- замены поездов на тепловозной тяге на электропоезда;

- увеличения скорости сообщения поездов;

- сокращения интервалов и повышения частоты движения пригородных

  - местных поездов;

- обновления подвижного состава, введения в эксплуатацию поездов повышенной комфортности;

- внедрения новых технологий, расширения сервиса услуг;

- усовершенствования остановочного пункта, строительства и реконструкции пассажирской платформы и павильона, создания безопасных и удобных пешеходных переходов в разных уровнях;

- создания удобных транспортно-пересадочных узлов (поезд — городской или загородный автобус).

    - Автомобильные дороги и транспорт

Автомобильные дороги

Современное состояние

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период дорожная сеть района представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального и местного значения.

Классификация автодорог выполнена в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлений Правительства РФ от 11.04.2006 г. №209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», Правительства Саратовской области от 01.08.2006 г. №232-П «Вопросы определения автомобильных дорог

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

23

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

общего пользования Саратовской области» и от 25.12.2006 г. №415-П «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального характера».

Комитетом по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области и Саратовским филиалом института «ГИПРОДОРНИИ» подготовлены перечни автомобильных дорог регионального и местного (районного) значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 06.05.2008 г. №175-П «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения». Перечень автодорог местного значения Турковского района до настоящего времени не утвержден.

Основной региональной дорогой в районе является, автодорога Аркадак - Турки, которая пересекает территорию района с севера на юг и обеспечивает транспортные связи р.п. Турки со смежными районами и областным центром. Дорога имеет IV техническую категорию, протяженность в пределах района — 8,65 км, покрытие усовершенствованное.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.

Региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам IV технических категорий. Большая часть местных автодорог не имеет твердого покрытия и представляет собой грунтовые дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 263,1 км, в том числе регионального — 191,66 км, местных — 71,44 км, из них дорог с твердым покрытием, соответственно, 166,69 км, 161,56 км, и 5,13 км.

Перечень автомобильных дорог, их прохождение по территории района и основные параметры приведены в таблице 2.1.2.1. и в графических материалах проекта на Схеме планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также в геоинформационной системе, разработанной в составе настоящего проекта (см. Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

24

Перечень автомобильных дорог Турковского района

| № |  |  |  | Общее |  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование автомобильных дорог |  |  |  |  |  | из них |  |
|  |  |  |  | протяжение, |  | с твердым |  |  | грун- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  | с усоверш. | с пере- |  |
|  |  |  |  | км |  | покрытием |  |  |  | товые |
|  |  |  |  |  |  |  |  | покрытием | ходным |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Регион |  | ального зна |  | чения |  |  |
| 1 |  | Бороно-Михайловка – Дмитриевка – | 24,33 | 24,33 | 24,33 |  |  |
|  |  | Перевесино-Михайловка |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Турки – Лунино - Марьино |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  |  |
|  |  | Автоподъезды от а/д «Турки–Лунино– |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марьино»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | к с. Чернавка |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  |
| 4 |  | к с. Ромашовка |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  |  |
| 5 |  | Аркадак - Турки |  | 15,7 |  | 15,7 |  | 15,7 |  |  |
| 6 |  | Бороно - Михайловка - Львовка |  | 4,97 |  | 4,97 |  | 4,97 |  |  |
| 7 |  | Каменка - Рязанка |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 8 |  | Турки – Перевесинка - Макарово |  | 32,6 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 7,4 |
|  |  | Автоподъезды от а/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Турки – Перевесинка – Макарово»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | к с. Боцманово |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 10 |  | к с. Колычево |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  |  |
| 11 |  | к с. Чириково |  | 3,7 |  |  |  |  |  | 3,7 |
| 12 |  | Турки - Шепелевка |  | 7,2 |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |
|  |  | Автоподъезды от а/д "Каменка - Рязанка": |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 13 |  | к п. Красный Хутор – с. Мокровка |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | к п. Ляховка – с. Глебовка |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 4,5 |
| 15 |  | к с. Студенка |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |
| 16 |  | Каменка - Ильинка |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 17 |  | Перевесино - Михайловка - Сальники |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 18 |  | Рязанка - Беляевка |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |
|  |  | Итого региональных: |  | 191,66 |  | 161,56 |  | 161,56 |  | 30,1 |
|  |  |  |  | Местного |  | (районного) |  | значения |  |  |
| 1 |  | Сальники - Сиротка |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |

Таблица 2.1.2.1.

|  | Ширина |  | Ширина | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полотна |  | части |  | Категория |
|  | земляного |  | проезжей |  |  |
| 8 |  | 9 |  | 10 |
| 10 | 7 |  | IV |
| 10 |  | 6,6 |  | IV |
| 10 |  | 6 |  | IV |
| 10 |  | 6 |  | IV |
| 10 |  | 6,6 |  | IV |
| 10 |  | 6 |  | IV |
| 10 |  | 6 |  | IV |
| 10 |  | 6,6 |  | IV |
| 10 |  | 6 |  | IV |
| 8 |  | 4,5 |  | V |
| 10 |  | 7 |  | IV |
| 10 |  | 6 |  | IV |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

Марьино – Карай Журавка – Красное Колено  - Сиротка  Автоподъезды от а/д «Турки – Перевесинка

– Макарово»:

к с. Березовка

к п. Агеевка

А/п к с. Ивановка от а/д «Каменка –  Рязанка»  А/п к п. Чапаевка от а/д «Аркадак – Турки»  Лунино - Волжанка  Лунино - Ковалевка  Шепелевка – Памятка (Романовский район)

в пределах района  Ромашовка - Ивлиевка  Перевесинка – Красавские Дворики - Андреевка  А/п к с. Егорьевка от а/п к с. Чернавка

от а/д «Турки – Лунино - Марьино»  Дмитриевка - Евсюковка  Чернавка – Студено-Ивановка  Итого местных (районных):

Всего по району:

окончание таблицы 2.1.2.1.

| 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  | IV |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 6 |  | IV |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 1,3 |  | 8 |  | 5 |  | V |
| 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |
| 71,44 |  | 5,13 |  | 5,13 |  |  |  | 66,04 |  |  |  |  |  |  |
| 263,1 |  | 166,69 |  |  | 166,69 |  |  |  |  | 96,14 |  |  |  |  |  |  |

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Сравнительная характеристика дорожной сети района и области приведена в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2.

Сравнительная характеристика дорожной сети Турковского района

| № |  |  |  |  | На |  |  | На | Процентное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели |  |  | территории |  |  | территории |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | отношение, % |
|  |  |  |  |  | области |  |  | района |  |
| 1 |  | Протяженность автомобильных дорог, | 13697,854 | 263,1 |  |
|  |  | всего, км |  |  |  |
| 2 |  | В том числе с твердым покрытием , км |  | 10553,081 |  | 166,69 |  |
| 3 |  | Доля дорог с твердым покрытием от | 77,0 | 63,3 |  |
|  |  | общего протяжения, в% |  |  |  |
| 4 |  | Плотность дорог с твердым покрытием | 10,4 | 11,8 |  |
|  |  | км/100 км² территории |  |  |  |

Из приведенных данных следует, что плотность дорог с твердым покрытием по району выше, чем в среднем по области, 36,7% дорог не имеют твердого покрытия. В целом обеспеченность дорогами в районе можно признать удовлетворительной. Техническое состояние небольшого количества дорог находится в неудовлетворительном состоянии. К недостаткам дорожной сети района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными поселениями района осуществляется со значительными перепробегами.

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на дорогах района находится 12 моста общей протяженностью 355,75 п. м. Материал 12 мостов — железобетон. Пять мостов имеют ограничения по грузоподъемности, 5 — по габаритам и 3 — по высоте ограждающих конструкций. Техническое состояние 4 мостов характеризуется как хорошее, 5 – как удовлетворительное, 1 — как неудовлетворительное и 2 - как аварийное.

Основные параметры и техническое состояние мостов приведены в таблице 2.1.2.3, а местонахождение мостов в графических материалах проекта и в ГИС (см. Том IV. Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

27

Таблица 2.1.2.3.

Мостовые сооружения в Турковском районе

| № |  | Наименование сооружения |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 |  | 2 |
|  |  | Мост ч/ручей Безымянный у р.п. Турки на |
| 1 |  | км 29+280 а/д Аркадак-Турки |

Мост ч/овраг Рысь в р.п. Турки на км

- 0+490 а/д Турки-Перевесинка-Макарово (в пределах района)

Мост ч/овраг Степенко у с. Перевесинка

- на км 27+355 а/д Турки-Перевесинка-Макарово (в пределах района)

Мост ч/овраг Каменный в с. Перевесинка

- на км 27+815 а/д Турки-Перевесинка-Макарово (в пределах района)

Мост ч/р Ивановка в с. Перевесинка на

- км 28+870 а/д Турки-Перевесинка-Макарово (в пределах района)

Мост ч/овраг Гривский у с. Гривки на км

- 33+780 а/д Турки-Перевесинка-Макарово (в пределах района)

Мост ч/р Карай на км 21+520 а/подъезда к

- с. Бороно-Михайловка от а/д Турки-Перевесинка-Макарово (в пределах района)

Мост ч/р Щербидина у с. Каменка на км  8 7+570 а/д Турки-Каменка-Лунино-Марьино

Мост ч/р.Студеновка у с. Родионовка на

- км 21+250 а/д Турки-Каменка-Лунино-Марьино

| Год стр., рем. | Длина*Ширина |  |  |  |  | Недостаточные |  |  | Ограничение по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс | Схема |  | Материал габарит, высота грузоподъемност |
| (да«+» нет«-») | Габарит |  |  |  |  | ограждений |  |  | и, т |
| 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | 11,1Х12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001+ |  | 1х8 |  | ж/б |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г-9+2х1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,7Х12,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998+ |  | 1Х12 |  | ж/б |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г-9+2Х1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.0Х6.0 |  |  |  |  | габарит, высота |  |  |  |
| 1965- |  | 1Х6.0 |  | ж/б |  |  |  |  |  | до 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | ограждений |  |  |  |
|  |  | Г-4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1950 |  | 8,75Х8,2 |  | ж/б |  |  | габарит |  |  | до 25 |
|  |  | 1Х6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г-6,93+1х1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32,55Х6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1910- |  | к2,3+8,6+10,75+8, |  | ж/б |  |  | габарит, высота |  |  | до 0 |
|  |  | 6+к2,3 |  |  |  |  | ограждений |  |  |  |
|  |  | Г-2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972+ |  | 6,85Х6.5 |  | ж/б |  |  | габарит, высота |  |  | до 0 |
|  |  | 1Х5.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ограждений |  |  |  |
|  |  | Г-6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43,83Х11.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995+ |  | 1Х24.0 |  | ж/б |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г-8+2Х1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46,1Х5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1908+ |  | к2.5+13.05+15+13. |  | ж/б |  |  | габарит |  |  | до 15 |
|  |  | 05+к2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г-4.37+2Х0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50,2Х12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976+ |  | 3Х15.0 |  | ж/б |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г-9+2Х1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Состояние

мостового

сооружения

8

хорошее

хорошее

неудовлетво

рительное

удовлетво

рительное

аварийное

аварийное

удовлетво

рительное

удовлетво

рительное

удовлетво

рительное

окончание таблицы 2.1.2.3.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мост ч/р Волжанчик у с. Лунино на км |  |  |  | 46,16Х10.5 |  |  |  |  |  |  |  | удовлетво |
| 10 |  | 30+450 а/д Турки-Каменка-Лунино- | 1989+ |  | 3Х15.0 |  | ж/б |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рительное |
|  |  | Марьино |  |  |  | Г-8+2Х1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мост ч/овраг Сухой в с.Шепелевка на км |  |  |  | 35,25х11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | а/д Турки-Шепелевка | 1999+ |  | 2х15 |  | ж/б |  |  |  |  |  | хорошее |
|  |  |  |  |  |  | Г-8+2х1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мост ч/р Щербедино в с.Шепелевка на км |  |  |  | 50,26х11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | а/д Турки-Шепелевка | 1999+ |  | 2х15 |  | ж/б |  |  |  |  |  | хорошее |
|  |  |  |  |  |  | Г-8+2х1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Проектные предложения

Развитие транспортной инфраструктуры Турковского района неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Саратовской области в целом и направлено на повышение качества жизни населения, обеспечение экономического роста района и социальной стабильности общества.

Достижение этой цели обеспечивается:

- развитием (новым строительством и реконструкцией) сетевой структуры автомобильных дорог и повышением качества их содержания;

- развитием пригородного и междугороднего пассажирского транспорта;

- строительством объектов дорожного сервиса.

- развитием (новым строительством и реконструкцией) сетевой структуры автомобильных дорог и повышением качества их содержания;

- развитием пригородного и междугороднего транспорта;

- строительством объектов дорожного сервиса.

В условиях практически сложившейся автодорожной сети района, с одной стороны, и низкого качества содержания существующих дорог, с другой стороны, в качестве основной концепции формирования перспективной схемы автодорог района выдвигается совершенствование существующей сети дорог района путем:

- увеличение объемов финансирования дорожной отрасли;

- строительства автомобильных дорог с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района;

- строительства обходных дорог для пропуска транзитного движения в обход населенных пунктов;

- ликвидации участков лишенных покрытия, повышения прочностных характеристик существующих автомобильных дорог, замены водопропускных труб и мостов с недостаточными техническими параметрами (габарит, грузоподъемность и т.д.), строительства дополнительных мостов;

- строительства дорог, объединяющих дорожные сети смежных районов в единую региональную сеть дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

30

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Автомобильные дороги федерального значения;

- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

- Автомобильные дороги местного значения;

- Частные автомобильные дороги.

  - Турковском районе дорожная сеть на перспективу будет представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального

- межмуниципального значения (собственность области), дорогами местного значения муниципального района (собственность района) и дорогами местного значения поселений (собственность поселений). Автомобильными дорогами поселений являются дороги в границах населенных пунктов и настоящим проектом не рассматриваются.

  - проекте разработаны два варианта развития сети автомобильных дорог района. В основу обоих вариантов положена сложившаяся сеть дорог. Проектные предложения по обоим вариантам предполагают создание сети дорог с твердым покрытием, обеспечивающей транспортную доступность административных центров поселений от всех входящих в состав поселения населенных пунктов не более 30 мин., а районного центра — не более 60 мин.

Первый вариант

Предусматривает строительство и реконструкцию 155,24 км автодорог на общую сумму 1569,15 млн. руб., в том числе, реконструкция 57,3 км дорог регионального значения на сумму 649,8 млн.руб., а так же строительство 30,1 км дорог регионального и межмуниципального значения на сумму 287,6 млн. руб. и 67,84 км дорог местного значения на сумму 631,75 млн. руб.

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции по первому варианту, приведен в таблице 2.1.2.4.

Вариант предполагает:

- строительство участка межмуниципальной дороги Перевесинка — Макарово по параметрам до IV технической категории;

- реконструкция участка дороги Турки — Акадак, с доведением параметров до III технической категории;

- строительство участка дороги Каменка — Ильинка по нормативам IV технической категории;

- также вариантом предусмотрено строительство еще 7 межмуниципальных и 13 местных автомобильных дорог,

приведенных в таблице 2.1.2.4.

Вариант позволит к расчетному сроку сформировать сеть автодорог с твердым покрытием, обеспечивающую транспортные связи между всеми

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

31

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

населенными пунктами района, выходы на дороги более высокого уровня и в смежные районы.

Реализация первого варианта обеспечит увеличение к расчетному сроку протяженности автодорог с твердым покрытием в районе с 166,69 км до 264,63 км, а плотности — с 11,8 до 18,8 км/100км2.

Второй вариант

Предусматривает строительство и реконструкцию 166,84 км автодорог на общую сумму 1681,23 млн. руб., в том числе, реконструкция 57,3 км дорог регионального значения на сумму 649,8 млн.руб., а также строительство 68,5 км дорог регионального и межмуниципального значения на сумму

712,98 млн. руб. и 72,64 км дорог местного значения на сумму 678,55 млн. руб Вариант предусматривает строительство и реконструкцию автодорог в соответствии с таблицей 2.1.2.5.

В отличие от первого, второй вариант развития сети дорог района разработан с учетом оптимизации транспортных связей между центрами сельских поселений и входящими в его состав населенными пунктами, местами преобразуя радиально тупиковую схему дорожной сети в радиально – кольцевую, а также обеспечивает дополнительные выходы в смежные районы и областной центр.

Реализация второго варианта обеспечит к расчетному сроку увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием в районе с 166,69 км до 307,83 км, а плотности — с 11,8 до 21,8 км/100км2.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

32

Таблица 2.1.2.4.

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции по Турковскому району ( вариант I)

|  |  |  |  | Видработ |  | Протяженность,км |  | Интенсивностьдвиженияперспективная,авт./сут. |  | Сущ. | Персп. |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительства и реконструкции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория |  | в том числе по годам и периодам: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2007-2015 |  | 2016-2025 |
| № |  | Наименование автомобильной дороги (участков) и значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | млн. |  | км |  | млн. | км | млн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  | руб. |  | руб. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
|  |  | Автодороги регионально |  | го (м |  | ежмуниципального) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Турки — Акадак(в пределах района) |  | рек | 15,7 | 1980 |  | IV | III |  | 15,7 |  |  | 178,0 |  |  |  |  |  | 15,7 |  | 178,0 |
| 2 |  | Турки — Каменка |  | рек |  | 9,0 |  | 1745 |  | IV |  |  | III |  | 9,0 |  |  | 102,1 |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 102,1 |
| 3 |  | Турки — Перевсенка |  | рек |  | 32,6 |  | 1685 |  | IV |  |  | III |  | 32,6 |  |  | 369,7 |  |  |  |  |  | 32,6 |  | 369,7 |
| 4 |  | Перевесинка — Макарово |  | стр |  | 7,4 |  | 405 |  | - |  |  | IV |  | 7,4 |  |  | 70,7 |  | 7,4 |  | 70,7 |  |  |  |  |
|  |  | Автоподъезд от а/д «Турки – Перевесинка – Макарово» к п. |  | стр | 3,7 | 170 | - |  |  | IV | 3,7 | 35,4 | 3,7 | 35,4 |  |  |  |  |
| 5 |  | Чириково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Каменка — Ильинка |  | стр |  | 2,5 |  | 170 |  | - |  |  | IV |  | 2,5 |  |  | 23,9 |  | 2,5 |  | 23,9 |  |  |  |  |
| 7 |  | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к п. Красный Хутор |  | стр | 4,0 | 170 | - |  |  | IV | 4,0 | 38,2 | 4,0 | 38,2 |  |  |  |  |
|  |  | - с. Мокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к п. Ляховка — с. |  | стр | 4,5 | 190 | - |  |  | IV | 4,5 | 43,0 | 4,5 | 43,0 |  |  |  |  |
|  |  | Глебовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Перевесино-Михайловка — Сальники |  | стр |  | 4,0 |  | 170 |  | - |  |  | IV |  | 4,0 |  |  | 38,2 |  | 4,0 |  | 38,2 |  |  |  |  |
| 10 |  | Рязанка — Беляевка |  | стр |  | 4,0 |  | 180 |  | - |  |  | IV |  | 4,0 |  |  | 38,2 |  | 4,0 |  | 38,2 |  |  |  |  |
|  |  | Автодороги мес |  | тного |  | (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Автоподъезд от а/д «Турки – Перевесинка – Макарово» к п. |  | стр | 4,5 | 60 | - |  |  | V |  | 4,5 |  |  | 28,4 |  |  |  |  |  | 4,5 |  | 28,4 |
|  |  | Агеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к с. Ивановка |  | стр |  | 0,7 |  | 40 |  | - |  |  | V |  | 0,7 |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 4,4 |
| 4 |  | Дмитриевка — Евсюковка |  | стр |  | 5,34 |  | 150 |  | - |  |  | IV |  | 5,34 |  |  | 51,05 |  |  |  |  |  | 5,34 |  | 51,05 |
| 5 |  | Лунино — Волжанка |  | стр |  | 4,0 |  | 130 |  | - |  |  | IV |  | 4,0 |  |  | 38,2 |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 38,2 |
| 6 |  | Лунино — Ковалевка |  | стр |  | 1,0 |  | 130 |  | - |  |  | IV |  | 1,0 |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 9,6 |

окончание таблицы 2.1.2.4.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Марьино — Карай Журавка — Красное Колено — Сиротка |  | стр |  | 12,0 |  | 200 |  | - |  | IV |  | 12,0 |  | 114,72 |  | 12,0 |  | 114,72 |  |  |  |  |
| 8 |  | Чернавка — Студено-Ивановка |  | стр |  | 11,0 |  | 150 |  | - |  | IV |  | 11,0 | 105,2 |  |  |  |  |  | 11,0 |  | 105,2 |
| 9 |  | Ромашовка — Ивлиевка |  | стр |  | 3,9 |  | 215 |  | - |  | IV |  | 3,9 |  | 37,3 |  | 3,9 |  | 37,3 |  |  |  |  |
| 10 |  | Шепелевка — Памятка (в пределах района) |  | стр |  | 5,1 |  | 200 |  | - |  | IV |  | 5,1 |  | 48,8 |  |  |  |  |  | 5,1 |  | 48,8 |
| 11 |  | Перевесино-Михайловка — Красваские Дворики — Андреевка |  | стр |  | 16,0 |  | 135 |  | - |  | IV |  | 16,0 |  | 153,0 |  |  |  |  |  | 16,0 |  | 153,0 |
| 12 |  | А/п к с. Егорьевка от а/п к с. Чернавка |  | стр |  | 1,3 |  | 130 |  | - |  | IV |  | 1,3 |  | 12,4 |  | 1,3 |  | 12,4 |  |  |  |  |
| 13 |  | Сальники – Сиротка |  | стр |  | 3,0 |  | 200 |  | - |  | IV |  | 3,0 |  | 28,68 |  | 3,0 |  | 28,68 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по региональным и межмуниципальным дорогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,4 |  | 937,4 |  | 30,1 |  | 287,6 |  | 57,3 |  | 649,8 |
|  |  | в т. ч. строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,1 |  | 287,6 |  | 30,1 |  | 287,6 |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,3 |  | 649,8 |  |  |  |  |  | 57,3 |  | 649,8 |
|  |  | Итого по местным дорогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,84 |  | 631,75 |  | 20,2 |  | 193,1 |  | 47,64 |  | 438,65 |
|  |  | в т. ч. строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,84 | 631,75 |  | 20,2 |  | 193,1 | 47,64 | 438,65 |
|  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по всем дорогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,2 |  | 1569,1 | 50,3 | 480,7 |  | 104,9 |  | 1088,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  |  | в т. ч. строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,94 |  | 919,35 |  | 50,3 |  | 480,7 |  | 47,64 |  | 438,65 |
|  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,3 |  | 649,8 |  |  |  |  |  | 57,3 |  | 649,8 |

Таблица 2.1.2.5.

Перечень автомобильных дорог , рекомендуемых к строительству и реконструкции по Турковскому району (вариант II - рекомендуемый)

№

п/п

1

|  | Видработ |  | км |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование автомобильной дороги (участков) и значение |  |  | Протяженность, |
| 2 |  |  |  |
|  | 3 |  | 4 |

Автодороги регионального

| Интенсивностьдвиженияперспективная,авт./сут. | Сущ. |  | Персп. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 7 |
| значения |  |  |

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции в том числе по годам и периодам:

|  | всего | 2007-2015 |  | 2016-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| км | млн. |  | км |  | млн. |  | км |  | млн. |
|  | руб. |  |  |  | руб. |  |  | руб. |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |

продолжение таблицы 2.1.2.5.

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Турки — Акадак(в пределах района) |  |  | рек |  | 15,7 |  | 1980 |  |  | IV |  |  | III |  | 15,7 |  | 178,0 |  |  |  |  |  | 15,7 |  | 178,0 |
| 2 |  | Турки — Каменка |  |  | рек |  | 9,0 |  | 1745 |  |  | IV |  |  | III |  | 9,0 |  | 102,1 |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 102,1 |
| 3 |  | Князевка - Инважино (Тамбовская область) |  |  | стр |  | 1,0 |  | 1220 |  | - |  |  |  | IV |  | 1,0 |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 9,6 |
|  |  | Автодороги меж |  | муниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Турки — Перевсенка |  |  | рек | 32,6 | 1685 |  |  | IV |  | III |  | 32,6 |  | 369,7 |  |  |  |  |  | 32,6 |  | 369,7 |
| 2 |  | Перевесинка — Макарово |  |  | стр |  | 7,4 |  | 405 |  | - |  |  |  | IV |  | 7,4 |  | 70,7 |  | 7,4 |  | 70,7 |  |  |  |  |
|  |  | Автоподъезд от а/д «Турки – Перевесинка – Макарово» к п. |  |  | стр | 3,7 | 170 | - |  |  |  | IV | 3,7 | 35,4 | 3,7 | 35,4 |  |  |  |  |
| 3 |  | Чириково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Каменка — Ильинка |  |  | стр |  | 2,5 |  | 170 |  | - |  |  |  | IV |  | 2,5 |  | 23,9 |  | 2,5 |  | 23,9 |  |  |  |  |
| 5 |  | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к п. Красный Хутор |  |  | стр |  | 4,0 |  | 170 |  | - |  |  |  | IV |  | 4,0 |  | 38,2 |  | 4,0 |  | 38,2 |  |  |  |  |
|  |  | - с. Мокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к п. Ляховка — с. |  |  | стр | 4,5 | 190 | - |  |  |  | IV | 4,5 | 43,0 | 4,5 | 43,0 |  |  |  |  |
|  |  | Глебовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Перевесино-Михайловка — Сальники |  |  | стр |  | 4,0 |  | 170 |  | - |  |  |  | IV |  | 4,0 |  | 38,2 |  | 4,0 |  | 38,2 |  |  |  |  |
| 8 |  | Рязанка — Беляевка |  |  | стр |  | 4,0 |  | 180 |  | - |  |  |  | IV |  | 4,0 |  | 38,2 |  | 4,0 |  | 38,2 |  |  |  |  |
| 9 |  | А/п к с. Студенка от а/д "Бороно-Михайловка - Львовка" |  |  | стр |  | 5,8 |  | 375 |  | - |  |  |  | IV |  | 5,8 |  | 55,68 |  | 5,8 |  | 55,68 |  |  |  |  |
|  |  | Автодороги мес |  | тного |  | (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Автоподъезд от а/д «Турки – Перевесинка – Макарово» к п. |  |  | стр | 4,5 | 60 | - |  |  |  | V |  | 4,5 |  | 28,4 |  |  |  |  |  | 4,5 |  | 28,4 |
|  |  | Агеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к с. Ивановка |  |  | стр |  | 0,7 |  | 40 |  | - |  |  |  | V |  | 0,7 |  | 4,4 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 4,4 |
| 4 |  | Дмитриевка — Евсюковка |  |  | стр |  | 5,34 |  | 150 |  | - |  |  |  | IV |  | 5,34 |  | 51,05 |  |  |  |  |  | 5,34 |  | 51,05 |
| 5 |  | Лунино — Волжанка |  |  | стр |  | 4,0 |  | 130 |  | - |  |  |  | IV |  | 4,0 |  | 38,2 |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 38,2 |
| 6 |  | Лунино — Ковалевка |  |  | стр |  | 1,0 |  | 130 |  | - |  |  |  | IV |  | 1,0 |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 9,6 |
| 7 |  | Марьино — Карай Журавка — Красное Колено — Сиротка |  |  | стр |  | 12,0 |  | 200 |  | - |  |  |  | IV |  | 12,0 |  | 114,72 |  | 12,0 |  | 114,72 |  |  |  |  |
| 8 |  | Чернавка — Студено-Ивановка |  |  | стр |  | 11,0 |  | 150 |  | - |  |  |  | IV |  | 11,0 | 105,2 |  |  |  |  |  | 11,0 |  | 105,2 |
| 9 |  | Ромашовка — Ивлиевка |  |  | стр |  | 3,9 |  | 215 |  | - |  |  |  | IV |  | 3,9 |  | 37,3 |  | 3,9 |  | 37,3 |  |  |  |  |
| 10 |  | Шепелевка — Памятка (в пределах района) |  |  | стр |  | 5,1 |  | 200 |  | - |  |  |  | IV |  | 5,1 |  | 48,8 |  |  |  |  |  | 5,1 |  | 48,8 |
| 11 |  | Перевесино-Михайловка — Красваские Дворики — Андреевка |  |  | стр |  | 16,0 |  | 135 |  | - |  |  |  | IV |  | 16,0 |  | 153,0 |  |  |  |  |  | 16,0 |  | 153,0 |
| 12 |  | А/п к с. Егорьевка от а/п к с. Чернавка |  |  | стр |  | 1,3 |  | 130 |  | - |  |  |  | IV |  | 1,3 |  | 12,4 |  | 1,3 |  | 12,4 |  |  |  |  |
| 13 |  | Сальники – Сиротка |  |  | стр |  | 3,0 |  | 200 |  | - |  |  |  | IV |  | 3,0 |  | 28,68 |  | 3,0 |  | 28,68 |  |  |  |  |
| 14 |  | Беляевка – Ковалевка |  |  | стр |  | 4,8 |  | 130 |  | - |  |  |  | IV |  | 4,8 |  | 46,8 |  |  |  |  |  | 4,8 |  | 46,8 |
|  |  | Итого по региональным и межмуниципальным дорогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002,6 |  |  |  |  |  | 58,3 |  | 659,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,2 |  | 8 |  | 35,9 | 343,28 |  |  |  |  |

окончание таблицы 2.1.2.5.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т. ч. строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,5 |  | 712,98 |  | 35,9 |  | 343,28 |  | 32,6 |  | 369,7 |
|  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,7 | 289,7 |  |  |  |  |  | 25,7 |  | 289,7 |
|  |  | Итого по местным дорогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,64 |  | 678,55 |  | 20,2 |  | 193,1 |  | 52,44 |  | 485,45 |
|  |  | в т. ч. строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,64 | 678,55 |  | 20,2 |  | 193,1 | 52,44 | 485,45 |
|  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по всем дорогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,8 |  | 1681,2 | 56,1 | 536,38 |  | 110,7 |  | 1144,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  | в т. ч. строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,1 |  | 1391,5 | 56,1 | 536,38 | 85,04 | 855,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,7 |  | 289,7 |  |  |  |  |  | 25,7 |  | 289,7 |

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Обоими вариантами предусматривается реконструкция и ремонт мостов согласно таблице 2.1.2.6.

Таблица 2.1.2.6.

Реконструкция и ремонт мостов

№ Месторасположение п/п

у с. Перевесинка на а/д

- Турки-Перевесинка-Макарово-до гр. района

у с. Каменка на а/д

- Турки-Каменка-Лунино-Марьино

в с. Перевесинка на а/д

- Турки-Перевесинка-Макарово-до гр. района

у с. Гривки на а/д

- Турки-Перевесинка-Макарово-до гр. района

|  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Препятствие |  | Вид работ |  |  | 2007-2015 2016-2025 |
|  |  |  |  | п.м. | млн. |  | п.м. |  |  | млн. | п.м. | млн. |
|  |  |  |  |  | руб |  |  |  |  | руб |  | руб |
| овр.Степенко |  | реконструкция | 10,0 | 2,1 |  |  |  |  |  | 10,0 | 2,1 |
| р. |  | реконструкция | 46,1 | 13,8 46,1 13,8 |  |  |
| Щербидина |  |  |  |  |  |  |

р. Ивановка	реконструкция 32,55  7,0	32,55	7,0

овр.Гривский  реконструкция  6,85	1,5	6,85	1,5

Главным достоинством первого варианта является обеспечение транспортной связи со всеми населенными пунктами района по дорогам с твердым покрытием. В то же время он не в полной мере решает вопрос оптимизации внутрирайонных и межрайонных транспортных связей.

Второй вариант решает все насущные проблемы транспортной сети района – обеспечивает связь всех населенных мест района с административными центрами поселений и райцентром по оптимальным направлениям, интегрирует районную дорожную сеть района с сетью дорог смежных районов.

На основании приведенных данных и сравнения вариантов к реализации рекомендуется второй вариант развития дорожной сети района.

Обеспечение долговечности и надежности, автомобильных дорог и сооружений на них, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективность обслуживания пользователей, оптимизация расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства, в значительной степени определяются выполнением комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15-18 лет, ремонта — 6-10 лет.

Особое значение следует уделять капитальному ремонту автомобильных дорог, которые по размерам обслуживаемого движения не требуют реконструкции с переводом в более высокую категорию, но ввиду увеличения интенсивности движения транспорта и значительного увеличения в составе

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

37

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

транспортного потока доли тяжелых автомобилей, требуют проведения работ по усилению дорожной одежды и ремонту мостов для обеспечения пропуска большегрузных автомобилей, совершенствованию системы водоотвода, перестройки отдельных участков, для обеспечения нормативных требований, устройству дорожной разметки, ограждений, другого инженерного обустройства дороги.

Учитывая наличие продолжительного зимнего периода, особое внимание необходимо уделять зимнему содержанию автомобильных дорог. Для устранения снежных заносов, уменьшения распространения вредных выбросов от автомобилей и улучшения эстетических качеств дорог следует активизировать работы по озеленению автомобильных дорог.

В рамках формирования многоуровневой структуры дорожной сети, включающей федеральные, региональные, межмуниципальные, местные и частные автомобильные дороги, органам власти всех уровней необходимо реализовать следующие мероприятия:

- принятие классификации автомобильных дорог общего пользования, сеть которых включает федеральные, региональные, межмуниципальные и местные автомобильные дороги;

- инвентаризация существующей дорожной сети с учетом положений новой классификации;

- установление органов ответственных за состояние и развитие существующих автомобильных дорог, установление полномочий по управлению, организации финансирования работ по каждому уровню дорожной сети;

- передача, при необходимости, автомобильных дорог или их участков от одного уровня органа управления к другому уровню;

- анализ возможности и разработка инвестиционных предложений по строительству платных дорог на наиболее загруженных

направлениях.

Дорожное хозяйство, основанное на государственной и муниципальной собственности и преимущественно бюджетном финансировании, должно сформировать эффективную систему государственного и муниципального управления имуществом автомобильных дорог и инвестициями в дорожное хозяйство.

Система государственного и муниципального управления дорожным хозяйством должна обеспечить:

  - координацию развития, планирования и финансирования федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог,

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

38

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

реализации долгосрочных и среднесрочных программ развития автомобильных дорог;

- сохранность и охрану автомобильных дорог общего пользования, сохранность государственного и муниципального имущества в дорожном хозяйстве, формирование имущественного комплекса на каждом уровне управления в соответствии с установленными полномочиями и ответственностью;

- контроль безопасности дорожного движения и экологической безопасности дорожного хозяйства, контроль состояния автомобильных дорог, качество выполнения дорожных работ и исполнение договорных обязательств подрядчиками;

- выполнение функций государственного заказчика, организацию закупок для нужд дорожного хозяйства;

- формирование законодательной и нормативно-правовой базы регулирования дорожного хозяйства, осуществление технической политики и технического регулирования дорожного хозяйства, регулирование процедур стандартизации и сертификации;

- укрепление инженерно-технического потенциала органов управления;

- стимулирование органов управления автомобильными дорогами к улучшению качества автомобильных дорог снижению сметной стоимости дорожных работ;

- совершенствование методов управления автомобильными дорогами, методов контроля и диагностики технического состояния дорог, анализа интенсивности и условий движения, разработку и применение автоматизированных систем управления инвестиционным процессом и ходом эксплуатационных работ;

- сокращение избыточных и устранение дублирующих функций по управлению дорожным хозяйством;

- привлечение общественных организаций пользователей автомобильных дорог к вопросам планирования и развития автомобильных дорог общего пользования.

Совершенствование системы управления сетью федеральных, региональных и муниципальных дорог предусмотрено осуществлять с применением единого подхода, основанного на недопущении совмещении функций государственного управления с функциями хозяйствующего субъекта,

- том числе с функциями и правами органов государственного надзора.

  - области совершенствования землепользования в дорожном хозяйстве

предполагается  выполнить  ряд  мер,  направленных  на  исключение  потерь

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

39

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

средств бюджета, связанных с расходами на отвод земель для строительства автомобильных дорог. Для обеспечения перспективного строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования необходимо заранее осуществлять резервирование земель в соответствии с границами зон размещения дорог, определенных в документах территориального планирования всех уровней, в том числе и в настоящем проекте.

Ширина полос отвода земель для вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог общей сети устанавливается в соответствии с СН 467-74 и для дорог II-V технических категорий составляет от 73 до 18 м при высоте насыпи или глубине выемки от 1 до 12 м.

Размеры полосы отвода автомобильных дорог определяются, исходя из размещения полного комплекса сооружений автомобильной дороги, придорожных лесных полос, с учетом возможности производства работ по ее ремонту и эксплуатации, а также обслуживания участников дорожного движения.

Размеры земельных участков для защитных лесонасаждений, равно как и размеры полосы в целом для вновь строящейся или реконструируемой автомобильной дороги определяются проектной документацией, разработанной на основании действующих нормативов, согласованной и утвержденной в установленном порядке. Отвод участков осуществляется с учетом очередности их освоения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

Оформление и обозначение на местности полосы отвода автомобильной дороги осуществляются в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

В целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные охранные зоны.

Придорожные охранные зоны автомобильных дорог общего пользования предназначаются также для возможности их использования при реконструкции и ремонте дорог.

Размеры придорожных охранных зон для дорог регионального значения устанавливаются Правительством Саратовской области.

В границах придорожных охранных зон устанавливается особый режим использования земель, запрещающий собственникам возводить капитальные здания и сооружения без согласования с дорожным органом Саратовской области, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Саратовской области, органом архитектуры и градостроительства области. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения управления внутренних дел области ограничивается рекламная деятельность.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

40

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- отдельных случаях по решению государственных органов санитарно-эпидемиологического надзора области в придорожных охранных зонах могут вводиться ограничения на ведение сельскохозяйственной деятельности.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земель, находящихся в придорожной охранной зоне, в течение месяца с момента принятия решения об установлении ее размеров, должны быть письменно предупреждены органами местного самоуправления об особом режиме использования этих земель и возможности изъятия (выкупа) их впоследствии для государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

При передаче участков земель, попадающих в границы придорожных охранных зон, другим физическим и юридическим лицам в собственность, владение, пользование или аренду владельцы и собственники этих земель, обязаны уведомить своих правопреемников об особых условиях их использования, что должно быть отражено в документах на право собственности, владения, пользования или аренды.

Указом Президента РФ от 27.06.1998 г. №727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования» в целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения эксплуатации федеральных автомобильных дорог общего пользования установлено, что федеральная автомобильная дорога общего пользования имеет с каждой стороны придорожные полосы шириной не менее 50 м считая от границы полосы отвода.

- соответствии с Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. №1420) в зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III категории — 50 м. б) для автомобильных дорог II и I категории — 75 м.

Для региональных и местных дорог подобная норма пока не установлена. В практической деятельности следует руководствоваться федеральными нормативами.

Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах является необходимым условием нормальной работы автомобильного транспорта.

В то же время по абсолютным показателям уровень аварийности на автомобильных дорогах общего пользования остается очень высоким. По данным ГУВД на автодорогах Саратовской области в 2006 г. зарегистрировано 745 дорожно-транспортных происшествий, в них погибло 238 чел., ранено

1004 чел.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

41

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Статистика показывает, что из-за неудовлетворительного состояния дорог возникает 15-20% всех дорожно-транспортных происшествий. Это обстоятельство выдвигает особые требования к содержанию автомобильных дорог, своевременному их ремонту и реконструкции.

Наметившиеся тенденции роста дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах области и высокий уровень аварийности требуют принятия организационных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

- совершенствование государственной системы организации и безопасности дорожного движения, ужесточение системы административных штрафов за нарушение правил дорожного движения;

- развитие и совершенствование правовой базы, определяющей государственную систему организации движения, осуществления контроля и надзора в сфере безопасности дорожного движения, создание системы мониторинга за безопасностью дорожного движения, включая изучение и анализ общественного мнения по вопросам безопасности дорожного движения;

- оборудование наиболее аварийных участков автомобильных дорог, проходящих по территории района, системами видеонаблюдения с автоматической видеофиксацией нарушений ПДД;

- создание информационной системы обнаружения дорожно-транспортных происшествий с использованием технических средств, а также административно-техническое совершенствование системы оказания первой помощи пострадавшим;

- оснащение подразделений ГИБДД специальными автомобилями, оборудованными средствами контроля правонарушений и диагностики;

- развитие системы маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах;

- совершенствование системы координации деятельности организаций, занимающихся проблемами безопасности дорожного движения.

Охрана окружающей среды

Опережающий рост парка автомобильного транспорта по сравнению с развитием автомобильных дорог приводит к увеличению их загруженности, снижению средних скоростей движения и, как следствие, ухудшению экологической обстановки за счет загрязнения окружающей природной среды вредными выбросами. Кроме этого, ужесточение требований к безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

42

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

придорожных территорий химическими реагентами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Велика энергоемкость строительства и содержания автомобильных дорог, что также приводит к значительным объемам вредных выбросов в атмосферу и нерациональному использованию природных ресурсов.

Доля автомобильного транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу всеми техногенными источниками достигает 45%, а в шумовом воздействии на население городов — 85-95%. Рост парка автомобильного транспорта, концентрация его в городах и вблизи важнейших транспортных узлов вместе с увеличением загруженности дорог и снижением средних скоростей движения приводит к ухудшению экологической обстановки.

Коренное улучшение экологической ситуации на автомобильных дорогах намечено достигнуть комплексом мер, среди которых существенное значение имеет повышение уровня содержания дорог, которое будет способствовать уменьшению на 20-30% объемов выбросов автомобильным транспортом.

Устройство и содержание шумозащитных сооружений на участках дорог с высокой интенсивностью движения, проходящих в непосредственной близости от застройки, а также на подходах к крупным городам даст возможность улучшить экологические характеристики, связанные с шумом от проходящего транспорта.

Регулярный сбор и утилизация отходов вдоль автомобильных дорог позволит улучшить внешний вид полос отвода и придорожных полос.

Транспортные коммуникации зачастую пересекаются с коридорами природного экологического каркаса. Для обеспечения сохранности естественных миграционных путей животных на этих участках, в зависимости от рельефа местности, рекомендуется использовать эстакадные участки транспортных коммуникаций или экодуки над ними, а в случаях пересечения долин рек и ручьев – исключительно мостовые переходы.

Осуществление перечисленных мероприятий позволит в полной мере выполнить требования федерального закона «Об охране окружающей среды».

Автомобильный транспорт

Современное состояние

По данным областного управления ГИБДД численность автомототранспорта в Турковском районе составляет 4132 ед., в том числе: легковых — 2073, грузовых — 784, автобусов — 26, мототранспорта — 1249.

Динамика численности и структура автомототранспорта приведены в таблице 2.1.2.7.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

43

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 2.1.2.7.

Динамика численности и структура автомототранспорта

| № | Тип транспортных средств |  | 2005 г. |  | 2007 г. |  |  | Отношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  | 2007/2005,% |
| 1 | Легковые |  | 2002 |  | 2073 |  | 103 |
| 2 | Грузовые |  | 750 |  | 784 |  | 104 |
| 3 | Автобусы |  | 66 |  | 26 |  | 39 |
| 4 | Мототранспортные средства |  | 1293 |  | 1249 |  | 96 |
|  | Итого автомототранспорта |  |  |  | 4111 |  | 4132 |
| 5 | Прицепы и полуприцепы |  | 128 |  | 146 |  | 114 |
|  | Всего транспорта |  | 4239 |  | 4278 |  |  | 101 |

Сравнение уровня автомобилизации района и области по видам транспорта приведено в таблице 2.1.2.8.

Таблица 2.1.2.8.

Сравнение уровня автомобилизации

|  |  |  | Уровень автомобилизации по видам транспорта, ед./1000 жит. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой |  | грузовой |  | автобусы |  | мото- | итого |  | прицепы |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспорт автомото |  |  |  |  |
| Турковский район |  | 144 |  | 54 |  | 2 | 88 | 287 | 10 |  | 297 |
| Саратовская область |  |  | 157 |  | 34 |  | 5 |  | 43 | 239 |  | 10 |  | 249 |

Из приведенных данных следует, что общий уровень автомобилизации в районе выше среднеобластного.

Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые	пассажирские	перевозки	в	районе	осуществляются

ООО «Турковское автотранспортное предприятие». Основные показатели работы автобусов Турковского АТП приведены в таблице 2.1.2.9.

Таблица 2.1.2.9.

Основные показатели работы автобусов

| № п/п | Показатели |
| --- | --- |
|  | Количество перевезенных пассажиров, |
| 1 | в том числе: |
|  | - на пригородных линиях |
|  | - на междугородных линиях |
| 2 | Средняя дальность поездки |
|  | Годовая работа транспорта |

| 3 | в том числе: |
| --- | --- |
|  | - пригородных линиях |
|  | - междугородных линиях |

| Единица измерения |  |  | 2002 г. |  |  | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. пасс. |  | 47,1 |  | 85,4 |
| тыс. пасс. |  | 40,1 |  | 71,8 |
| тыс. пасс. |  | 7,0 |  | 13,6 |
| км |  | 62,58 |  | 50,75 |
| тыс. пасс. км |  | 2947,6 |  | 4334,0 |
| тыс. пасс. км |  | 1007,3 |  | 1794,4 |
| тыс. пасс. км |  |  | 1940,3 |  |  | 2539,6 |

Характеристика пригородных и междугородних автобусных маршрутов приведена в таблице 2.1.2.10.

Прохождение автобусных линий показано в графических материалах проекта на Схеме планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры. Анализ организации транспортного обслуживания населения

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

44

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

района показывает, что практически все населенные пункты охвачены общественным пассажирским транспортом. Вместе с тем, ряд населенных пунктов с малочисленным населением до настоящего времени не имеют автобусного сообщения, что следует устранить по мере строительства дорог и совершенствования автобусного хозяйства района.

Таблица 2.1.2.10.

Автобусные маршруты

| № |  | № |  |  |  | Протяженность |  |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | маршрута |  | Наименование маршрута |  | маршрута, км |  |  | рейсов в | Сезонность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | неделю |  |
|  |  |  |  | Пригородные |  | маршруты |  |  |  |  |
| 1 |  | 157 |  | Турки — Трубетчино |  | 8,0 |  | 70 | круглогодичный |
| 2 |  | 187 |  | · Турки — Шепелевка |  | 10,5 |  | 12 | круглогодичный |
| 3 |  | 263 |  | Турки — Михайловка |  | 50,0 |  | 12 | круглогодичный |
| 4 |  | 266 |  | Турки — Рязанка |  | 46,0 |  | 16 | круглогодичный |
| 5 |  | 372 |  | Турки — Перевесинка |  | 50,0 |  | 4 | круглогодичный |
| 6 |  | 376 |  | Турки — Летяжевка |  | 15,0 |  | 56 | круглогодичный |
|  |  |  |  | Междугородные |  | маршруты |  |  |  |  |
| 7 |  | 592 |  | Турки — Марьино |  | 65,0 |  | 8 | круглогодичный |
| 8 |  | 631 |  | Саратов — Турки |  | 286 |  |  | 28 | круглогодичный |

Предприятия автосервиса в районе представлены автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания.

Перечень автозаправочных станций, расположенных на территории района, приведен в таблице 2.1.2.11.

|  |  |  | Автозаправочные станции | Таблица 2.1.2.11. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дислокация АЗС, ГАЗС |  |  |  | Кол-во |
|  |  |  |  |  | колонок |
| 1 |  | АЗС |  |  |  |  | 7 |

Таким образом в р.п. Турки дислоцирована автозаправочная станции суммарной мощностью 7 колонок, а также 2 станции технического обслуживания автомобилей. СТО не оборудованы современным диагностическим и ремонтным оборудованием и нуждаются в коренной модернизации.

Проектные предложения

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе страны постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения. Повседневное массовое использование личных автомобилей является одним из главных факторов формирования нового образа жизни. Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширяет сферу применения грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его высокой адаптированностью к рыночным условиям. Темпы

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

45

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

наращивания парка личных и коммерческих автомобилей позволяют говорить о массовой автомобилизации, которая носит необратимый характер.

Процесс автомобилизации противоречив. Обеспечивая новое качество жизни людей и способствуя развитию рыночной экономики, автомобилизация сопровождается и негативными последствиями, связанными с ущербом от ДТП, загрязнением окружающей среды, перегрузкой дорог и городских улиц, проблемами развития городской среды, дестабилизацией работы наземного пассажирского общественного транспорта, проблемой утилизации автотранспортных средств и рядом других факторов.

С учетом тесной взаимосвязи сфер использования автомобиля для личных потребностей граждан и в коммерческих целях структурные преобразования на автомобильном транспорте должны носить комплексный характер.

Основными целями преобразований являются:

- максимальное использование возможностей автомобильного транспорта для повышения мобильности населения и ускорения товародвижения;

- снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной деятельности;

- регулирование процесса автомобилизации и снижение его негативных последствий, прежде всего, в городах.

Развитие автомобильного транспорта предусматривает также решение следующих задач:

  - в области развития внутреннего рынка автомобильных перевозок — повышение уровня и унификация требований, предъявляемых к перевозчикам всех организационных форм и форм собственности;

  - вытеснение с рынка недобросовестных и ненадежных предпринимателей на основе совершенствования систем лицензирования и сертификации и ужесточения процедур административного контроля;

  - унификация налоговой среды для перевозчиков, осуществляющих одни и те же виды деятельности;

  - существенное упрощение системы взимания дорожных сборов;

  - разработка и реализация мер защиты перевозчиков, работающих по найму, от конкуренции со стороны владельцев автотранспортных средств, не имеющих соответствующей лицензии. Особое значение имеют защита рынка регулярных пассажирских перевозок автобусами и рынка услуг такси;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

46

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- развитие системы страхования ответственности и рисков, связанных

  - автотранспортной деятельностью;

- завершение процессов приватизации и разгосударствления в автотранспортной отрасли;

- совершенствование системы статистического наблюдения на автомобильном транспорте на основе перехода к систематическим выборочным обследованиям;

- продолжение развития системы нормативных правовых актов, регламентирующих автотранспортную деятельность;

- в области совершенствования перевозочных технологий:

- создание системы грузовых автотранспортных терминалов и транспортно-логистических центров;

- создание крупных транспортно-экспедиторских компаний, специализирующихся на доставке грузов в междугородном сообщении на основе применения терминальных технологий;

- создание условий для оптимального взаимодействия автомобильного

  - другими видами транспорта, в том числе, на основе применения контейнерных и контрейлерных технологий;

- создание информационных систем для обеспечения попутной и обратной загрузки автотранспорта;

- создание систем централизованного автотранспортного обслуживания крупных грузообразующих объектов;

- совершенствование системы информационного обмена, учета и документооборота на основе использования международных стандартов и нормативов;

- реализация комплекса мер по увеличению производства специализированного подвижного состава для перевозки контейнеров;

- развитие информационного и телекоммуникационного обеспечения автомобильных перевозок, в том числе с использованием спутниковых систем.

В результате реализации данных мероприятий будет складываться эффективно функционирующий и развивающийся автотранспортный комплекс, удовлетворяющий потребности населения и экономики района в перевозках.

Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

47

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Проектом намечается продлить ныне действующую сеть автобусных линий ко всем населенным пунктам, а так же увеличить частоту движения автобусов на всех направлениях.

Схема развития автобусных линий на территории района приведена в графических материалах проекта на Схеме планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Помимо регулярных автобусных маршрутов намечается организовать доставку детей в школы, а инвалидов и престарелых в лечебные и социальные заведения специальными автобусами, закрепленными за школами и администрацией каждого поселения.

Объекты дорожного сервиса

Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.

Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров. Предусмотренные мероприятия по развитию дорожного сервиса обеспечивают стимулирование привлечения внебюджетных средств для обслуживания участников дорожного движения. Реализация намеченной системы мер по упорядочению размещения объектов дорожного сервиса даст возможность снизить экологическую нагрузку на придорожные полосы, улучшить обслуживание пользователей.

Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению, эксплуатации на дорогах района, разделены на три основные группы в зависимости от источников финансирования, форм собственности и порядка функционирования.

Первая группа объектов — это объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД). Количество и места расположения этих объектов будут определяться предпроектной документацией на строительство дорог. Финансирование строительства, ремонта и содержания этих объектов будет осуществляться из средств, выделяемых для развития, а также ремонта и

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

48

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

содержания дорог с долевым участием частных инвесторов, имеющих коммерческую заинтересованность.

Вторая группа объектов — объекты, образующие единую систему сервисного обслуживания пассажирских перевозок, в том числе сеть автовокзалов и автостанций, пунктов медицинской помощи, как правило, расположенных в населенных пунктах вблизи дорог. Размещение, ремонт и содержание объектов этой группы предусмотрено финансировать из внебюджетных средств и местных бюджетов.

Третья группа объектов — объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, грузовые терминалы. Их предусмотрено создавать в виде коммерческих предприятий, как правило, малого бизнеса, создающихся и эксплуатируемых за счет собственных средств. Развитие таких объектов дорожного сервиса будет определяться законом «спроса и предложения» и государственным регулированием в части обеспечения безопасного функционирования предприятий и защиты прав потребителей.

Исходя из уровня автомобилизации 500 ед. на 1000 жителей (СНиП 2.07.01-89*), и стабилизации численности населения на нынешнем уровне парк автомототранспорта в районе на расчетный срок составит 7200 ед.

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, а автозаправочные станции (АЗС) — из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89*).

- результате расчетная суммарная мощность станций технического обслуживания автомобилей должна составить 36 постов, а автозаправочных станций — 6 колонок. Из приведенных расчетов следует, что район автозаправочными мощностями обеспечен полностью, а станциями технического обслуживания лишь в незначительной доле.

- р.п. Турки на первую очередь проектом предусматривается строительство автосервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию и автомагазин.

- Трубопроводный транспорт

Современное состояние

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

49

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

С востока на запад территорию района пересекает аммиакопровод Тольятти – Одесса, протяженностью 37,2 км, диаметром 355,6 мм, давление 5,5 Мпа.

Источником газоснабжения Турковского муниципального района является природный газ, который подается в район по отводу от магистрального газопровода: «Петровск-Новопсков» Ду=273 мм, P=5,5 МПа, протяженность по району 6,3 км.

По отводу газ подается на газораспределительную станцию (ГРС).

От отвода от магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» запитана ГРС Турки расположенная в 1,0 км южнее р.п.Турки.

- соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), учитывающие степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях.

Минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов диаметром более 325 мм до населенных пунктов установлены 100 м.

Прохождение трубопроводов показано в графических материалах проекта на Схеме планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Проектные предложения

- целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается:

- В разработанном комплексе системных мер по развитию газотранспортных и газораспределительных сетей Саратовской области на 2008-2012 гг. предложено строительство межпоселковых газопроводов высокого давления:

  - от точки врезки до с. Чириково Ду=63 мм протяженностью 3,1 км;

  - от с. Перевесинка до с. Гривки Ду=63 мм протяженностью 4,0 км;

  - от с. Перевесино-Михайловка до с. Сальники Ду=63 мм протяженностью 5,3 км.

  - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

- настоящее время, энергетический комплекс области, является крупнейшим в России и включает в себя:

  - Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» - «Балаковская АЭС»;

  - Филиал ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

50

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС»;

- ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»;

- ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»;

- ОАО «Облкоммунэнерго»;

- УК ООО «Саратовские городские электрические сети»;

- ЗАО «Независимая электросетевая компания».

В развитии электроэнергетики Саратовской области и в частности Турковского муниципального района большую роль играет деятельность ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») объединяющая электросетевое хозяйство Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей и Республик Мордовия и Чувашия.

Электроснабжение Турковского муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги» и связывающие их воздушные линии электропередач следующими способами:

- От ПС «Янтарная»-110/35/10 кВ (Аркадакский муниципальный район) электроэнергия двумя цепями ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Турковская»-110/35/10 кВ и далее на ПС «Насосная-6»-110/6 кВ (Романовский муниципальный район);

- Необходимо также отметить, что для бесперебойного электроснабжения района электроэнергия также поступает по линиям ВЛ-35 кВ:

- От ПС «Аркадак-Тяговая»- 110/27,5/10 кВ (Аркадакский муниципальный район) на ПС «Турковская»-35/10 кВ;

- От ПС «Романовская»-35/10 кВ (Романовский муниципальный район) на ПС «Турковская»-35/10 кВ;

- От ПС «Турковская»-110/35/10 кВ на ПС «Каменка»-35/10 кВ с отпайкой на ПС «Студенка»-35/10 кВ;

- От ПС «Турковская»-110/35/10 кВ на ПС «Рязанская»-35/10 кВ с отпайкой на ПС «Студенка»-35/10 кВ;

- Кроме того по территории района проходит ВЛ-35 кВ «Макарово– Васильевка» с отпайкой на ПС «Перевесинка»-35/10 кВ.

Согласно данным представленными Департаментом перспективного развития ОАО «МРСК Волги», загруженность электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Турковских районных электросетей (РЭС) составила в 2007 году 27,221 млн. кВт

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

51

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

час. Суммарная мощность установленных на понижающих подстанциях 110 и 35 кВ силовых трансформаторов составляет 34,1 тыс. кВА.

На территории Турковского муниципального района находится 6 высоко-вольтных понижающих подстанции 110 и 35 кВ. Полный перечень электроподстанций Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Турковского муниципального района представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Перечень электроподстанций Прихоперского производственного отделения

филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» (Турковские РЭС) на территории Турковского муниципального района

№ Наименование п/п подстанции

1	2

1  Турковская

2	Перевесинка

3  Рязанская

4	Каменка

5  Студенка

6	Турковская

кВНапряжение, 3

110/35/10 35/10

35/10

35/10

35/10

35/10

мощность, кВА Общая

4

16000

2500

4000

1600

2500

7500

| Кол- вотрансформаторов | Год вводавэксплуатацию |
| --- | --- |
|  | 6 |
| 5 |  |
| 1 | 1977 |
| 1 | 1985 |
| 1 | 1968 |
| 1 | 1981 |
| 1 | 1981 |
| 1 | 1970 |

Местонахождение, адрес

7

Саратовская область, р.п. Турки, ул. Элеваторная, 43 Саратовская область, Турковский район, с. Перевесинка

Саратовская область, Турковский район, с. Рязанка Саратовская область, Турковский район, с. Каменка

Саратовская область, Турковский район, с. Студенка Саратовская область, р.п. Турки, ул. Элеваторная, 45

% износа

8

95

95

95

95

95  95

Как	видно	из	таблицы	2.2.1.,	средний	процент	износа	подстанций

110/35/10 кВ составил – 95%.

Наиболее крупными потребителями Турковского муниципального района являются:

- Турковское муниципальное образование– от ПС «Турковская»-110/35/10 кВ, ПС «Турковская»-35/10 кВ;

- Бороно-Михайловское МО – от ПС «Турковская»-110/35/10 кВ, ПС «Перевесинка»-35/10 кВ;

- Каменское МО – от ПС «Каменка»-35/10 кВ, ПС «Турковская»-110/35/10 кВ;

- Марьинское МО – от ПС «Рязанская»-35/10 кВ, ПС «Каменка»-35/10 кВ;

- Перевесино-Михайловское МО – от ПС «Перевесинка»-35/10 кВ, ПС «Васильевская»-35/10 кВ (Ртищевский муниципальный район);

  - Перевесинское   МО   –   от   ПС   «Перевесинка»–35/10   кВ,   ПС

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

52

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

«Васильевская»-35/10 кВ (Ртищевский муниципальный район);

  - Рязанское МО – от ПС «Рязанская»-35/10 кВ, ПС «Каменка»-35/10 кВ;

  - Студеновское МО – от ПС «Студенка»-35/10 кВ, ПС «Каменка»-35/10 кВ, ПС «Турковская»-110/35/10;

  - Чернавское МО – от ПС «Турковская»–35/10 кВ, ПС «Каменка»–35/10 кВ;

- также крупные предприятия района.

Общая протяженность линий электропередач ВЛ–110 кВ по территории района составляет 45,63 км. Опоры металлические и железобетонные. Полный перечень линий ВЛ–110 кВ Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Турковского муниципального района представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Перечень линий электропередач ВЛ–110 кВ Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» (Турковские РЭС) на территории Турковского муниципального района

- Наименование высоковольтной

п/п	линии

1  «Насосная I,II цепь»

ИТОГО:

района), км (по территории Протяженность общая

(45,63)

(45,63)

эксплуатацию Год ввода в

1978

Тип опор и марка провода

ж/б, метал., АС-120

зоны, м Размер охранной % износа

97  20

Как видно из таблицы 2.2.2., средний процент износа ВЛ-110 кВ составил

97,0%.

Распределительные сети ВЛ–35 кВ и ВЛ-10 кВ, отходящие от электроподстанций до распределительных пунктов ТП (КТП) - 10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям Турковского муниципального района.

Общая протяженность линий электропередач ВЛ–35 кВ по территории района составляет 96,95 км. Опоры железобетонные и металлические. Полный перечень линий ВЛ–35 кВ Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Турковского муниципального района представлен в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Перечень линий электропередач ВЛ–35 кВ Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

53

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

(Турковские РЭС) на территории Турковского муниципального района

| № |  | Наименование высоковольтной | Протяженностьоб-щая(потерриториирайона),км |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | линии |  |
|  |  |  | 4 |
| 1 |  | 2 |  |
| 1 |  | «Аркадак-Турки» | (10,0) |
| 2 |  | «Романовка-Турки» | 30,0 (12,65) |
| 3 |  | «Турки-Рязанка» | (36,3) |
| 4 |  | Отпайка на ПС «Студенка» | (6,12) |
| 5 |  | «Турки-Каменка» | (8,5) |
| 6 |  | Отпайка на ПС «Студенка» | (6,1) |
| 7 |  | Отпайка на ПС «Перевесинка» | (6,25) |
| 8 |  | «Макарово-Васильевка » | (11,03) |
|  |  | Итого: | 114,3 (96,95) |

| Годвводавэксплуатацию | Тип опор и марка |
| --- | --- |
|  | провода |
|  | 6 |
| 5 |  |
| 1967 | ж/б, метал., АС-95 |
| 1973 | ж/б, метал., АС-70 |
| 1968 | ж/б, метал., АС-50 |
| 1981 | ж/б, метал., АС-70 |
| 1981 | ж/б, метал., АС-70 |
| 1981 | ж/б, метал., АС-70 |
| 1970 | ж/б, метал., АС-70 |
| 1970 | ж/б, метал.,АС-70 |

| % износа |  | Размер охраннойзоны,м |
| --- | --- | --- |
| 7 |  | 8 |
| 97 |  | 15 |
| 97 |  | 15 |
| 97 |  | 15 |
| 89 |  | 15 |
| 89 |  | 15 |
| 89 |  | 15 |
| 72 |  | 15 |
| 72 |  | 15 |

Как видно из таблицы 2.2.3., средний процент износа ВЛ-35 кВ составил 87,8%, в том числе процент износа 75% и более имеют 6 направлений, что составляет 75,0% от общего количества ВЛ-35 кВ Прихоперского производственного отделения. Процент износа менее 75% имеют 2 направления, что составляет 25,0% от общего количества ВЛ-35 кВ.

Общая протяженность линий электропередач ВЛ–10 кВ по территории района составляет 541,13 км. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. Полный перечень линий ВЛ–10 кВ Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети » ОАО «МРСК Волги» на территории Турковского муниципального района представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4.

Перечень линий электропередач ВЛ–10/6 кВ Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» (Турковские РЭС) на территории Турковского муниципального района

№

п/п

1

1

Наименование высоковольтной линии

2

№ 1001 от ПС «Турковская»

Напряжение, кВ

3

10

района), км щая (по территории Протяженность об -

4

(15,4)

| Годвводавэксплуатацию |  | Тип опор и марка провода |
| --- | --- | --- |
| 5 |  | 6 |
| 1972 |  |  |
| , |  | ж/б, дер., АС-70, АС-35 |
| 2001 |  |  |

% износа

7

61

охраннойм Размер ,зоны

8

10

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

54

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 2.2.4

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | № 1002 от ПС «Турковская» |  |  | 10 |  | (0,04) |  | 1972 |  | ж/б, АС-70 |  | 99 |  |  | 10 |
| 3 |  | № 1003 от ПС «Турковская» | 10 | (44,1) | 1965 |  | ж/б, дер., АС-35 | 99 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | № 1004 от ПС «Турковская» |  |  | 10 |  | (61,2) | 1968 |  | ж/б, дер., АС-35, ПС-25 |  | 99 |  |  | 10 |
| 5 |  | № 1006 от ПС «Турковская» |  |  | 10 |  | (42,74) | 1966 |  | ж/б, АС-35 |  | 99 |  |  | 10 |
| 6 |  | № 1008 от ПС «Турковская» |  |  | 10 |  | (2,1) | 1979 |  | ж/б, АС-35 |  | 97 |  |  | 10 |
| 7 |  | № 1009 от ПС «Турковская» |  |  | 10 |  | (10,43) | 1968 |  | ж/б, АС-35 |  | 99 |  |  | 10 |
| 8 |  | № 1010 от ПС «Турковская» |  |  | 10 |  | (9,8) | 1972 |  | ж/б, АС-35, АС-50 |  | 99 |  |  | 10 |
| 9 |  | № 1001 от ПС «Перевесинка» |  |  | 10 |  | (8,0) | 1984 |  | ж/б, дер., АС-50 |  | 80 |  |  | 10 |
| 10 |  | № 1002 от ПС «Перевесинка» | 10 | (45,8) | 1970 |  | ж/б, дер., АС-35, ПС-25 | 95 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | № 1003 от ПС «Перевесинка» | 10 | (15,9) | , |  | ж/б, дер., АС-35, ПС-25 | 95 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | № 1001 от ПС «Каменка» | 10 | (4,29) | , |  | ж/б, АС-35 | 98 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | № 1003 от ПС «Каменка» | 10 | (44,0) | , |  | ж/б, АС-35 | 97 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | № 1004 от ПС «Каменка» | 10 | (9,2) | 1968 |  | ж/б, АС-35 | 99 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | № 1001 от ПС «Студенка» | 10 | (29,28) | , |  | ж/б, АС-35, ПС-25 | 87 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | № 1002 от ПС «Студенка» |  |  | 10 |  | (1,7) | 1975 |  | ж/б, АС-35, ПС-25 |  | 99 |  |  | 10 |
| 17 |  | № 1003 от ПС «Студенка» |  |  | 10 |  | (9,1) | 1982 |  | ж/б, АС-35 |  | 87 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | № 1004 от ПС «Студенка» | 10 | (27,45) | , |  | ж/б, АС-35 | 60 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | № 1001 от ПС «Рязанская» |  |  | 10 |  | (12,8) | 1985 |  | ж/б, АС-35, ПС-25 |  | 77 |  |  | 10 |
| 20 |  | № 1002 от ПС «Рязанская» | 10 | (13,1) | 1968 |  | ж/б, АС-35 | 99 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | № 1003 от ПС «Рязанская» | 10 | (32,0) | , |  | ж/б, АС-35, ПС-25 | 81 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | № 1004 от ПС «Рязанская» | 10 | (49,1) | , |  | ж/б, АС-35, ПС-25 | 99 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | № 1001 от ПС «Васильевская» |  |  | 10 |  | (2,2) |  | 1971 |  | ж/б, АС-35 |  | 99 |  |  | 10 |
|  |  | (Дружба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | № 1003 от ПС «Васильевская» | 10 | (27,4) | 1969 |  | ж/б, дер., АС-35, ПС-25 | 99 |  |  | 10 |
|  |  | (Дружба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 1004 от ПС «Васильевская» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 10 | (23,0) | , |  | ж/б, АС-35, АС-50 | 99 |  |  | 10 |
|  |  | (Дружба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | № 1007 от ПС «Турковская» |  |  | 10 |  | (1,0) | 1972 |  | Кабель |  | - |  |  | 10 |
|  |  |  | Итого: |  | (541,13)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

55

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Как видно из таблицы 2.2.4., средний процент износа ВЛ-10 кВ составил 92,1%, в том числе процент износа 75% и менее имеют 2 направления, что составляет 8,0% от общего количества ВЛ-10 кВ.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Турковского муниципального района представлены в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5. Перечень и характеристика трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские электрические сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» (Турковские РЭС)

на территории Турковского муниципального района

|  |  |  |  |  |  | Мощностьтрансформатора,кВА |  |  |  | Балансовая | №отпайкиВЛ-10кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оперативный№ТП(КТП) |  |  |  | Годвводавэксплуатацию |  | принадлежность |  |  | %износа |  |
| № |  | Оперативное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Населенный |
|  |  | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЛ- |  |  |  |  | пункт |
|  |  | ТП (КТП) |  |  |  |  |  |  |  | ТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  |  |  |  | ВЛ-1 |  | 0 кВ № 1001 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 22 квартирный |  | КТП-3993 | 160 | 1959 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-03 |  | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Молокозавод |  | КТП-3992 |  | 250 |  | 1986 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 1-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 3 |  | Хлебозавод |  | КТП-3925 |  | 250 | 1989 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-00 |  | 95 |  | р.п. Турки |
| 4 |  | Промежуточная |  | КТП-3005 |  | 100 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-02 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 5 |  | Мастерская |  | КТП-3307 |  | 250 | 1986 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-01 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 6 |  | Котельная |  | КТП-3010 |  | 560 | 1986 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 7 |  | Котельная |  | КТП-3305 |  | 250 | 1986 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-01 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 8 |  | Элеватор |  | КТП-3001 |  | 2х | - |  | Аб. |  | Аб. | 1-05 | - |  | р.п. Турки |
|  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Нефтебаза |  | КТП-3921 |  | 100 |  | - |  | Аб. |  | Аб. |  |  | 1-04 |  | - |  | р.п. Турки |
|  |  |  |  | ВЛ-1 |  | 0 кВ № |  | 1002 о |  | т ПС «Ту |  | рковская» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РЭС |  | КТП-3070 |  | 250 | 1986 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 2-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  |  |  | ВЛ-1 |  | 0 кВ № 1003 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МТФ |  | КТП-3057 | 100 | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-13 |  | 99 |  | дер. Чапаевка |
| 2 |  | Турковская гора |  | КТП-3910 |  | 160 | 2004 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 20 |  | р.п. Турки |
| 3 |  | Кирова |  | КТП-3923 |  | 160 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 4 |  | Заводская |  | КТП-3913 |  | 250 | 2005 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 15 |  | р.п. Турки |
| 5 |  | Урожайная |  | КТП-3067 |  | 63 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-02 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 6 |  | Хоккейная |  | КТП-3929 | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 3-12 | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  | коробка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Баня |  | КТП-3926 |  | 100 |  | 1959 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 3-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 8 |  | Лесхоз |  | КТП-3901 |  | 160 | 1973 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 9 |  | Мебельный |  | КТП-3903 |  | 100 | 1973 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 10 |  | Военкомат |  | КТП-3909 |  | 160 | 1973 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 11 |  | Ст. колбасный |  | КТП-3907 |  | 160 | 1975 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-05 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 12 |  | Ст. аптека |  | КТП-3902 |  | 100 | 1959 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-08 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 13 |  | Стадион |  | КТП-3905 |  | 160 | 1977 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-01 |  | 99 |  | р.п. Турки |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

56

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

продолжение таблицы 2.2.5.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | Калинина |  | КТП-3912 |  | 160 |  | 2001 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 3-14 |  | 35 |  | р.п. Турки |
| 15 |  | Гортоп |  | КТП-3958 |  | 100 | 2001 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-15 |  | 35 |  | р.п. Турки |
| 16 |  | Молодежная |  | КТП-3963 |  | 100 | 2001 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-04 |  | 35 |  | р.п. Турки |
| 17 |  | КБО |  | КТП-3957 |  | 160 | 2001 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-08 |  | 35 |  | р.п. Турки |
| 18 |  | Мира |  | КТП-3904 |  | 100 | 2001 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 35 |  | р.п. Турки |
| 19 |  | Барак |  | КТП-3994 |  | 63 | 2001 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-03 |  | 35 |  | р.п. Турки |
| 20 |  | Суворова 2 |  | КТП-3995 |  | 100 | 2001 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-14 |  | 35 |  | р.п. Турки |
| 21 |  | Суворова 1 |  | КТП-3920 |  | 160 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-14 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 22 |  | Скважина |  | КТП-3900 |  | 160 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-08 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 23 |  | Заготконтора |  | КТП-3911 |  | 100 | 2004 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-13 |  | 20 |  | р.п. Турки |
| 24 |  | Райсоюз |  | КТП-3908 |  | 400 | 1975 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-09 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 25 |  | Вспомогательная |  | КТП-3956 | 100 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 3-14 | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Котельная |  | КТП-3059 |  | 160 |  | 1977 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 3-11 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 27 |  | Школа |  | КТП-3918 |  | 400 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-10 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 28 |  | Поликлиника |  | КТП-3996 |  | 160 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-02 |  | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1004 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водонапорная |  | КТП-3103 |  | 63 |  | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 4-04 |  | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  | башня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Д.О. «Хопер» |  | КТП-3104 |  | 250 |  | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 4-07 |  | 99 |  | с. Трубетчино |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (с. Бабинки) |
| 3 |  | Жилой дом |  | КТП-3130 | 160 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 4-07 | 99 |  | с. Трубетчино |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (с. Бабинки) |
| 4 |  | Село |  | КТП-3105 | 100 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 4-07 | 99 |  | с. Трубетчино |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (с. Бабинки) |
| 5 |  | МТФ |  | КТП-3106 |  | 160 |  | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 4-08 |  | 99 |  | с. Трубетчино |
| 6 |  | Трубетчино |  | КТП-3107 |  | 160 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-09 |  | 99 |  | с. Трубетчино |
| 7 |  | Старое село |  | КТП-3108 |  | 63 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-10 |  | 99 |  | с. Трубетчино |
| 8 |  | Березовка |  | КТП-3113 |  | 100 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-11 |  | 99 |  | дер. Березовка |
| 9 |  | Поселок |  | КТП-3125 |  | 63 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-13 |  | 99 |  | с. Боцманово |
| 10 |  | Урожайная |  | КТП-3135 |  | 63 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 11 |  | Санаторий |  | КТП-3133 | 100 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 4-06 | 99 |  | с. Трубетчино |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (с. Бабинки) |
| 12 |  | Ферма |  | КТП-3118 |  | 250 |  | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 4-12 |  | 99 |  | с. Боцманово |
| 13 |  | В. гора |  | КТП-3115 |  | 100 | 1987 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-13 |  | 99 |  | с. Боцманово |
| 14 |  | Школа |  | КТП-3119 |  | 160 | 1987 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-14 |  | 99 |  | с. Боцманово |
| 15 |  | Село |  | КТП-3116 |  | 63 | 1987 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-12 |  | 99 |  | с. Боцманово |
| 16 |  | Чириково |  | КТП-3122 |  | 100 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-16 |  | 99 |  | с. Чириково |
| 17 |  | Горная |  | КТП-3134 |  | 63 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-02 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 18 |  | СПТУ-69 |  | КТП-3101 |  | 250 | 1973 |  | ПрихЭС |  | Аб. |  | 4-01 |  | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Баклуши |
| 19 |  | Аммиакопровод |  | КТП-3131 | 63 | - |  | Аб. |  | Аб. | 4-15 | - |  | (Аркадакский |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | район) |
|  |  |  |  | ВЛ-1 |  | 0 кВ № 1006 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комсомольская |  | КТП-3311 | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 6-07 |  | 99 |  | с. Шепелевка |
| 2 |  | Школа |  | КТП-3313 |  | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 6-10 |  | 99 |  | с. Шепелевка |
| 3 |  | Центральная |  | КТП-3314 |  | 250 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 6-11 |  | 99 |  | с. Шепелевка |
| 4 |  | Советская |  | КТП-3316 |  | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 6-12 |  | 99 |  | с. Шепелевка |
| 5 |  | Подгорная |  | КТП-3317 |  | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 6-14 |  | 99 |  | с. Шепелевка |
| 6 |  | Клуб |  | КТП-3318 |  | 63 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 6-13 |  | 99 |  | с. Шепелевка |
| 7 |  | Ферма-2 |  | КТП-3312 |  | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 6-09 |  | 99 |  | с. Шепелевка |
| 8 |  | Комбикормовый |  | КТП-3328 | 250 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 6-01 | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  | завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

57

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

продолжение таблицы 2.2.5.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Сельхозхимия |  | КТП-3323 |  | 160 |  | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  |  | 6-04 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 10 |  | ПМК-2 |  | КТП-3329 |  | 160 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 6-05 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 11 |  | Откормсовхоз |  | КТП-3310 |  | 100 | 1984 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 6-07 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 12 |  | Межрайгаз |  | КТП-3327 |  | 400 | 1970 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 6-03 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 13 |  | Гараж |  | КТП-3326 |  | 160 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 6-02 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 14 |  | Ферма-1 |  | КТП-3320 |  | 400 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 6-00 |  | 99 |  | с. Шепелевка |
| 15 |  | Асфальтовый |  | КТП-3322 |  | 250 |  | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  |  | 6-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  | завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ |  | № 1007 |  | от ПС «Турковская» (кабель |  |  |  |  |
| 1 |  | Элеватор |  | КТП-3002А |  | 630 |  | - |  |  | Аб. |  |  | Аб. |  |  | 7-00 |  | - |  | р.п. Турки |
|  |  |  |  | ВЛ-1 | 0 кВ № |  | 1008 о |  | т ПС «Ту |  | рковская» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Столовая |  | КТП-3302 | 63 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 8-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  |  |  | ВЛ-1 |  | 0 кВ № | 1009 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МТФ |  | КТП-3210 | 100 | 1969 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 9-01 |  | 99 |  | с. Ильинка |
| 2 |  | Село |  | КТП-3211 |  | 100 | 1969 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 9-03 |  | 99 |  | с. Ильинка |
| 3 |  | Село |  | КТП-3233 |  | 63 | 1970 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 9-02 |  | 99 |  | с. Ильинка |
|  |  |  |  | ВЛ-1 |  | 0 кВ № 1010 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | К. Маркса |  | КТП-3917 | 160 | 1984 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-02 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 2 |  | Больничная |  | КТП-3058 |  | 250 | 1984 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-01 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 3 |  | Почта |  | КТП-3924 |  | 63 | 1984 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-01 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 4 |  | Типография |  | КТП-3954 |  | 250 | 1977 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-03 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 5 |  | Сельэнерго |  | КТП-3977 |  | 160 | 1983 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-07 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 6 |  | Инкубатор |  | КТП-3991 |  | 250 | 1979 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-08 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 7 |  | Гагарина |  | КТП-3978 |  | 63 | 1969 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 8 |  | Советская |  | КТП-3004 |  | 160 | 1969 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-06 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 9 |  | 22 квартирный |  | КТП-3971 | 400 | 1969 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС | 10-04 | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  | жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Старый инкубатор |  | КТП-3915 |  | 160 |  | 1968 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  |  | 10-05 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 11 |  | Контора |  | КТП-3928 |  | 100 | 1983 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 12 |  | Кирпичный завод |  | КТП-3916 |  | 40 | 1970 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-00 |  | 99 |  | р.п. Турки |
| 13 |  | ЦРБ |  | КТП-3069 |  | 400 | 1970 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 10-02 |  | 99 |  | р.п. Турки |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1001 от ПС «Васильевская» (Дружба) |  |  |  |  |
| 1 |  | Андревка |  | КТП-3836 |  | 63 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 1-03 |  | 99 |  | с. Андреевка |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1003 от ПС «Васильевская» (Дружба) |  |  |  |  |
| 1 |  | Школа |  | КТП-3753 |  | 250 |  | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  |  | 3-04 |  | 99 |  | с. Перевесино- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайлов-ка |
| 2 |  | МТФ |  | КТП-3754 | 160 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС | 3-05 | 99 |  | с. Перевесино- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайлов-ка |
| 3 |  | МТМ |  | КТП-3755 | 250 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС | 3-06 | 99 |  | с. Перевесино- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайлов-ка |
| 4 |  | Сальники |  | КТП-3758 |  | 63 |  | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  |  | 3-09 |  | 99 |  | с. Сальники |
| 5 |  | Село |  | КТП-3759 |  | 100 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 3-10 |  | 99 |  | с. Сальники |
| 6 |  | МТФ |  | КТП-3758 |  | 160 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 3-08 |  | 99 |  | с. Сальники |
| 7 |  | Село |  | КТП-3762 | 100 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС | 3-07 | 99 |  | с. Перевесино- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайлов-ка |
| 8 |  | Село |  | КТП-3751 | 63 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС | 3-01 | 99 |  | с. Перевесино- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайлов-ка |
| 9 |  | МТФ |  | КТП-3752 | 250 | 1971 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС | 3-03 | 99 |  | с. Перевесино- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайлов-ка |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1004 от ПС «Васильевская» (Дружба) |  |  |  |  |
| 1 |  | Школа |  | КТП-3701 |  | 160 | 1995 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС | 4-07 |  | 65 |  | с. Дмитриевка |
| 2 |  | МТМ |  | КТП-3707 |  | 400 | 1970 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 4-06 |  | 99 |  | с. Дмитриевка |
| 3 |  | Дмитриевка |  | КТП-3708 |  |  | 63 | 1970 |  |  | ПрихЭС |  |  | ПрихЭС |  | 4-05 |  | 99 |  | с. Дмитриевка |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

58

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

продолжение таблицы 2.2.5.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Село |  | КТП-3709 |  | 40 |  | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 4-00 |  | 99 |  | с. Дмитриевка |
| 5 |  | Талы |  | КТП-3705 |  | 63 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-08 |  | 99 |  | пос. Талы |
| 6 |  | Ферма |  | КТП-3706 |  | 160 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-04 |  | 99 |  | пос. Талы |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1001 от ПС «Перевесинка» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЗОТ |  | КТП-3812 |  | 250 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-00 |  | 99 |  | с. Перевесинка |
| 2 |  | Село |  | КТП-3809 |  | 63 | 1987 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-01 |  | 99 |  | с. Перевесинка |
| 3 |  | Село |  | КТП-3811 |  | 63 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-03 |  | 99 |  | с. Перевесинка |
| 4 |  | Верхняя |  | КТП-3814 |  | 63 | 1987 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-05 |  | 99 |  | с. Перевесинка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пос. Ободной |
| 5 |  | Контора |  | КТП-3815 | 160 | 1986 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 1-04 | 99 |  | (Ртищевский |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | район) |
| 6 |  | Ферма |  | КТП-3813 |  | 160 |  | 1988 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 1-02 |  | 99 |  | с. Перевесинка |
| 7 |  | Производство |  | КТП-3833 | 400 | 1986 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 1-04 | 99 |  | пос. Ободной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ртищевский |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | район) |
| 8 |  | Сок |  | КТП-3844 |  | 250 |  | - |  | Аб. |  | Аб. |  |  | 1-00 |  | - |  | с. Перевесинка |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1002 от ПС «Перевесинка» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МТФ |  | КТП-3816 |  | 40 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 2-05 |  | 99 |  | с. Бороно- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайловка |
| 2 |  | МТФ |  | КТП-3829 | 63 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 2-10 | 99 |  | с. Бороно- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайловка |
| 3 |  | Школа |  | КТП-3823 | 100 | 1983 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 2-06 | 99 |  | с. Бороно- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайловка |
| 4 |  | Центральная |  | КТП-3822 |  | 250 |  | 1983 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 2-08 |  | 99 |  | с. Бороно- |
|  |  | усадьба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайловка |
| 5 |  | МТФ |  | КТП-3821 | 40 | 1983 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 2-07 | 99 |  | с. Бороно- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Михайловка |
| 6 |  | Правление |  | КТП-3818 |  | 100 |  | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  |  | 2-11 |  | 99 |  | с. Ольгино |
| 7 |  | Село |  | КТП-3820 |  | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 2-04 |  | 99 |  | с. Ольгино |
| 8 |  | МТФ |  | КТП-3824 |  | 100 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 2-00 |  | 99 |  | с. Колычево |
| 9 |  | Село |  | КТП-3825 |  | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 2-14 |  | 99 |  | с. Колычево |
| 10 |  | Овощехранилище |  | КТП-3827 |  | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 2-15 |  | 99 |  | с. Колычево |
| 11 |  | Село |  | КТП-3826 |  | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 2-00 |  | 99 |  | с. Колычево |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1003 от ПС «Перевесинка» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МТМ |  | КТП-3807 |  | 250 | 1987 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-03 |  | 99 |  | с. Перевесинка |
| 2 |  | Детский сад |  | КТП-3845 |  | 160 | 1987 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-04 |  | 99 |  | с. Перевесинка |
| 3 |  | Клуб |  | КТП-3808 |  | 250 | 1987 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-04 |  | 99 |  | с. Перевесинка |
| 4 |  | Больница |  | КТП-3806 |  | 160 | 1987 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Перевесинка |
| 5 |  | МТФ |  | КТП-3805 |  | 400 | 1985 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-08 |  | 99 |  | с. Гривки |
| 6 |  | Выгон |  | КТП-3804 |  | 40 | 1985 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-10 |  | 99 |  | с. Гривки |
| 7 |  | Гривки |  | КТП-3803 |  | 63 | 1985 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-09 |  | 99 |  | с. Гривки |
| 8 |  | Моршань |  | КТП-3802 |  | 40 | 1985 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-11 |  | 99 |  | с. Гривки |
| 9 |  | Село |  | КТП-3801 |  | 63 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Гривки |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1001 от ПС «Каменка» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Каменка |  | КТП-3236 | 100 |  | 1982 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-01 |  | 99 |  | с. Каменка |
| 2 |  | Школа |  | КТП-3202 |  | 100 | 2004 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-02 |  | 20 |  | с. Каменка |
| 3 |  | ЗОТ |  | КТП-3205 |  | 250 | 1979 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-03 |  | 99 |  | с. Каменка |
| 4 |  | МТМ |  | КТП-3204 |  | 160 | 1979 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-04 |  | 99 |  | с. Каменка |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1003 от ПС «Каменка» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЗОТ |  | КТП-3225 | 160 |  | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-15 |  | 99 |  | с. Ромашовка |
| 2 |  | МТФ |  | КТП-3226 |  | 100 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-16 |  | 99 |  | с. Ромашовка |
| 3 |  | Село |  | КТП-3224 |  | 63 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-01 |  | 99 |  | с. Ромашовка |
| 4 |  | Родионовка |  | КТП-3228 |  |  | 100 | 1962 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-01 |  | 99 |  | с. Родионовка |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

59

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

продолжение таблицы 2.2.5.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Аммиак |  | КТП-3253 |  | 63 |  | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-01 |  | 99 |  | с. Ромашовка |
| 6 |  | МТФ |  | КТП-3230 |  | 100 | 1969 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-07 |  | 99 |  | пос. Ивлиевка |
| 7 |  | Мехток |  | КТП-3212 |  | 100 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Чернавка |
| 8 |  | Въезд |  | КТП-3213 |  | 100 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-15 |  | 99 |  | с. Чернавка |
| 9 |  | Новый клуб |  | КТП-3254 |  | 100 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-13 |  | 99 |  | с. Чернавка |
| 10 |  | Школа |  | КТП-3215 |  | 400 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Чернавка |
| 11 |  | Клуб |  | КТП-3216 |  | 63 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-12 |  | 99 |  | с. Чернавка |
| 12 |  | ЗОТ |  | КТП-3218 |  | 250 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-11 |  | 99 |  | с. Чернавка |
| 13 |  | Центральная |  | КТП-3220 |  | 63 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-10 |  | 99 |  | с. Чернавка |
| 14 |  | Село |  | КТП-3217 |  | 160 | 1978 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Чернавка |
| 15 |  | Егорьевка |  | КТП-3222 |  | 63 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-06 |  | 99 |  | дер. Егорьевка |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 1004 от ПС «Каменка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Николаевка |  | КТП-3206 | 63 |  | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-00 |  | 99 |  | дер. Николаевка |
|  |  |  |  | ВЛ- |  | 10 кВ № | 1001 от ПС «Студенка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Село |  | КТП-3411 | 100 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-06 |  | 99 |  | с. Студенка |
| 2 |  | Глебовка |  | КТП-3414 |  | 40 | 1973 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-03 |  | 99 |  | с. Глебовка |
| 3 |  | Село |  | КТП-3415 |  | 63 | 1973 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-00 |  | 99 |  | с. Глебовка |
| 4 |  | Ляховка |  | КТП-3416 |  | 63 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-04 |  | 99 |  | дер. Ляховка |
| 5 |  | Село |  | КТП-3417 |  | 63 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-04 |  | 99 |  | дер. Ляховка |
| 6 |  | Ферма |  | КТП-3418 |  | 63 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 1-00 |  | 99 |  | дер. Ляховка |
|  |  |  |  | ВЛ- |  | 10 кВ № | 1003 от ПС «Студенка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Школа |  | КТП-3410 | 160 | 1965 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-04 |  | 99 |  | с. Студенка |
| 2 |  | Столовая |  | КТП-3406 |  | 100 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-02 |  | 99 |  | с. Студенка |
| 3 |  | Вечный |  | КТП-3409 |  | 160 | 1965 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Студенка |
| 4 |  | МТМ |  | КТП-3405 |  | 160 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Студенка |
| 5 |  | МТФ |  | КТП-3407 |  | 250 | 1965 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-03 |  | 99 |  | с. Студенка |
| 6 |  | СТФ |  | КТП-3422 |  | 160 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Студенка |
|  |  |  |  | ВЛ- |  | 10 кВ № | 1004 от ПС «Студенка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Львовка |  | КТП-3420 | 100 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-02 |  | 99 |  | с. Львовка |
| 2 |  | МТФ |  | КТП-3421 |  | 160 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-00 |  | 99 |  | с. Львовка |
| 3 |  | Водозабор |  | КТП-3404 |  | 100 | 1965 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-01 |  | 99 |  | с. Студенка |
|  |  |  |  | ВЛ- |  | 10 кВ № | 1001 от ПС «Рязанская» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Аммиакопровод |  | КТП-3400 | 63 | - |  | Аб. |  | Аб. |  | 1-00 |  | - |  | с. Ромашовка |
|  |  |  |  | ВЛ- |  | 10 кВ № |  | 1002 от ПС «Рязанская» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мокровка |  | КТП-3401 |  | 63 | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 2-01 |  | 99 |  | с. Мокровка |
| 2 |  | Красный Хутор |  | КТП-3403 | 40 | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 2-00 | 99 |  | пос. Красный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хутор |
|  |  |  |  | ВЛ- |  | 10 кВ № |  | 1003 от ПС «Рязанская» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мехток |  | КТП-3525 | 160 | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Рязанка |
| 2 |  | Беляевка |  | КТП-3502 |  | 250 | 1969 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Беляевка |
| 3 |  | Ковалевка |  | КТП-3503 |  | 63 | 1983 |  | ПрихЭС |  | Прих.ЭС |  | 3-02 |  | 99 |  | дер. Ковалевка |
| 4 |  | Лунино |  | КТП-3505 |  | 160 | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-06 |  | 99 |  | с. Лунино |
| 5 |  | Почта |  | КТП-3504 |  | 100 | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-04 |  | 99 |  | с. Лунино |
| 6 |  | Мехток |  | КТП-3507 |  | 250 | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-13 |  | 99 |  | с. Лунино |
| 7 |  | Ферма |  | КТП-3506 |  | 250 | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-00 |  | 99 |  | с. Лунино |
| 8 |  | Волжанка |  | КТП-3526 |  | 63 | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-15 |  | 99 |  | с. Лунино |
| 9 |  | Школа |  | КТП-3527 |  | 63 | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-05 |  | 99 |  | с. Лунино |
| 10 |  | Водозабор |  | КТП-3528 |  | 63 | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-14 |  | 99 |  | с. Лунино |
| 11 |  | Ферма |  | КТП-3511 | 100 | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 3-11 | 99 |  | с. Студено- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ивановка |
| 12 |  | Варваринка |  | КТП-3514 |  | 63 |  | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-08 |  | 99 |  | дер. Варваринка |
| 13 |  | Школа |  | КТП-3515 |  | 100 | 1983 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-09 |  | 99 |  | дер. Павловка |
| 14 |  | Мосоловка |  | КТП-3519 |  |  | 63 | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-03 |  | 99 |  | дер. Мосоловка |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

60

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 2.2.5.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Ферма |  | КТП-3523 |  | 250 |  | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-16 |  | 99 |  | с. Князевка |
| 16 |  | Село |  | КТП-3512 | 63 | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 3-12 | 99 |  | с. Студено- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ивановка |
| 17 |  | Школа |  | КТП-3513 | 63 | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 3-00 | 99 |  | с. Студено- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ивановка |
| 18 |  | Село |  | КТП-3522 |  | 63 |  | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-17 |  | 99 |  | с. Князевка |
| 19 |  | Акинино |  | КТП-3509 |  | 63 | 1981 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 3-10 |  | 99 |  | дер. Волжанка |
|  |  |  |  | ВЛ- |  | 10 кВ № | 1004 от ПС «Рязанская» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Школа |  | КТП-3601 | 250 | 1969 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-03 |  | 99 |  | с. Рязанка |
| 2 |  | МТМ |  | КТП-3625 |  | 250 | 1969 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-04 |  | 99 |  | с. Рязанка |
| 3 |  | Село |  | КТП-3603 |  | 160 | 1977 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-00 |  | 99 |  | с. Рязанка |
| 4 |  | Молочка |  | КТП-3624 |  | 100 | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-01 |  | 99 |  | с. Рязанка |
| 5 |  | Село |  | КТП-3602 |  | 100 | 1977 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-01 |  | 99 |  | с. Рязанка |
| 6 |  | Село |  | КТП-3604 |  | 100 | 1977 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-00 |  | 99 |  | с. Рязанка |
| 7 |  | Село |  | КТП-3605 |  | 63 | 1968 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-06 |  | 99 |  | с. Рязанка |
| 8 |  | Красное Колено |  | КТП-3611 |  | 100 |  | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-09 |  | 99 |  | с. Красное |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колено |
| 9 |  | МТФ |  | КТП-3612 | 100 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС | 4-08 | 99 |  | с. Красное |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колено |
| 10 |  | ЗОТ |  | КТП-3614 |  | 250 |  | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-11 |  | 99 |  | с. Марьино |
| 11 |  | Село |  | КТП-3615 |  | 100 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-12 |  | 99 |  | с. Марьино |
| 12 |  | Магазин |  | КТП-3616 |  | 250 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-13 |  | 99 |  | с. Марьино |
| 13 |  | МТФ |  | КТП-3617 |  | 250 | 1970 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-00 |  | 99 |  | с. Марьино |
| 14 |  | МТМ |  | КТП-3622 |  | 160 | 1984 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-07 |  | 99 |  | пос. Сиротка |
| 15 |  | Участок |  | КТП-3629 |  | 63 | 1994 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-02 |  | 70 |  | с. Рязанка |
| 16 |  | Ферма |  | КТП-3606 |  |  | 160 | 1971 |  | ПрихЭС |  | ПрихЭС |  | 4-05 |  | 99 |  | с. Рязанка |

Общее количество ТП (КТП)–10/0,4 кВ составляет 207 шт., из которых 201 шт. (97,1%) принадлежит Прихоперскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», а 6 шт. (2,9%) являются абонентскими.

Как видно из таблицы 2.2.5., средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ, принадлежащих Прихоперскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», составил 94,7%.

Процент износа 99% имеют 187 ТП (КТП), что соответствует 93,0% от общего количества ТП (КТП), принадлежащих Прихоперскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги». Процент износа 50% и менее имеют 11 ТП (КТП), что составляет 5,5% от общего количества ТП (КТП), принадлежащих Прихоперскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги».

В настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Турковских РЭС Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 60% от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

61

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя в полтора раза большее количество электроэнергии. Дефицитных в этом смысле поселений на территории Турковского муниципального района нет. Дефицит может возникнуть лишь при недостаточном производстве электрической энергии на генерирующих станциях или при преднамеренном ограничении ее подачи в район от генерирующих станций.

Существующие в настоящее время чисто технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать и развиваться хозяйственному комплексу района и его отдельным отраслям. Однако тарифная политика сегодняшнего дня оказывается для многих потребителей серьезной проблемой. Многие хозяйствующие субъекты по району за последние годы перестали существовать, обанкротились, сократили свое производство и электропотребление, отказались от электроснабжения многих своих ранее действовавших и необходимых объектов. По этой причине более десятков километров распределительных сетей 10 кВ и 0.4 кВ по Турковскому муниципальному району оказались ненужными, были демонтированы или даже просто разворованы «охотниками» за цветными металлами. При возобновлении деятельности предприятий, хозяйств, отраслей электрические сети готовы к увеличению потребления электрической энергии по району в 1,5 раза без увеличения мощности существующих трансформаторов на подстанциях Турковских РЭС.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев коридоры воздушных ЛЭП вносят планировочное ограничение в виде охранных (технических) зон, не подлежащих застройке.

Охранная зона — территория с особым режимом землепользования и природопользования, выделяемая вокруг особо ценных природных объектов, объектов исторического и культурного наследия, водных источников, гидрометеорологических станций, геодезических пунктов в целях их охраны и защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий, а также вдоль линии связи, электропередачи, магистральных трубопроводов, систем газоснабжения, земель транспорта для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей.

Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

62

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства:

  - вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

    - до 1 киловольта – 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии

      - установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

    - 1 - 20 киловольт – 10 метров (5 метров – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

    - 35 киловольт - 15 метров;

    - 110 киловольт - 20 метров;

    - 150, 220 киловольт - 25 метров;

    - 300, 500, +/-400 киловольт - 30 метров;

    - 750, +/-750 киловольт - 40 метров;

    - 1150 киловольт - 55 метров;

  - вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в стороны зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

  - вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

  - вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

63

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести

массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

64

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо предыдущих действий, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

- пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а)   строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий

  - сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные

работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

65

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо предыдущих действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

При обнаружении сетевыми организациями и иными лицами фактов осуществления, в границах охранных зон запрещенных действий без получения письменного решения о согласовании сетевой организации, указанные лица направляют заявление о наличии таких фактов в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление технического контроля и надзора в электроэнергетике, а также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации обратиться в суд и (или) органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о соответствующих правонарушениях.

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

66

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ

- выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 м в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление технического контроля и надзора в электроэнергетике.

Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским

- земельным законодательством.

Для предотвращения или устранения аварий работникам сетевых организаций обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники.

Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства производятся с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков.

Работы по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства могут проводиться без предварительного уведомления собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. При проведении указанных работ сетевые организации обязаны направить уведомление собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных участков не позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала работ.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

67

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

После выполнения работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, работ по предотвращению или ликвидации аварий на таких объектах или их последствий сетевые организации должны привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению или в состояние, в котором соответствующие земельные участки находились до выполнения работ, а также возместить собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) убытки, причиненные при производстве работ.

В случае если охранные зоны установлены на сельскохозяйственных угодьях, проведение плановых работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства осуществляется в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или когда возможно обеспечение сохранности этих культур.

Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожного покрытия, могут производиться только после предварительного согласования условий их проведения с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании автомобильными дорогами, а в пределах поселений - также с органами местного самоуправления.

Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:

а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;

б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения Турковского муниципального района

Переход к рыночной экономике, старение мощностей вызвало необходимость преобразований в энергетике. Одним из направлений реформирования стало разделение предприятий энергетики по видам деятельности в соответствии с федеральным законом «Об энергетике». Кроме того, с 1 сентября 2006 года в России в действие вступили в силу новые правила функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

68

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Наряду с организационными мероприятиями по реформированию энергетического комплекса области приоритетным направлением является обновление энергетического хозяйства. В связи с этим Министерство промышленности и энергетики области совместно с ОАО «МРСК Волги», Нижне-Волжским предприятием магистральных электрических сетей филиал ОАО «ФЭСК ЕЭС», ОАО «Облкоммунэнерго», УК ООО «СГЭС» разработало и в 2007 году Правительство Саратовской области утвердило «Комплекс системных мер по повышению надежности электроснабжения потребителей Саратовской области на период 2007-2010 годов». В ходе подготовки документа была произведена оценка состояния электросетевого хозяйства и намечены необходимые меры, позволяющие обеспечить бездефицитность растущего спроса на электроэнергию, надежное и бесперебойное электроснабжение.

Разработка указанного документа назрела в связи с большим количеством проблем, имеющихся в сфере энергоснабжения. Среди наиболее острых проблем – износ электрических сетей и передаточных устройств, низкая устойчивость электрических сетей и оборудования напряжением 0,4-6/10 кВ к воздействиям климатических условий, необходимость модернизации распределительных пунктов и повсеместной замены масляных выключателей на вакуумные, наличие бесхозных электрических сетей и многое другое.

Основными задачами «Комплекса системных мер по повышению надежности электроснабжения потребителей Саратовской области на период 2007-2010 годов» стали: обновление структуры действующих мощностей (проект предполагает замену оборудования со сроком эксплуатации более 35 лет), обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проектов и областных целевых программ) и обеспечение надежности функционирования электросети.

Важным направлением обновления энергетического хозяйства области является ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей.

Сегодня все предприятия энергетики на территории Турковского муниципального района работают в стабильном, устойчивом режиме, выполняя плановые задания по транспортировке электрической энергии. Они обеспечивают надежное и стабильное энергоснабжение потребителей района, постоянно проводят модернизацию и реконструкцию оборудования, улучшая качество представляемых услуг потребителям.

Однако оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных сетей с многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

69

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Согласно вышеизложенным данным, для гарантированного электроснабжения Турковского муниципального района, в связи со 100% и более 50% износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует произвести следующие мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объекта:

- Реконструкция ПС «Турковская»-110/35/10 кВ (замена масляных выключателей на вакуумные, устройство светодуговой защиты) – 2009 -2011 г.г.;

- Реконструкция ПС «Рязанская»-35/10 кВ – 2009 г.;

- Новое строительство (закольцовка) ВЛ-10 кВ фидер № 1002 от ПС «Перевесинка» с фидером № 1004 от ПС «Турковская» протяженностью 2,3 км – 2010-2015 г.г.;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 1001 от ПС «Перевесинка» протяженностью 8,0 км – 2011 г.;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 1004 от ПС «Турковская» протяженностью 33,0 км – 2012 г.;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 1003 от ПС «Перевесинка» протяженностью 15,0 км – 2013 г.;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 1003 от ПС «Турковская» протяженностью 15,0 км – 2014 г.;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 1010 от ПС «Турковская» протяженностью 9,0 км – 2014 г.;

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в р.п. Турки протяженностью 7,5 км – 2009

г.;

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в р.п. Турки протяженностью 10,0 км – 2011

г.;

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в р.п. Турки протяженностью 23,0 км – 2014

г.;

- Капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0.4 кВ в количестве 29 штук, эксплуатирующихся более 35 лет (70–100% износ) на территории Турковского муниципального района – 2009 - 2015 г.г.

Предложения по перспективному развитию объектов электроснабжения

В последнее время значительно возросли требования к качеству электроснабжения потребителей.

Потребителями электроэнергии в районе являются, промышленные предприятия, жилищно-коммунальный сектор, сельскохозяйственное производство, прочие потребители.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

70

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Планируемое увеличение потребления электроэнергии на территории Турковского муниципального района можно условно разделить на три части:

- Увеличение электрических нагрузок при реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;

- 2. Увеличение спроса на электроэнергию в районе для существующих предприятий;

- 3. Строительство новых энергоемких потребителей.

- настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Турковских РЭС Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 60% от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя в полтора раза большее количество электроэнергии. Существующие в настоящее время чисто технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать и развиваться хозяйственному комплексу района и его отдельным отраслям.

- таблице 2.2.6. представлены сведения об объектах электроснабжения в существующих границах муниципальных образований .

Таблица 2.2.6.

Сведения об объектах электроснабжения в существующих границах муниципальных образованийТурковского муниципального района

| № |  | Наименование МО |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 |  | 2 |
| 1 |  | Турковское |
| 2 |  | Бороно- |
|  |  | Михайловское |
| 3 |  | Каменское |
| 4 |  | Марьинское |
| 5 |  | Перевесино- |
|  |  | Михайловское |
| 6 |  | Перевесинское |
| 7 |  | Рязанское |
| 8 |  | Студеновское |
| 9 |  | Чернавское |

| Наименование |  | ПротяженностьВЛ-110кВ,км | ПротяженностьВЛ-35кВ,км |
| --- | --- | --- | --- |
| электроподстанций |  |  |  |
|  |  |  | 5 |
| 3 |  | 4 |  |
| «Турковская»-110/35/10 | 15,16 | 22,2 |
| «Турковская»-35/10 |  |  |
| - | - | - |
|  |  |  | 13,49 |
| «Каменка»-35/10 |  | - |  |
| - |  | 9,2 | - |
| - | - | 1,58 |
|  |  |  | 15,7 |
| «Перевесинка»-35/10 |  | - |  |
| «Рязанская»-35/10 |  | - | 11,07 |
| «Студенка»-35/10 |  | - | 24,19 |
| - |  | 21,27 | 8,72 |
| ИТОГО: |  | 45,63 | 96,95 |

| ПротяженностьВЛ-10кВсучетом0,4кВ,км |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СеверныеЭС |  | Абонентов |
|  |  |  | ТП (КТП) |
| 6 |  | 7 |  | 8 |
| 116,85 | 61 | 3 |
| 57,54 | 16 | 1 |
| 42,83 |  | 13 |  | - |
| 54,41 |  | 25 |  | - |
| 54,12 | 17 | - |
| 32,64 |  | 17 |  | 1 |
| 72,13 |  | 18 |  | 1 |
| 73,77 |  | 17 |  | - |
| 36,84 |  | 17 |  | - |
| 541,13 |  |  | 201 |  | 6 |

Все потребители электроэнергии в Турковском муниципальном районе согласно выданным им техническим условиям и договору на электроснабжение

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

71

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

являются потребителями третьей категории, допускающие согласно п.1.2.21 ПУЭ перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, продолжительностью до 1 суток. При возникновении реально такой ситуации, особенно в условиях зимних отрицательных температур воздуха, многие объекты жизнеобеспечения города и поселков могут быть выведены из строя, так как не имеют резервного электроснабжения.

Поэтому первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями. Все крупные котельные р.п. Турки и населенных пунктов района необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания. Это касается также объектов водоснабжения и здравоохранения, объектов соцкультбыта, крупных объектов агропромышленного комплекса.

Второе перспективное направление – это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу КТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри КТП. Тоже можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих.

Вопросы реконструкции и ремонта существующих центров питания на перспективу и строительство новых источников энергии решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний Саратовской области и техническим разработкам специализированных организаций.

Строительство дополнительных источников электрической энергии на территории Турковского муниципального района теоретически возможно, но экономически нецелесообразно, так как генерирующих мощностей электрических станций Саратовской области более чем достаточно в настоящее время для электроснабжения всего Поволжского региона. Производить электроэнергию на малых тепловых электростанциях, сжигая природный газ или жидкое топливо также экономически невыгодно. В случае появления на рынке новых установок промышленного изготовления, использующих при производстве электроэнергии энергию ветра или солнечную энергию, можно было бы говорить о целесообразности строительства таких электрических установок для производства более дешевой электроэнергии. Однако экономически оправданное применение нетрадиционных технологий

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

72

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

использования возобновляемых энергетических ресурсов в прогнозируемый период не будет играть значимой роли.

  - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

- основу разработки схемы газоснабжения положены:

- программа газификации Саратовской области на базе природного газа на 2005-2006 годы и до 2010 года;

- комплекс системных мер по развитию газотранспортных и газораспределительных сетей в Саратовской области на 2008-2012гг.

- прогноз социально-экономического развития Турковского района на долгосрочную перспективу до 2015-2025 г.г.;

- схема газопроводов высокого давления на территории Турковского района, представленная ОАО «Саратовоблгаз», филиал-трест «Ртищевомежрайгаз;

- перечень   газорегуляторных   пунктов,   представленный   ОАО

«Саратовоблгаз», филиал-трест «Ртищевомежрайгаз»;

Цели и задачи газоснабжения

- наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газораспределения, обеспечивающих увеличение поставок природного газа;

- строительство, реконструкция межпоселковых и поселковых газораспределительных сетей;

- повышение надёжности и безопасности систем газоснабжения.

Современное состояние газоснабжения

Источником газоснабжения Турковского муниципального района является природный газ, который подается в район по отводу от магистрального газопровода: «Петровск-Новопсков» Ду=273 мм, P=5,5 МПа, протяженность по району 6,3 км.

По отводу газ подается на газораспределительную станцию (ГРС).

От отвода от магистрального газопровода «Петровск-Новопсков запитана ГРС Турки расположенная в 1,0 км южнее р.п.Турки.

От газораспределительных станций (ГРС) газ по газораспределительным сетям поступает на ГРП и ГРПШ населенных пунктов района (см. табл. 2.3.1.)

В газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

73

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 2.3.1.

Существующие показатели ГРС

Наименование      газораспределительной станции (ГРС)

ГРС Турки

Подключенные населенные пункты

р.п. Турки, с. Бороно-Михайловка, д. Ковалевка, с. Трубетчино, с. Каменка, с.

Ильинка, с. Боцманово, с. Колычево, с. Перевесинка , с . Ольгино, с. Студенка, с. Шепелевка, с. Мокровка,

с. Рязанка, с. Беляевка, с. Лунино, с. Дмитриевка, с. Перевесино -Михайловка , с. Марьино, с. Львовка, с. Ромашовка, с. Чернавка

Давление газа на выходе, Рвых, МПа

1,2

Существующая система газоснабжения четырех, трех и двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам четырех, давлений — высокого I категории — 1,2 МПа, высокого II категории — 0,6 МПа, среднего — 0,3 МПа, низкого — 0,003 МПа.

Общая протяженность газопроводов высокого давления на территории Турковского муниципального района составляет 181,257 км.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Турковского МР приведены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Турковского муниципального района

|  | Всегонаселенных | пунктовПодводгазаосуществлен |  | Максимальныйрасходгаза,м³/ч |  |  | Используемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | подсистемы АСУ |
| Наименование населенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП РГ |
| пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наиме- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нование |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Тур |  | ковское |  | МО |  |  |
| р. п. Турки | 2 | 1 | 12000,6 |  |  | ГРП |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ШРП | 51 |
| дер. Чапаевка |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |
|  |  |  | Бо |  | роно-Михайловское МО |  |  |
| с. Бороно-Михайловка |  | 5 |  | 3 | 416,3 |  |  | ШРП |  | 5 |
| дер. Агеевка |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |
| с. Боцманово |  |  |  |  |  |  | 187,0 |  |  | ШРП |  | 1 |
| с. Колычево |  |  |  |  |  |  | 214,1 |  |  | ШРП |  | 1 |
| с. Чириково |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |
|  |  |  |  |  | Кам |  | енское |  | МО |  |  |
| с. Каменка |  | 3 |  |  | 3 | 318,7 |  |  | ГРП |  | 1 |
| с. Ильинка |  |  |  |  |  |  | 79,1 |  |  | ШРП |  | 2 |
| с. Трубетчино |  |  |  |  |  |  | 464,7 |  |  | ШРП |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Мар |  | ьинское |  | МО |  |  |
| с. Марьино |  | 13 |  |  | 3 | 311,4 |  |  | ШРП |  | 9 |
| дер. Варваринка |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

| Протяженностьгазопроводов,км | Диаметр |
| --- | --- |
| 7 |  |
|  | 8 |
| 3,8 | 57-273 |
| - |  |
|  | - |
| 24,368 |  |
|  | 159-219 |
| - | - |
| 1,254 | 100 |
| 5,209 | 57-114 |
| - | - |
| 10,343 |  |
|  | 219-325 |
| 3,338 | 114-159 |
| 8,0 | 159 |
| 5,1 |  |
|  | 114 |
| - | - |
|  | 74 |

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 2.3.2.

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Волжанка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| пос. Карай Журавка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Князевка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| дер. Ковалевка |  |  |  |  |  |  |  | 38,3 |  |  |  | ШРП |  |  | 3 |  | 4,8 |  | 108 |
| с. Красное Колено |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Лунино |  |  |  |  |  |  |  | 219,3 |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  | 14,837 |  | 114 |
| дер. Мосоловка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| дер. Павловка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Родионовка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| пос. Сиротка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| дер. Студено-Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
|  |  |  | Пере |  | весино-Михайловское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Перевесино-Михайловка |  | 6 | 3 | 328,5 |  |  |  | ШРП |  | 1 |  | 16,685 |  | 114-159 |
| с. Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  | 270,3 |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  | 1,1 |  | 159 |
| с. Евсюковка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Ольгино |  |  |  |  |  |  |  | 54,5 |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  | 4,4 |  | 159 |
| с. Сальники |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| пос. Талы |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Перевесинское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Перевесинка |  | 4 | 1 | 737,1 |  |  |  | ШРП |  |  | 8 |  | 14,736 |  | 57-159 |
| с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Гривки |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| дер. Красавские |  |  |  |  |  |  |  |  | нет | нет | нет | - | - |
| Дворики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ряз |  | анское |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рязанка |  | 6 |  | 4 | 371,0 |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  | 9,788 |  | 114-219 |
| с. Беляевка |  |  |  |  |  |  |  | 141,5 |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  | 11,273 |  | 114-219 |
| пос. Ивлиевка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| пос. Красный Хутор |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Мокровка |  |  |  |  |  |  |  | 97,3 |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  | 3,5 |  | 108 |
| с. Ромашовка |  |  |  |  |  |  |  | 153,7 |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  | 10,8 |  | 110 |
|  |  |  |  |  |  | Студеновское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Студенка |  | 8 | 2 | 480,1 |  |  |  | ШРП |  |  | 6 |  | 1,93 |  | 5,183 |
| дер. Березовка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Глебовка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| дер. Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Львовка |  |  |  |  |  |  |  | 176,2 |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  | 4,8 |  | 63 |
| дер. Ляховка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| дер. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Чер |  | навское |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чернавка |  | 3 |  | 2 | 407,0 |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  | 6,37 |  | 110 |
| дер. Егорьевка |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | - |  | - |
| с. Шепелевка |  |  |  |  |  |  | 38,3 |  |  |  | ГРП |  |  | 1 | 10,12 | 76-114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШРП | 3 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 50 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика межпоселковых газопроводов по формам собственности приведена в таблице 2.3.3.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

75

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 2.3.3.

Характеристики газопроводов на территории Турковского муниципального района

|  |  |  |  |  |  | Характеристика газопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование газопровода и его адрес |  | Диаметр,мм |  |  | Протяженность,км |  | Проектноедавление,МПа |  | Видпрокладки | Материалтрубы |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | Форма собственности |  | : ОАО «Ртищевомежрайгаз» |  |
| 1 |  | с. Каменка |  | 219 | 8,89 | 1,2 |  | подземный | сталь |
|  |  | от АГРС-Турки до с. Каменка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сталь |
|  |  | от АГРС-Турки до с. Каменка |  |  | 325 |  |  | 1,453 |  | 1,2 |  | подземный |  |
| 2 |  | с. Шепелевка |  | 114 | 7,23 | 1,2 |  | подземный | сталь |
|  |  | от р.п. Турки до с. Шепелевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | с. Трубетчино |  | 159 | 8,0 | 0,6 |  | надземный | сталь |
|  |  | от р.п. Турки до с. Трубетчино |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | с. Ильинка |  | 114-159 | 3,338 | 0,6 |  | надземный | сталь |
|  |  | от с. Каменка до с. Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | с. Рязанка |  | 159-219 | 9,788 | 1,2 |  | подземный | сталь |
|  |  | от с. Каменка до с. Рязанка |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | с. Марьино |  | 108-159 | 12,3 | 1,2 |  | надземный | сталь |
|  |  | от с. Беляевка до с. Марьино |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | с. Беляевка |  | 100 | 6,3 | 1,2 |  | надземный | сталь |
|  |  | от с. Рязанка до с. Беляевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | с. Студенка |  | 114-159 | 0,79 | 1,2 |  | надземный | сталь |
|  |  | на с. Студенка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сталь |
|  |  | отвод на с. Студенка |  |  | 114 |  |  | 3,253 |  | 1,2 |  | надземный |  |
| 9 |  | с. Бороно Михайловка |  | 159-219 | 24,368 | 1,2 |  | надземный | сталь |
|  |  | от р.п.Турки до с. Б.Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | с. Боцманово |  | 100 | 1,254 | 1,2 |  | надземный | сталь |
|  |  | отвод на с. Боцманово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | с. Марьино |  |  | 114 |  |  | 5,1 |  | 0,6 |  | надземный | сталь |
|  |  | газопровод до с. Марьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | с. Колычево |  | 57-114 | 5,209 | 1,2 |  | надземный | сталь |
|  |  | отвод на с. Колычево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | с. Перевесинка |  | 159 | 10,824 | 1,2 |  | надземный | сталь |
|  |  | отвод на с . Перевесинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | с. Лунино |  |  | 114 |  |  | 14,837 |  | 1,2 |  | надземный | сталь |
|  |  | от с. Беляевка до с. Лунино |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 15 |  | с. Мокровка |  |  | 108 |  |  | 3,5 |  | 1,2 |  | надземный | сталь |
|  |  | от с. Рязанка до с. Мокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | с. Чернавка |  | 110 | 6,37 | 0,6 |  | подземный | п/э |
|  |  | от места врезки до с. Чернавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | р.п. Турки |  |  | 57-273 |  |  | 1,416 |  | 0,6 |  | подземный | сталь |
|  |  |  |  |  | 57-219 |  |  | 0,937 |  | 0,6 |  | подземный | сталь |
| 18 |  | с. Львовка |  | 63 | 4,8 | 0,6 |  | подземный | п/э |
|  |  | от места врезки до с. Львовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | с. Ромашовка |  | 110 | 10,8 | 0,6 |  | подземный | п/э |
|  |  | от места врезки до с. Ромашовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма собственности: |  |  | Собственность |  | Саратовской области |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

окончаниястроительства Год

8

1993  1993  1996

1997

1998

1999

1999

1999

1999  1999  1999

1999

1999

1999

1999

2000 2000

2008

1990

1991  2008

2008

76

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 2.3.3.

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | с. Перевесино-Михайловка | 114-159 | 16,685 | 0,6 |  | надземный | сталь | 2005 |
|  |  | от с. Дмитриевка до с. П.Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до с.П.Михайловка |  |  | 110-160 |  | 1,378 |  | 0,6 |  | подземный | п/э |  |  | 2005 |
|  |  | Форма собственности: |  |  | Муниципа |  | льная со |  | бстве | нность |  |  |  |  |
| 1 |  | от с. Шепелевка до с. Памятка |  | 63 | 8,037 | 0,6 |  | подземный | п/э |  |  | 1998 |
|  |  | Романовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма собстве |  | нности: Б |  | есхозяйн |  | ые |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Ольгино | 159 | 4,4 | 0,6 |  | надземный | сталь | 2003 |
|  |  | от с. Б.Михайловка до с. Ольгино |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 181,257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все газопроводы были построены в период с 1990 по 2008 гг. Эксплуатацию газового хозяйства района осуществляет филиал-трест ОАО

«Ртищевомежрайгаз». По формам собственности газопроводы принадлежат:

- ОАО «Саратовоблгаз»;

- Муниципальная собственность;

- Собственность Саратовской области.

Основные показатели существующих объемов газификации приведены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4. Сведения по объемам газификации Турковского муниципального района

| Наименование показателей |  |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природный газ |  | Сжиженный газ |
| Количество газифицированных населенных |  |  |  |  |  |
| пунктов, шт | 22 |  | нет |
| Процент охвата газоснабжением, % |  | 80 |  | нет |
| Протяженность газопроводов высокого давления, |  |  |  |  |  |
| км | 196,5 |  |  |
| В т.ч.: межпоселковых | 181,257 |  |  |
| Сооружения газового хозяйства, шт. |  |  |  |  |  |
| ГРП (газорегуляторные пункты) | 4 |  |  |
| ШРП (шкафные газорегуляторные пункты) | 123 |  |  |
| Годовая реализация природного газа, тыс.м³ |  |  | 14793,12 |  | нет |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5. Направление использования газа по категориям потребителей на

территории Турковского муниципального района

| Потребители |  | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- | --- |
| Население |  | Приготовление пищи и горячей воды для |
|  |  | хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и |  | Приготовление пищи, лечебные процедуры, |
| коммунально-бытовые предприятия |  | лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и |  | Отопление жилого и общественного фонда |
| теплогенераторные |  |  |
| Промышленные предприятия |  | Отопление, вентиляция и технологические нужды |
| Сельские населенные пункты |  | Приготовление пищи, отопление жилого и |
|  |  | общественного фонда, сельскохозяйственные нужды |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

77

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Газорегуляторные пункты

В качестве оборудования проектируемых шкафных газорегуляторных пунктов целесообразно использовать продукцию Саратовских заводов, таких как ОАО «Газаппарат», ЗАО Завод «Слава и Надежда-газ», Энгельсский ОАО «Сигнал» и других предприятий Саратовской области, на продукцию которых имеются сертификаты.

Оборудование существующих ГРП и ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=1,2 МПа (изб), Ру=0,6 МПа (изб), Ру=0,3 МПа (изб).

Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 2.3.6.

|  |  |  | Характеристики ГРП/ГРПШ |  | Таблица 2.3.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  | Характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Место расположения |  |  |  | Марка |  |  | количество |  |  | Год окончания |  |
| п/п |  |  |  | Тип |  |  |  |  | ГРП, ГРПШ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | регулятора |  |  |  | строительства |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |

Форма собственности: на балансе филиал-треста «Ртищевомежрайгаз» ОАО «Саратовоблгаз»

| 1 |  | р.п. Турки |  | ГРП |  | РДБК-50 | 2 | 1992-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ШРП |  | РДНК-400 | 26 | 1994-99 |
| 2 |  | с. Шепелевка |  | ГРП |  | РДБК-1П |  | 1 |  | 1997 |
| 3 |  | с. Каменка |  | ГРП |  | РДБК-1П |  | 1 |  | 1992 |
| 4 |  | с. Трубетчино |  | ШРП |  | РДГК-10М |  | 5 |  | 2001 |
| 5 |  | с. Рязанка |  | ШРП |  | РДНК-400 | 6 |  | 1999 |
|  |  |  |  |  |  | РДГК-10М |  | 2000 |
| 6 |  | с. Мокровка |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 2001 |
| 7 |  | с. Марьино |  | ШРП |  | РДГ-50-В |  | 1 |  | 1999 |
| 8 |  | с. Боцманово |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 2003 |
| 9 |  | с. Березовка |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | с. Колычево |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 2000 |
| 11 |  | с. Перевесинка |  | ШРП |  | РДГ-50-В |  | 4 |  | 1999 |
| 12 |  | с. Лунино |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 2000 |
| 13 |  | с. Беляевка |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 2000 |
| 14 |  | с. Ромашовка |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 2008 |
| 15 |  | с. Чернавка |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 2008 |
| 16 |  | с. Львовка |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 2008 |
| 17 |  | с. Студенка |  | ШРП |  | РДГ-50-В |  | 5 |  | 1999 |
|  |  | Форма собственности: «Муниципальная собственность» |  |  |
| 1 |  | р.п. Турки |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 25 |  | 1992-2000 |
|  |  |  |  |  |  | РДГК-10М |  |  | 2003 |
| 2 |  | с. Шепелевка |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 2 |  | 1997 |
| 3 |  | с. Лунино |  | ШРП |  | РДНК-400 | 3 | 1997-2000 |
|  |  |  |  |  |  | РДГК-10М |  |  |
| 4 |  | с. Ильинка |  | ШРП |  | РДНК-400 | 2 |  | 1998 |
|  |  |  |  |  |  | РДГК-10М |  | 1999 |
| 5 |  | с. Рязанка |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 1999 |
| 6 |  | с. Марьино |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 3 |  | 1999 |
| 7 |  | с. Бороно-Михайловка |  | ШРП |  | РДГ-50-В | 5 | 1999-2000 |
|  |  |  |  |  |  | РДГК-10М |  |  |
| 8 |  | с. Каменка |  | ШРП |  | РДГК-10М |  | 1 |  | 1999 |
| 9 |  | с. Колычево |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 1 |  | 2000 |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

78

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 2.3.6.

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | с. Боцманово |  |  | ШРП |  | РДНК-400 |  |  | 1 |  | 2004 |
| 11 |  | с. Перевесинка |  |  | ШРП |  | РДГК-10М |  |  | 4 |  | 2002 |
|  |  |  |  |  |  |  | РДГД-20 |  | 2003 |
| 12 |  | с. Студенка |  |  | ШРП |  | РДНК-400 |  |  | 1 |  | 1999 |
|  |  |  | Форма собственности: Безхозяйные |  |  |  |
| 1 |  | с. Ковалевка |  |  | ШРП |  | РДНК-400 |  | 3 |  | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  | РДГ-50-В |  |  |  |
| 2 |  | с. Колычево |  |  | ШРП |  | РДНК-400 |  |  | 1 |  | 2000 |
| 3 |  | с. Бороно-Михайловка |  |  | ШРП |  | РДГ-50-В |  |  | 1 |  | 1999 |
| 4 |  | с. Ольгино |  |  | ШРП |  | РДГД-20 |  |  | 1 |  | 2003 |
| 5 |  | с. Перевесинка |  |  | ШРП |  | РДНК-400 |  |  | 8 |  | 2001-2002 |
|  |  |  |  |  |  |  | РДГК-10М |  | 2000-2004 |
| 6 |  | с. Шепелевка |  |  | ШРП |  | РДГК-10М |  |  | 1 |  | 1998 |
| 7 |  | с. Дмитриевка |  |  | ШРП |  | РДНК-1000 |  |  | 1 |  | 2005 |
| 8 |  | с. Марьино |  |  | ШРП |  | РДНК-1000 |  |  | 1 |  | 2005 |
| 9 |  | с. Перевесино- |  |  | ШРП |  | РДНК-1000 | 1 | 2005 |
|  |  | Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы

На основании проведенного анализа существующего состояния газификации и объектов газораспределительных систем установлено:

- Текущая загруженность ГРС-Турки составляет – 48%.

- Из 50 населенных пунктов Турковского муниципального района, газифицировано 22. В 5-ти населенных пунктах постоянно проживающего населения не имеется. В 23-х не газифицированных населенных пунктах проживает: дер. Чапаевка – 47 чел., дер. Агеевка – 1 чел., с. Чириково – 80 чел., дер. Варваринка – 19 чел., дер. Волжанка – 10 чел., с. Князевка – 19 чел., с. Красное Колено – 65 чел., дер. Мосоловка – 6 чел., дер. Павловка – 31 чел., с. Родионовка – 2 чел., пос. Сиротка – 41 чел., дер. Студено-Ивановка – 56 чел., с. Евсюковка – 5 чел., с. Сальники – 83 чел., пос. Талы

– 62 чел., с. Гривки – 96 чел., пос. Ивлиевка – 14 чел., пос. Красный Хутор

– 6 чел., Глебовка – 10 чел., дер. Дмитриевка – 3 чел., дер. Ляховка – 17 чел., дер. Николаевка – 3 чел., дер. Егорьевка – 5 чел.

- В ходе анализа данных представленных «Ртищевомежрайгаз» большинство существующих межпоселковых газопроводов находятся на балансе филиал-треста «Ртищевомежрайгаз» (150,75 км) который обслуживает данные газопроводы. Часть газопроводов находятся в муниципальной собственности (8,037 км). 18,348 км межпоселковых газопроводов являются собственностью Саратовской области. Бесхозные газопроводы (4,4 км). Все межпоселковые газопроводы были построены с 1990 по 2008 г. (см. табл. 2.3.3.). Срок эксплуатации стальных газопроводов 40 лет, полиэтиленовых 50 лет. До 2025г. срок эксплуатации межпоселковых газопроводов не истекает.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

79

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Все ГРП и ШРП были построены в период с 1991 по 2008 г. (см. табл. 2.3.6.). Срок эксплуатации оборудования ГРП и ШРП 20 лет (РД 12-608-03). Согласно представленным данным до 2025 года заканчиваются сроки эксплуатации оборудования 4 ГРП и 117 ГРПШ находящихся на территории Турковского МР.

- 18 ГРПШ – являются бесхозяйными.

Проектные предложения

  - целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается:

- В разработанном комплексе системных мер по развитию газотранспортных и газораспределительных сетей Саратовской области на 2008-2012 гг. предложено строительство межпоселковых газопроводов высокого давления:

- От точки врезки до с. Чириково Ду=63 мм протяженностью 3,1 км;

- От с. Перевесинка до с. Гривки Ду=63 мм протяженностью 4,0 км;

- От   с.   Перевесино-Михайловка   до   с.   Сальники   Ду=63   мм

протяженностью 12,9 км.

Проектом, разработанным ОАО «Промгаз» предложено строительство лупинга на участке газопровода: от точки врезки до с. Боцманово Ду=160 мм протяженностью 12,9 км.

Для газификации населенных пунктов, не охваченных системой газоснабжения природным газом предлагается газифицировать населенные пункты, имеющие 45 и более жителей и приближенные к источнику газоснабжения.

Сведения о населенных пунктах и характеристики предлагаемых межпоселковых газопроводов из полиэтиленовых труб представлены в табл.2.3.7.

Таблица 2.3.7. Характеристика предлагаемых межпоселковых газопроводов 0,6 Мпа из

полиэтиленовых труб на территории Турковского муниципального района

№ Наименование п/п населенного

пункта

1	2

1  дер. Чапаевка

2  лупинг

3  с. Чириково

| Численностьаселениян,чел. |  | Место врезки | Расчетноедавление,МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 |
|  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  | Турковское МО | 0,6 |
|  | 47 |  | ГРС Турки |  |
|  |  |  | г-д на с. Боцманово | 0,6 |
|  |  |  | Бороно-Михайловское | МО |
|  | 80 |  | от т.врезки до с. Чириково | 0,6 |

| Диаметртрубы,мм |  | Вид прокладки |  | Протяженность,(км) |  |  | АСУ ТП, РГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 63 |  | подзем |  | 4,4 |  |  | ГРПШ |
| 160 |  | подзем |  | 12,9 |  |  |  |
| 63 |  | подзем |  | 3,1 |  |  | ГРПШ |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

80

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Марьинское МО |  |
| 4 |  | с. Красное | 65 |  | от пос. Сальники до с. Кр. | 0,6 |
|  |  | Колено |  |  |  |  | Колено |  |
| 5 |  | дер. Студено- | 56 |  | от с. Малое Щербедино | 0,6 |
|  |  |  |  |  | (Романовского р-на) до дер. |  |
|  |  | Ивановка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Студено-Ивановка | е МО |
|  |  |  |  |  |  |  | Перевесино-Михайловско |  |
| 6 |  | пос. Талы |  | 62 |  | г-д на с. Дмитриевка | 0,6 |
| 7 |  | с. Сальники | 83 |  | от с. Перевесино-Михайловка | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | до с. Сальники |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Перевесинское МО |  |
| 8 |  | с. Гривки |  | 96 |  | от с. Перевесинка до с. Гривки | 0,6 |

окончание таблицы 2.3.7.

6	7	8	9

63    подзем   8,1  ГРПШ

63	подзем	0,8	ГРПШ

63    подзем   0,1  ГРПШ

63	подзем	5,3	ГРПШ

63  подзем  4,0  ГРПШ  Итого: 38,7

- Для малочисленных населенных пунктов, удаленных от источников газоснабжения: дер. Агеевка, дер. Варваринка, дер. Волжанка, дер. Мосоловка, с. Князевка, пос. Сиротка, дер. Павловка, с. Родионовка, с. Евсюковка, пос. Ивлиевка, пос. Красный Хутор, с. Глебовка, дер. Дмитриевка, дер. Ляховка дер. Николаевка, дер. Егорьевка предлагается администрации Турковского района (руководствуясь ст.14,15 131 ФЗ и Градостроительного кодекса ст.19 ч.1) организовать обеспечение (доставку баллонов сжиженного газа).

  - оборудовать АГЗС в р.п. Турки.

  - дер. Варваринка, дер. Волжанка, дер. Мосоловка, с. Родионовка, пос. Ивлиевка, пос. Сиротка, с. Князевка, дер. Павловка, пос. Красный Хутор временно дооборудовать из р.п. Романовка.

  - с. Евсюковка, с. Глебовка, дер. Агеевка, дер. Дмитриевка, дер. Ляховка дер. Николаевка временно дооборудовать из г. Аркадака.

- Исходя из срока эксплуатации оборудования ГРП и ГРПШ — 20 лет, в Турковском районе необходимо будет провести диагностику оборудования 4 ГРП и 117 ГРПШ срок эксплуатации которых истечет в период до 2025 года (см. таблицу 2.3.8.).

- Определение собственников бесхозяйных ГРПШ (18шт.) (см. таблицу 2.3.6.).

- Определение собственников бесхозяйного газопровода на участке от с. Б. Михайловка до с. Ольгино (см. таблицу 2.3.3.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

81

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 2.3.8. ГРП и ШРП срок эксплуатации которых истечет до 2025 г.

Год истечения срока службы

Тип

| 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП/ ГРПШ |  | ГРП/ГРПШ | ГРПШ | ГРПШ |  | ГРП/ ГРПШ | ГРП/ ГРПШ | ГРПШ |  | ГРПШ | ГРПШ | ГРПШ |

| количество, шт. | 3\26 | 1\5 | 3 | 17 | 47 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Предложения по повышению безопасности газораспределительных сетей.

В целях повышения безопасности газораспределительных сетей необходимо своевременно проводить диагностику газопроводов и оборудования ГРП, ГРПШ, отключающих устройств и другие мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную работу всей системы газоснабжения. Диагностирование газопроводов проводится по истечении срока службы в целях определения технического состояния газопроводов и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации.

Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозийными разрушениями стальных газопроводов, а также разрывом сварных стыков.

Ограничения по использованию газораспределительных сетей

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны в соответствии с Правилами газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г.

Охранная зона — территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности её повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

  - вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

82

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров-с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (включая ГРП шкафного типа) в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода.

Отключающие устройства

Существующая сеть газопроводов имеет свою систему отключающих устройств. На вновь сооружаемых участках газопроводов отключающие устройства необходимо устанавливать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»:

- на входе и выходе у ГРП и ГРПШ;

- для отключения отдельных участков газопровода с целью обеспечения безопасности и надежности газоснабжения.

Окончательную установку отключающих устройств должна определять проектная организация на последующих стадиях проектирования.

2.4.	СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Разработка раздела «Развитие системы связи» включает в себя:

  - анализ существующего состояния объектов связи, ее структуры и организации;

  - проверка соответствия требованиям руководящих и технических документов отрасли;

  - подготовка предложений по улучшению состава и структуры объектов связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, предоставлению отдельных помещений для размещения объектов связи, а также обеспечению необходимых мощностей в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования систем связи.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

83

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления для информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

- Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности.

Сеть почтовой связи Турковского района принадлежит ФГУП «Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Регулирование деятельности операторов почтовой связи на территории Турковского муниципального района, как и на территории всей Российской Федерации осуществляется Федеральным законом №176-ФЗ от 17.07.1999 г. «О почтовой связи». Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение конституционных прав каждого свободно получать, передавать и распространять информацию, на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Устанавливает систему правовых гарантий формирования и эффективного функционирования почтовой связи на территории Российской Федерации в целях укрепления и развития взаимодействия участников экономических, социальных и политических отношений, реализации потребностей населения в услугах почтовой связи.

Современное состояние

Доставка корреспонденции на отделения почтовой связи Турковского района осуществляется на автомашине из Ртищевского почтамта, далее, после сортировки на центральном отделении почтовой связи также автотранспортом корреспонденция доставляется на все отделения почтовой связи района, откуда, уже непосредственно до адресата доставку производят почтальоны пешим порядком.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

84

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

На территории района имеется семнадцать отделений почтовой связи в семнадцати населенных пунктах. Остальные тридцать три населенных пункта обслуживаются с ближайших с ними отделений почтовой связи, к которым они прикреплены.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №241 от 21.04.2005 г. «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», на территории района в девяти населенных пунктах с численностью обслуживаемого населения пятьсот и более человек установлены Пункты Коллективного Доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи: возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 2.4.1.1.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

85

Таблица 2.4.1.1.

Обеспечение населения поселений Турковского муниципального района почтовой связью

№

п/п  1

1

2

3

4

Наименование объектов почтовой связи, адрес

2

р.п. Турки ОПС

с. Трубетчино ОПС

с. Марьино ОПС

с. Лунино ОПС

Принадлежность

3

Собственность УФПС

Собственник не определен

Собственник не определен

Собственник не определен

Оснащенность узла связи (ПКД)

5

Автотранспорт, пешком, ПКД

Автотранспорт

Автотранспорт, пешком, ПКД

Автотранспорт, пешком

|  |  |  | Населенные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата постройки |  |  | пункты, |  | Проблемные вопросы и |
| здания, износ (%) |  |  | поселения, |  | предложения по их |
|  |  |  | обслуживаемые |  | реализации |
|  |  |  | узлом связи |  |  |
| 6 |  | 7 |  | 8 |
| нет данных |  |  | р.п. Турки, |  | Капитальный ремонт |
|  |  |  | дер. Чапаевка |  | помещения |
| нет данных |  |  | с. Трубетчино |  | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  |  | помещения |
|  |  |  | с. Марьино, |  |  |
|  |  |  | с. Князевка, |  | Капитальный ремонт |
| нет данных |  |  | пос. Карай Журавк |  |  |
|  |  |  |  |  | помещения |
|  |  |  | а, |  |  |
|  |  |  | с. Красное Колено |  |  |
|  |  |  | с. Лунино, |  |  |
|  |  |  | дер. Варваринка, |  | Капитальный ремонт |
| нет данных |  |  | дер. Павловка, |  |  |
|  |  |  | дер. Мосоловка, |  | помещения |
|  |  |  | дер. Волжанка, |  |  |
|  |  |  | дер. Ковалевка |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Каменка, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | с. Каменка ОПС |  | Собственник не |  | Автотранспорт, |  | нет данных |  | с. Ильинка, |  | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | определен |  | пешком, ПКД |  |  |  | дер. Николаевка, |  | помещения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дер. Дмитриевка |  |  |
| 6 |  | с. Шепелевка ОПС |  | Собственник не |  | Автотранспорт |  | нет данных |  | с. Шепелевка |  | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | определен |  |  |  |  |  |  |  | помещения |

продолжение таблицы 2.4.1.1.

1               2

- с. Боцманово ОПС

- с. Бороно-Михайловка ОПС

- с. Колычево ОПС

10	с. Рязанка ОПС

3

Собственник не определен

Собственность УФПС

Собственник не определен

Собственник не определен

5

Автотранспорт, пешком

Автотранспорт, пешком, ПКД

Автотранспорт

Автотранспорт, пешком, ПКД

6

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

7

с. Боцманово, дер. Березовка, с. Чириково, с.

Агеевка

с. Бороно-Михайловка, с. Ольгино, с.

Львовка

с. Колычево

с. Рязанка, с. Беляевка, с. Мокровка, пос. Красный Хутор

8

Капитальный ремонт или замена помещения

Замена помещения на помещение большей площади.

Капитальный ремонт помещения

Капитальный ремонт помещения

11	с. Дмитриевка ОПС

12	с. Перевесино-Михайловка

ОПС

Собственник не определен

Собственник не определен

Автотранспорт, пешком

Автотранспорт, пешком, ПКД

нет данных

нет данных

с. Дмитриевка, пос. Талы

с. Перевесино - Михайловка, с. Сальники

Капитальный ремонт помещения

Капитальный ремонт помещения

1               2

- с. Студенка ОПС

- с. Чернавка ОПС

- с. Перевесинка ОПС

- с. Сиротка ОПС

- с. Ромашовка ОПС

3

Собственник не определен

Собственник не определен

Собственник не определен

Собственник не определен

Собственник не определен

5

Автотранспорт, пешком, ПКД

Автотранспорт, пешком, ПКД

Автотранспорт, пешком, ПКД

Автотранспорт

Автотранспорт, пешком

6

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

окончание таблицы 2.4.1.1.

|  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- |
|  | с. Студенка, | Капитальный ремонт |
|  | с. Глебовка, |  |
|  |  | помещения |
|  | дер. Ляховка |  |
|  | с. Чернавка, |  |
|  | дер. Студено- | Капитальный ремонт |
|  | Ивановка, дер. | помещения |
|  | Егорьевка |  |
|  | с. Перевесинка, |  |
|  | с. Гривки, | Капитальный ремонт |
|  | с. Андреевка, |  |
|  |  | помещения |
|  | дер. Красавские Д |  |
|  | ворики |  |
|  |  | Замена помещения |
|  |  | (требуется помещение |
|  |  | с отоплением и |
|  | с. Сиротка | возможности |
|  |  | обеспечения |
|  |  | сохранности почтовых |
|  |  | ценностей) |
|  | с. Ромашовка, | Замена помещения на |
|  | с. Родионовка, | помещение большей |
|  | пос. Ивлиевка | площади. |

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- целом размещение объектов почтовой связи на территории Турковского района соответствует Приказу Министерства связи СССР №178 от 27.04.1981 г. «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

- плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения района можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону №176-ФЗ от 17.07.1999 г. «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

- Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

- Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

- Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

- Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

- Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между

органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи района:

1. Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

89

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

- Телефонная связь

Сеть телефонной связи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации.

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Сеть телефонной связи общего пользования Турковского района интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов должны содействовать организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям Турковского муниципального района предоставляет компания ОАО «ВолгаТелеком» (Саратовский филиал).

Сеть телефонной связи Турковского муниципального района построена по радиально – узловому принципу (см. рисунок 2.4.2.1). Цифровой трафик на оконечные и транзитные станции района передается через Центральную автоматическую телефонную станцию (ЦАТС) р.п. Турки. Передача сигналов осуществляется по кабельным соединительным линиям связи, марка кабеля направление и протяженность которых указана в приведенном ниже списке:

  - КСПП; р.п. Турки - с. Шепелевка 9,93 км.

  - КСПП; р.п. Турки - с. Каменка 7,58 км.

  - КСПП; р.п. Турки - с. Чернавка 25,84 км.

  - КСПП; с. Чернавка - с. Ромашовка 9,49 км.

  - КСПП; р.п. Турки - с. Лунино 29,41 км.

  - КСПП; р.п. Турки - с. Рязанка 27,90 км.

  - КСПП; с. Рязанка - с. Марьино 17,36 км.

  - КСПП; р.п. Турки - с. Студенка 24,49 км.

  - КСПП; р.п. Турки - с. Боцманово 13,81 км.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

90

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- КСПП; с. Боцманово - с. Бороно-Михайловка 12,65 км.

- КСПП; р.п. Турки - с. Перевесинка 29,77 км.

- КСПП; с. Перевесинка - с. Дмитриевка 14,82 км.

- КСПП; с. Перевесинка - с. Перевесино-Михайловка 21,57 км.

Общая протяженность соединительных линий связи по Федоровскому муниципальному району составляет 244,62 км.

Центральная АТС р.п. Турки

Транзитная АТС

Оконечная АТС

Оконечная АТС

Оконечная АТС

Оконечная АТС

Рисунок 2.4.2.1. Принцип построения внутризоновой сети телефонной связи Турковского муниципального района

Общая монтированная ёмкость всех станций района и подстанций, включенных в Городские и Сельские Телефонные Сети, составляет на 01.12.2008 г. — 3,120 тыс. номеров, из которых ГТС — 2,020 тыс. номеров, СТС

— 1,100 тыс. номеров.

Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами в районе, составляет:

- по ГТС — 26,85 на 100 жителей (при средней по РФ — 29,96);

- по СТС — 16,28 на 100 жителей (при средней по РФ — 12,74)*.

Показатели плотности телефонных аппаратов внутризоновой телефонной сети Турковского муниципального района выше средних по РФ, на сельской, а на городской телефонной сети ниже средних, что характеризует уровень

- плотность телефонных аппаратов по данным статистики ОАО «Связьинвест»

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

91

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

развития и предоставления услуг телефонной связи общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как удовлетворительный. Однако же, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования не удовлетворяет полностью потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии (СЛ) от Центральной Автоматической Телефонной Станции (ЦАТС) до сельских Оконечных Станций ОС на 98,3% выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9 и КСПП 1*4*1,2. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «КСПП 1*4*0,9» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях.

Оборудование АТС городской телефонной сети цифровое, на базе АЛС 4096С. Оборудование сельской телефонной сети аналоговое, на базе АТСК 50/200 и АТСК 100/2000. Тип аппаратуры уплотнения на базе ИКМ-15, ИКМ-30 и СПМ-14ЛТ.

Износ станционного оборудования в среднем по району составляет 93,21%. Кабельная сеть в целом на территории района изношена на 75%.

Сведения об обеспеченности телефонной связью муниципального района приведены на «Схеме планируемого размещения объектов связи» и в таблице 2.4.2.1.

Таблица 2.4.2.1.

Обеспеченность телефонной связью Турковского муниципального района

| № | Наименованиенаселенногопункта |
| --- | --- |
| п/п |  |
|  | 2 |
| 1 |  |

1	р.п. Турки

| Норма телефоннойплотностина100чел. | Существующаяплотностьна01.01.2006 |  | СуществующиеобъектыАТС | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6 |
| 3 |  | 4 |  | 5 |  |

29,96  26,85 АЛС 4096С	5

| Принадлежность | ПротяженностьлинииотРЦдоНП |  | Проблемные вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС |  |  | и предложения по их |
| (организация) |  |  | реализации |
| 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | Увеличение номерной |
| ОАО |  |  | емкости АТС, |
|  | р.ц. |  | строительство |
| «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  | линейно- кабельных |
|  |  |  | сооружений |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

92

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

1        2          3     4        5

2	с. Шепелевка	12,74  16,28	АТСК

50/200

3	с. Боцманово	12,74  16,28	АТСК

50/200

4	с. Бороно- 12,74 16,28 АТСК Михайловка 50/200

5	с. Перевесинка  12,74  16,28	АТСК

100/2000

6	с. Дмитриевка	12,74  16,28	АТСК

50/200

7 с. Перевесино-  12,74  16,28  АТСК Михайловка 50/200

8 с. Каменка 12,74 16,28 АТСК 50/200

9	с. Чернавка	12,74  16,28	АТСК

50/200

10 с. Ромашовка	12,74  16,28	АТСК

50/200

11 с. Лунино 12,74 16,28 АТСК 50/200

12 с. Марьино 12,74 16,28 АТСК 50/200

13 с. Студенка 12,74 16,28 АТСК 50/200

14 с. Рязанка 12,74 16,28 АТСК 50/200

окончание таблицы 2.4.2.1.

| 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО |  |  | Строительство |
| 100 |  |  | 9,93 |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
| 100 |  | ОАО | 13,81 |  | Строительство |
|  |  |  |  |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
| 100 |  | ОАО | 12,65 |  | Строительство |
|  |  |  |  |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
|  |  | ОАО |  |  | Строительство |
| 100 |  |  | 29,77 |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
|  |  | ОАО |  |  | Строительство |
| 100 |  |  | 14,82 |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
|  |  | ОАО |  |  | Строительство |
| 100 |  |  | 21,57 |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
| 100 |  | ОАО | 7,58 |  | Строительство |
|  |  |  |  |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
|  |  | ОАО |  |  | Строительство |
| 100 |  |  | 25,84 |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
|  |  | ОАО |  |  | Строительство |
| 100 |  |  | 9,49 |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
|  |  | ОАО |  |  | Строительство |
| 100 |  |  | 29,41 |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
| 100 |  | ОАО | 17,36 |  | Строительство |
|  |  |  |  |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
| 100 |  | ОАО | 24,49 |  | Строительство |
|  |  |  |  |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
|  |  | ОАО |  |  | Строительство |
| 100 |  |  | 27,9 |  | линейно- кабельных |
|  |  | «ВолгаТелеком» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |

Широкое развитие сетей связи за последние годы привело не только к увеличению номерной емкости АТС и объема линейно-кабельных сооружений, но и предъявило новые, более высокие требования к качеству связи.

Существующая сельская телефонная сеть Турковского муниципального района построена на основе АТС координатного типа. Для улучшения качества связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, проектом рекомендуется замена существующих АТС координатного типа на электронные (цифровые) станции. Цифровые станции с программным управлением имеют гибкую блочную архитектуру, отличаются малыми габаритами, низким энергопотреблением, высокой степенью защиты от перегрузок по питанию и высоковольтных разрядов. По абонентским линиям АТСЭ оказывает большой

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

93

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

объем дополнительных видов обслуживания, не требует специальных помещений, кондиционирования. Станция обладает развитой системой диалога с оператором, позволяет передавать, принимать и обрабатывать не только телефонную и междугороднюю связь, но и видеосвязь, Интернет, Ethernet-связь, передачу данных. С учетом положительной динамики демографической ситуации в рабочем поселке Турки проектом рекомендуется увеличение номерной емкости существующих объектов АТС.

Существующие соединительные линии связи между ЦАТС и СТС на 98,3% построены на кабеле марки КСПП 1*4*1,2 с металлическими жилами и аппаратурой уплотнения ИКМ-15, ИКМ-30. На каждый населенный пункт проложен отдельный кабель КСПП 1*4*1,2. Износ СЛ на внутризоновой сети Турковского района составляет порядка 75%. На современном этапе развития технологий в области связи используются кабели со стекловолоконными жилами, не требующие уплотнения линии до 100-120 км.

ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) могут быть любой емкости волокон и позволяют выделять волокна на промежуточные населенные пункты, по трассе прокладки соединительного тракта ЦАТС- СТС- СТС- и т. д. Это экономично в строительстве и эксплуатации объектов связи при создании мультисервисной сети.

Проектные предложения

В настоящем проекте рассматривается два варианта развития сети телефонной связи на территории района.

Вариант 1: Данный вариант проекта предусматривает замену всех АТС координатного типа на АТС электронного типа и увеличение номерной емкости существующих объектов АТС рабочего поселка Турки. Также проектом предлагается прокладка соединительных линий связи ВОЛС протяженностью:

  - р.п. Турки - с. Шепелевка 9,93 км.

  - р.п. Турки - с. Каменка 7,58 км.

  - р.п. Турки - с. Чернавка 25,84 км.

  - с. Чернавка - с. Ромашовка 9,49 км.

  - р.п. Турки - с. Лунино 29,41 км.

  - р.п. Турки - с. Рязанка 27,90 км.

  - с. Рязанка - с. Марьино 17,36 км.

  - р.п. Турки - с. Студенка 24,49 км.

  - р.п. Турки - с. Боцманово 13,81 км.

  - с. Боцманово - с. Бороно-Михайловка 12,65 км.

  - р.п. Турки - с. Перевесинка 29,77 км.

  - с. Перевесинка - с. Дмитриевка 14,82 км.

  - с. Перевесинка - с. Перевесино-Михайловка 21,57 км.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

94

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий по району составит приблизительно 244,62 км. На сельских телефонных сетях следует использовать преимущественно радиальное построение сети или прямое включение абонентов сельского поселения в Центральную АТС путем использования абонентских выносов (мультиплексоров, концентраторов).

Вариант 2: Второй вариант также предусматривает замену существующих АТС координатного типа на электронные (цифровые) станции. Увеличение номерной емкости существующих объектов АТС рабочего поселка Турки с последующим строительством перспективной кольцевой структуры СЛ на базе цифровых систем передачи, где каждый сетевой узел района должен иметь два независимых выхода на сетевую станцию районного центра — основной и обходной. Это позволит создать бесперебойную связь в районе, независимо от каких бы то ни было аварийных ситуаций в любом направлении. В случае возникновения чрезвычайной или аварийной ситуации, цифровой трафик с помощью ПО (программное обеспечение) на ЦС или ОС автоматически передается по обходному пути.

Для осуществления этого варианта проекта потребуется, помимо замены АТСК, проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

- ОККС; ДКБ р.п. Турки - с. Шепелевка 9,93 км.

- ОККС; ДКБ с. Шепелевка - с. Чернавка 15,37 км.

- ОККС; ДКБ с. Чернавка - с.Ромашовка 9,49 км.

- ОККС; ДКБ с. Ромашовка - с. Лунино 12,72 км.

- ОККС; ДКБ с. Лунино - с. Марьино 14,21 км.

- ОККС; ДКБ с. Перевесино-Михайловка - с. Марьино 21,41 км.

- ОККС; ДКБ с. Дмитриевка - с. Перевесино-Михайловка 7,21 км.

- ОККС; ДКБ с. Перевесинка - с. Дмитриевка 14,82 км.

- ОККС; ДКБ с. Перевесинка - с. Боцманово 18,24 км.

- ОККС; ДКБ р.п. Турки - с. Боцманово 13,75 км.

- ОККС; ДКБ р.п. Турки - с. Каменка 5,72 км.

- ОККС; ДКБ с. Каменка - с. Студенка 15,75 км.

- ОККС; ДКБ с. Студенка - с. Рязанка 11,86 км.

- ОККС; ДКБ с. Рязанка - с. Марьино 13,91 км.

- ОККС; ДКБ с. Бороно-Михайловка - с. Боцманово 12,64 км.

- ОККС; ДКБ с. Львовка - с. Бороно-Михайловка 19,83 км.

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий по району составит приблизительно 216,86 км. Так как данный вариант развития телефонной сети более экономичен в строительстве и позволит создать качественную, бесперебойную, а также мультисервисную связь в районе, он предлагается как основной к принятию на расчетный срок (до 2025 г.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

95

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Радиовещание

Современное состояние

На территории Турковского района, как и в других районах Саратовской области, услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «ВолгаТелеком» (Саратовский филиал).

В настоящее время на территории Турковского муниципального района имеется два радиоузла проводного радиовещания.

Таблица 2.4.3.1.

Существующие объекты проводного вещания Турковского муниципального района

|  |  | Район |  | Название объекта |  | Место установки |  |  | Высота |  | Транслируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  | АМС, |  |  |
|  |  | установки |  | телерадиовещания |  | ретранслятора |  |  |  |  | программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | р.п. Турки |  | р.п. Турки |  | Луч-0,1 |  | 0,1 |  | 6800 |
| 2 |  | с. |  | с. Перевесинка |  | Луч-0,1 | 0,2 | 912 |
|  |  | Перевесинка |  |  |  |  |  |  |

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать ретрансляторы Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

- Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

- Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка ретрансляторов практически в каждом поселении района, так как их мощность позволяет передавать радиосигнал в радиусе 15-20 км.;

- Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

  - осуществлять информирование населения района о проблемах и путях их решения;

  - проводить воспитательную и организационную работу;

  - использовать его для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

96

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения района, так и для органов местного самоуправления.

Проектные предложения Вариант 1.

- целях выполнения постановления Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г., обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя центральными программами и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, предлагается также восстановить оборудование сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административных центрах сельских поселений, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузлы, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией каждого поселения.

Предлагается так же установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

- таблице 2.4.3.2. приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания.

Таблица 2.4.3.2.

Планируемые объекты проводного вещания Турковского муниципального района

№ Месторасположение п/п радиоузла

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Турки |
| 2 | с. Бороно- |
|  | Михайловка |
| 3 | с. Каменка |
| 4 | с. Марьино |
|  | с. Перевесино- |
| 5 |  |
|  | Михайловка |
| 6 | с. Перевесинка |

Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у

3

р.п. Турки, дер. Чапаевка

с. Бороно-Михайловка, дер. Агеевка,  с. Боцманово, с. Колычево, с. Чириково с. Каменка, с. Ильинка, с. Трубетчино с. Марьино, дер. Варваринка,  дер. Волжанка, пос. Карай Журавка, с. Князевка, дер. Ковалевка, с. Красное Колено, с. Лунино, дер. Мосоловка, дер. Павловка, с. Родионовка, пос. Сиротка, дер. Студено-Иановка с. Перевесино-Михайловка,

с. Дмитриевка, с. Евсюковка, с. Ольгино, с. Сальники, пос. Талы

с. Перевесинка, с. Андреевка, с. Гривки, дер. Красавские Дворики

Тип Мощность Численность аппаратуры (кВт) населения на

01.01.2009 г. 4  5  6

УПВ-500  5  6847 Луч-0,1 0,1 911 Луч-0,1  0,1  1052

Луч-0,1	0,1	837

Луч-0,1	0,1	860

Луч-0,1	0,1	912

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

97

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

1          2

- с. Рязанка

- с. Студенка

9  с. Чернавка

3

с. Рязанка, с. Беляевка, пос. Ивлиевка, пос. Красный Хутор, с. Мокровка, с. Ромашовка с. Студенка, дер. Березовка,

с. Глебовка, дер. Дмитриевка, с. Ивановка, с. Львовка, дер. Ляховка, дер. Николаевка с. Чернавка, дер. Егорьевка, с. Шепелевка

окончание таблицы 2.4.3.2.

| 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Луч-0,1 | 0,1 | 892 |
| Луч-0,1 | 0,1 | 772 |
| Луч-0,1 | 0,1 | 1193 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения района эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административных центрах поселений и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать районные радиостудии в центрах поселений, для возможности осуществления информирования населения района о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

- Телевизионное вещание

Современное состояние

  - настоящее время на территории Турковского района объектов Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра не имеется. Прием телевизионного сигнала частично осуществляется от ретранслятора, расположенного в Ртищевском муниципальном районе. Охват района телевизионным сигналом составляет примерно 11,84%. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

  - целях улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагается организация цифрового телевизионного вещания на планируемом ретрансляторе Турковского муниципального района.

  - таблице 2.4.4.1. приведены данные по планируемым объектам телевизионного вещания.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

98

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 2.4.4.1.

Планируемый объект телевизионного вещания

|  |  | Район | Название объекта |  | Место установки |  |  | Высота |  | Транслируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  | АМС, |  |  |
|  |  | установки | телерадиовещания |  | ретранслятора |  |  |  |  | программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
| 1 |  | Турковский | Ретранслятор РРС |  | р.п. Турки |  | 251 |  | 97,39 |

В целях обеспечения населения района информированием в интересах органов местного самоуправления, необходимо также обеспечить охват населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием. Для определения технических характеристик ретранслятора и параметров передаваемых программ рекомендуется использовать проекты Саратовского

ОРТПЦ.

- Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Турковского района предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон ); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 2.4.5.1. приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 2.4.5.1.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи Турковского района

| № | Населенный пункт |
| --- | --- |
| п/п |  |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1 | р.п Турки |
| 2 | дер. Чапаевка |
| 3 | с. Бороно-Михайловка |
| 4 | дер. Агеевка |
| 5 | с. Боцманово |
| 6 | с. Колычево |
| 7 | с. Чириково |
| 8 | с. Каменка |
| 9 | с. Ильинка |
| 10 | с. Трубетчино |

|  |  | Билайн |  |  |  |  | МТС |  |  |  |  | Мегафон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона уверенногоприема | Зонаудовлетворительногоприема | Зона приема сантенной |  | Зона хорошегоприема | Зонаудовлетворительногоприема |  | Зона вероятногоприема |  | Зона хорошегоприема |  | Зонаудовлетворительногоприема | Зона вероятногоприема |
| 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |
| + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

99

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 2.4.5.1.

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | с. Марьино |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 12 |  | дер. Варваринка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 13 |  | дер. Волжанка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 |  | пос. Карай Журавка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 15 |  | с. Князевка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 16 |  | дер. Ковалевка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 |  | с. Красное Колено |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 18 |  | с. Лунино |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 19 |  | дер. Мосоловка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 20 |  | дер. Павловка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 21 |  | с. Родионовка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 |  | пос. Сиротка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 |  | дер. Студено-Ивановка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 24 |  | с. Перевесино-Михайловка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 25 |  | с. Дмитриевка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 26 |  | с. Евсюковка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 27 |  | с. Ольгино |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 28 |  | с. Сальники |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| 29 |  | пос. Талы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 30 |  | с. Перевесинка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 31 |  | с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 32 |  | с. Гривки |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 33 |  | дер. Красавские Дворики |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| 34 |  | с. Рязанка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 35 |  | с. Беляевка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 36 |  | пос. Ивлиевка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 37 |  | пос. Красный Хутор |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 38 |  | с. Мокровка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 39 |  | с. Ромашовка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 40 |  | с. Студенка |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 41 |  | дер. Березовка |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 42 |  | с. Глебовка |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 43 |  | дер. Дмитриевка |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 44 |  | с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 45 |  | с. Львовка |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 46 |  | дер. Ляховка |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 47 |  | дер. Николаевка |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 48 |  | с. Чернавка |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 49 |  | дер. Егорьевка |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 50 |  | с. Шепелевка |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |

Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности застройки и рельефа местности. Наилучший прием и передача обеспечиваются вне зданий на открытой местности или в автомобиле с установленной внешней антенной.

2.5.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в Турковском муниципальном районе служат подземные воды верхнемеловых и четвертичных отложений которые каптируются артезианскими скважинами и шахтными колодцами (см. Том IV.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

100

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Гидрогеологическое районирование). Поверхностные источники водоснабжения (реки, пруды, водохранилища) относятся ко 2 категории водопользования, которые можно использовать для купания, отдыха населения и рыбохозяйственных целей.

Водоснабжение р.п. Турки осуществляется за счёт подземных вод посредством водозабора из 8 артезианских скважин. Подземные воды заключены в сеноманских отложениях верхнее-меловой системы и имеют непосредственную гидравлическую связь с прирусловыми водами речной долины р. Хопёр, что исключает истощение водоносного горизонта.

Существующая в р.п. Турки водопроводная сеть является хозяйственно-промышленно-противопожарной низкого давления. Протяженность водопровода около 19 км, что составляет 70% обеспеченности поселка водопроводными сетями. На территории районного поселка действует 64 водоразборных колонки и 80 колодцев для водоснабжения населения, проживающего в одноэтажных усадебных домах.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и технические нужды р.п. Турки составляет 2208 м3/сут., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды ― 1920 м3/сут.;

- на технические нужды ― 192 м3/сут.;

- на нужды промышленности ― 96,0 м3/сут.

Всего на территории района (кроме р.п. Турки) имеется 27 действующих артезианских скважин. Средняя глубина скважин составляет 100-120 м. Минимальная глубина появления воды в скважинах — 8-20 м. Дебит от 16 до 40 м3/ч. (Дебит скважин различен и зависит от многих факторов: геологического строения, водовмещающих пород, конструкций скважин).

В большей части территории Турковского района артезианские воды соответствуют стандартам, предъявляемым к питьевым водам, и используются для питьевого водоснабжения населения, хозяйственно-технического водоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Воды артезианских скважин преимущественно пресные, мягкие, прозрачные гидрокарбонатного, гидрокарбонатно-сульфатного состава с минерализацией 0,4-1,0 г/л. Подземные источники по большей части относятся к 1 классу и используются без очистки.

Водопроводы имеются в 18 населенных пунктах. Общая протяженность водопроводных сетей по району составляет более 70 км (без р.п. Турки). На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки. Всего в районе насчитывается около 100 колонок. Санитарно-эпидемиологического заключения не имеет ни один водопровод. Санитарно-техническое состояние водопроводных систем и сооружений во многих сельских поселениях удовлетворительное. Износ подземных водопроводов составляет от 50 до 70%.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

101

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Вода, поступающая из артезианских скважин в разводящую сеть подается без очистки и обеззараживания и лишь в отдельных случаях характеризуется повышенным содержанием железа и повышенной жесткостью.

Большинство скважин, используемых для водоснабжения, по сложившейся хозяйственной практике, пробурены непосредственно в жилой зоне или на животноводческих фермах, поэтому создание зон санитарной охраны в составе трех поясов не представляется возможным, что создает условия для загрязнения водоносных горизонтов.

Во многих населенных пунктах района кроме артезианских скважин в качестве источников дополнительного (децентрализованного) водоснабжения используются шахтные колодцы глубиной от 4,5 до 9 м. В частном секторе сельских населенных пунктов насчитывается около 700 колодцев. Колодцы не паспортизированы, санитарно-эпидемиологических заключений не имеют.

В дальнейшем основным источником водоснабжения сельских населенных пунктов Турковского района, по-прежнему, будут служить подземные воды меловых и верхнечетвертичных отложений. Общие прогнозные ресурсы подземных питьевых вод по данным информационного бюллетеня ФГУГП «Волгагеология» в Турковском муниципальном районе составляют 185,9 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,55 тыс. м3/сут. на км2, что характеризует ресурсы подземных вод как весьма значительные.

Организация бесперебойного хозяйственно-питьевого водоснабжения является важной задачей создания нормальных условий жизни сельского населения и необходимым условием развития сельского хозяйства. Проектом предусматривается полное обеспечение всех населенных пунктов района централизованным водоснабжением низкого давления с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых и производственных нужд населения.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- все населённые пункты Турковского района обеспечивается водой на хозяйственно-питьевые нужды из подземных источников;

- вода, поступающая из артезианских скважин в разводящую сеть подается без очистки и обеззараживания и в основном соответствует

требованием ГОСТа.

Для улучшения водоснабжения сельских населённых пунктов Турковского района необходимо в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» предусмотреть следующие первоочередные мероприятия:

  - Строительство системы водоочистных сооружений с использованием современных методов очистки и обеззараживания воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка).

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

102

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Строительство станций по обезжелезиванию и смягчению воды (при условии повышенного содержания железа в воде и повышенной жесткости). Методы обезжелезивания и умягчения воды, расчетные параметры и дозы реагентов следует применять на основе технологических изысканий на источнике водоснабжения в соответствии с разделом 6 СНиП 2.04.02-84;

- В целях обеспечения качества воды из децентрализованных источников (шахтных колодцев) проводить их регулярную очистку и

ремонт.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- затампонировать неработающие скважины;

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных павильонов над скважинами;

- организовать зоны санитарной защиты на водоисточниках в составе

3 -х поясов (СНиП 2.04-84);

- обеспечить строительство типовых складов для хранения минеральных удобрений (в настоящее время отсутствуют) и осуществлять контроль за их применением на полях;

- систематически вести контроль за качеством воды в водоисточниках.

В целях сокращения потребления воды питьевого качества на предприятиях поселка, необходимо развивать системы повторного и оборотного водоснабжения. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

Схемой также предусматривается строительство новых водозаборов за пределами сельских населенных пунктов на расстоянии 1-2 км, на свободной территории, что создаст более благоприятные условия для водоснабжения. В составе узла перспективных водозаборных сооружений предусматриваются:

- Скважины (в т.ч. резервные);

- Резервуары чистой воды;

- Насосные станции II подъема и водонапорные башни.

Для центральных усадеб муниципальных образований необходимо выполнение гидрогеологических работ с целью уточнения участков под водозаборы. Скважины, пробуренные без зон санитарной охраны и неработающие, подлежат тампонажу.

Вопросы хозяйственно-питьевого водоснабжения решаются комплексно для групп водопотребителей, исходя из взаимного расположения объектов, степени их благоустройства и этапности. При расположении объектов на

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

103

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

расстоянии 3 км и более предусматриваются самостоятельные системы водопроводов.

Водоснабжение животноводческих ферм и комплексов решается совместно с близлежащими населенными пунктами. Разводящие сети принимаются кольцевыми с установкой на них пожарных гидрантов. Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети.

Таким образом, водоснабжение сельских поселений на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, строительства насосных станций II подъема и резервуаров, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные здания.

Полив приусадебных участков рекомендуется осуществлять из поверхностных источников с помощью насосной станции. Сезонный поливочный водопровод прокладывается наземно по улицам села параллельно хозяйственно-питьевому водопроводу.

Водоотведение

Современное состояние по водоотведению сточных вод в Турковском районе можно характеризовать как неудовлетворительное. Организованного сброса сточных вод через центральную канализацию в районе нет. Существующие локальные очистные сооружения на предприятиях в р.п. Турки (молокозавод, консервный завод и банно-прачечный комбинат) мощностью 30-50 м3/сут. несовершенны и не производят полную очистку сточных вод. Неочищенные сточные воды сбрасываются в овражно-балочную сеть (оз. Подгорное), откуда они попадают в р. Хопёр. Кроме того, в настоящее время по ряду социально-экономических причин данные предприятия не функционируют.

  - р.п. Турки местная канализация имеется в районе двухэтажных домов и

- административных зданий в центре поселка со сбросом стоков в водонепроницаемые выгребные колодцы и с последующим их вывозом на

свалку.

Локальные очистные сооружения мощностью 30 м3/сут. имеются также в с. Трубетчино − дом отдыха "Хопёр" и р.п. Турки − комплекс по откорму KPС, мощностью 25 м3 жидкой фракции в сутки. Выпуск сточных вод осуществлялся в овражно-балочную сеть. В настоящее время данные предприятия также не функционируют.

Институтом "Балашовпромпроект" выполнен проект первой очереди канализационной сети р.п. Турки. Канализационные сети предназначены для сбора сточных вод и транспортировки на очистные сооружения и далее со

сбросом	на	рельеф.	Исходя	из	особенностей	рельефа,	проектом

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

104

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

предусматриваются две ветви самотечной канализации и одна напорная со сбросом очищенных сточных вод в овраг Сурчиный, который через 3 км впадает

- р. Щербинку и далее в р. Хопёр. Так как сброс происходит в пределах населённого пункта, проектом предусмотрена полная механобиологическая

доочистка с доведением БПК20 до 3 мг/л. Приведенная масса сброса составит 548 м3/сут. В качестве очистных сооружений запроектирована станция очистки производительностью 700 м3/сут. Станция включает: приемную камеру, песколовки, биореакторы, блок сооружений биологической полной очистки и глубокой очистки, контактные резервуары и иловые площадки. Вся территория очистных сооружений, включая иловые площадки, занимает около 0,5 га.

Проектом планировки р.п. Турки Саратовской области (Саратовгражданпроект, 1973 г), предусматривалась полная раздельная система канализации с общим сбросом хозяйственно-фекальных, душевых, банно-прачечных и промышленных стоков после полной биологической очистки

- овраг Сурчиный. Данный проект не был реализован.

Водоотведение большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота находящегося в личном пользовании в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания.

Схемой территориального планирования Турковского муниципального района предусматривается строительство системы водоотведения (очистных сооружений) в центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятий неканализованных в настоящее время.

Сточные воды по своему составу в основном хозбытовые и поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная биологическая очистка в аэротенках продленной аэрации и доочисткой на биологических прудах с последующей передачей очистных сточных вод на земледельческие поля орошения.

В комплекс основных планируемых сооружений канализации в каждом населённом пункте входят:

- канализационная насосная станция;

- станция биологической очистки сточных вод в аэротанках продленной аэрации с пневматической аэрацией;

- биологические пруды доочистки сточных вод;

- самотечная хозяйственно-бытовая канализация;

- напорная канализация;

- ливневая канализация.

На канализационных очистных сооружениях происходит полная биологическая очистка с доведением в БПКпол очищенной сточной воды до

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

105

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

20-25 мг/л. Далее глубокая очистка сточной воды происходит в биологическом пруду, где БПКпол доводится до 5-8 мг/л. Из биологического пруда очищенаая сточная вода в летнее время по трубопроводу насосом-времянкой будет подаваться на земледельческие поля орошения (ЗПО) для полива кормовых культур. Местоположение ЗПО определяется администрацией в зависимости от полей севооборота.

- малонаселенных  пунктах  предусматривается  использовать  станции

биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления и производительностью 25 и 50 м3/сут.

- хозяйственно-бытовую канализацию, помимо стоков от жилой застройки, будут сбрасываться, частично, производительные стоки. Все загрязненные промышленные стоки перед сбросом их в общую систему канализации предусматривается предварительно обрабатывать на локальных очистных сооружениях до достижения ими установленных нормативов качества.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

- площадка должна быть расположена ниже населённого пункта по течению водоема, с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой застройке;

- поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

- территория площадки  не должна быть подвержена затоплению и

береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Схемой планируется во всех населенных пунктах, рассматриваемых на перспективу, осуществить на I очередь строительство канализационных сетей с комплексом очистных сооружений с мощностями, соответствующими нормам водоотведения населенных пунктов. Работы по строительству канализации необходимо начать на центральных усадьбах и в учреждениях отдыха. Планируется поэтапное развитие систем канализации с подключением на первом этапе строительства общественных зданий, а на последующих — одноэтажной застройки.

Для отвода поверхностных стоков планируется строительство ливневой канализации, на первую очередь в р.п. Турки и на на расчетный срок в сельских населенных пунктах. При этом возможно использование очищенных дождевых вод в системе технического водоснабжения (для подпитки оборотной системы предприятий) или через биологический пруд очистных сооружений на ЗПО.

Для сбора загрязненных поверхностных стоков с территории ферм необходимы пруды для сбора сточных вод (объем и местоположение которых

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

106

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

определяются на более детальных стадиях). В течение лета вода из пруда может использоваться для полива.

Канализация на животноводческих комплексах и фермах проектируется раздельная ― производственная и фекальная. Очистка стоков от производственных зданий и ферм должна осуществляться первоначально локально на малых очистных сооружениях с жирогрязеуловителями и последующей передачей на поселковые канализационные очистные сооружения путем врезки в наружную канализационную сеть поселков.

Навоз от животноводческих комплексов и ферм предусматривается собирать в навозохранилищах, рассчитанных на годовой запас навоза с последующим использованием его в качестве удобрения. Метод удаления навоза механический — скребковым транспортом без разделения на жидкую и твердую фракции. Если в навозохранилищах образуется ниша, к навозу добавляется измельченная солома. Системы навозоудаления из помещений животноводческих комплексов принимаются в зависимости от технологии содержания животных.

С целью рационального использования водных ресурсов предприятия должны внедрять системы оборотного водоснабжения и повторного использования очистных сточных вод, замены водного охлаждения на воздушное.

    - сельском хозяйстве мойка машин должна осуществляться оборотной водой. Пополнение оборотной воды системы мойки машин предлагается осуществлять из системы дождевой канализации.

Производственные сточные воды от мастерских и гаражей, имеющих механические загрязнения, перед спуском в сеть хозяйственно-бытовой канализации проходят локальную очистку в грязеотстойнике с бензомаслоуловителем.

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышленных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек зрения.

    - целях обеспечения бесперебойной и устойчивой работы водопроводных

- канализационных сетей на сельскохозяйственных предприятиях района необходимо иметь службу эксплуатации, которую представляют штаты операторов и лаборантов. Ремонт и техническое обслуживание выполняются ремонтной бригадой в составе техника, слесаря, электрика.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

107

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

  - СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

- Оценка современного состояния

Современная социальная инфраструктура Турковского муниципального района получает определенное развитие по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам, однако недостаточно удовлетворяет потребностям населения.

Особенно это касается сельской местности. Сравнительно небольшая величина сельских поселений, слабые связи сельских населенных мест с организующим районным центром, неудовлетворительное состояние автотранспортной сети и транспортных средств, обусловили недостаточную степень современных культурно-бытовых взаимосвязей в сельской местности.

  - условиях, когда развитие социальной сферы становится государственной политикой, когда принимаются национальные проекты в области здравоохранения и образования необходимы гибкие пути и решения, которые смогли бы дать положительный эффект в самое ближайшее время и доступными методами.

  - данной схеме, к решению социальных проблем, в частности — социально-культурному обслуживанию населения применяется новый подход, сформулированный специалистами Гипрогора в схеме территориального планирования Саратовской области.

Прежде всего, это отказ от жесткой регламентации состава обслуживающих учреждений для центров разных рангов, а также отступление от традиционных нормативов для каждого вида обслуживания, размещаемых в таких центрах.

Главным принципом формирования системы обслуживания является необходимость учета значения населенных пунктов в системе расселения и их взаимосвязи с другими населенными пунктами, количество обслуживаемого населения, характер градообразующей базы населенных мест, особенности их планировочной структуры, приоритеты и перспективы развития, а также максимальную приближенность учреждений обслуживания непосредственно к человеку.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

108

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

В целом современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуются следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся разветвленной сетью муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- недостаточным объемом инвестиций в социальную сферу.

- Модель межселенного социально-культурного обслуживания

населения

Принятие проектных решений по организации сферы обслуживания базируется на получении комплексного социально-экономического эффекта, главным средством которого следует рассматривать рациональную функционально-планировочную организацию сети объектов социальной инфраструктуры.

Пространственно-территориальная организация социально-культурного обслуживания Турковского муниципального района, как и других районов Саратовской области, основывается на перспективном развитии групповых систем населенных мест и дорожно-транспортной сети, при учете межселенных трудовых, культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания.

В основе проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предлагающий обеспечение населения полным комплексом услуг в пределах групповых систем населенных мест с определенным уровнем концентрации объектов так называемой «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

Тенденция к пространственному тяготению объектов межселенной социальной инфраструктуры определена действием следующих факторов:

  - стремлением населения получить по возможности полный комплекс услуг в одном месте при минимуме затрат времени на транспортные передвижения;

  - экономическими выгодами (снижением величины удельных капитальных затрат и эксплутационных расходов) территориальной концентрации разнообразных функций в составе объединенного городского (сельского) центра.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

109

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Под влиянием этих тенденций объекты социальной инфраструктуры объединяются в локальные территориальные образования, формируются системы населенных пунктов — полифункциональных центров обслуживания.

В этих центрах помимо объектов социально-культурного обслуживания, относящихся к внутриселенной социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения, предполагается размещение учреждений и предприятий, выполняющих межселенные функции и удовлетворяющих потребности сопряженного населения.

При размещении центров межселенного обслуживания различных рангов исходим из следующих положений.

Населенный пункт выделяется в качестве центра межселенного обслуживания, если существующий или проектируемый в нем комплекс учреждений и предприятий относится к более высокому уровню организации системы социально-культурного обслуживания, чем в соседних, расположенных в пределах «комфортной» для данного уровня транспортной доступности поселений.

Центр определенного ранга, помимо объектов, соответствующего этому рангу наиболее высокого уровня обслуживания, включает в свой состав также полный комплекс учреждений и предприятий, относящихся к его остальным более низким уровням.

Общий объем межселенных функций, выполняемых центром того или иного ранга, определен набором функций всех локализованных в нем уровней обслуживания за вычетом тех из них, которые размещены здесь лишь для удовлетворения потребностей собственного населения центра.

На территории Саратовской области в «Схеме территориального планирования Саратовской области» выделены следующие иерархические уровни центров межселенного социально-культурного обслуживания:

Региональный — г. Саратов, центр с полным комплексом объектов периодического, эпизодического и уникального обслуживания. На этом уровне представлены следующие учреждения:

  - в образовании: высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты;

  - в здравоохранении: медицинские центры, отделения Российской Академии наук, специализированные больницы, клинические больницы;

  - учреждения культуры: театры, музеи, выставочные залы, цирки, аквапарки;

  - учреждения  физической  культуры  и  спорта:  дворцы  спорта,

крупные спортивные базы, крупные спортивные комплексы, бассейны.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

110

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Межрайонный центр с полным комплексом объектов периодического и эпизодического обслуживания. Для Турковского муниципального района межрайонным центром обслуживания является г. Балашов. На этом уровне представлены следующие учреждения:

- в образовании: филиалы высших учебных заведений, учреждения начального специального образования, средние специальные учебные заведения;

- в здравоохранении: межрайонные больницы, диспансеры, поликлиники;

- учреждения культуры: дома культуры, филиалы краеведческих музеев;

- учреждения физической культуры и спорта: стадионы, бассейны,

спорткомплексы, детско-юношеские спортивные школы.

Районный центр с полным комплексом объектов периодического и частично эпизодического обслуживания. На этом уровне представлены следующие учреждения:

- в образовании: специализированные школы;

- в здравоохранении: районная больница, районная поликлиника, станция скорой медицинской помощи;

- учреждения культуры: Дом культуры, Дом кино, районные библиотеки, Дом детского творчества;

- учреждениях физической культуры и спорта: плоскостные спортивные сооружения, спортзалы, детско-юношеская спортивная школа.

Районные подцентры имеют такой же набор учреждений, как и районный центр за исключением выполнения административных функций:

- местные (локальные) центры с полным комплексом учреждений периодического обслуживания (участковая больница, амбулатория, ФАП, средняя или основная школа, дом культуры, библиотека, открытое плоскостное сооружение, спортзал);

- населенные пункты с элементарным набором учреждений повседневного обслуживания (детские сады, начальные школы, медпункт, клуб, спортплощадка).

Иерархия центров различного ранга характеризуется определенным набором учреждений социально-культурного обслуживания по всем отраслям (здравоохранение, образование и воспитание, культура и искусство, физическая культура и спорт), определенной зоной обслуживания, а также определенной численностью обслуживаемого населения.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

111

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

В системе «социальной инфраструктуры» схема рассматривает следующие основные отрасли (объекты) обслуживания:

1.	Культурно-просветительного обслуживания (учреждения образования и воспитания, театрально-зрелищные учреждения);

2.	Лечебно-оздоровительного обслуживания (медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные объекты).

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания дифференцируются на:

а) повседневного пользования — посещаются каждым клиентом не менее трех раз в неделю;

б) периодического пользования — посещаются от двух раз в неделю до трех раз в месяц.

Все они относятся к категории объектов стандартного обслуживания, направлены на удовлетворение наиболее массовых потребностей населения в услугах повседневного или периодического спроса, и должны быть приближены к местам проживания основного контингента потенциальных потребителей.

Учреждения социально-культурного обслуживания характеризуются также разной степенью «закрепленности» посетителей за определенными объектами

- соответственно подразделяются на учреждения обслуживания:

  - «административно-закрепленная» зона тяготения — определена границами определенной территориальной или хозяйственной деятельности района, города, муниципального образования (государственные учреждения медицинского обслуживания, образования, воспитания и соцобеспечения);

  - «административно-нерегулируемая»  зона тяготения —  объекты,

посещение которых могут осуществляться жителями любого населенного пункта по их собственному выбору в пределах допустимых затрат времени на маятниковые передвижения (учреждения торговли, бытового обслуживания, культуры и т.п.).

Пространственно-территориальная организация сферы обслуживания в Турковском муниципальном районе тесно связана со сложившейся транспортной инфраструктурой в сочетании с осями расселения по признаку удаленности от центра системы расселения — р.п. Турки.

Такая структура системы межселенного обслуживания подразумевала, что человек сам должен ездить за услугами на различные расстояния (порою 1 час и более транспортной доступности) в другие населенные пункты. На данном этапе эта система далеко не оптимальна, и не всегда отвечает необходимой степени комфортности обслуживания, прежде всего, сельского населения.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

112

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Учитывая сказанное, данная Схема принимает позицию Гипрогора, по которой каждый населенный пункт (исключая мелкие сельские поселения, где проживает небольшое количество человек), может иметь те учреждения обслуживания и той ёмкости, которая ему необходима. В новых экономических условиях, любая регламентация структуры сферы обслуживания теряет практический смысл.

Как следствие дробности сети обслуживающих объектов будет неизбежной их небольшая емкость: малые школы, детские сады, досуговые учреждения (типа клубных помещений с местными библиотеками - читальнями), больницы, поликлиники и т.п.

Вследствие сильной зависимости социальных процессов от уровня развития экономики, инвестиционной активности, направлений государственной социальной политики и других факторов прогноз их развития трудно поддается количественной оценке.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Турковского муниципального района проводился на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяцией на будущее, с учетом прогнозных показателей демографической ситуации, экономической подсистемы и др. Потребности рассматриваемой территории в обеспеченности социальной инфраструктурой и услугами определялись на основе нормативных показателей, заложенных в Распоряжении Правительства РФ от 3 июня 1996 г. №1063-р «О социальных нормах и нормативах», и Распоряжения Правительства РФ от 19 октября 1999 г. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры.

Уровень развития социальной сферы Турковского муниципального района, как и области в целом, характеризуется в настоящее время серьезными недостатками: низкой фондовооруженностью, устаревшим оборудованием, низким уровнем зарплат, несоответствием сети учреждений и объемов оказываемых услуг запросам населения. Комплекс социальных проблем носит системный характер и напрямую зависит от состояния экономики района и действенности проводимых реформ.

Обеспечение устойчивого развития социальной сферы района и повышения уровня и качества жизни его населения является приоритетной задачей на расчетный период. На ее успешное решение направлены принятые в стране и области целевые национальные проекты и государственные программы, что ведет к повышению инвестиционной привлекательности отрасли и становится гарантом улучшения социальной обстановки в целом. Настоящей схемой рассматриваются два из возможных вариантов развития социальной сферы района: стабилизационный и оптимистический.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

113

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Стабилизационный вариант перспективного развития социальной сферы района предполагает сохранение существующих тенденций и трендов на достаточно устойчивом уровне. Он предусматривает приведение основных показателей социальной сферы в приемлемое состояние, обеспечивающее заметное повышение уровня и улучшение качества жизни населения.

Оптимистический вариант развития социальной сферы является наиболее приемлемым и в тоже время наиболее труднодостижимым. Он предполагает глубокие преобразования отрасли и гарантирует ее выход на качественно новый уровень, сопоставимый с современными европейскими стандартами. Непременным условием перспективного развития социальной сферы по оптимистическому сценарию являются высокие темпы развития экономической подсистемы района.

Анализ современного состояния и сложившиеся тенденции развития производительных сил района позволяют сделать вывод, что наиболее вероятным из возможных сценариев развития социальной системы района на расчетный период является стабилизационный вариант.

Ниже рассматриваются принципы организации наиболее значимых отраслей обслуживания.

- Образование и проектные предложения по территориальному

развитию системы образования

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Турковского муниципального района. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система начального профессионального образования.

На 01.01. 2009 г. образовательная сеть района была представлена 8-ю дошкольными образовательными учреждениями, двадцатью тремя дневными государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями.

Детские дошкольные учреждения

Детские дошкольные учреждения являются начальной ступенью системы народного образования. Детские сады в сельской местности размещаются на центральных усадьбах бывших и существующих ныне сельскохозяйственных предприятий. Сеть детских дошкольных учреждений ориентируется на возрастную группу до 6 лет.

За последние пятнадцать лет сеть этих учреждений претерпела изменения, связанные как с плохой демографической ситуацией в районе, так

- с  экономическими  причинами  —  прекращением  деятельности  ряда

сельхозорганизаций,	содержавших	ведомственные	детские	сады

(см. таблицу 3.1.3.1.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

114

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 3.1.3.1.

Изменение по количеству детских дошкольных учреждений Турковского муниципального района

| 1990 | г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 9 | 9 | 9 | 8 |

По данным отдела образования в Турковском муниципальном районе функционировали 4 дошкольных образовательных учреждений в городском поселении с охватом 217 детей и 4 дошкольных образовательных учреждения в сельской местности — с охватом 62 детей (см. таблицу 3.1.3.2.).

Таблица 3.1.3.2.

Обеспеченность региона дошкольными образовательными учреждениями

Число дошкольных учреждений, всего

в том числе:

в р.п. Турки

в сельской местности

Численность детей в дошкольных учреждениях, человек

в том числе:

в р.п. Турки

в сельской местности  Приходится мест в дошкольных учреждениях на 100 детей в возрасте 1-6 лет, всего

|  | Турковский |  | Саратовская |
| --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальный |  |  |
|  |  |  | область |
|  | район |  |  |
| 8 |  | 1087 |
| 4 |  | 468 |
| 4 |  | 619 |
| 279 | 73941 |
| 217 |  | 56191 |
| 62 |  | 17750 |
| 66 | 74 |

Виден существенный недостакок мест в дошкольных образовательных учреждениях городской местности, и существенный избыток мощностей ДОУ в сельской местности (см. таблицу 3.1.3.3.).

Таблица 3.1.3.3.

Наличие детей в дошкольных учреждениях в городской и сельской местности Турковского и сопредельных с ним муниципальных районов

| Муниципальный район |  |  |  | 2005 г. |  |  |  |  |  | 2006 г. |  |  |  |  | 2006 в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | город |  | село |  | всего |  | город |  | село |  |  | к 2005 г. |
| По области |  | 72432 |  | 54480 |  | 17952 |  | 73941 |  | 56191 |  | 17750 |  | 102,1 |
| Турковский |  | 257 |  | 192 |  | 65 |  | 265 |  | 195 |  | 70 |  | 39 |
| Аркадакский |  | 687 |  | 453 |  | 234 |  | 699 |  | 470 |  | 229 |  | 101,7 |
| Романовский |  | 404 |  | 195 |  | 209 |  | 383 |  | 190 |  | 193 |  | 95 |
| Ртищевский |  | 1779 |  | 1367 |  | 412 |  | 1745 |  | 1371 |  | 374 |  |  | 98 |

По данным представленным в таблице 3.1.3.3. тенденция распределения детей в Турковском районе сравнительно существенно хуже показателей сопредельных районов.

В последние годы наметилась еще одна важная тенденция — увеличение числа детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях. После уменьшения этого показателя в 1990-е годы в связи с закрытием и отсутствием финансирования ведомственных учреждений в последнее пятилетие идет

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

115

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

стабильный процесс его роста как в области в целом, так и в Турковском муниципальном районе (см. таблицу 3.1.3.4.).

Таблица 3.1.3.4.

Динамика численности детей, посещающих ДОУ Турковского муниципального района, человек

| 1990 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 736 | 281 | 257 | 265 | 279 |

Следует отметить, что количество детских учреждений за этот же период сократилось почти в 2,5 раза.

Основные показатели функционирования дошкольных образовательных учреждений весьма существенно различаются по отдельным муниципальным образованиям района, что наглядно демонстрируется данными таблицы 3.1.3.5.

Таблица 3.1.3.5.

Основные показатели функционирования дошкольных образовательных учреждений в разрезе поселений Турковского муниципального района

|  |  | Количество |  | Количество |  |  | Количество |  | % заполня- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | детей, |  |  |
| Поселения |  |  |  | мест в |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждений |  |  |  |  | посещающих |  | емости мест |
|  |  |  |  | учреждениях |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | учреждения |  |  |
| Турковское |  | 4 |  | 192 |  | 217 |  | 113 |
| Перевесинское |  | 1 |  | 40 |  | 16 |  | 40 |
| Студеновское |  | 1 |  | 31 |  | 28 |  | 90 |
| Перевесино-Михайловское |  | 1 |  | 25 |  | 5 |  | 20 |
| Марьинское |  | 1 |  | 26 |  | 13 |  | 50 |
| Всего: |  | 8 |  | 314 |  |  | 279 |  | 89 |

  - р.п. Турки, согласно представленной информации, наполняемость выше проектной. Износ зданий от 35 до 37%. В сельской местности положение иное. Наполняемость учреждений в основном колеблется от 20 до 90%. Большинство зданий построено в 1960—70-х годах, а разброс в степени амортизации составляет от 35 до 47%.

  - некоторых поселениях (Каменское, Бороно-Михайловское, Рязанское, Чернавское) отсутствуют (нет информации) ДОУ.

Существующие в селах детские дошкольные учреждения в основном обеспечивают потребности в них населения в настоящее время и на расчетную перспективу. Если в р.п. Турки наблюдается дефицит мест в дошкольных учреждениях, то в сельских МО — дефицит детей для их заполнения (степень наполняемости наличных мест составляет лишь немногим более трети). В то же время в некоторых МО может также возникнуть дефицит мест в дошкольных учреждениях, учитывая соотношение численности детей дошкольного возраста

- наличных мест, а также реализации национального проекта по улучшению

демографической ситуации (см. Том IV. Дошкольные учреждения. Наполняемость).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

116

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Охват дошкольным образованием составляет в районе 34% (по Саратовской области в целом — 56,6%), т.е. не соответствует нормативу. Контингент лиц дошкольного возраста будет резко различаться в зависимости от сценария, по которому пойдет развитие района на период до 2025 г. Учет возможности вариаций весьма важен при решении вопросов управления дошкольным образованием (см. таблицу 3.1.3.6.).

Таблица 3.1.3.6.

Прогнозная оценка количества детей дошкольного возраста (1-6 лет) в Турковском муниципальном районе по сценариям развития

Инерционный

| Годы |  | Число детей в |  | в т.ч. % от |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дошкольном |  | всего |
|  |  | возрасте, чел. населения |
| 2006 |  | 829 |  | 5,5 |
| 2015 |  | 891 |  | 6,6 |
| 2025 |  | 693 |  | 5,7 |

Сценарии развития Стабилизационный

| Число детей в | в т.ч. % от |
| --- | --- |
| дошкольном | всего |
| возрасте, чел. | населения |
| 829 | 5,5 |
| 943 | 6,9 |
| 923 | 6,6 |

Оптимистический

|  | Число детей в |  | в т.ч. % от |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дошкольном |  | всего |
|  | возрасте, |  |  |
|  |  |  | населения |
|  | чел. |  |  |
| 829 |  | 5,5 |
| 1047 |  | 7,4 |
|  | 999 |  | 6,6 |

Некоторый рост рождаемости, наметившийся с начала XXI в. обеспечит рост числа детей в дошкольном возрасте до 2015 года, но к 2025 г., когда наиболее высокофертильную (20-30 лет) категорию составит малое число женщин, родившихся в 1990-е годы, произойдет уменьшение численности детей дошкольного возраста. В катастрофической форме это проявится при реализации инерционного сценария развития с 2015 до 2025 гг. — контингент детей дошкольного возраста может сократиться на 198 чел. Только стабилизационный и оптимистический сценарии развития будут в состоянии обеспечить рост лиц данной категории населения.

Дальнейшее развитие дошкольного образования связано в первую очередь с необходимостью возрастания охвата детей в возрасте 1—6 лет детскими дошкольными учреждениями. По национальному проекту «Образование» к 2010 г. данный целевой показатель должен равняться 85%. При сохранении сложившихся темпов развития (инерционный сценарий) район не выйдет на указанный уровень охвата даже к 2025 г. (см. таблицу 3.1.3.7.).

Ожидаемое по всем сценариям развития увеличение количества детей в возрасте 1—6 лет, охваченных дошкольным образованием, потребует строительства ДОУ в р.п. Турки (по целевому нормативу 85 мест на 100 детей), так и в сельских поселениях (при минимальном нормативе 40 мест на 100 детей

- данной местности).

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

117

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 3.1.3.7.

Прогноз охвата детей дошкольного возраста (1-6 лет) детским дошкольным образованием

Численность детей в возрасте 1—6 лет

Охват детей в возрасте 1—6 лет дошкольными учреждениями , %  Количество детей в возрасте 1—6 лет, охваченных дошкольным образованием

2006 г.

829

34

279

|  | 2015 | г. |
| --- | --- | --- |
|  | сценарии |
| инерционный |  |  | стабилизационный |  |  | оптимистический |
| 891 |  |  | 943 |  |  | 1047 |
| 45 | 65 | 70 |
| 400 | 613 | 733 |

2025 г.

Сценарии

| Инерционный |  | стабилизационный |  | оптимистический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 693 |  | 923 |  | 999 |
| 50 | 75 | 85 |
| 346 | 692 | 849 |

Общеобразовательные школы

Проблемы развития системы общего образования в Турковском муниципальном районе в основном те же, которые характерны для Саратовской области и страны в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата учителей. Резко сократившееся число учащихся, рост числа маломерных школ и т.д.

Общее количество общеобразовательных учреждений в Турковском муниципальном районе на начало учебного года составляло в последнее время 23 единиц (см. таблицу 3.1.3.8.).

Таблица 3.1.3.8.

Дневные общеобразовательные школы

|  | 2009 | г. |
| --- | --- | --- |
| Начальная школа | 5 |  |
| Основная школа | 7 |  |
| Средняя школа | 11 |  |
| Всего школ | 23 |  |

Все дневные общеобразовательные учреждения Турковского муниципального района работают только в одну смену. Это хорошие данные, поскольку среднеобластной показатель удельного веса обучающихся в первую смену составляет 86,1%. Эти данные свидетельствуют о том, что у школ Турковского муниципального района имеется запас прочности по наполняемости учащимися.

В сельских муниципальных образованиях заполняемость мест составляет менее 20% (см. таблицу 3.1.3.9. Том IV. Школы, наполняемость).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

118

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 3.1.3.9.

Численность учащихся общеобразовательных школ, на начало учебного года

|  | 2009 | г. |
| --- | --- | --- |
| Дневные общеобразовательные школы, чел. | 1011 |
| в том числе: |  |  |
| - начальная школа | 15 |  |
| - основная школа | 193 |  |
| - средняя школа | 803 |  |

Размещение средних общеобразовательных школ на территории района достаточно равномерное. Практически во всех муниципальных образованиях и отдельных их школах наблюдалось резкое превышение количества мест в общеобразовательных учреждениях над численностью обучающегося в них контингента школьников. (см. таблицу 3.1.3.10.).

Таблица 3.1.3.10.

Динамика количества и численности учащихся дневных общеобразовательных школ Турковского района, по учебным годам

|  | 1990/1991 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы, ед. | 34 | 29 | 29 | 28 | 29 |
| Учащиеся, чел. | 2323 | 2031 | 1836 | 1634 | 1464 |

В ряде муниципальных образований района работают практически нежизнеспособные малокомплектные школы с несколькими десятками мест в каждой и единицами обучающихся детей и педагогов. Это серьезная социальная и экономическая проблема, требующая своего оптимального решения.

Сеть внешкольных образовательных учреждений представлена: МОУ ДОД Дом детского творчества и МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа.

Начальное профессиональное образование в Турковском муниципальном районе представлено ГОУ НПО «ПУ-69».

Резкими контрастами по основным показателям развития и размещения общеобразовательных учреждений характеризуются отдельные муниципальные образования района, что определяется различиями в численности населения, уровнем социально-экономического развития, функциями поселений и другими факторами. Существенно различаются между собой по этому показателю и отдельные сельские муниципальные образования, ввиду разного количества в них населенных пунктов, их величины, территориальной разбросанности и т.д.

Таким образом, сеть общеобразовательных учреждений в районе сохранилась, хотя большинство школ в сельской местности, недоукомплектованы.

Причиной такого явления необходимо считать плохую демографическую ситуацию. Распределение проектной и фактической ёмкости школ представлено в таблице 3.1.3.11.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

119

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 3.1.3.11.

Вместимость общеобразовательных школ Турковского муниципального района

| Тип местности |  | Количество |  | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектная |  | Фактическая |
| Городская: |  | 2 | 1320 |  | 536 |
| Село: |  | 21 | 3614 |  | 575 |
| Всего: |  | 23 |  | 4934 |  | 1111 |

Начальные школы

Начальные школы Турковского муниципального района расположены в малых населенных пунктах. Наполняемость в них низкая: по плану 10 мест, в наличии — 1-6 учащихся. Состояние всех начальных школ удовлетворительное: износ составляет 35-50%. Необходим текущий ремонт (см. таблицу 3.1.3.12-14.).

Таблица 3.1.3.12.

Начальные школы Турковского муниципального района

| Наименование объекта и его |  |  | Износ здания |  |  | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местоположение | (%) |  |  | по проекту |  | по факту |
| НОШ с.Чапаевка |  | 45 |  | 10 |  | 1 |
| НОШ с. Студено-Ивановка |  | 50 |  | 10 |  | 1 |
| НОШ с. Ильинка |  | 33 |  | 10 |  | 6 |
| НОШ с. Мокровка |  | 38 |  | 10 |  | 4 |
| НОШ с. Беляевка |  |  | 35 |  |  | 10 |  | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1.3.13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные (основные) школы Турковского муниципального |
|  |  |  | района |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта и его |  |  | Износ здания |  |  | Количество мест |  |
| местоположение | (%) |  |  | по проекту |  |  | по факту |  |
| ООШ р.п. Турки |  | - |  | 320 |  |  | 179 |  |
| ООШ с. Трубетчино |  | 27 |  | 192 |  |  | 38 |  |
| ООШ с. Боцманово |  | 35 |  | 192 |  |  | 14 |  |
| ООШ с. Колычево |  | 35 |  | 192 |  |  | 12 |  |
| ООШ с. Ромашовка |  | 60 |  | 80 |  |  | 19 |  |
| ООШ с. Львовка |  | 45 |  | 80 |  |  | 14 |  |
| ООШ с. Дмитриевка |  |  | 28 |  |  | 100 |  |  | 17 |  |

Таблица 3.1.3.14.

Средние общеобразовательные школы (СОШ) Турковского муниципального района

| Наименование объекта и его местоположение |  |  | Износ |  |  | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | здания (%) |  |  | по проекту |  | по факту |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| СОШ №1 р.п. Турки |  | 25 |  | 100 |  | 357 |
| СОШ с. Борно-Михайловка |  | 37 |  | 192 |  | 42 |
| СОШ с. Каменка |  | 35 |  | 192 |  | 39 |
| СОШ с. Лунино |  | 29 |  | 192 |  | 32 |
| СОШ с. Марьино |  | 45 |  | 192 |  | 27 |
| СОШ с. Перевесинка |  | 35 |  | 480 |  | 68 |
| СОШ с. Перевесино-Михайловка |  | 31 |  | 320 |  | 48 |
| СОШ с. Рязанка |  |  | 35 |  |  | 320 |  | 54 |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

120

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 3.1.3.14.

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ с. Студенка |  | 35 |  | 320 |  |  | 38 |
| СОШ с. Шепелевка |  | 60 |  | 200 |  |  | 57 |
| СОШ с. Чернавка |  | 35 |  | 320 |  |  | 41 |

Одна из особенностей школьного обслуживания — его обязательность для всех детей школьного возраста, где бы они ни проживали. Поэтому сеть школ должна быть повсеместной и доступной для учащихся; последнее условие обеспечивается либо близостью школ к месту жительства, либо подвозом учащихся к школам; в некоторых случаях — при большой разреженности и малых размерах населенных пунктов — с помощью создания интернатов при школах.

При разработке плана развития школьной сети особое внимание необходимо обращать на улучшение их размещения, на объединение малочисленных начальных и средних школ, имеющих небольшое число учащихся, что будет способствовать сокращению расходов на их содержание, повышению качества обучения, улучшению воспитательной работы. По-видимому, данная тенденция в дальнейшем будет иметь место в Турковском муниципальном районе.

Резкими контрастами по основным показателям развития и размещения общеобразовательных учреждений характеризуются отдельные муниципальные образования района, что определяется различиями в численности населения, уровнем социально-экономического развития, функциями поселений и другими факторами.

Практически во всех муниципальных образованиях и отдельных их школах наблюдается резкое превышение количества мет в общеобразовательных учреждениях над численностью обучающегося в них контингента школьников

(см. таблицу 3.1.3.15.).

Таблицу 3.1.3.15.

Основные показатели функционирования общеобразовательных учреждений в поселениях Турковского муниципального района, 2006 г.

|  |  | Количество |  |  | Число |  | Числен- |  |  | Количество |  |  | Количество |  | Заполняе- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселения |  | учрежде- |  |  | мест в |  | ность |  |  | мест в |  |  | детей на |  | мость |
|  |  |  |  |  | учреж- |  |  |  |  | одном уч- |  |  | одно уч- |  |  |
|  |  | ний |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  | мест, % |
|  |  |  |  |  | дениях |  |  |  |  | реждении |  |  | реждение |  |  |
| Турковское |  | 3 |  | 1330 |  | 537 |  | 443 |  | 148 |  | 33 |
| Борно-Михайловское |  | 3 |  | 576 |  | 68 |  | 192 |  | 23 |  | 12 |
| Каменское |  | 2 |  | 202 |  | 45 |  | 101 |  | 22 |  | 22 |
| Марьинское |  | 3 |  | 394 |  | 60 |  | 131 |  | 20 |  | 15 |
| Перевесино- | 2 | 420 | 65 | 210 | 32 | 15 |
| Михайловское |  |  |  |  |  |  |
| Перевесинское |  | 1 |  | 480 |  | 68 |  | 480 |  | 68 |  | 14 |
| Рязанское |  | 4 |  | 420 |  | 80 |  | 105 |  | 20 |  | 19 |
| Студеновское |  | 2 |  | 400 |  | 52 |  | 200 |  | 26 |  | 13 |
| Чернавское |  | 2 |  |  | 520 |  | 98 |  |  | 260 |  |  | 49 |  | 19 |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

121

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

По количеству мест и численности учащихся, приходящихся на одну школу, городское поселение района намного превосходит сельские, как и по степени заполняемости классов.

В районном центре и в сельской местности обеспеченность школьными учреждениями и плановая их вместимость в целом достаточна и в настоящее время и на перспективу до 2025 г. (без учета амортизации).

Среднее образование школьники получают исключительно в государственных школах.

Несмотря на сокращение контингента учащихся общеобразовательных школ за период с 1995 по 2006 гг., сеть учреждений общего образования была сохранена.

Серьезной проблемой развития образования в Турковском районе является увеличение числа малокомплектных средних школ. В большинстве школ учится менее ста человек.

Система образования Саратовской области, а значит и Турковского муниципального района переходит на 12-летнее обучение, этот переход будет осуществляться поэтапно. Один из первых этапов — четырехлетнее начальное образование.

Учебный процесс будет основываться на принципах развивающегося обучения с учетом уровневой дифференциации и интенсификации учебно-воспитательного процесса, внедрения инновационных курсов: экологии, краеведение, раннего изучения иностранного языка.

Особое значение для Турковского района (53% населения составляют жители села) имеет сельская школа. В целях обеспечения качественного развития образования на селе приоритетным направлением реализации этих положений является создание базовых школ, оснащенных современным учебным оборудованием, компьютерами.

До 1990-х годов в Турковском районе существовала сеть учреждений длительного и кратковременного отдыха для детей, в том числе лагеря труда и отдыха для учащихся старших классов.

Потребность в этом виде отдыха велика и в настоящее время.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для Турковского муниципального района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в указанный временной период, можно отнести:

  - уменьшение численности учащихся при увеличении необходимых расходов;

  - необходимость развития начального образования;

  - необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами образовательного процесса;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

122

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий образовательных учреждений и потребность в их дополнительном строительстве;

- проблема повышения качества образования всех его ступеней;

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда образовательных учреждений;

- несоответствие содержания и структуры профессионального образования современным потребностям экономики, социальной сферы и др.

Главной целью развития образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного специалиста.

Для достижения этой цели необходимо:

- повышение качества образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечения в образование высококвалифицированных кадров;

- возрастание роли дополнительного образования;

- создание условий для повышения качества подготовки специалистов в системе начального профессионального образования района;

- формирование государственного регионального заказа на подготовку и переподготовку кадров на основе прогнозирования спроса на рабочую силу на региональном рынке труда в разрезе профессий (специальностей) и уровней образования;

- обеспечение доступа педагогических работников и обучающихся к современным электронным образовательным ресурсам и технологиям;

- создание условий для эффективного обеспечения образовательных учреждений финансовыми и кадровыми ресурсами;

- обеспечение корректировки образовательных программ специальных учебных заведений с учетом потребности в кадрах средних и малых предприятий.

С деятельностью учреждений образования находится сегодня решение наиболее значимых социально-экономических вопросов, затрагивающих интересы сельских жителей района. Такое положение способствует тому, что на сферу образования налагается основной груз социальных функций и ответственности перед обществом и государством.

В сфере развития образования предусматривается решение следующих задач:

  - оптимизация сети образовательных учреждений с учетом демографической ситуации и социального запроса;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

123

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- создание условий для получения основного общего образования всеми детьми муниципальных образований до 15 лет, повышение его качества;

- повышение практической направленности;

- компьютеризация, информатизация школ и управления образования;

- обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, социальная защита работников образования и обучающихся.

Анализ состояния подготовки кадров в системе профессионального образования показал, что в последние годы ослабло влияние профессиональных сообществ на развитие образовательной системы, следствием чего стало несоответствие содержания и структуры профессионального образования потребностям экономики, социальной сферы.

Дальнейшее развитие системы профессионального образования должно быть направлено на модернизацию системы в рыночных условиях, и так, чтобы учреждения профессионального образования все более активно и мобильно реагировали на постоянные изменения требований рынка труда.

Условия дефицита ресурсов при переходе к новому содержанию и технологиям общего образования, предпрофильной подготовке и профильному обучению, форм контроля и оценки качества процессов и результатов педагогического процесса могут еще более увеличить разрыв между образовательными возможностями сельских и городских жителей.

Серьезные трансформации на прогнозируемый период ожидают систему среднего образования. В значительной степени они будут определяться предстоящим резким уменьшением контингента лиц школьного возраста, о чем наглядно свидетельствуют данные таблицы 3.1.3.16.

Таблица 3.1.3.16.

Прогнозная оценка количества лиц школьного возраста (7-16 лет) Турковского муниципального района

|  |  | Инерционный сценарий |  |  | Стабилизационный |  |  | Оптимистический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сценарий |  |  | сценарий |
| Годы |  | Количество |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  | Количество |  |  |
|  |  | лиц |  | % от всего |  |  | лиц |  | % от всего |  |  | лиц |  | % от всего |
|  |  | школьного |  |  |  |  | школьного |  |  |  |  | школьного |  |  |
|  |  |  |  | населения |  |  |  |  | населения |  |  |  |  | населения |
|  |  | возраста, |  |  |  |  | возраста, |  |  |  |  | возраста, |  |  |
|  |  | чел. |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  | чел. |  |  |
| 2006 |  | 1836 |  | 12,3 |  | 1836 |  | 12,3 |  | 1836 |  | 12,3 |
| 2015 |  | 1477 |  | 11,0 |  | 1465 |  | 10,8 |  | 1543 |  | 10,9 |
| 2025 |  | 1468 |  | 12,0 |  |  | 1700 |  | 12,1 |  |  | 1888 |  | 12,5 |

При установлении инерционного сценария развития численность лиц школьного возраста в районе к 2025 г. уменьшится на 368 чел. или на 20,0% по сравнению с 2006 г. К тому же обвальное сокращение этой категории населения произойдет уже к 2015 г. — на 19,5%. В меньших масштабах это явление будет иметь место и при всех остальных сценариях развития района,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

124

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

включая и оптимистический, но к 2025 г. число детей школьного возраста несколько вырастет.

Вполне естественно, что сокращение контингента лиц школьного возраста будет сопровождаться и соответствующим уменьшением численности учащихся системы общеобразовательных учреждений. Так, при условии сохранения современного уровня охвата контингента лиц школьного возраста, общеобразовательным процессом в системе государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений количество учащихся в них по отдельным сценариям развития прогнозируется в следующем объеме

(см. таблицу 3.1.3.17.).

Таблица 3.1.3.17.

Динамика численности учащихся общеобразовательных учреждений (прогноз), чел.

| Годы |  |  | Инерционный сценарий |  |  | Стабилизационный сценарий |  |  | Оптимистический сценарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 2015 |  | 1182 |  | 1172 |  | 1234 |
| 2025 |  |  | 1174 |  |  | 1360 |  |  | 1510 |

Не менее серьезной проблемой, которая потребует своего решения в предстоящие годы, является резкое превышение количества мест в общеобразовательных учреждениях над численностью обучающегося в них контингента школьников в сельских муниципальных образованиях.

Оптимистический сценарий развития позволит осуществить мероприятия по строительству новых школ, обеспечение их всеми видами благоустройства, привести в соответствие с нормативами учебные кабинеты, провести реорганизацию сельских малокомплектных школ с их слабой материальной базой. Будет решена проблема обеспечения подвоза учащихся из периферийных поселений в укрупненные школы с улучшенной материально-технической базой и квалифицированным педагогами.

  - ближайшей и среднесрочной перспективе экономикой района будет предъявляться повышенный спрос на высококвалифицированные рабочие кадры. Это предполагает значительное повышение внимания к поднятию престижа рабочих профессий. Система профессионального образования в районе должна быть приведена в соответствие с запросами современной экономической системы.

  - настоящем проекте, в соответствии с рассмотренными выше сценариями, разработаны два варианта развития сети учреждений образования. В основу всех вариантов положена сложившаяся в районе сеть учреждений образования. Проектные предложения по всем вариантам предполагают создание сети учреждений, обеспечивающей доступность образовательных услуг для населения всех населенных пунктов Турковского муниципального района.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

125

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Первый вариант разработан применительно к существующему административно-территориальному делению района при стабилизационном сценарии развития и предполагает осуществление следующих мероприятий:

- строительство нового здания детского сада в р.п. Турки (не менее чем на 100 мест);

- проведение капитального ремонта всех остальных существующих объектов;

- создание сезонного спортивно-оздоровительного учреждения для организации отдыха детей. Предпочтительно локализовать его в местах благоприятных природно-климатических условий, а именно, в Турковском поселении. Режим работы — 3-х сменный.

Для достижения параметров оптимистического сценария развития системы образования Турковского муниципального района применительно к планируемому административно-территориальному делению разработан второй вариант развития сети образовательных учреждений. Он предполагает осуществление следующих мероприятий:

- строительство нового здания детского сада в р.п. Турки (не менее чем на 140 мест);

- строительство здания образовательного комплекса (школа + детский сад) в с. Мокровка;

- реконструкция зданий школ под детские образовательные комплексы

(детский сад+школа) в с. Шепелёвка, с. Чернавка, с. Трубетчино, с. Марьино, с. Бороно-Михайловка, с. Каменка, с. Рязанка, с. Боцманово, с. Дмитриевка, с. Колычево, с. Львовка, с. Ромашовка, с. Гривки, с. Беляевка;

- проведение капитального ремонта всех остальных существующих объектов;

- создание сети сезонных оздоровительных и спортивно-оздоровительных учреждений для организации отдыха детей. Предпочтительно локализовать их в местах благоприятных природно-климатических условий, а именно, в Турковском, Перевесинском, Марьевском поселениях и с. Шепелёвка. Режим работы — 3-х сменный.

По первому варианту сеть учреждений формируется по экономическому принципу разумной достаточности. Достоинства этого варианта заключаются в относительной экономичности его осуществления, а также тем, что он дает возможность оптимизировать организационно-хозяйственные и финансовые функции управления образовательным комплексом Турковского муниципального района. Главным недостатком этого варианта является, хотя и

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

126

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

неявное, игнорирование потребительских нужд населения («человека забыли»).

Второй вариант как раз и отличается от предыдущего тем, что он ставит во главу угла потребительские нужды человека, проживающего в конкретном населенном пункте. И, хотя этот вариант несколько затратнее предыдущего, именно он рекомендуется нами к реализации.

3.1.4. Здравоохранение и проектные предложения по территориальному развитию системы здравоохранения

Лечебно–профилактические учреждения по видам оказываемой помощи делятся на стационарные (районные и участковые больницы) и амбулаторно-поликлинические (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, поликлиники при больницах, медсанчасти и т.д.).

  - целом по Турковскому району насчитывается 3 больницы (1 — районная

- 2 участковые), районная поликлиника, врачебная амбулатория, 14 ФАП. Отсутствует муниципальная аптека (по нормативу — 1 на 6.2 тыс. сельских жителей и 1 на 10 тыс. горожан, должно быть 2 аптечных учреждения в сельской местности и 1 — в райцентре). В 31 населенном пункте отсутствуют какие-либо объекты здравоохранения. В то же время многие из них находятся вне зоны пешеходной доступности от ближайших объектов медицинской помощи.

Основным медицинским учреждением сельского района являются Центральная Районная Больница, которая осуществляет квалифицированное стационарное и амбулаторное лечение населения райцентра и обеспечивает обслуживание населения (см. таблицу 3.1.4.1.).

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1.4.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турковская центральная районная больница |
|  |  | Число |  |  | Число мест в зданиях с |  |  |  |
|  |  |  |  |  | процентом износа более |  |  |  |
| Специализация |  | больничных |  |  | 60%, а также здания |  | Основные проблемы |
|  |  | коек, ед. |  |  | требующие замены или |  |  |  |
|  |  |  |  |  | коренной реконструкции |  |  |  |
|  |  | Главный корпус |  |  |  |
| Терапевтическое отделение |  | 45 |  | 52% |  | Капитальный ремонт |  |
| Хирургическое отделение | 15 | 62% |  |  |  |
| Здание ОПБ | 11 | 71 |  |  |  |
| Инфекционное отделение | 8 | 100 |  | Строительство |  |
|  |  |  |  | инфекционного |
|  |  |  |  |  |  |  | отделения |
| Итого по ЦРБ |  | 109 |  |  | Более 60% |  |  |  |
| По Перевесинской УБ |  | 9 |  | 100% |  | Реконструкция |  |
| По Рязанской УБ |  | 5 |  | 100% |  | Капитальный ремонт |  |
| Итого по району |  | 123 |  |  | Более 60% |  |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

127

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

При больнице есть пункт скорой медицинской помощи. Автомобилями скорой медицинской помощи укомплектованы Рязанская УБ и Чернавская амбулатория.

Важно отметить и то, что обеспеченность врачами в Турковском муниципальном районе в 2,5 раза меньше принятого в стране соответствующего социального норматива (41 врач на 10 000 жителей). Также, обеспеченность средним медицинским персоналом (109,5) в районе несколько уступает нормативному показателю (114,3).

Дифференциацией по основным показателям развития и размещения медицинских учреждений характеризуются отдельные муниципальные образования района, что определяется различиями в численности населения, уровнем социально-экономического развития, функциями поселений и другими факторами.

По мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений (153,1 посещений в смену на 10 000 населения в 2006 г.) район заметно отстает не только от соответствующего уровня по области в целом (238,7 посещений), но и от прочих районов (см. Том IV. Учреждения здравоохранения, типы учреждений). Медицинские учреждения, расположенные в сельской местности, имеют почти 100%-ный износ зданий и помещений. (см. Том IV. Учреждения здравоохранения, износ зданий и помещений).

Сводные данные по объектам здравоохранения в разрезе поселений представлены в таблице 3.1.4.2.

Таблица 3.1.4.2.

Амбулаторно-поликлинические учреждения Турковского муниципального района

№ Тип объекта (по умолчанию - ФАП) и п/п его местоположение

1	2

Турковское МО

- ЦРБ Районная поликлиника

Бороно-Михайловское МО

- Бороно-Михайловский Боцмановский Колычевский

Каменское МО

- Каменский

Трубетчинский

Дата постройки

3

-

1997

1978

1973

1962

1970

1970

%, объекта Предложения

Износ

4	6

52-100	Капитальный ремонт

43

100	Капитальный ремонт 2008 г.

100	Капитальный ремонт 2005 г.

100	Капитальный ремонт 2004 г.

100	Капитальный ремонт 2008 г.

100	Капитальный ремонт 2008 г.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

128

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 3.1.4.2.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Марьинское МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марьинский | 1978 | 100 |  | Капитальный ремонт 2005 г. |
|  |  | Перевесино-Михайловское МО |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Перевесино-Михайловский | 1986 | 70 |  | Капитальный ремонт 2001 г. |
|  |  | Дмитриевский | 1986 | 97 |  | Капитальный ремонт 2004 г. |
|  |  | Ольгинский | 1969 | 100 |  | Капитальный ремонт 1995 г. |
| 6 |  | Перевесинское МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевесинская УБ | 1890 | 100 |  | Капитальный ремонт 2007г. |
|  |  | Рязанское МО |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Рязанская УБ | 1980 | 100 |  | Капитальный ремонт 2007 г. |
|  |  | Беляевский | 1970 | 100 |  | Капитальный ремонт 2004 г. |
|  |  | Ромашовский | 1951 | 100 |  | Капитальный ремонт 2004 г. |
| 8 |  | Студеновское МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Студеновский | 1969 | 100 |  | Капитальный ремонт 2008 г. |
|  |  | Львовский | 1961 | 100 |  | Капитальный ремонт 2005 г. |
|  |  | Чернавское МО |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Чернавская амб. | 1977 | 56 |  | Капитальный ремонт 2000г. |
|  |  | Шепелевский |  | 1965 |  | 97 |  | Капитальный ремонт 2006г. |

Основной целью в области реформирования здравоохранения Саратовской области является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также имеющимся ресурсам.

Имеющиеся в Турковском муниципальном районе амбулаторно-поликлинические учреждения не в состоянии обеспечить переход на профилактическую работу в соответствии с рекомендациями Концепции развития здравоохранения.

Система оказания лечебно-профилактической помощи населению области предлагается в виде функционального единства сети учреждений на основе единых нормативных потребностей городского и сельского населения с дифференциацией их по различным уровням обслуживания, на каждом из которых располагаются соответствующие типы лечебно-профилактических учреждений.

Предлагаемая Гипрогором модель построения системы организации стационарной и амбулаторной медицинской помощи населению Саратовской области предусматривает четыре уровня обслуживания: областной, межрайонный, районный и местный. Для Турковского муниципального района актуальны два последних уровня.

Районный уровень — на этом уровне обеспечивается квалифицированная медицинская помощь городским и сельским жителям района в местных многопрофильных больницах, инфекционных больницах или отделениях (при

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

129

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

районных многопрофильных больницах), в родильных домах (отделениях районных многопрофильных больниц), в центральных поликлиниках при многопрофильных больницах, женских консультациях. Этот уровень обслуживания может предоставить только р.п. Турки.

Местный уровень — на этом уровне врачебная амбулаторно-поликлиническая помощь городскому и сельскому населению оказывается в поликлиниках (отделениях) по месту жительства, а в сельской местности стационарная и амбулаторная помощь сельскому населению в участковых больницах с минимальным набором специальностей по терапии и педиатрии, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах.

По основным показателям, в частности по количеству врачей и среднего медицинского персонала, обеспеченности койко-местами в расчете на 10 000 жителей, Турковский муниципальный район не достиг соответствующих нормативов.

Перед здравоохранением района стоит ряд серьезных проблем, решение которых возможно лишь при оптимистическом варианте развития:

- высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

- недостаточная обеспеченность средним медицинским персоналом и койко-местами, особенно в сельской местности;

- дефицит финансовых и материально-технических средств.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетные периоды Схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации:

- численность врачей на 10 000 жителей — 41;

- численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей —

114,3;

- количество койко-мест на 10 000 жителей — 134,7;

- мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на

10 000 жителей/смена) — 181,5.

Следует иметь в виду при этом, что приведенные нормативные показатели в средне- или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены (см. таблицу 3.1.4.3.).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

130

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Таблица 3.1.4.3.

Прогнозные расчеты перспективной потребности в медицинском персонале и объектах здравоохранения Турковского муниципального района

|  |  |  |  | 2006 г. |  |  | Прогнозная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | потребность |
|  |  |  | Фактическое |  |  | Нормативная |  |  | 2015 г. |  | 2025 г. |
|  |  |  | наличие |  |  | потребность |  |  |  |  |  |
|  | Инерционный сценарий |  |  |  |  |  |
| Врачи, чел. |  | 24 |  | 61 |  | 55 |  | 50 |
| Средний медперсонал, чел. |  |  | 161 |  |  | 170 |  | 153 |  | 139 |
| Койко-места, шт. |  |  | 141 |  |  | 201 |  | 180 |  | 164 |
| Мощность амбулаторно- | 225 | 270 | 243 | 221 |
| поликлинических учреждений |  |  |  |  |
| (посещений в смену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ста |  | билизационный |  | сценарий |  |  |  |  |  |
| Врачи, чел. |  | 24 |  | 61 |  | 56 |  | 57 |
| Средний медперсонал, чел. |  |  | 161 |  |  | 170 |  | 155 |  | 160 |
| Койко-места, шт. |  |  | 141 |  |  | 201 |  | 183 |  | 189 |
| Мощность амбулаторно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поликлинических учреждений | 225 | 270 | 247 | 254 |
| (посещений в смену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опт |  | имистический |  | сценарий |  |  |  |  |  |
| Врачи, чел. |  | 24 |  | 61 |  | 58 |  | 62 |
| Средний медперсонал, чел. |  |  | 161 |  |  | 170 |  | 162 |  | 173 |
| Койко-места, шт. |  |  | 141 |  |  | 201 |  | 191 |  | 203 |
| Мощность амбулаторно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поликлинических учреждений | 225 | 270 | 258 | 274 |
| (посещений в смену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Система здравоохранения Турковского муниципального района на расчетную перспективу нуждается в серьезном реформировании и совершенствовании. В качестве первоочередных задач её дальнейшего развития следует рассматривать:

  - комплекс мероприятий по снижению уровня смертности и заболеваемости населения:

    - совершенствование системы вакцинопрофилактики, достижение охвата детей иммунизацией в рамках Национального календаря прививок более 95%;

    - обеспечение лечебно-профилактических учреждений района достаточным количеством иммунобиологических препаратов;

    - повышение качества медицинского обслуживания и выявления болезней на ранних стадиях;

    - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики социально-значимых болезней.

  - обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами:

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

131

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

  - оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием;

  - ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения, а также строительство новых объектов;

  - достижение принятых в РФ нормативов обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом;

  - целевая подготовка медицинских кадров для сельских поселений района.

- комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка;

- совершенствование управленческой структуры системы здравоохранения.

В настоящем проекте разработаны два варианта развития сети учреждений здравоохранения. В основу всех вариантов положена сложившаяся в районе сеть учреждений здравоохранения. Проектные предложения по всем вариантам предполагают создание сети учреждений, обеспечивающей доступность медицинских услуг для населения всех населенных пунктов Турковского муниципального района.

Первый вариант разработан применительно к существующему административно-территориальному делению района при стабилизационном сценарии развития и предполагает осуществление следующих мероприятий:

- строительство инфекционного корпуса МУЗ «ЦРБ Турковского муниципального района»;

- строительство ФАП в с. Шепелёвка;

- проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения во всех остальных населенных пунктах района, комплектацию их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

Для достижения параметров оптимистического сценария развития системы образования Турковского муниципального района применительно к планируемому административно-территориальному делению разработан второй вариант развития сети образовательных учреждений. Он предполагает осуществление следующих мероприятий:

  - строительство инфекционного корпуса МУЗ «ЦРБ Турковского муниципального района»;

  - реконструкция участковой больницы и оборудование выдвижного пункта скорой медицинской помощи в с. Перевесинка;

  - строительство фельдшерско-акушерских пунктов в с. Шепелёвка, с. Чириково, с. Красное Колено, Студёно-Ивановка, с. Сальники, с. Гривки, дер. Чапаевка;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

132

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения во всех остальных населенных пунктах района, комплектацию их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

По первому варианту сеть учреждений формируется по экономическому принципу разумной достаточности. Достоинства этого варианта заключаются в относительной экономичности его осуществления, а также тем, что он дает возможность приблизить показатели обеспеченности населения Турковского муниципального района медицинским обслуживанием к нормативам. Главным недостатком этого варианта является наличие территориальных диспропорций в сети объектов здравоохранения, а значит в уровне и качестве обслуживания.

Второй вариант как раз и отличается от предыдущего тем, что он ставит во главу угла потребительские нужды человека, проживающего в конкретном населенном пункте, ликвидацию территориальных диспропорций медицинского обслуживания. И хотя этот вариант несколько затратнее предыдущего, именно он рекомендуется нами к реализации.

- Культура. Проектные предложения по территориальному

развитию

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории.

Вся деятельность отдела культуры и кино осуществляется в соответствии с планом мероприятий Министерства культуры Саратовской области, областного центра Народного творчества и местным планом работы отдела культуры и кино и направлено на улучшение работы учреждений культуры и кино, развитии самодеятельного народного творчества и народных ремесел, сохранения традиций и народных обрядов.

Всего в Турковском муниципальном районе функционирует 40 учреждений культурно-досугового типа (см. Том IV. Учреждения культуры, число мест).

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств, и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа, как в Турковском муниципальном районе, так и в области в целом.

Из-за слабой материально-технической базы учреждений отрасли, сдерживающим фактором развития культуры района является разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения.

Из 49 сельских населенных пунктов района 33 не имеют ни клуба, ни библиотеки. Износ зданий досуговых учреждений в целом по району составляет 40-60%, но некоторые здания СДК находятся в аварийном состоянии: (см. Том IV. Учреждения культуры, износ зданий и помещений).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

133

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

В р.п. Турки функционирует Центральная библиотека и детская библиотека. В сельской местности Турковского муниципального района, библиотеки расположены при домах культуры. Книжный фонд библиотек составляет — 238 тыс. единиц хранения (см. Том IV. Библиотеки, обеспеченность книгами).

Библиотечная система района остро нуждаются в комплектовании книжного фонда новой литературой. Библиотечная система полностью укомплектована персоналом. В то же время она остро нуждается в доукомплектовании литературой, в современной видеоаппаратуре и для улучшения ситуации необходимо начать компьютеризацию центральной библиотечной системы.

На территории Турковского муниципального района функционирует вполне развитая сеть культурных учреждений: Центр детского творчества, дом досуга, 16 сельских Дома культуры и клуба, Центральная библиотека, детская библиотека, 18 сельских библиотек-филиалов, краеведческий музей.

Сельские учреждения культуры расположены, в основном, в зданиях постройки 1960—1980 годов По виду постройки сельские учреждения культуры размещены, как в приспособленных зданиях, так и в специально построенных.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания в разрезе поселений представлен в таблице 3.1.5.1.

Таблица 3.2.5.1.

Дома культуры, библиотечное обслуживание, в границах Турковского муниципального района

№

п/п

1

1

2

3

Местоположение и тип объекта

2

Турковское МО

РДК Краеведческий музей Дом досуга Центральная библ. Детская библ.

Бороно-Михайловское МО

Борно-Михайловский СДК+библ. Боцмановский СДК Чириковский СК+библ. Колычевская библ.

Каменское МО

Каменский СДК+библ. Трубетченский СК+библ.

Дата постройки

3

1996

1953

1968

-

-

1959

1968

1949

-

1966

1968

| % |  | Числомест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Износобъекта, |  |  |  | Предложения |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| 15 | 300 |  |  |
| 60 | 20 |  |  |
| 40 | 200 |  | Капитальный ремонт 2001 г. |
| 32 | 30 |  |  |
| 34 |  | 14 |  |  |
| 60 | 100 |  | Капитальный ремонт 2006 г. |
| 40 | 100 |  |  |
| 65 | 60 |  |  |
| 36 |  | - |  |  |
| 40 | 80 |  | Капитальный ремонт 2000 г. |
| 40 |  | 100 |  |  |

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

134

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 3.2.5.1.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марьинское МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МарьинскийСДК+библ. | 1968 | 40 | 100 | Капитальный ремонт 2009 г. |
| 4 |  | Лунинский СДК+библ. | 1961 | 45 | 80 |  |
|  |  | Сиротская библ. | - | 30 | - |  |
|  |  | Студено-Ивановская библ. | - | 42 | - |  |
|  |  | Перевесино-Михайловское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Перевесино Михайловский СДК+библ. | 1959 | 45 | 100 | Капитальный ремонт 2003 г. |
|  |  | Дмитриевский СК+библ. | 1976 | 50 | 100 |  |
| 6 |  | Перевесинское МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевесинский СДК+библ. | 1981 | 30 | 300 | Капитальный ремонт 2008 г. |
|  |  | Гривский СК+библ. | 1900 | 70 | 100 | Капитальный ремонт 1987 г. |
|  |  | Рязанское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Рязанский СДК+библ. | 1968 | 40 | 100 | Капитальный ремонт 1995г. |
|  |  | Беляевский СК | 1968 | 50 | 80 |  |
|  |  | Ромашовский СК + библ. | 1978 | 60 | 80 |  |
| 8 |  | Студёновское МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Студеновский СДК+библ. | 1968 | 40 | 150 | Капитальный ремонт 2009 г. |
|  |  | Чернавское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Чернавский СДК+библ. | 1986 | 35 | 100 |  |
|  |  | Шепелевская библ. |  | - |  | 34 |  | - |  |

Культура — важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, один из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества.

Целью государственной культурной политики является развитие и реализация духовно-нравственного потенциала нации как основы ее целостности, устойчивости и динамичного развития.

Приоритетными направлениями развития культурного потенциала Саратовской области определенными специалистами Гипрогора на среднесрочный период, являются:

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Состояние духовной сферы тесно связано и во многом зависит от развитости культурной инфраструктуры — сети театров, концертных залов, библиотек, музеев и т.п. Уровень посещаемости такого рода учреждений свидетельствует о степени развитости духовных потребностей населения и является индикатором, отражающим состояние объектов региональной культурной инфраструктуры.

Региональный (областной) уровень — культурно-просветительские учреждения эпизодического пользования: театры, музеи, концертные и выставочные залы, а также объекты уникального характера. Расположены в г. Саратове (зона их обслуживания — 3,5-4 часа транспортной доступности).

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

135

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Субрегиональный и межрайонный уровень — учреждения эпизодического пользования и полный комплекс объектов периодического обслуживания, а также частично учреждения уникального характера обслуживания: дома культуры, развлекательные комплексы, выставочные залы, краеведческие и мемориальные музеи. Располагаются для обслуживания населения в г. Балашов (зона их обслуживания — 2-2,5 часа транспортной доступности).

Районный уровень: районный дом культуры, краеведческий музей, дом детского творчества, библиотеки и другие учреждения, которые размещаются в центре муниципального района.

Местный уровень: сельские клубы (с филиалами библиотек или библиотечными пунктами) необходимо предусмотреть в каждом населенном пункте.

Проектирование сетей учреждений и центров культурного обслуживания необходимо осуществлять с учетом развивающихся экономических, социально-культурных и транспортных взаимосвязей.

Развитие межселенного обслуживания должно способствовать сближению уровня жизни и обслуживания городского и сельского населения, сокращению затрат времени на социально-культурные поездки, повышению экономичности обслуживания.

Самыми посещаемыми на сегодняшний день объектами в сельских поселениях являются библиотеки и Дома культуры. Если судить по посещаемости, то очевидно, что их деятельность имеет нерегулярный характер.

Предложения по развитию сети учреждений культуры и искусства предусматривают структурную перестройку ее системы с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-спортивные комплексы, клубные учреждения с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей.

Одна из важнейших задач это организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении.

Организующими центрами культурно-просветительской работы должны стать многопрофильные досуговые центры, размещаемые в районном центре и центрах поселений.

Потребуется осуществить реконструкцию и модернизацию существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

136

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

В сельской местности за клубами сохранится основной очаг культурной жизни села. В каждом сельском населенном пункте он должен присутствовать либо в виде отдельно стоящего клубного здания, либо в составе малого соцкультбыта.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры.

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры являются:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия района, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов;

- развитие профессионального искусства, гастрольной деятельности в области, России и за рубежом;

- развитие самодеятельного творчества населения района, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений;

- реставрацию памятников истории и культуры;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов музейного и библиотечного фондов.

В настоящем проекте в соответствии с рассмотренными выше сценариями, разработаны два варианта развития сети учреждений и объектов культуры. В основу этих вариантов положена сложившаяся в районе сеть культурных объектов и учреждений. Проектные предложения по обоим вариантам предполагают создание сети учреждений, обеспечивающей доступность культурного обслуживания для населения всех населенных пунктов Турковского муниципального района.

Первый вариант разработан применительно к существующему административно-территориальному делению Турковского муниципального

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

137

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

района при стабилизационном сценарии развития и предполагает осуществление следующих мероприятий:

- реконструкция и модернизация существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений — многофункциональных досуговых центров в населённых пунктах: с. Перевесинка, с. Рязанка;

- капитальный ремонт существующих объектов культурного обслуживания и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Для достижения параметров оптимистического сценария развития системы культурно-досуговых учреждений Турковского муниципального района применительно к планируемому административно-территориальному делению разработан второй вариант развития сети объектов культуры. Он предполагает осуществление следующих мероприятий:

- реконструкция и модернизация существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений — многофункциональных досуговых центров в с. Перевесинка, с. Рязанка, с. Бороно-Михайловка, с. Каменка, с. Марьино, с. Перевесино-Михайловка, с. Студёнка, с. Чернавка;

- строительство многофункционального досугового центра в с. Шепелёвка и СК в с. Гривки;

- проведение капитального ремонта существующих объектов культуры во всех остальных населенных пунктах района, комплектацию их оборудованием, книжным фондом и персоналом в соответствии с нормативами.

По первому варианту сеть учреждений формируется по экономическому принципу разумной достаточности. Достоинства этого варианта заключаются в относительной экономичности его осуществления, а также тем, что он дает возможность приблизить показатели обеспеченности населения Турковского муниципального района культурным обслуживанием к нормативам.

По второму варианту сеть учреждений формируется по экономическому принципу разумной достаточности и ставит во главу угла потребительские нужды человека. Достоинства этого варианта заключаются как в экономичности его осуществления, так и в том, что он дает возможность оптимизировать организационно-хозяйственные и финансовые функции управления культурным комплексом Турковского муниципального района, а также учитывает потребности населения, проживающего в конкретном населенном пункте. Вследствие этого именно данный вариант рекомендуется нами к реализации.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

138

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Физическая культура и спорт

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни.

Целью государственной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, развития неформального взаимодействия с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом независимо от уровня их доходов.

Районные комплексы размещаются в городах, поселках — центрах муниципальных районов. Радиус доступности — до 30-45 мин., численность обслуживаемого населения — около 50 тыс. чел.

На районном уровне размещаются следующие типы комплексов:

- детско-юношеские спортивные школы;

- парковые сооружения физической рекреации;

- комплексы спортивных сооружений (спортзалы, бассейны открытые);

- открытые плоскостные сооружения;

- спортзалы.

Местные	комплексы	спортсооружений,	приближенные	к	жилью,

включают спортивные залы и открытые плоскостные спортсооружения. Предлагаемое размещение — центры МО сельских поселений, а также крупные сельские населённые пункты.

Приоритетным направлением деятельности в этой сфере на среднесрочный период будет совершенствование развития детско-юношеского спорта, расширение сети спортивных школ и коллективов физической культуры, создание физкультурно-оздоровительных и спортивных подростковых клубов по месту жительства.

  - настоящее время на территории Турковского муниципального района сеть спортсооружений представлена: детской спортивной школой, стадионом, спортивными залами и площадками при общеобразовательных школах. Все спортивные сооружения, расположенные в районе требуют ремонта.

  - районе отсутствуют ФОКи, бассейны. В целом обеспеченность Турковского муниципального района физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями находится на низком уровне. Вследствие этого укрепление материально-технической базы спорта становится важной задачей. Без ее решения трудно создать необходимые условия для массовых занятий

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

139

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

физической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва, учебно-тренировочного процесса.

Основными задачами в этой сфере являются:

- создание системы мониторинга физической подготовленности учащейся молодежи и населения Турковского муниципального образования, осуществление оздоровительной и профилактической работы на основе целевых спортивно-оздоровительных программ;

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха среди различных социально-демографических групп населения, формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;

- создание сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения;

- укрепление материально-технической базы спорта.

Решение поставленных задач позволит обеспечить увеличение численности населения, занимающегося физкультурой и спортом.

В настоящем проекте, в соответствии с рассмотренными выше сценариями, разработаны два варианта развития сети учреждений и объектов физической культуры и спорта. В основу этих вариантов положена сложившаяся в районе сеть спортивных объектов и сооружений. Проектные предложения по обоим вариантам предполагают создание сети учреждений, обеспечивающей их доступность для населения всех населенных пунктов Турковского муниципального района.

Первый вариант разработан применительно к существующему административно-территориальному делению района при стабилизационном сценарии функционирования, и предусматривает проведение к расчетному сроку реконструкции с последующим предоставлением для общего пользования всех существующих при школах Турковского муниципального района открытых плоскостных спортивных сооружений и укрепление их материально-технической базы.

Второй вариант разработан применительно к планируемому административно-территориальному делению Турковского муниципального района при оптимистическом сценарии развития и предполагает осуществление следующих мероприятий:

  - проведение к расчетному сроку реконструкции с последующим предоставлением для общего пользования всех существующих при

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

140

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

школах Турковского муниципального района открытых плоскостных спортивных сооружений и укрепление их материально-технической базы;

- строительство ФОКа и водного стадиона, реконструкция стадиона в р.п. Турки.

Первый вариант наиболее экономичный. Однако его реализация обеспечит лишь минимум потребностей населения в соответствующих услугах, да и то лишь в теплый сезон года.

По второму варианту сеть учреждений формируется по экономическому принципу разумной достаточности. Достоинства этого варианта заключаются в том, что он дает возможность различным социально-демографическим группам, прежде всего, сельского населения Турковского муниципального района заниматься физкультурой и спортом вне зависимости от сезонов года и характера погодных явлений. И, хотя этот вариант существенно затратнее предыдущего, именно он рекомендуется нами к реализации.

- Учреждения бытового обслуживания, торговли и общественного

питания

Предприятия бытового обслуживания, торговли и общественного питания являются одними из самых важных для удовлетворения естественных потребностей населения.

В связи с приватизацией данного сектора экономики, в нем широко представлены рыночные услуги, локализация и функционирование которых диктуются преимущественно конкуренцией и экономической выгодой, и не поддаются какой- либо регламентации.

Тем не менее, у администраций муниципальных образований имеются определенные регуляторы предпринимательской деятельности в этой сфере, а также возможности упорядочивания структуры услуг, например, путем достройки недостающих звеньев.

Сформированная к началу 1990-х годов система учреждений бытового обслуживания, в составе районного комбината бытового обслуживания и комплексных приемных пунктов в сельской местности в настоящее время распалась. Сохранилась, и даже приумножилась, только городская сеть. В ее составе частные предприятия, предоставляющие парикмахерские, ритуальные и ремонтные услуги. Основной проблемой является проведение текущего ремонта зданий.

Такая же ситуация в сфере торговли и общественного питания. Предприятия общественного питания открытого типа функционируют в р.п. Турки.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

141

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

В настоящем проекте, в соответствии с рассмотренными выше сценариями, разработаны два варианта развития сети предприятий бытового обслуживания и общественного питания. В основу вариантов положена существовавшая до 1990-х годов в районе сеть этих объектов. Проектные предложения по обоим вариантам предполагают создание сети объектов, обеспечивающей их доступность для населения всех населенных пунктов Турковского муниципального района.

Первый вариант разработан применительно к существующему административно-территориальному делению района при стабилизационном сценарии развития, и предусматривает воссоздание или строительство к расчетному сроку сети предприятий выше перечисленных услуг в сельской местности:

- строительство общественных бань в р.п. Турки и с. Перевесинка;

- строительство предприятия общественного питания общего пользования в с. Перевесинка.

Второй вариант разработан применительно к планируемому административно-территориальному делению Турковского муниципального района при стабилизационном сценарии развития и предполагает воссоздание или новое строительство:

- комплексных приемных пунктов бытового обслуживания в населенных пунктах: с. Бороно-Михайловка, с. Каменка, с. Марьино, с. Перевесинка, с. Перевесино-Михайловка, с. Рязанка, с. Студёнка, с. Чернавка, а также в с. Шепелёвка;

- строительство общественных бань в р.п. Турки, с. Перевесинка, с. Рязанка, с. Шепелёвка, с. Чернавка;

- строительство предприятий общественного питания общего пользования в с. Перевесинка, с. Рязанка, с. Студёнка, с. Чернавка.

Первый вариант наиболее экономичный. Однако его реализация обеспечит лишь минимум потребностей населения в соответствующих услугах.

По второму варианту сеть учреждений формируется по принципу «во благо населению», учитывая экономический критерий разумной достаточности. Достоинства этого варианта заключаются в том, что он при относительной экономичности дает возможность большинству сельского населения Турковского муниципального района получать соответствующие услуги по месту жительства. И, хотя этот вариант несколько затратнее предыдущего, именно он рекомендуется нами к реализации.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

142

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

3.2.	СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА

Главная цель социально-экономической политики муниципального района

— повышение уровня жизни, снижение дифференциации населения района по уровню доходов, реализации конституционных прав человека на образование, гарантированную бесплатную медицинскую помощь и обеспечение доступа всех социальных слоев населения к ценностям культуры.

За последние четыре года отмечается рост объемов производства в основных отраслях экономики, рост налоговых поступлений, которые позволяют создать условия для некоторого повышения уровня жизни населения района.

Среднемесячная заработная плата в производственной сфере в целом по району на 01.01.2006 г. составила 3691 руб. Уровень заработной платы ниже среднеобластного значения (7010 руб.). Почти 80% пенсионеров относится к категории малоимущих и каждый из них нуждается в социальной поддержке. В связи с этим в муниципальном образовании района были утверждены и действуют программы «Старшее поколение», «Дети-инвалиды», «Адресная помощь», «Реабилитация инвалидов», «Дети Турковского муниципального района» и др.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда, на 2006 г. — 4952 чел.

- течение нескольких лет в районе функционирует Центр социального обслуживания населения. В настоящее время Центр имеет несколько структурных подразделений, в том числе отделения социальной службы на дому.

Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости на 01.01.2006 г. составила — 148 чел. На аналогичную дату предыдущего года численность безработных составляла — 130 чел. Хотя это не самый высокий показатель в области, однако в районе наблюдается напряженная социальная ситуация.

- Турковском муниципальном районе расположены: ГУ ЦСОН и ГС (К) ОУ «Специальная коррекционная школа-интернат 8-го вида».

3.3.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Сохранившаяся социальная инфраструктура Турковского муниципального района (система образования, здравоохранение, культура и спорт) при ее модернизации может стать основой для формирования эффективной молодежной политики, которая позволит решить проблему оттока молодежи из

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

143

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

района, подготовку квалифицированных кадров для предприятий, ликвидировать проблему молодежной безработицы, обеспечить вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Кроме этого, развитие социальной инфраструктуры района позволит совершенствовать систему организации свободного времени молодежи и обеспечить профилактику наркомании и алкоголизма.

Социально-экономический кризис начального этапа становления рыночных отношений сопровождался отсутствием должного внимания к работе с молодежью и проведению соответствующей молодежной политики, как в масштабах всей страны, так и отдельных ее регионах. В последние годы наметилась тенденция изменений в лучшую сторону.

В целом же, основными задачами молодежной политики могут быть следующие:

  - помощь в решении проблем занятости молодежи с достаточным уровнем заработной платы, путем создания условий для успешной социализации молодых людей к предпринимательской деятельности, (примерный перечень мероприятий — организация молодежных объединений, ориентированных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

  - приобретение оборудования для занятий спортом;

  - разработка программы по целевой поддержке молодых специалистов;

  - создание Центра молодежного предпринимательства;

  - консультативная и иная помощь в решении жилищных проблем молодежи;

  - предоставление возможности непрерывного образования;

  - развитие социальных служб по работе с молодежью (молодежные центры, общественные молодежные и детские объединения, экологическая служба, молодежная биржа труда, молодежная телестудия, физкультурно-оздоровительный комплекс);

  - поддержка талантливых детей и одаренной молодежи;

  - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному краю и знание его истории;

  - формирование потребности к здоровому образу жизни путем создания условий для занятия физкультурой, поддержка массового детского спорта, организация интересного культурного досуга;

  - поддержка молодых семей, ориентирование на здоровую благополучную семью;

  - адресная социальная поддержка молодежи, находящейся в трудной социальной ситуации.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

144

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

В новых экономических условиях, когда вопросы социальной сферы становятся главными в определении направления и темпов реконструкции прежней хозяйственной системы, способствующей повышению качества жизни населения, необходимы гибкие пути и решения, которые смогли бы дать положительный эффект в самое ближайшее время и доступными методами. Поэтому должен быть предложен новый подход к решению социальных проблем, в частности — культурно-бытовому обслуживанию населения. Одно из главных условий — отказ от жесткой регламентации состава не бюджетных обслуживающих учреждений для центров разных рангов, а также отступление от традиционных нормативов для каждого из этих видов обслуживания, размещаемых в этих центрах.

Опыт социально ориентированных стран и регионов показывает, что любой населенный пункт, независимо от количества его жителей, может иметь свободный состав обслуживающих учреждений и той емкости, которая реально оправдана для данного поселения. Это связано с главным принципом — учреждения обслуживания должны быть предельно приближены к человеку, чтобы пользоваться ими было удобно для всех слоев населения. Учитывая данное направление, необходимо, чтобы каждый населенный пункт (исключая, мельчайшие, где проживает совсем небольшое число жителей), может иметь те учреждения обслуживания и той их емкости, которая практически этому пункту необходима. В новых экономических условиях, когда предприятия платных отраслей сферы обслуживания приватизированы, любая регламентация этой стороны социальной жизни теряет практический смысл.

Наиболее проблематично в этом деле — обслуживание магазинами, детскими дошкольными объектами и школами самых мелких сельских поселений с количеством жителей до 50 чел. Здесь возможны и вполне могут оправдать себя различные схемы: для магазинов — это могут быть мелкие объекты (возможно совмещение с жилыми строениями) или приезжающая в определенные дни и часы торговая машина. Для дошкольных учреждений возможна организация мелких семейных групп (на несколько детей) или небольшого детского садика, совмещенного с жилыми комнатами для воспитателя. Для начальной школы: при кустовом расположении нескольких поселений — регулярная транспортная доставка и отправка детей на небольшое расстояние (до 3-5 км) в школу одного из селений. Могут быть и другие варианты, что зависит от конкретных условий и возможностей в каждом отдельном случае. Как следствие дробности сети обслуживающих объектов будет неизбежной их небольшая емкость: малые школы, детские сады, досуговые учреждения (типа клубных помещений с местными библиотеками-читальнями), поликлиники, больницы и т.п.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

145

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Положительным фактором в деятельности социальной инфраструктуры МО является то, что объекты социального назначения на территории Турковского муниципального района, несмотря на все сложности последнего десятилетия, были в основном сохранены и находятся в работоспособном состоянии. Это во многом обусловлено социальной направленностью бюджета района. Вместе с тем, материально-техническая база социальной инфраструктуры требует существенного обновления, что влечет за собой привлечения дополнительных средств. Одним из негативных факторов в области социальной деятельности является низкий уровень оплаты труда персонала учреждений образования, здравоохранения, культуры, что значительно принижает их статус.

Проведенный анализ состояния социальной сферы МО «Турковский муниципальный район» показывает, что в рамках Саратовской области социальная сфера МО является достаточно конкурентоспособной. За пятнадцать лет социальная инфраструктура сохранена в относительно достаточном объеме, что является важным фактором стабилизации социального климата в районе.

Несмотря на проблемы, социальная сфера располагает достаточным потенциалом для своего дальнейшего развития. К сильным сторонам, способствующим развитию социальной сферы относятся:

- Высокая степень внимания жителей к развитию социальной сферы района, что отражено в социальной направленности бюджета;

- Сохранение традиционно высокого уровня оказания бесплатных социальных услуг населению района.

Вместе с тем развитие социальной сферы должно учитывать ряд проблем, которые в настоящее время являются ее слабыми сторонами и угрозами для развития. К ним относятся:

- Значительная дифференциация потребностей и уровня социального благополучия у жителей р.п. Турки и сельских жителей, которые необходимо преодолеть в рамках развития единого социально-культурного пространства района.

- Постарение населения и отток молодежи из района.

- Снижение объема производственного опыта трудоспособного населения и как следствие, его конкурентоспособности.

Главная социальная стратегическая цель развития МО — повышение качества жизни всех слоев населения за счет создания современных рабочих мест в сельском хозяйстве, путем становления современного медицинского обслуживания, системы непрерывного образования, социальной и правовой защиты граждан, гарантии качественных жилищных условий и культуры организации свободного времени.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

146

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

В целом, понятие качества жизни включает в себя три основных составляющих: во-первых, уровень жизни, определяемый соотношением денежных доходов населения и прожиточного минимума, удельным весом бедных и богатых, покупательной способностью средних слоев, обеспеченностью жильем, объектами хозяйственно-бытового назначения и коммунальными услугами, личным имуществом граждан и т.д., во-вторых, образ жизни, в структуру которого включаются характеристики занятости населения и безработицы, образования и культуры, социальной безопасности, системы охраны окружающей среды, правонарушений и преступности, обеспечения населения объектами культуры, искусства, просвещения, спорта, а также доступности и степень их использования, в-третьих, здоровье и продолжительность жизни, измеряемого показателями рождаемости, смертности, естественного прироста населения и прочих демографических процессов, индикаторами состояния здоровья и заболеваемости, развития сферы здравоохранения, обеспеченностью объектами здравоохранения, характеристиками экологической безопасности.

Формулировка стратегической цели развития органично детализирует и реализует в условиях Турковского муниципального образования генеральную стратегическую цель Саратовской области — улучшение качества жизни населения Саратовской земли.

Стратегические цели развития муниципального района, относящиеся к экономической сфере, приведены в соответствующих разделах. Далее приводятся стратегические цели, носящие социальный характер.

Цель: Развитие социальной сферы муниципального района, адекватной финансовым возможностям МО и удовлетворяющей основные социальные потребности населения.

Задачи и мероприятия:

Задача 1. Нормализация и улучшение демографической ситуации в МО через усиление внимания к семье.

Мероприятия:

- разработка программы для формирования новых семейных форм проведения досуга;

- создание клуба молодой семьи с целью ознакомления и расширения знаний молодежи во всех сферах семейной жизни;

- возрождение в системе дошкольного образования деятельности ясельных групп.

Задача 2. Совершенствование качества медицинского обслуживания населения.

Мероприятия:

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

147

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- разработка программы по восстановлению и развитию бесплатной вакцинопрофилактики по группам населения с целью предупреждения инфекционных и опасных заболеваний;

- проведение ежегодно профилактических обследований детей школ, детских садов на местах с привлечением специалистов гг. Саратова и Балашова;

- внедрение отдельных видов восстановительного лечения: лечебная физкультура, массаж, водолечение, сауна, грязелечение для нетрудоспособного населения;

- возрождение системы профилакториев для трудоспособного населения.

Задача 3. Повышение качества подготовки профессиональных кадров, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения.

Мероприятия:

- организация маркетинга рынка труда (изучение и анализ конъюнктуры спроса на рабочую силу и предложения рабочих мест, выявление ориентаций населения при выборе сферы занятости и места работы);

- обеспечение адресной социальной защиты от безработицы инвалидов, несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, других категорий граждан с ограниченными возможностями на рынке труда;

- совершенствование профориентационных услуг, в том числе для выпускников образовательных школ, расширение объемов и видов профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации в соответствии с требованиями районного рынка труда;

- поддержка и дальнейшее развитие на базе учебных заведений центров переподготовки безработных граждан по профессиям (специальностям), требующимся на рынке труда;

- предоставление незанятым гражданам возможности для временной занятости в период активного поиска постоянной работы путем привлечения на общественные и временные работы;

- ориентация выпускников учебных заведений на перспективу складывающегося в районе рынка труда;

- создание условий для расширения возможностей развития самозанятости сельского населения.

Задача 4. Совершенствование политики социальной защиты населения, заметное улучшение материального положения и условий жизни населения района.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

148

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Мероприятия:

- разработка и принятие системы местных социальных стандартов (стандартов качества жизни населения);

- формирование полного банка данных социальной защиты населения отделом социальной защиты населения Администрации района;

- разработка программы адресной социальной помощи;

- строительство реабилитационного центра для ветеранов войны и труда в с. Трубетчино.

Задача 5. Развитие целостного культурного пространства района, обеспечивающего эффективное проведение населением своего свободного времени.

Мероприятия:

- сохранение сферы бесплатных услуг и мероприятий по учреждениям культуры;

- организация центров, студий, мастерских по возрождению и развитию традиционной культуры;

- разработка и реализация проектов восстановления, консервации, реставрации и музеефикации памятников истории и культуры;

- создание информационного центра и сайта в Интернете, знакомящего с культурно-историческим потенциалом района.

Задача 6. Развитие районной системы образования в сфере реализации нового качества образования и системы общественно-государственного управления.

Мероприятия:

  - организация деятельности попечительских советов для привлечения спонсорской помощи в решении финансовых вопросов развития образовательных учреждений;

  - развитие системы профессионального образования в районе в соответствии с потребностями рынка труда;

  - материально-техническая реорганизация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями для получения начального, основного общего, среднего общего образования и начального профессионального образования;

  - восстановление и совершенствование питания школьников в образовательных учреждениях;

  - расширение сферы услуг на базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями модернизации образования;

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

149

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- восстановление системы кружковых занятий по интересам и спорту на базе образовательных учреждений.

Задача 7. Развитие и улучшение состояния и благоустройства жилищного фонда, повышение уровня обеспеченности населения жильем.

Мероприятия:

- разработка программы обеспечения жильем молодых специалистов;

- разработка и принятие программы увеличения объемов строительства жилищного фонда для сокращения очереди на жилье;

- создание условий для привлечения инвестиций в жилищную сферу;

- создание благоприятных условий для строительства и капитального ремонта жилья гражданам;

- развитие долевого участия в жилищном строительстве;

- разработка системы мер и выполнение мероприятий, направленных на энерго- и ресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

150

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

4.	РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО

КОМПЛЕКСА

С точки зрения рекреации, оздоровительного и познавательно-краеведческого туризма возможности Турковского муниципального района по сравнению с некоторыми другими районами Саратовского Правобережья относительно ограничены. Это, прежде всего, связано с высоким сельскохозяйственным освоением и ограниченно привлекательными природными условиями, что существенным образом лимитирует развитие многих традиционных видов туризма. Однако развитие экологического (природного) туризма в Турковском районе при определенных социально-экономических условиях, в ближайшей перспективе актуально. Во-первых, это связано с общемировой тенденцией увеличения спроса на экологический туризм. По прогнозам Европейского совета по туризму мировые расходы на туризм будут значительно увеличиваться. Во-вторых, наряду с традиционными прибрежными территориями, все большим спросом будут пользоваться сельские местности с высоким качеством окружающей среды. Вместе с тем, развитие въездного туризма требует значительных финансовых затрат на подготовку соответствующей инфраструктуры, кроме того, конкурентная борьба с традиционно рекреационными районами и регионами Саратовской области и России в целом, требует формирования в Турковском районе туристического бренда. Создание подобного бренда в условиях недостаточного развития рекреационного сектора в Турковском районе крайне затруднительно. Целесообразно формирование подобного бренда совместно с соседними районами, например, Балашовским, Аркадакским, Романовским на основе долинного комплекса р. Хопер.

Основные туристско-рекреационные ресурсы района

Главными природными объектами перспективными для развития туризма и рекреации в районе является долина р. Хопер (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны).

Происходящее в настоящее время снижение сельскохозяйственного использования земель Турковского района может сыграть положительную роль в восстановлении характерных природных черт южного лесостепья и типичных степных ландшафтов Донской равнины, ныне представляющих собой «унылые» пахотные угодья, либо сильно выбитые пастбища мало привлекательные для туристов. Естественный процесс сокращения малопродуктивных пахотных

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

151

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

угодий в районе приведет к повышению эстетической привлекательности, увеличению численности типичных степных животных.

Как отмечалось выше, территория района в настоящее время обладает ограниченными условиями для развития рекреационного сектора. Основой рекреационного потенциала района является, прежде всего, долинный комплекс с пойменными лесами и староречьями р. Хопер. Вместе с тем, в настоящее время, в Турковском районе существуют несколько зон активного туристско-рекреационного освоения (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны). Прежде всего, это прибрежные участки на р. Хопер в непосредственной близости от административного центра – р. п. Турки и в его окрестностях. Следует отметить, что неорганизованный отдых распространен по всему району. Места отдыха населения тяготеют к берегам рек и водоемам с удобными «пляжами» и лесной растительностью. Неконтролируемый отдых у воды вызывает усиленную антропогенную нагрузку на природные ландшафты береговых зон, и, как следствие, сопровождается дальнейшим ростом замусоривания и захламления водоохранных территорий, прилегающих к «диким» пляжам, «пикниковым» местам отдыха.

Рекреационный сектор экономики Турковского района включает в себя в основном массовый летний отдых населения в окрестностях р.п. Турки и с. Трубетчино, у р. Хопер и нуждается в стимулировании к развитию. Это очаговые (локальные) места отдыха не имеют соответствующей инфраструктуры. В таких местах массовый летний отдых населения в случае отсутствия административно-общественного регулирования неизбежно носит хаотический, нерегулируемый характер. Существующие участки освоения у р. Хопер свидетельствуют о необходимости регулирования и управления рекреационной нагрузкой и использованием рекреационной зоны жителями р.п. Турки.

Поэтому, на первом этапе при оптимистическом сценарии развития рекреационного сектора района необходимо осуществлять переход к более рациональной форме организации массового отдыха с соблюдением требований к охране окружающей среды, организации нормативного инженерного обеспечения, мусороудаления, благоустройства. В таком случае будет формироваться сеть маршрутов и объектов природного (экологического) туризма, имеющих необходимую инфраструктуру, что позволит создать основу рекреационного сектора. В этом случае произойдет вовлечение различных возрастных групп населения в развитие природного туризма. В частности, это потребует в школах начать процесс организации эколого-краеведческого туризма.

Развитие туризма и рекреации на основе туристско-рекреационного зонирования района требует сбалансированной экологической политики,

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

152

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

экологического нормирования, а также развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), способных обеспечить природоохранную составляющую в туристско-рекреационном освоении региона. Отметим тот факт, что наиболее привлекательные в туристско-рекреационном плане территории, в данном случае это долинные комплексы р. Хопер, представляют собой территории с высоким природоохранным потенциалом и нуждаются в особенно тщательном подходе к выбору природоохранного режима и туристического использования.

Проектируются следующие мероприятия: разработка программы развития экологического, эколого-краеведческого туризма в районе. На базе комплексной оценки туристско-рекреационных зон необходимо создание сети туристических маршрутов для различных видов туризма. Впоследствии, на основе развития местной сети ООПТ и туристско-рекреационных центров, возможно туристско-рекреационное освоение района. Сеть ООПТ станет основой для организации центров туризма в районе, сформировав их своеобразный эколого-туристический тип.

Для достижения показателей оптимистического сценария необходимо,

на наш взгляд, выполнение ряда мероприятий:

  - Создать многофункциональный рекреационно-туристический комплекс «р. Хопер» на основе организации туристско-рекреационных зон вдоль реки совместно с другими районами «Большого Хопра». Речная долина с обширными долинными лесами может послужить основой для развития туристического «бренда» района и в целом Прихоперья и должна стать ядром формирования инфраструктуры экологического туризма на территории Турковского и соседних районов данного региона. Для этого следует создать информационную основу: буклеты, фотоальбомы, видеоролики, сайты в Интернете, единую систему управления позволяющую согласовать усилия по «раскручиванию», привлечению рекреантов на территорию района. Также возможно развитие сельского туризма, на основе использования сельской инфраструктуры. Для этого необходимо развитие конеферм и/или других хозяйств с особым режимом функционирования способным обеспечить туристов комплексной туристской инфраструктурой (дороги, жилье, сервис и др.). Возможно, на первом этапе, целесообразно в структуре успешных фермерских хозяйств организовать зоны (в наиболее привлекательных для туристов территориях) для кратковременного летнего отдыха. Таким образом, опробовав данный способ предоставления туристских услуг.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

153

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Обустроить существующие и наиболее перспективные (часто посещаемые) участки туристско-рекреационных зон для кратковременного посещения (построить летние домики, беседки, навесы, расчистить площадки для палаточных лагерей и т.д.)

- Разработать нормы предельно допустимых антропогенных нагрузок для существующих зон массового отдыха населения с учетом градостроительных проектов и правил застройки.

- Провести инвентаризацию рекреационных учреждений и создать схемы территориального планирования и обустройства зон массового отдыха.

- Разработать схему туристических маршрутов (пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных и пр.) по территории Турковского района, с учетом туристско-рекреационных зон и природно-ресурсного потенциала объектов рекреации.

- Создать единый координационный центр муниципального образования, ведущего контроль за состоянием, использованием объектов туристско-рекреационного комплекса.

- Организовать общественный центр по развитию экологического туризма, в котором широко пропагандировать бережное отношение к природно-рекреационным ресурсам в районе.

Указанные мероприятия могут быть реализованы как органами местного самоуправления Турковского муниципального района, так и путём реализации различных инвестиционных схем, а также совместными усилиями областных и муниципальных органов власти. Необходимость изъятия земель для выполнения туристско-рекреационных проектов должна быть определена на последующих стадиях проектных и инвестиционных проработок, в том числе при подготовке градостроительной документации. Реализация мероприятий, указанных выше возможна на основе формирования нового блока в социально-экономической жизни района — кластера туризма и рекреации, что должно сопровождаться, в том числе, и организацией специальных подразделений в структуре администрации Турковского района.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

154

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ,

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ И ОРГАНИЗАЦИИ

СКОТОМОГИЛЬНИКОВ

Одной из экологических проблем в Турковском муниципальном районе остается загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления.

Обустройство и эксплуатация существующих в населённых пунктах района свалок ТБО не отвечают в полной мере санитарным и экологическим требованиям. Это влечёт за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная эпидемиологическая опасность. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это вместе с ТБО вывозится на свалки, увеличивая негативное воздействие на окружающую среду.

На территории Турковского района функционируют 20 свалок ТБО. (см. Схема границ территоий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

- МУП ЖКХ имеется план регулярной очистки населённых пунктов. Плановая регулярная очистка населённых пунктов, в т.ч. в частном секторе проводится согласно месячников по благоустройству. Вывоз ТБО осуществляется сотрудниками МУП ЖКХ. Однако все свалки не санкционированы и не имеют санитарно-эпидемиологических заключений. Кроме того, санитарно-защитные зоны (1000 м) практически всех свалок попадают в границы жилых застроек (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

- настоящей «Схеме территориального планирования» разработаны предложения по проблеме обращения с твёрдыми отходами потребления и производства согласно «Концепции обращения с отходами производства и потребления в Саратовской области на 2008-2010 гг.» утверждённой

распоряжением Правительства Саратовской области № 303-Пр от 08.11.2007 г. В основу предложений положена сложившаяся ситуация по санитарной очистке населённых пунктов Турковского района.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

155

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Схемой предлагается организация в центрах муниципальных образований (9 образований), свалок-полигонов по приёму твёрдых бытовых отходов для чего:

- ликвидировать все стихийные несанкционированные свалки;

- провести рекультивацию земель, захламлённых стихийными свалками;

- разработать пакет руководящих и методических документов по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и ввести их в действие постановлением Главы администрации Турковского района;

- в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения всех населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования установить контейнеры для селективного сбора отходов на специально бетонированных, огороженных площадках;

- предусмотреть машины специального назначения — мусоровозы для сбора и вывозки мусора из хозяйств к месту свалки;

- предусмотреть строительство подъездных путей к местам организованных свалок.

- организовать пункты приёма отходов являющихся вторичным сырьём;

- организовать сбор и вывоз отходов в места санкционированного размещения.

  - районном центре и центрах муниципальных образований необходимо осуществлять сбор преимущественно несортированных отходов и их транспортировку на полигоны, на которых при въезде организуются линии сортировки и компактирования поступающих отходов. Отсортированные по направлениям вторичного использования отходы направляются на участок захоронения. Не исключается организация в поселениях приёмных пунктов по сбору отходов, являющихся вторичным видом отходов (макулатура, металлолом и т.п.).

  - других населённых пунктах муниципальных образований оборудуются специальные площадки по сбору отходов, с последующим их вывозом на ближайший полигон. Графики вывоза твёрдых бытовых отходов согласовываются с главами сельских поселений.

Более подробно мероприятия по организации приёма и утилизации твёрдых бытовых отходов должны быть изложены в разделе «Санитарная очистка территории» на стадии разработки документов территориального планирования «Генеральных планов поселений».

Санитарная очистка территории Турковского района предусматривает захоронение трупов павших животных в специально оборудованных типовых захоронениях ― скотомогильниках.

- ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

156

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Согласно требованиям Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Закона РФ «Об отходах производства и потребления», а также требованиям п. 4.1.1. ветеринарно-санитарных Правил «Сбор, утилизации и уничтожения биологических отходов», необходимо в экстренном порядке провести модернизацию существующих типовых скотомогильников (биотермических ям), а также строительство новых, с прокладкой к ним подъездных путей (о чем неоднократно упоминается в представлениях Саратовской областной природоохранной прокуратуры РФ).

Закон предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил. В муниципальных образованиях Турковского района расположение скотомогильников (ям Беккари) в населённых пунктах, относительно селитебных застроек, водоёмов и дорог находятся на расстоянии от 500 до 3000 м, что соответствует требованиям СанПиНа.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

157

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

6.	КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ГИС-ТУРКОВСКИЙ РАЙОН»

Введение

Данная система является доступной, открытой, наращиваемой пространственно-ориентированной средой для получения оперативной справочной информации и последующего управления разнообразными объектами и инфраструктурой Турковского района Саратовской области.

Система создана на основе карты Турковского района масштаба 1:50 000. Специальное содержание карты разработано в лаборатории урбоэкологии и регионального анализа географического факультета СГУ им. Н. Г. Чернышевского на основе разнообразных данных соответствующих ведомств Саратовской области. Базовая картографическая основа состоит из нескольких десятков картографических слоев, таких как гидрография, зеленые насаждения, транспортная сеть, населенные пункты, административное деление и т.д.

В системе предусмотрены разнообразные инструменты для навигации, поиска, получения информации и т.п.

Краткое описание системы

Электронная карта представляет собой совокупность графических объектов, каждый из которых соответствует реальному географическому

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

158

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

объекту (например, водохранилищу соответствует многоугольник сложной формы, закрашенный в синий цвет). Каждый такой объект обладает не только визуальными свойствами, такими как вид и цвет контура, вид и цвет закрашивания и т.д., но также может быть описан какой-либо информацией — атрибутивными данными (например, название, тип объекта, категория и т.д.).

Объекты одного типа, категории, класса объединяются в слои (например, населенные пункты, дороги, зеленые насаждения и т.д.). Карта представляет собой упорядоченный набор таких слоев.

Оператор, в случае необходимости, может задать визуальные свойства как одного объекта, так и всех объектов целого слоя, изменить геометрические характеристики объекта, поменять атрибутивные данные, соотнесенные с объектом. К базовым средствам навигации относятся: перемещение по карте, а также, уменьшение и увеличение масштаба карты. В системе есть возможность показать обзорное окно (карту), в котором отмечен текущий вид основной карты. Дополнительно система оснащена рядом кнопок для быстрого поиска населенных пунктов и прочих объектов карты по названию, для измерения расстояния, для получения атрибутивных данных объекта, для встраивания карты в другие документы.

Средства навигации

Инструмент «Ладошка»  — служит для перемещения центра карты. Во время удерживания левой кнопки мыши положение карты меняется вместе с перемещением мыши.

Инструмент «Уменьшающая лупа»  — служит для уменьшения масштаба карты в 2 раза.

Инструмент «Увеличивающая лупа»  — служит для увеличения масштаба карты в 2 раза. Кроме того, можно указать прямоугольную область, которую следует увеличить (протащить мышь с нажатой левой клавишей из одного угла прямоугольника в противоположный).

Для увеличения или уменьшения масштаба карты можно просто прокрутить колесо мышки на несколько щелчков (один щелчок дает двухкратное увеличение или уменьшения) вверх или вниз соответственно.

Кнопка «Показать/скрыть окно обзора»  — отображает или убирает специальную обзорную карту с административным делением и населенными пунктами.

Красный прямоугольник показывает ту область, которая видна сейчас в основном окне карты. Все изменения вида основной карты немедленно отображаются в окне обзора.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

159

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Инструмент «Указательный палец»  — позволяет указать в окне обзора ту прямоугольную область, которую необходимо отобразить в окне карты. Для этого, как и в случае произвольного увеличения, следует протащить мышь с нажатой левой клавишей из одного угла области в противоположный. Простой щелчок данным инструментом в произвольной точке обзорной карты смещает в указанную точку центр отображаемой области (при этом масштаб карты не меняется).

Любые инструменты, примененные к окну обзора, воспринимаются как использование инструмента «Указательный палец», после чего активной становится основная карта, а текущий инструмент переключается на инструмент «Ладошка». Таким образом, пользователь может не выбирать каждый раз инструмент «Указательный палец», когда хочет изменить область обзора.

Можно выбрать интересующий масштаб карты из заранее составленного списка масштабов, который появляется при нажатии кнопки .

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

160

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Подсистема поиска

В системе имеется набор кнопок для быстрого поиска населенных пунктов, административных районов и прочих объектов по названию.

Соответствующие категории для поиска различны для разных карт.

После нажатия соответствующей кнопки поиска появляется диалог, в котором необходимо выбрать категорию поиска. Например, после нажатия

кнопки  появится диалог «Поиск населенных пунктов и МО»

В этом диалоге можно выбрать одну из категорий: «Населенные пункты» или «Муниципальные образования». Во время просмотра некоторых карт доступна лишь категория «Муниципальные образования».

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

161

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Далее необходимо ввести искомое название и нажать кнопку «Найти» или клавишу «Enter». В списке «результаты поиска» появятся все объекты из указанной категории с таким названием. Регистр (малые или прописные) введенных букв не имеет значения. Если установлена галочка «Поиск всех с таким началом», то название целиком можно не писать, т.к. система найдет все объекты с названием, которое начинается на указанную комбинацию букв. Если не указывать название, то будет выведен список всех объектов категории.

- строке поиска можно применять символы-шаблоны «*» и «?». На месте «звездочки» подразумевается любая последовательность любого количества символов либо их отсутствие, а на месте «знака вопроса» — любой один символ. Например, запрос *к? (без галочки «Поиск всех с таким началом») выдаст все названия которые начинаются с любых букв, но предпоследняя буква которых «к», за которой обязательно следует еще одна буква.

Каждая запись списка состоит из названия объекта и, как правило, из названия муниципального образования в котором он расположен. Название муниципального образования заключено в фигурные скобки.

Найденные записи выводятся страницами по 100 записей. Перемещение между страницами осуществляется кнопками «Стр. Назад» и «Стр. Вперед».

- случае двойного щелчка мыши на интересующей записи либо нажатия

кнопки  при выделенной записи, указанный объект отобразится в центре окна и будет как-либо отмечен. Это может быть жирная стрелка , если

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

162

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

запись	представлена	на	карте	точечным	объектом,	или	жирный

контур	в остальных случаях.

Система автоматически отображает первую запись страницы после получения результатов поиска или после смены страницы.

Также можно воспользоваться кнопками  или  слева и справа от кнопки

чтобы, не закрывая диалога, увеличить или уменьшить масштаб карты. Диалог «Поиск по объектам», который запускается в случае нажатия

кнопки , имеет сходную с диалогом «Поиск населенных пунктов и МО» функциональность. Вместо галочки «Поиск всех с таким началом» здесь нужно устанавливать галочку «с любым окончанием». Кроме того, добавлена галочка «с любым началом», что упрощает в некоторых случаях поиск, т. к. нет необходимости использовать символы-шаблоны «*» и «?». Например, запрос «Комплекс« с установленной по умолчанию галочкой «с любым окончанием» не даст результатов, а запрос «комплекс» с дополнительно установленной галочкой «с любым началом» даст несколько записей.

Как в диалоге «Поиск населенных пунктов и МО», так и в диалоге «Поиск по объектам» пользователь может выбрать в списке более одной записи. Для выбора группы соседних записей необходимо удерживать нажатой клавишу «Shift» и указать первую, а затем последнюю запись группы. Для выбора произвольного набора записей необходимо во время этой операции удерживать клавишу «Ctrl».

Дополнительные возможности

Инструмент «Линейка» (запускается кнопкой ) — позволяет измерять расстояния по карте вдоль ломаного контура. Во время применения данного инструмента в окне линейки отображается общее отложенное расстояние и расстояние до последней указанной точки контура.

Инструмент «Дубль окна» (запускается кнопкой ) — позволяет копировать окно карты в другой документ (например, в Microsoft Word или Microsoft Excel). Для этого необходимо нажать левую клавишу мыши в окне карты, не отпуская протащить до кнопки интересующего нас открытого документа (в линейке задач, как правило, внизу рабочего стола). Нужно продержать указатель мыши на иконке до тех пор, пока приложение не станет активным, а после этого отпустить клавишу мыши в том месте документа, где необходимо вставить карту.

Инструмент «Информация» (запускается кнопкой ) — служит для получения доступа к атрибутивным данным, соответствующим объекту. Как

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

163

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

правило, объектам сопоставлены наименование, район, местоположение и некоторая служебная информация для работы системы в целом.

Нажатие на кнопке «Показать Легенду» (запускается кнопкой ) — отображает окно условных обозначений.

Инструмент «Стрелка (выделения объектов)» (запускается кнопкой ) — позволяет выделять объекты на карте. Не все слои карты доступны для выделения их объектов. Если в одном месте располагается несколько перекрывающихся объектов, то каждый из них можно по очереди выбрать с помощью инструмента «Стрелка» с удержанием нажатой клавиши «Ctrl». Географическую информацию об объекте можно получить либо выделив объект и нажав клавишу «F7» либо двойным щелчком мыши по объекту.

Для снятия выделения необходимо нажать кнопку «Отмена выбора» , которая располагается рядом с инструментом «Стрелка». По активности (выделена цветом или серая) данной кнопки можно судить о том есть ли сейчас на карте выделенные объекты.

Краткая информация

Краткая информация о районе отображается после нажатия кнопки

Краткая информация о системе (данный документ) отображается после нажатия кнопки

Перемещение между картами

Перемещение между картами осуществляется через систему вложенных меню в верхней строчке приложения. Недоступные на данный момент пункты отмечены серым текстом

Выход из системы

Для выхода из системы необходимо выбрать последний пункт «Выход» в меню с названием района либо нажать комбинацию клавиш «Alt» + «F4».

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

164

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Букс И.И., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). М., Изд-во МНЭПУ, 1999 г. – 128 с.

- Валовая продукция сельского хозяйства: Статистический сборник/ Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2005 г. – 30 с.

- Валовая продукция сельского хозяйства: Статистический сборник/ Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2007 г. – 35 с.

- Водный кодекс Российской Федерации, введенный в действие Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006 г (с изменениями №118-ФЗ от

14.07.2008 г.).

- Возрастно–половой состав населения Саратовской области: Статистический сборник. Часть 1 / Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2005 г. – 199 с.

- Возрастно–половой состав населения Саратовской области: Статистический сборник. Часть 2 / Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2005 г. – 286 с.

- Города и районы Саратовской области в 2004 году: Статистический сборник. Том I /Территориальная организация Федеральной службы

государственной  статистики  по  Саратовской  области.  Саратов,  2005 г.

- 168 с.

- Города и районы Саратовской области в 2004 году: Статистический сборник. Том II /Территориальная организация Федеральной службы

государственной  статистики  по  Саратовской  области.  Саратов,  2005 г.

- 190 с.

- ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

- ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации нарушенных земель.

- ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

165

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Саратовской области в 2007 году. Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области – Саратов, 2008 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации введенный в действие Федеральным Законом №190-ФЗ от 29.12.2004 г.

- Деловая губерния 2006. Справочник предприятий и организаций Саратовской области. www.ageinfo.ru.

- Демографический ежегодник Саратовской области, 2004 год: Статистический сборник / Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2005 г. – 155 с.

- Демографический ежегодник Саратовской области, 2006 год: Статистический сборник / Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по саратовской области. Саратов, 2007 г. – 186 с.

- Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в 2006 году. Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области – Саратов, 2007 г.

- Дошкольные образовательные учреждения Саратовской области. Статистический бюллетень №50 (965)–10 / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. - Саратов, 2007 г. – 37 с.

- Естественное и миграционное движение населения Саратовской области

за январь-июнь 2007 года. Статистический бюллетень / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. - Саратов, 2007 г.

23.	Закон Саратовской области №21-ЗСО от 03.04.2000 г. «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области».

- Закон Саратовской области №78-ЗСО от 23.12.2004 г. «О муниципальных районах».

- Закон Саратовской области №105-ЗСО от 27.12.2004 г. (с изменениями от 21 июля 2005 г., 1 февраля 2006 г.) «О муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского муниципального района»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введенный в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.

- Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты. м., Госкомприроды СССР, 1989 г.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

166

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородосодержащих. РД 51-1-96. м., 1996 г.

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, (приложение к приказу Минприроды России №539 от

29.12.1995 г.).

30.	Климат	Саратова  /Под  ред.  Ц.А. Швер.-  Л.:  Гидрометеоиздат,  1987.

- 151 с.

- Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере / Под ред. Э.Ю. Безуглой и м.Е. Берлянда (справочное пособие. Л.: Гидрометеоиздат, 1983, - 328 с.

- Комплексная программа «Развитие и использование углеводородной сырьевой базы для газоснабжения потребителей Саратовской области» на

2005-2007 гг.

- Красная книга Саратовской области: Растения, грибы, лишайники. Животные / Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области. Саратов, 2006 г. 528 с.

- Метеорологические аспекты загрязнения воздуха в Саратове / Лапина С.Н., Полянская Е.А., Пужлякова Г.А. и др. под ред. Е.А. Полянской, - Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1998. – 64 с.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С.-Пб. НИИ Атмосфера, 2002 г.

- Мячкова Н.А, Климат СССР. - М.: изд-во МГУ, 1983.- 192 с.

- Национальный состав населения. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года: Статистический сборник /Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2005 г. – 171 с.

- Общеобразовательные учреждения Саратовской области на начало 2006/2007 учебного года: Статистический бюллетень. №6 (921)–10 / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. - Саратов, 2007 г. – 76 с.

- Основные показатели социально-экономического положения муниципальных районов Саратовской области: Статистический бюллетень/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. - Саратов, 2007 г. – 141 с.

- Особо охраняемые природные территории Саратовской области: национальный парк, природные микрозаповедники, памятники природы, дендрарий, ботанический сад, особо охраняемые геологические объекты / Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

167

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

области. Науч. ред. В.З. Макаров. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2007. — 300 с.: ил.

- Перечень потребителей с расходами газа и существующей потребности в газе, представленные ООО «Саратовская газовая компания».

- Поголовье скота в Саратовской области на 01.01.2005 г.: Статистический

сборник / Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2006 г.

- 67 с.

- Поголовье скота в Саратовской области на 01.01.2006 г.: Статистический сборник / Территориальная организация Федеральной службы

государственной  статистики  по  Саратовской  области.  Саратов,  2007 г.

- 65 с.

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное ГК РФ по охране окружающей среды за №372 от

16.05.2000 г.

- Посевные площади, валовой сбор, урожайность сельскохозяйственных культур в Саратовской области 2004 год: Статистический сборник / Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2005 г. – 167 с.

- Посевные площади, валовой сбор, урожайность сельскохозяйственных культур в Саратовской области. 2006 год: Статистический сборник / Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2007 г. – 169 с.

- Пособие по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к СНиП 11-01-95. M. ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2000 г.

- Постановление ВЦИК от 10.01.1934 г. «О разделении Нижнее-Волжского края на Саратовский край и Сталинградский край».

- Постановление Правительства РФ №160 от 24.03.2006 г. «Об утверждении нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции».

- Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства РФ №209 от 11.04.2006 г. «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации».

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

168

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Постановление Правительства РФ №241 от 21.04.2005 г. «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи».

- Постановление Правительства РФ №353 от 06.06.2005 г. «Об утверждении Правил оказания услуг связи проводного радиовещания».

- Постановление Правительства РФ №365 от 09.06.2005 г. «Об оснащении космических, транспортных средств, а также средств, предназначенных для выполнения геодезических и кадастровых работ, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

- Постановление Правительств РФ №396 от 07.07.2002 г. «Об утверждении Положения о проведении территориального землеустройства».

- Постановление Правительства РФ №632 от 28.03.1992 г. «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельные размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».

- Постановление Правительства РФ №785 от 22.12.2006 г. «Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или)

радиовещания».

- Постановление Правительства Саратовской области №232-П от 01.08.2006 г. «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования Саратовской области».

- Постановление Правительства Саратовской области №415-П от 25.12.2006 г. «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального характера».

- Постановление Правительства Саратовской области №477-П от 28.12.2007 г. «Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области».

- Постановление Саратовской областной Думы №22-881 от 25.02.2004 г. «Об установлении границ Турковского района »

- Постановление Саратовской Областной Думы №58-2374 от 27.09.2006 г. «О реестре административно-территориального деления Саратовской области».

- Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерация №77 от 28.01.1993 г. «Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства».

- Практическое пособие по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» к «Порядку разработки, согласования, утверждению и составу обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». СП11-101-95, м., ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998 г. 124 с.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

169

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Приказ ФСБ РФ от 02.06.2006 г. «О пределах пограничной зоны на территории Саратовской области».

- Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ №66 от 24.05.2006 г. «Об утверждении Методики расчета экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли на услуги присоединения и

услуги по пропуску трафика и на универсальные услуги связи» (с изменениями от 25.01.2007 г.)

- Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ №160 от 07.12.2006 г. «Об утверждении Правил применения оборудования проводного вещания».

- Приказ Министерства связи РФ №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР».

- Программа газификации российских регионов. Поставки газа на внутренний рынок.

- Программа газификации Саратовской области на 2005/06 гг. и до 2010 г.

- Проект Целевой программы модернизации и развития сети автомобильных дорог Саратовской области на период 2005-2010 гг. с прогнозом до 2025 г.

- Промышленность Саратовской области. 2004 год. Статистический сборник / Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2005 г. – 166 с.

- Распоряжение Правительства РФ №707-р от 25.05.2004 г. «Об утверждении Перечня субъектов РФ, относящихся к территориям с низкой и высокой плотностью населения».

- Распоряжение Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. Социальные нормативы и нормы.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утверждены постановлением Правительства Саратовской области №230-П от 14.06.2007 г.

- Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов. М: ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998 г.

- Романова Е.Н.,  Гобарова Е.О.,  Жильцова Е.Л,  Методы  использования

систематизированной климатической и микроклиматической информации при развитии и совершенствовании градостроительных концепций.

- С.-Пб.: Гидрометеоиздат, 2000 г. – 158 с.

- Россман Г.И., Самсонов Б.Г. (ВИМС). Концепция оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектных геологоразведочных работах / Геоэкологические исследования. Охрана недр: Научно-технический

информационный	сборник.	ЗАО	«Геоинформарк», М.,	1999.	Вып.	3.

с. 39-45.

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

170

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1979 г. – 448 с.

- Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий. ЦНИИградостроительства. М., Стройиздат, 1984 г.

- Руководство по экологической экспертизе предпроектной в проектной документации. м., ГУ ГЭЭ, 1993 г.

- Руководящий документ отрасли РД 45, 120-2000.

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Саратовская область «Административно-территориальное деление» Издательство Саратовского университета, 1985 г.

- Сельские населенные пункты. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года: Статистический сборник/ Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. Саратов, 2005 г. – 129 с.

- СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положение по проектированию».

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

- СНиП 2.07.01, СНиП II-89, ПУЭ.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя СССР от

16.05.1989 г. №78) (с изменениями от 13.07.1990 г., 23.12.1992 г., 22.07.1993 г.).

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства (разработаны ФГУП ЦНС и АОЗТ ЦНИИОМТП. Введены в действие с 01.01.2005 г. Постановлением Госстроя России №70 от 19.04.2004 г. взамен СниП 3.01.01-85).

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм».

- СНиП 42-01-2002.

96.	Справочник по климату СССР, ч. III. Ветер. - Л.: Гидрометиздат, 1966 г.

- Вып. 12. – 202 с.

- Справочник по климату СССР. ч. II. Температура воздуха и почвы. - Л,: Гидрометеоиздат, 1965 г. - Вып. 12. – 344 с.

- Справочник по климату СССР. ч. IV. Влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров. - Л.: Гидрометеоиздат, 1968 г. - Вып. 12. – 335 с.

  - ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

171

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации №877-р от 17.06.2008 г.).

- Схема генерального развития «Саратовэлектросвязь» до 2010 г., разработанная «Гипросвязь» г. Москва, предоставленная Саратовским

филиалом ОАО «ВолгаТелеком».

- Схема развития внутризоновой сети Саратовского филиала ОАО «ВолгаТелеком», предоставленная Саратовским филиалом ОАО «ВолгаТелеком».

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ №1734-р от 22.11.2008 г.)

- Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации, Москва, ГУ ГЭЭ, 1994 г.

- Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)».

- Федеральный  Закон  №7-ФЗ  от  10.01.2002 г.  «Об  охране  окружающей

среды».

- Федеральный  Закон  №78-ФЗ  от  18.06.2001 г.  «О  землеустройстве»

(с изменениями от 18.07.2005 г., 04.12.2006 г.).

- Федеральный Закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный Закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный Закон №126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи».

- Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный Закон №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе».

- Федеральный Закон №176-ФЗ от 17.07.1999 г. «О почтовой связи».

- Федеральный Закон №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный Закон №245-ФЗ от 29.12.2006 г. «О внесении изменений в статьи 59 и 60 Федерального закона «О связи».

- Федеральный Закон №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный Закон №259-ФЗ от 08.11.2007 г. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

172

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области.

Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Федеральный Закон №309-ФЗ от 30.12.2008 г. «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды»».

ã ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2009 г.

173